|  | Leistungsbeschreibung |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Projekt: |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  |
|  |  | LV: |  | Industrieboden |  |  |
|  |  | Auftraggeber: |  |  |  |  |
|  |  | Auftragnehmer: |  |  |  |  |

|  |  | Vergabe |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vergabeart: |  | Offenes Verfahren |  |
|  | Angebotsdatum: |  |  |  |
|  | Eröffnungstermin: |  |  |  |
|  | Ende der Zuschlagsfrist: |  |  |  |
|  | Ort der Abgabe: |  |  |  |
|  | Ausführungszeit: |  | von: bis: |  |
|  | Auftrag: |  | Nr.:, Datum: |  |
|  | Abnahme: |  | Art:, Datum: |  |
|  | Gewährleistung: |  | Dauer: 0 , Ende: |  |
|  | Bürgschaft: |  |  |  |
|  |  | Auftraggeber |  |
|  | , |  |
|  | Vergabenummer: |  |  |  |
|  | Bankverbindung: |  |  |  |
|  | Details: |  |  |  |
|  |  | Auftragnehmer |  |
|  | , |  |
|  | Vergabenummer: |  |  |  |
|  | Bieternummer: |  |  |  |
|  | Bankverbindung: |  |  |  |
|  | Details: |  |  |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 2 |  |

|  | Inhaltsverzeichnis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Vorbereitende Arbeiten | 10 |  |  |
| 02. | Ausgleich und Reaktionsharzbeschichtunge | 36 |  |  |
| 03. | Industriebodenbeschichtung Sonstiges | 83 |  |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 3 |  |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | VORBEMERKUNGEN |  |
|  | VORBEMERKUNGEN Das Leistungsverzeichnis wurde auf folgender Materialgrundlage ausgearbeitet: maxit floor-Systeme Franken Maxit GmbH Azendorf 63 95359 Kasendorf Telefon: 09220-180 Telefax: 09220-18200 maxit erbringt die Beratung kostenlos und haftet daraus nur, wenn deren Produkte bei dem beratenen Bauvorhaben zum Einsatz kommen. Dieses Leistungsverzeichnis beinhaltet eine Standardausführung. Abweichungen hiervon sind möglich und objektspezifisch festzulegen. Ergänzend gelten die Angaben der neusten, zum Ausführungszeitpunkt gültigen technischen maxit - Merkblätter, die u.a. im Internet unter - www.franken-maxit.de abrufbar sind. Das maxit floor - System bildet in der Addition seiner einzelnen Komponenten eine Einheit. Diese sind so aufeinander abgestimmt, dass ein beliebiges Austauschen einzelner Komponenten - auch mit sogenannten gleichwertigen Komponenten anderer Systeme - nicht bedenkenlos möglich ist. Alternativen zu den im Leistungsverzeichnis vorgegebenen Produkten sind daher nur als komplettes System möglich. Bieter, die andere Systeme alternativ anbieten wollen, können ihre diesbezüglichen Angebote als Anlage zu diesem Angebot abgeben. Genaue Angaben über Hersteller, Aufbau dieses Bodensystems und sonstige zur Beurteilung notwendige Erläuterungen sowie Prüfzeugnisse, technische Merkblätter und Referenzobjekte sind beizufügen. Wenn andere Produkte zum Einsatz kommen sollen, muss der Ausführende und/oder Auftrageber und/oder Planer mit dem anderen Fremdhersteller und/oder Verarbeitungsbetrieb vor der Beauftragung die Eignung der ausgeschriebenen bzw. einzusetzenden Produkte und Systeme eigenverantwortlich klären. Angebotenes Produktsystem:________________________________ Objektdokumentation. Der Auftragnehmer hat im Rahmen der Eigenüberwachung den Baustellenablauf zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem Auftraggeber mit den Abrechnungsunterlagen für die Bauakte auszuhändigen. Die entsprechenden Vordrucke werden von maxit zur Verfügung gestellt. Objektgegebenheiten. Nach VOB, Teil B, § 4, Abs. 3 hat sich der Verarbeiter |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 4 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | davon zu überzeugen, dass der bauliche Untergrund oder Vorleistungen den Voraussetzungen für seine Gewerke entsprechen. Evtl. Bedenken sind dem Auftraggeber rechtzeitig vor Beginn der Ausführung schriftlich mitzuteilen. Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Verhältnisse sowie alle Umstände, die seine Preisbildung beeinflussen könnten, zu informieren. Das Liefern der benötigten Materialien ist in die Einheitspreise einzurechnen, wenn in den einzelnen Positionen nicht anderweitig beschrieben. Das vorliegende Stamm-Leistungsverzeichnis für Industriebodenbeschichtungen beinhaltet einzelne Positionen zur Hilfestellung. Eine rechtsverbindliche, objektbezogene Gewährleistung hinsichtlich der Vollständigkeit auf die jeweiligen Projekte kann nicht übernommen werden. Sonstige Technische Vertragsbedingungen zu Beschichtungsarbeiten: 1. Beschichtungsuntergrund. Der zu beschichtende Betonuntergrund ist bauseits oberflächenglatt, schlämmefrei und normgerecht herzustellen. Die Oberflächenglättung darf nicht mit einer möglicherweise vorhandenen oder rohbauseitig zu erbringenden Ebenheit gem. DIN 18202 verwechselt werden. Die Beschichtung folgt dem Untergrund, was bedeutet, mit der Beschichtung kann weder ein vorhandenes Gefälle geändert, noch ein bestimmtes Gefälle erbracht werden. Anforderungen der DIN 18202 lassen sich somit mit dem Beschichtungsgewerk nicht definiert erreichen oder ändern. Das entwässerungstechnisch notwendige Gefälle muss der zu beschichtende Untergrund erbringen. Eine eventuell ganz oder teilweise vorgefundene "Untergrundwelligkeit" wird im Zuge der Beschichtungsarbeiten übernommen und in vielen Fällen wird die später eingeschaltete Beleuchtung in Verbindung mit der glänzenden Beschichtungsoberfläche diesen Effekt verstärken. Dies stellt weder für den Verarbeiter (AN) noch den Beschichtungsstoffhersteller einen Mangel dar und wird vom Auftraggeber (AG) vorab ausdrücklich akzeptiert. Untergrundvorbereitung: Das Kugelstrahlverfahren erfordert einen oberseitig ausreichend festen Beton/Estrichuntergrund. Das Kugelstrahlverfahren kann schlämmehaltige Strahluntergründe nur beschränkt abtragen, dann sind jedoch mehrere Kugelstrahlgänge notwendig. Diese sind dem AN zusätzlich zu vergüten. 2. Malerarbeiten. Wenn vor den Beschichtungsarbeiten die Malerarbeiten ausgeführt werden, empfiehlt es sich, den Boden beim Anlegen der Decken und Wände abzudecken. Wenn die Beschichtung an Stützen und Wänden ca. 10 - 15 cm hochgeführt wird, ist dieser Sockelstreifen in keinem Fall vom Maler anzulegen. Nach Ausführung der Beschichtungsarbeiten hat der Maler die Wandfarbe noch bis OK Beschichtung nachzuarbeiten. 3. Beschichtung- Oberflächenstruktur. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 5 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Für die letztlich auszuführende Absandungskörnung und vor allem für die Festlegung der im Zuge der Beschichtungsarbeiten zu erreichende Oberflächenstruktur (Rauhigkeit) sind vorzulegende Handmuster unverbindlich. Lediglich vor Beschichtungsbeginn vor Ort vom AN auf Wunsch des AG anzulegende Musterflächen sind hier maßgebend. 4. Optik von Dünnbeschichtungen. Bei Dünnbeschichtungen von 1 - 2 mm Schichtdicke sind wegen des sehr geringen Egalisierungseffektes nachfolgende optische Erscheinungen nicht immer zu vermeiden: Kugelstrahlbahnen, gespachtelte Teilflächen oder Betonierabschnitte, einzel verspachtelte Ausbrüche, Dübellöcher, vermörtelte Bereiche, Risse. Wegen der eventuell vorhandenen unterschiedlichen Betonqualität können diese Effekte mehr oder weniger stark ausfallen; dies ist kein Mangel. Die Funktionalität der Epoxidharzbeschichtung ist dadurch nicht beeinträchtigt. Durch eine vollflächige Kratzspachtelung kann die Optik stark verbessert werden. 5. Risse, Fugen. In der Regel werden in der Industrie starre, hochabriebfeste, öl- und chemikalienbeständige Epoxidharzbeschichtungen eingebaut. Fugen sind prinzipiell zu übernehmen. Schein- und Arbeitsfugen können bei der späteren Nutzung des Bodens teilweise als Bewegungsfuge fungieren. Diese Fugen sollten erst nach vorheriger Absprache geschlossen und überbeschichtet werden. Nach den Beschichtungsarbeiten auftretende, untergrundbedingte Risse sind kein Mangel. Die Risse sind vom Bieter gegen Vergütung zum Beispiel im Rahmen eines Wartungsvertrages fachgerecht zu schließen. 6. Reinigung und Pflege der Böden. Alle Materialien unterliegen einer Abnutzung durch schleifende, rollende oder schlagende Belastung. Dünnschichtige Versiegelungen und Beschichtungsoberflächen können sich abnutzen oder stumpf und unansehnlich werden. Eine noch vor der ersten Nutzung aufgebrachte Schutzversiegelung mit einem Bodenpflegemittel (z.B. Fa. Wetrok, Leverkusen oder Fa. Johnson Diversey, Mannheim) schafft Abhilfe. Saubere, gepflegte Bodenflächen in Gewerbe und Industrie sind positiv für das Arbeitsumfeld und hinterlassen auch bei Besuchern einen guten Eindruck. Da nicht alle handelsüblichen Reinigungsverfahren und Bodenpflegemittel für die Beschichtungsoberfläche geeignet sind, empfiehlt es sich, für den Werterhalt Ihrer Böden einen Reinigungsfachbetrieb einzuschalten. Beispiele für Reinigungs- und Pflege können bei maxit angefordert werden. 7. Erdberührte Ebene. Für erdberührte Ebenen ist grundsätzlich der Einsatz von diffusionsfähigen Beschichtungen maxit floor 4610, 4630 oder 4650 möglich. Die Versiegelung kann zum Beispiel zweifach mit einem wasserverdünnbaren, seidenglänzenden oder glänzenden Epoxidharzsiegel |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 6 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | erfolgen. Der Einsatz dieser wasserhaltigen Produkte setzt eine ausreichende Be- und Entlüftung während Verarbeitung und Ausreaktion voraus. Ist der erforderliche Luftaustausch nicht gewährleistet, kann es zu Farbtonveränderungen, scheckiger Oberfläche und Aushärtungsstörungen kommen. Allerdings ist es seit Jahren praktizierter Stand der Technik, solche erdberührte mit einem starren Epoxidharzsystem dampfdicht mit geprüfter Grundierung zu beschichten. Die Bildung osmotischer Blasen ist auch beim Einsatz spezieller, gegen rückwärtige Durchfeuchtung geprüfter, Grundierungen (floor 4710 Grundierung EP) nicht zu 100 % auszuschließen. Bei einer normgerechten Abdichtung nach DIN 18195, Teil 5 und 6 gegen aufsteigende Feuchtigkeit, sind keine besonderen Anforderungen an die Reaktionsharze zu stellen. 8. Farbtöne, Farbgestaltung - Markierung. Bei allen Angaben für RAL-Farbtöne handelt es sich um cirka - Angaben. Ein eindeutiger Farbton kann bei Reaktionsharzbeschichtungen nicht zugesichert werden. Durch Alterung und UV-Lichteinwirkung kann es an Beschichtungsoberflächen zu mehr oder weniger starken Farbtonveränderungen kommen. Bei besonders ausgewiesenen Materialien wie z.B. floor 4775 Mattierungsfinish ist diese Veränderung stark minimiert. Wenn hellgraue Versiegelungsfarbtöne vom AG gewählt werden, empfehlen wir, aus Gründen eines ausreichenden Kontrastes, die Markierungen in schwarzer Farbe ausführen zu lassen. Helle Farbtöne sind jedoch anfälliger für Verschmutzungen. Spezielle Markierungsfarben für Reaktionsharzbeschichtungen sind z.B. bei der Limburger Lackfabrik erhältlich. 9. Objektgegebenheiten. Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Verhältnisse sowie alle Umstände, die seine Preisbildung beeinflussen könnten, zu informieren. 10. Einbauten, Anschlüsse an angrenzende Flächen. Sämtliche festen Einbauten wie Abläufe, Rinnen, Schienen sind durch eine zusätzliche Vertiefung anzuschließen = Verzahnung der Beschichtung. Angrenzende Flächen sind oberflächenbündig anzuschließen; die neue Beschichtung ist durch Einschneiden und/ oder fräsen zu verwahren. Falls nicht extra ausgeworfen, ist der Mehraufwand ist in die Einheitspreise einzurechnen. Eine besondere Vergütung erfolgt dann nicht. 11. Gewährleistung. Gewährleistung nach VOB, jedoch verlängert auf 5 Jahre. Beheizte Betonflächen sind nicht ohne weiteres beschichtungsfähig und sind aus der Gewährleistung ausgeschlossen. Sonderbauweisen, z.B. Kleinflächen im Bereich von Rolltoren sind durch Probeflächen über einen längeren Beobachtungszeitraum abzusichern. Diese Sonderlösungen |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 7 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | sind liegen außerhalb jeglicher Gewährleistung. 12.Schichtdicken und Materialverbräuche. Die ausgeschriebenen, bzw. beratenen Materialverbräuche sind Erfahrungswerte und können untergrundbedingte Abweichungen erforderlich machen. Ausgeschriebenen Schichtdicken beschreiben lediglich mittlere Schichtdicken. Werden vom AG Mindestschichtdicken gefordert, so werden Zuschläge (dz) notwendig, die gesondert auszuschreiben sind. Mit den ausgeschriebenen und im Prüfzeugnis genannten Verbrauchswerten (d min) können in der Praxis objektbedingt, die im Prüfzeugnis genannten Schichtdicken (bei entsprechenden Kontrollen) bei 95% der Messstellen nicht erreicht werden. 13. Regelwerke. Rili-DAfStb "Richtlinie für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen (Teile 1 bis 4 Fassung Oktober 2001). Deutscher Ausschuß für Stahlbeton, Berlin. DIN 1045-1 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton " Bemessung und Konstruktion" (Ausgabe 2001) Übergangsfrist bis Ende 2004 DIN Deutsches Institut für Normung EN 206, DIN 1045-2, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton "Beton" (Ausgabe 2001) Übergangsfrist bis Ende 2004 DIN Deutsches Institut für Normung DIN 18202 Toleranzen im Hochbau; Bauwerke (Ausgabe 1986) DIN Deutsches Institut für Normung DIN 28052 Chemischer Apparatebau; Oberflächenschutz mit nichtmetallischen Werkstoffen für Bauteile aus Beton in verfahrenstechnischen Anlagen Teile 1 bis 6 DIN Deutsches Institut für Normung DIN 4030 Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden, Gase (Ausgabe 1991) DIN Deutsches Institut für Normung EN 13813 Estrichmörtel und Estriche - Eigenschaften und Anforderungen (Ausgabe September 2002) DIN 18560 Estriche im Bauwesen, insbesondere Teil 3 und 7. In dieser Norm wird der Begriff des beschichtungsgerechten Estriches nicht ausreichend definiert. Betonböden im Industriebau (Ausgabe 1999) ISBN 3-7640-0304-9, Betonverlag Düsseldorf Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Köln Gefahrstoffverordnung |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 8 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Unfallverhütungsvorschriften DBV - Merkblatt "Anwendung von Reaktionsharzen im Betonbau" Prüfung der Chemikalienbeständigkeit Bei Arbeiten in Sinner des Wasserhaushaltsgesetzes muß der Verarbeiter (Betrieb) einen gültigen Nachweis nach § 19l WGH " Fachbetrieb" vorlegen. Merkblätter des BEB "Industrieböden aus Reaktionsharz" KH-O/U Prüfung des Untergrunds (2001) KH-1 Imprägnierung (1985) KH-2 Versiegelung (2004) KH-3 Beschichtung (1985) KH-4 Belag (1985) KH-4-EL elektrisch leitfähige Fußbodenbeläge (2005) KH-5 Estrich (1985) KH-O/S Stoffe (2002) 14. Sonstiges Die maxit -Ausschreibung basiert auf dem Kenntnisstand 12/2007. Alle Massenangaben sind für maxit unverbindlich. Die Verbrauchsangaben für den Epoxidharzspachtelverbrauch, die nach der Untergrundvorbehandlung anzutreffende Rauhigkeit, Fläche und Tiefe der auszustemmenden und der anschl. zu reprofilierenden Hohllagigkeiten, sind für maxit unverbindlich. Der Bieter bzw. AG hat sich vor Ort eigenverantwortlich über diese Massenansätze vorab zu informieren. ....................................................... ................,den ........................... ....................................................... .......................... Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Auftragnehmers |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 9 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
| 01. |  |  |
|  | Vorbereitende Arbeiten |  |
| 01.0001. | Fräsen |  |
|  | Bauteil: Die vorhandene Kontaminierung, minderfeste Schicht, Altbeschichtung oder Klebstoffresten bis in den Beton hinein komplett abzufräsen. Art der abzufräsenden Schicht: ______________________ z.B. verölt Frästiefe: ____________z.B. über 3 bis 6 mm Die Zahl der Arbeitsgänge ist vom Bieter eigenverantwortlich zu kalkulieren, dies gilt ebenso für die Fräsrichtungen ( nur längs und/oder im Kreuzgang ) und die Fräskopfbreite. Das max. zulässige Fräsgerätegewicht ist zunächst auf die max. zulässige Deckenlast auszulegen. Diese ist beim Bauherrn zu erfragen. Jedes Fräsgerät muss vor dem Einsatz, unter Angabe des Gesamtgewichtes, vorab vom Bauherrn genehmigt werden. Angebotene Fräse:_________, Gesamtgewicht:___________ Ebenso ist einzukalkulieren, dass auf verschiedenen Teilflächen verschiedene Fräsen zum Einsatz kommen können. Bei der Entsorgung des abgefrästen Materials ist zunächst von einer Einstufung als Bauschutt auszugehen,die fach- und sachgerechte, nachprüfbare Entsorgung dieses Bauschuttes ist unabhängig von den anfallenden Mengen im nachfolgenden Einheitspreis enthalten. Wenn die Altbeschichtung, an der noch Beton haften wird, als Sonderabfallstoff zu |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 10 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | entsorgen ist, wird dies vom Auftraggeber gesondert ausgewiesen und auf Nachweis nach Gewicht vergütet. Die Nachweise müssen eindeutig, vollständig und nachvollziehbar sein. Diese Nachweise sind dem Auftraggeber unaufgefordert vorzulegen. Der nachfolgende Einheitspreis ändert sich bei einer Sonderabfallentsorgung nicht. Die Altbeschichtung ist vollständig vom Beton abzufräsen. Einschließlich Zwischenlagerung, Container- und Deponiekosten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0002. | Zementgebundene Spachtelmasse abfräsen ca. 10 mm |  |
|  | Vorhandene kunststoffvergütete und zementgebundene Spachtelmasse bis auf Betonuntergrund abfräsen. Der Schutt ist gesondert zu lagern und fachgerecht und entsprechend den gültigen Vorschriften/Gesetzen umweltgerecht zu entsorgen. Die gefrästen Flächen sind in jedem Fall abschließend noch einmal zu strahlen. Frästiefe: geschätzt ca. 10 mm. Der Fräsvorgang ist vor dem Freilegen/Beschädigung der Bewehrung einzustellen. EP einschl. Container.- Fracht- und Deponiekosten |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0003. | Hochpunkte und Randanschlüsse abfräsen |  |
|  | Gekennzeichnete Hochpunkte und Randstreifen als Übergang zur verbleibenden Betonfläche abfräsen. Der Schutt ist gesondert zu lagern und fachgerecht und entsprechend den gültigen Vorschriften/Gesetzen umweltgerecht zu entsorgen. Die gefrästen Flächen sind in jedem Fall abschließend |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 11 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | noch einmal zu strahlen. Frästiefe: geschätzt ca. über 5 bis 10 mm Mehrstärken werden getrennt vergütet. Der Fräsvorgang ist vor dem Freilegen/Beschädigung der Bewehrung einzustellen. Teilflächen: über 1 bis 5 m² nach Angabe Bauleitung EP einschl. Container.- Fracht- und Deponiekosten |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0004. | Fräsen und Kugelstrahlen |  |
|  | Bauteil: Die vorhandene Kontaminierung, minderfeste Schicht, Altbeschichtung oder Klebstoffresten bis in den Beton hinein komplett abzufräsen. Art der abzufräsenden Schicht: ______________________ z.B. verölt Frästiefe: ____________z.B. über 3 bis 6 mm Die Zahl der Arbeitsgänge ist vom Bieter eigenverantwortlich zu kalkulieren, dies gilt ebenso für die Fräsrichtungen ( nur längs und/oder im Kreuzgang ) und die Fräskopfbreite. Das max. zulässige Fräsgerätegewicht ist zunächst auf die max. zulässige Deckenlast auszulegen. Diese ist beim Bauherrn zu erfragen. Jedes Fräsgerät muss vor dem Einsatz, unter Angabe des Gesamtgewichtes, vorab vom Bauherrn genehmigt werden. Angebotene Fräse:_________, Gesamtgewicht:___________ Ebenso ist einzukalkulieren, dass auf verschiedenen Teilflächen verschiedene Fräsen zum Einsatz kommen können. Das im Beton |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 12 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | entstehende Fräsbild sollte das nachfolgende Kugelstrahlen nicht zu sehr erschweren, d.h. es sind geeignete Fräsköpfe zu verwenden. Bei der Entsorgung des abgefrästen Materials ist zunächst von einer Einstufung als Bauschutt auszugehen, die fach- und sachgerechte, nachprüfbare Entsorgung dieses Bauschuttes ist unabhängig von den anfallenden Mengen im nachfolgenden Einheitspreis enthalten. Abschließend die gefräste Betonoberfläche Kugelstrahlen. Anzahl der Arbeitsgänge: 1 Die Betonoberfläche ist vor erneuter Verschmutzung zu schützen. Der Schutz der angrenzenden Bauteile sowie des Umfeldes ist inbegriffen. Wenn die Altbeschichtung, an der noch Beton haften wird, als Sonderabfallstoff zu entsorgen ist, wird dies vom Auftraggeber gesondert ausgewiesen und auf Nachweis nach Gewicht vergütet. Die Nachweise müssen eindeutig, vollständig und nachvollziehbar sein. Diese Nachweise sind dem Auftraggeber unaufgefordert vorzulegen. Der nachfolgende Einheitspreis ändert sich bei einer Sonderabfallentsorgung nicht. Die Altbeschichtung ist vollständig vom Beton abzufräsen. Einschließlich Zwischenlagerung, Container- und Deponiekosten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0005. | Kugelstrahlen |  |
|  | Waagerechte bzw. leicht geneigte Betonflächen mittels mobilem Schleuder-Strahl-Verfahren (z. B. Blastrac) von altem Farbanstrich, Schlämme, mürbem Feinmörtel, Verunreinigungen, losen Bestandteilen o. ä. befreien |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 13 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | und das Strahlgut fachgerecht entsorgen. Durch das Kugelstrahlen ist die Betonoberfläche erkennbar abzutragen, die gestrahlte Betonoberfläche muss eine porige, feinraue Struktur aufweisen. Randbereiche und schwer zugängliche Stellen sorgfältig von Hand nacharbeiten. Die Betonoberfläche ist vor erneuter Verschmutzung zu schützen. Der Schutz der angrenzenden Bauteile sowie des Umfeldes ist inbegriffen. Die Haftzugfestigkeit des Untergrundes muss nach einmaligem Strahlen mindestens 1,5 N/mm² betragen. Werden niedrigere Haftzugfestigkeiten gemessen, sind zwischen AG und AN weitere Maßnahmen zu besprechen. Zahl der Strahlgänge: 1 |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0006. | Kugelstrahlen Asphaltfläche 2 Strahlgänge |  |
|  | Waagerechte bzw. leicht geneigte Ashaltfläche mittels mobilem Schleuder-Strahl-Verfahren (z. B. Blastrac) von altem Farbanstrich, Verunreinigungen, Bitumenfilm, losen Bestandteilen o. ä. befreien und das Strahlgut entsorgen. Die gestrahlte Asphaltoberfläche ist vor erneuter Verschmutzung zu schützen. Der Schutz der angrenzenden Bauteile sowie des Umfeldes ist inbegriffen. 2 Arbeitsgänge im Kreuzgang. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0007. | Kugelstrahlen floor 4610 DuroTop für Beschichtung |  |
|  | floor 4610 Oberfläche, ca. 3 Tage alt maxit floor 4610 DuroTop -Oberfläche mittels mobilem Schleuder-Strahl-Verfahren an |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 14 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | der Oberfläche anrauen und Kunststoffanreicherung entfernen. Strahlgut entsorgen. Einschließlich der Randbearbeitung. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0008. | Strahlen der Betonfläche (Granulatstrahlen) |  |
|  | Betonfläche durch Druckluftstrahlen mit festen Strahlmitteln (Sandstrahlen) von altem Farbanstrich, Schlämme bzw. Zementhaut, Verunreinigungen, losen Bestandteilen o. ä. befreien und das Strahlgut entsorgen. Die gestrahlte Fläche muss rau, Lunker müssen geöffnet sein. Die Betonoberfläche ist vor erneuter Verschmutzung zu schützen. Der Schutz der angrenzenden Bauteile sowie des Umfeldes ist inbegriffen. Geforderte Oberflächenzugfestigkeit: mind. 1,5 N/mm² |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0009. | Strahlen von Randstreifen/vertikalen Anschlüssen |  |
|  | Randstreifen und vertikale Anschlüsse der Betonfläche durch Druckluftstrahlen mit festen Strahlmitteln (Sandstrahlen) von altem Farbanstrich, Schlämme bzw. Zementhaut, Verunreinigungen, losen Bestandteilen o. ä. befreien und das Strahlgut entsorgen. Die gestrahlte Fläche muss rau, Lunker müssen geöffnet sein. Die Betonoberfläche ist vor erneuter Verschmutzung zu schützen. Der Schutz der angrenzenden Bauteile sowie des Umfeldes ist inbegriffen. Geforderte Oberflächenzugfestigkeit: mind. 1,5 N/mm² |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 15 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
| 01.0010. | Höchstdruckwasserstrahlen > 800 bar |  |
|  | Bauteil: Vorhandene Betonoberfläche durch Höchstdruckwasserstrahlen vorbereiten. Strahldruck: über 600 bis 2000 bar angebotener Strahldruck:_____________ Betonabtrag: über 0 bis 20 mm Bewehrung freilegen Schmutzwasser aufnehmen und über Pufferbehälter/Absetzbecken führen. Nach Beprobung und ggf. Neutralisation dem Abwassernetz zuführen. Schlamm ordnungsgemäß entsorgen. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0011. | Hochdruckwasserstrahlen bis 800 bar |  |
|  | Betonfläche durch Hochdruckwasserstrahlen mit mindestens 500 bar von Schlämme bzw. Zementhaut Verunreinigungen losen Bestandteilen, Bitumenresten o.ä. befreien und das Strahlgut entsorgen. Die verwendete Wassermenge ist umgehend nach dem Strahlgang aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen. Dabei hat der AN den nassen und trockenen Strahlabfall auf wassergefährdete Stoffe und Zusammensetzungen zu prüfen ( z.B. Alkalität prüfen ). Evtl. notwendig werdende Neutralisationen sind durch den AN nachweislich auszuführen. Die vor und nach dieser Maßnahme gemessenen Werte sind zu dokumentieren und unaufgefordert dem AN vorzulegen. Das anfallende Strahlwasser darf nicht durch Bauwerksfugen, Öffnungen auf darunter liegende Flächen |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 16 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | gelangen. Die gestrahlte Fläche muss rau, Lunker müssen geöffnet sein. Die gestrahlten Flächen sind nochmals auf Schadstellen zu überprüfen. Die Betonoberfläche ist vor erneuter Verschmutzung zu schützen. Der Schutz der angrenzenden Bauteile sowie des Umfeldes ist inbegriffen. Durch das Wasserstrahlen können im Vergleich zu anderen Untergrundvorbereitungstechniken erhebliche Rauhigkeiten auf der Rohbetondecke entstehen. Dies erfordert u.a. einen Mehraufwand bei dem nachfolgenden Spachtel- und Beschichtungsarbeiten. Zwischen AN und AG ist dies vorab zu klären. Oberflächenzugfestigkeit: mind. 1,5 N/mm², werden nach dem Hochdruckwasserstrahlen geringere Werte gemessen, sind zw. AG und AN weitere/andere Maßnahmen zu besprechen. Angebotener Strahldruck: __________bar (max. 800 bar) Angebotetes Verfahren/Gerät/Subunternehmer:______________________ Falls untergrundbedingt andere Strahldrücke notwendig werden, ist dies getrennt nachzuweisen, anzubieten und zu beauftragen. Grundsätzlich können Wasserstrahlmusterflächen nicht kostenlos für den AG hergestellt werden. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0012. | Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag |  |
|  | Entsorgung Sondermüll |  |
|  | Zulage zur Position Fräsen für die Entsorgung kontaminierten Fräsgutes. Der Nachweis ist Mittels offizieller Wiegescheine der |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 17 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Deponie zu führen. |  |
|  |  | 0,000 kg | ............ | nur Einh.-Preis |  |
| 01.0013. | Schleifen |  |
|  | Vorhandene Bodenfläche mit geeignetem Schleifgerät vorbereiten bis alle losen und trennenden Bestandteile entfernt sind. Untergrund: ______________________(z.B. Beton) Verschmutzung:____________________(z.B. Farbreste) |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0014. | Schleifen floor 4610 DuroTop für farbige Versiegelung |  |
|  | Anschleifen der maxit floor 4610 DuroTop-Oberfläche am nächsten Tag mit einer langsam laufenden Schleifmaschine. Die Anreicherungen von Kunststoff an der Oberfläche sind weitgehend zu entfernen. Schnell laufende Schleifmaschinen polieren den Boden auf und sind somit nicht geeignet. Schleifaufsätze aus Kunststoff (schwarzes Pad) haben sich bewährt. Anfallenden Schleifstaub restlos absaugen. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0015. | Fließestrich Reinigungsschliff |  |
|  | Reinigungsschliff auf neu eingebrachtem Calciumsulfat-Fließestrich mit einer Schleifmaschine für Spachtelmassen durchführen. Schleifpapier mit der Körnung 16. Anschließend gesamte Fläche mit Industriestaubsauger absaugen. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 18 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0016. | Untergrund abfegen |  |
|  | Untergrund mit Besen grob abfegen und anschließend mit Industriestaubsauger staubfrei absaugen. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0017. | Absaugen/Vakuumreinigung |  |
|  | Waagerechte bzw. leicht geneigte Betonfläche mittels Absaugen von Staub, Strahlgut und Strahlmittel befreien und entsorgen. Die Betonoberfläche ist vor erneuter Verschmutzung zu schützen. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0018. | Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag |  |
|  | Untergrund dampfstrahlen |  |
|  | Reinigen der Rohbetondecke mittels Hochdruckreiniger. Überschusswasser mit Wassersauger aufnehmen. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | nur Einh.-Preis |  |
| 01.0019. | Grundreinigung Fliesen-oder Plattenbelag durchführen |  |
|  | Maschinelle Grundreinigung zur Entfernung von wachs- und ölähnlichen Substanzen und Verunreinigungen, die durch das anschließende Kugelstrahlen nicht entfernt werden können. Bauteil: ___________________ (z.B. Spaltklinkerplatten) |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0020. | Bewehrungsmatte am Untergrund verdübeln |  |
|  | Liefern und Einbauen einer verdübelten Bewehrungsmatte auf mürben Betonuntergründen zur Begrenzung eventuell nachträglicher Hohllagigkeiten bei Verbundlösungen. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 19 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Auf den freigelegten Flächen wird eine Bewehrungsmatte Q 133 mit ca. 4 Dübeln/m² verankert. Die Dübel werden in die bestehende Unterkonstruktion mittels geeigneten Gerätes geschossen. Einschließlich aller erforderlichen Zuschnitte und Befestigungsmittel. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0021. | AKS-Matte am Untergrund verdübeln |  |
|  | Liefern und Einbauen einer verdübelten AKS-Gittermatte auf mürben Betonuntergründen zur Begrenzung eventuell nachträglicher Hohllagigkeiten bei Verbundlösungen. Auf den freigelegten Flächen wird eine Drahtbewehrungsmatte aus verzinkten Stahldraht mit ca. 2 mm Durchmesse mit ca. 4 Dübeln/m² verankert. Die Dübel werden in die bestehende Unterkonstruktion mittels geeigneten Gerätes geschossen. Einschließlich aller erforderlichen Zuschnitte und Befestigungsmittel. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0022. | Oberflächenzugfestigkeit |  |
|  | Feststellung der Oberflächenzugfestigkeit durch Aufkleben von Stahlstempeln mit einem Durchmesser von 50 mm auf den vorbereiteten Betonuntergrund und Abziehen mit geeignetem Prüfgerät, z.B. Sattec, Schenk-Trebel oder Herion. Das Ergebnis ist zu protokollieren. |  |
|  |  | 0,000 Stk | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0023. | Haftzugmessungen |  |
|  | Feststellung der Oberflächenhaftzugfestigkeit durch Aufkleben von Stahlstempeln mit einem Durchmesser von 50 mm auf dem vorbereiteten, vorgebohrten Betonuntergrund und Abziehen mit geeignetem Prüfgerät, z.B. Sattec, Schenk-Trebel |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 20 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | oder Herion. Das Ergebnis ist zu protokollieren. Es ist in jedem Fall mit dem Kronenbohrer zuvor vorzubohren. Der AG kann die Anzahl der Messungen entsprechende der allgemeinen Richtlinien Angaben, abweichend von der ausgeschriebenen Stückzahl, unter Berücksichtigung des angebotenen Einheitspreises, ausführen lassen. Eine Messung besteht aus 3 Einzelprüfungen. |  |
|  |  | 0,000 Stk | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0024. | Rautiefe |  |
|  | Feststellung der mittleren Rautiefe an horizontalen Flächen mittels Sandflächenverfahren und protokollieren der Ergebnisse. Die Prüfung ist nach Abschluss der Vorbehandlung der Betonunterlage durchzuführen. |  |
|  |  | 0,000 Stk | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0025. | Restfeuchtemessung |  |
|  | Feststellen des Feuchtegehaltes des Beton- oder Estrichuntergrundes mittels CM-Gerät und protokollieren der Ergebnisse. |  |
|  |  | 0,000 Stk | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0026. | Karbonatisierungstiefe feststellen |  |
|  | Ermittlung der Karbonatisierungstiefe durch Ansprühen frischer Ausbruchflächen mit 1%-iger Phenolphthalein-Lösung. Das Ergebnis ist zu protokollieren. |  |
|  |  | 0,000 Stk | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0027. | Betonüberdeckung der Bewehrung feststellen |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 21 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Feststellen der Betonüberdeckung mittels elektromagnetischem Prüfgerät (z.B. Profometer) und protokollieren der Ergebnisse. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0028. | Verarbeitungsbedingungen (Klima) feststellen |  |
|  | Feststellen der klimatischen Bedingungen während der Verarbeitung (Lufttemperatur, rel. Luftfeuchte, Bauteiltemperatur und Taupunkt-Temperatur) und protokollieren der Ergebnisse. |  |
|  |  | 1,000 Psch | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0029. | Chloridgehalt feststellen |  |
|  | Entnahme von Bohrmehlproben zur Ermittlung des Chloridgehaltes in 2-cm-Schritten bis 10 cm Tiefe. Das Bohrmehl ist in Plastiktüten zu sammeln und luftdicht zu verschließen. Die Proben sind zu kennzeichnen und an eine amtliche Materialprüfanstalt einzusenden. Die Kosten der Untersuchungen werden auf Nachweis gesondert vergütet. Das Untersuchungsergebnis ist dem AG auszuhändigen. |  |
|  |  | 0,000 Stk | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0030. | Fließmaßkontrolle für Spachtelmassen |  |
|  | Kontrolle der Wasserzugabe bei der maschinellen Aufmischung von mineralischen Spachtel- und Ausgleichsmassen vor und während der Verarbeitung. Vor der Verlegung und nach jeweils 5 t Materialdurchgang ist eine Fließprobe mit dem floor Fließring Durchmesser 68mm/Höhe 35 mm und der maxit floor Fließplatte (Ausbreitmaß) durchzuführen. Die Ergebnisse der Fließprobe sind zu protokollieren. Produkt: maxit floor 4650 DuroColour Ausbreitmaß der Fließprobe: 220 - 230 mm bei 20°C. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 22 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  |  | 0,000 Stk | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0031. | Trennrisse verbinden und verharzen maxit floor 4710 normal härtend |  |
|  | Scheinfugen sowie Risse in Estrichen kraftschlüssig mit normal härtendem, lösemittelfreiem Epoxidharz verschließen. Produkt: maxit floor 4710 Grundierung EP Hierzu werden die Fugen/Risse in Längsrichtung mit dem Trennschleifer geöffnet. Quer zum Rissverlauf wird in Abständen von ca. 20 cm, 8 cm Lang und ca. 2-3 cm tief eingeschnitten. Danach werden die Schnitte ausgesaugt und Wellenverbinder eingelegt. Das angemischte Epoxidharz in die geöffneten Risse gießen und sofort mit Quarzsand z.B. maxit floor 4936 Abstreusand 0,5 - 1,0 mm abstreuen. Die ermöglicht eine gute Haftung für einen nachfolgenden Spachtelauftrag. Bei Heizestrichen sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Bewegungsfugen dürfen niemals verschlossen werden und sind auch im Oberbelag durch entsprechende Fugenprofile zu übernehmen |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0032. | Trennrisse verbinden und verharzen floor 4715 schnell härtend |  |
|  | Scheinfugen sowie Risse in Estrichen kraftschlüssig mit schnell härtendem, lösemittelfreiem Epoxidharz verschließen. Material: maxit floor 4715 Grundierung EC 1 Verbrauch: ca. 0,1 bis 0,15 kg/lfm Hierzu werden die Fugen/Risse in Längsrichtung mit dem |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 23 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Trennschleifer geöffnet. Der Untergrund muss sauber, fest und trocken sein. Quer zum Rissverlauf wird in Abständen von ca. 20 cm, 8cm Lang und ca. 2-3 cm tief eingeschnitten. Danach werden die Schnitte ausgesaugt und maxit floor Wellenverbinder eingelegt. Das angemischte Epoxidharz in die geöffneten Risse gießen und sofort mit Quarzsand z.B. maxit floor 4936 Abstreusand 0,5 - 1,0 mm abstreuen. Die ermöglicht eine gute Haftung für einen nachfolgenden Spachtelauftrag. Nur so viel Reaktionsharz anmischen, wie innerhalb der Verarbeitungszeit vergossen werden kann. Bei Heizestrichen sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Bewegungsfugen dürfen niemals verschlossen werden und sind auch im Oberbelag durch entsprechende Fugenprofile zu übernehmen. Abgerechnet wird die Gesamtlänge aus Längs- und Querrissen. |  |
|  |  | 0,000 l | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0033. | einzelne Schwindrisse mit floor 4710 schließen |  |
|  | Verschließen von Rissen durch mehrmaligen Auftrag von niedrigviskosem Epoxidharz maxit floor 4710 Grundierung EP, mittels Pinsel. Die Risse sind bis zur Sättigung zu füllen. Das Schließen der durch das Kugelstrahlen stark aufgeweiteten Betonierabschnittsfugen ist in einer separaten Position beschrieben. |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 24 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
| 01.0034. | flächige Schwindrisse mit floor 4710 schließen |  |
|  | Flächig frei gestrahlte Schwindrisse innerhalb einer Teilfläche mittels niedrigviskosem Epoxidharz maxit floor 4710 Grundierung EP durch fluten mit dem Gummischieber verschließen. Einzelflächen bis 5 m² unabhängig von der Gesamtanzahl bzw. der Einzellänge und der Rissbreite/tiefe. Die Rissbehandlung findet nach der Untergrundvorbereitung statt. Nachfolgende Grundierungsarbeitsgänge werden nach separater Position abgerechnet. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0035. | Fugendichtstoff ausräumen |  |
|  | Der vorhandene Fugendichtstoff ist einschließlich der evtl. vorhandenen Rundschnur oder Unterlage fachgerecht auszuräumen und zu entsorgen. Einschließlich Reinigung der Fugenflanken von alten Dichtstoffresten. Es wird von einem nicht als Sonderabfall zu entsorgenden Dichtstoff ausgegangen. Einschl. der Deponiegebühren. Bis 2,5 cm Fugenbreite und Fugentiefe. |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0036. | Bodenfugen ausräumen und vermörteln |  |
|  | Bauteil: Bodenfugen über 1,5 bis 2,5 cm im gesamten Hallenbereich Bituminöse Vergussmasse in vorhandenen Bodenfugen 5 cm tief ausräumen, Fugenflanken bis auf den |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 25 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Betonuntergrund freilegen und aufrauen. Ausgebautes Fugenmaterial ordnungsgemäß entsorgen. Aufmörteln der freigelegten Fugen mit dem Epoxidharzmörtel bestehend aus 1 Gew.-Teil maxit floor 4710 Grundierung EP und 7 Gew.-Teile maxit floor 4932 Estrichsieblinie F bis auf vorhandenes Bodenniveau. Zuvor maxit floor 4710 Grundierung EP als Haftbrücke vorstreichen. Verbrauch : 1,7 kg/l Verfüllvolumen |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0037. | Fugenkanten reprofilieren |  |
|  | Ausgebrochene Betonfugenkanten sind mit Epoxidharzmörtel fachgerecht und gerade verlaufend zu reprofilieren. Einschließlich Haftbrückeneinbau und Ausbildung einer abgefasten Kante. Abrechnung nach lfm instandgesetzten Einzelkanten, nicht nach lfm Fuge mit zwei, parallel verlaufenden, instandgesetzten Kanten. Notwendige Herstellung und Verwendung von Gleit- oder Hilfsschalungen ist einzurechnen. Einhaltung einer möglichst gleichmäßigen Fugenbreite. Nach Wahl des AG ist die reprofilierte Fugenkante scharfkantig unter 90° oder abgefast unter 45° Grad herzustellen. Epoxidharzmörtel bestehend aus 1 Gew.-Teil maxit floor 4710 Grundierung EP und 7 Gew.-Teile maxit floor 4932 Estrichsieblinie F bis auf vorhandenes Bodenniveau. Zuvor maxit floor 4710 Grundierung EP als Haftbrücke vorstreichen. Maße bei scharfkantiger 90° |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 26 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Ausführung: Breite: bis ______mm Höhe bis ______mm Maße bei Ausführung unter 45° Grad: Schenkelmaße bis ______mm Größere Schenkelmaße werden gesondert vergütet. |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0038. | Vorhandene Fugen aufschneiden, Fugenprofil einbauen Spaltklinker |  |
|  | Vorhandene Fugen geradlinig aufschneiden und für Einbau eines staplerbefahrbaren, wartungsfreien Fugenprofiles (System Migua oder Schüter) vorbereiten. Fuge einschl. vorhandene Dichtmasse ausräumen und Fugenprofil nach Herstellervorschrift einbauen. Fugenbreite > 20 - 25 mm. Das Fugenprofil muss für den folgenden Endbelag ca. 8 mm über vorhandenes Niveau eingebaut werden, damit der Boden bündig angeschlossen werden kann. Bauteil: Spaltklinker im Mörtelbett/Zementestrich ca. 8-10 cm |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0039. | Betonierabschnittfugen mit Epoxidharz schließen |  |
|  | Fach- und sachgerechtes, kraftschlüssiges, starres, überbeschichtungsfähiges Schließen von breiten Rissen und Spalten im Bereich der Betonierabschnittsfugen. Anzubieten ist die fix und fertige Leistung. Es ist als Reaktionsharz zu verwenden: maxit floor 4710 Grundierung EP Zunächst ungefüllt in den Rissverlauf gießen und |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 27 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | anschließend mit ca. 7 % Stellmittelzugabe maxit floor 4917 Stellmittel den Rissverlauf dicht abspachteln. |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0040. | Fugendichtstoff ausräumen |  |
|  | Der vorhandene Fugendichtstoff ist einschließlich der evtl. vorhandenen Rundschnur oder Unterlage fachgerecht auszuräumen und zu entsorgen. Einschließlich Reinigung der Fugenflanken von alten Dichtstoffresten. Es wird von einem nicht als Sonderabfall zu entsorgenden Dichtstoff ausgegangen. Einschl. der Deponiegebühren. Bis 2,5 cm Fugenbreite und Fugentiefe. |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0041. | Dekorative Fuge Schlüter DECO Aluminium H = 8 mm |  |
|  | Liefern und höhengerechtes Einbauen einer Profilschiene mit 6 mm breiter Sichtoberfläche zur dekorativen Fugengestaltung oder als Abschlussprofil. Mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht einbauen und so abdichten, dass ein Unterlaufen durch stark fliesfähige Spachtelmassen nicht möglich ist. Material: Aluminium Profilhöhe: 8 mm Lieferlänge: 2,50 m Produkt: Schlüter -DECO oder gleichwertig Angebotenes Produkt: _____________________ Einschließlich aller erforderlichen Zuschnitte und Befestigungsmittel. Verlegen nach Fugenplan des AG. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 28 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0042. | Dekorative Fuge Schlüter DECO Aluminium H = 9 mm |  |
|  | Liefern und höhengerechtes Einbauen einer Profilschiene mit 6 mm breiter Sichtoberfläche zur dekorativen Fugengestaltung oder als Abschlussprofil. Mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht einbauen und so abdichten, dass ein Unterlaufen durch stark fliesfähige Spachtelmassen nicht möglich ist. Material: Aluminium Profilhöhe: 9 mm Lieferlänge: 2,50 m Produkt: Schlüter -DECO oder gleichwertig Angebotenes Produkt: _____________________ Einschließlich aller erforderlichen Zuschnitte und Befestigungsmittel. Verlegen nach Fugenplan des AG. |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0043. | maxit floor 4965 Abstellstreifen 15 x 15 mm Arbeitsabschnitte |  |
|  | Liefern und Einbauen selbstklebender Schaumstoffleisten im Format 15 x 15 mm zum begrenzen von Arbeitsflächen bei Verlegung hoch fließfähiger Spachtel- und Ausgleichsmassen. Produkt: maxit floor 4965 Abstellstreifen |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0044. | maxit floor 4965 Abstellstreifen 15 x 15 mm Einbauteile |  |
|  | Abläufe, Entwässerungseinrichtungen etc. sind vor |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 29 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Auftrag der zementgebundenen Bodenbeschichtung sorgfältig abzudichten. Produkt: maxit floor 4965 Abstellstreifen |  |
|  |  | 0,000 Stk | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0045. | Hohlstellen im Estrich mit Epoxidharz verfüllen |  |
|  | Bauteil: Spaltklinker im Mörtelbett/Zementestrich Durch Abklopfen festgestellte Hohllagigkeiten im vorhandenen Bodenbelag markieren. Bei keramischen Belägen im Bereich der Fugen Bohrungen Durchmesser ca. 6 mm bis zum Tragbeton ausführen und Bohrmehl absaugen. Abstand der Bohrungen ca. 30 bis 50 cm. In die vorhandenen Bohrungen niedrigviskoses, lösemittelfreies Epoxidharz mittels Injektionsspritze o.ä. mit geringen Druck einfüllen bis am benachbarten Bohrloch wieder Harz austritt. Produkt: maxit floor 4710 Grundierung EP Abgerechnet wird nach kg Füllgut. |  |
|  |  | 0,000 kg | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0046. | Hohlstellen im Estrich mit schnellem Epoxidharz verfüllen |  |
|  | Bauteil: Spaltklinker im Mörtelbett/Zementestrich Durch Abklopfen festgestellte Hohllagigkeiten im vorhandenen Bodenbelag markieren. Bei keramischen Belägen im Bereich der Fugen Bohrungen Durchmesser ca. 6 mm bis zum Tragbeton ausführen und Bohrmehl absaugen. Abstand der Bohrungen ca. 30 bis 50 cm. In die vorhandenen Bohrungen niedrigviskoses, lösemittelfreies und schnell reagierendes Epoxidharz mittels Injektionsspritze o.ä. mit geringen Druck einfüllen bis am benachbarten Bohrloch wieder Harz austritt. Abgerechnet wird nach kg Füllgut. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 30 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Produkt: maxit floor 4715 Grundierung EP |  |
|  |  | 0,000 kg | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0047. | Baustelleneinrichtung kurz |  |
|  | Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen, Herstellen der erforderlichen Anschlüsse für Wasser und Baustrom. |  |
|  |  | 1,000 psch | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0048. | Baustelleneinrichtung Versorgung gegen Bezahlung |  |
|  | Geräte, Werkzeuge, Bauwagen und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsmäßigen Erfüllung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, betriebsfertig aufstellen, für die Dauer der Bauzeit vorhalten, und wieder entfernen bzw. räumen der Baustelle. Erforderliche Versorgungseinrichtungen wie Strom, Wasser und Baustrom werden in Abstimmung mit dem AG gegen Bezahlung zur Verfügung gestellt. Die Baustelleneinrichtung hat die notwendige Baustellensicherung zu enthalten; des Weiteren sind die benutzten Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand wieder ordnungsgemäß herzurichten und alle Verunreinigungen zu beseitigen. |  |
|  |  | 1,000 psch | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0049. | Baustromanschluss |  |
|  | Stromanschluss mit Zähleinrichtung gemäß den |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 31 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | einschlägigen VDE-Bestimmungen sowie Prüfung in vorgeschriebenen Zeitabständen lt. UVV "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" einrichten. Im Preis inbegriffen sind die notwendigen Antragstellungen, Prüfgebühren sowie die Verbrauchsverrechnung mit dem Elektroversorgungsunternehmen. |  |
|  |  | 1,000 psch | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0050. | Bauwasseranschluss |  |
|  | Wasseranschluss mit Zähleinrichtung, einschl. Anschluss und Versorgungsleitungen einrichten. Im Preis inbegriffen sind die notwendigen Antragstellungen, Prüfgebühren sowie die Verbrauchsverrechnung mit dem Wasserversorgungsunternehmen. |  |
|  |  | 1,000 psch | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0051. | Bauwasseranschluss, Hydrant |  |
|  | Anschluss als Bauwasserleitung an vorhandenen Unterflurhydranten herstellen, Flansch montieren mit Übergangsstück bis Gewindeanschluss, einschl. Vorhaltung über die gesamte Bauzeit und Demontage sowie provisorischer Einhausung bei Frost. Gewindeanschluss: 2 Zoll |  |
|  |  | 1,000 psch | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0052. | Hohlkehle 5 cm Schenkellänge mit Epoxidharzmörtel |  |
|  | Hohlkehle am Übergang Wand - Boden, Stützen herstellen mit Epoxidharzmörtel. Herstellen von Flaschenhohlkehlen mit Schenkellänge 5 cm aus einem 2 - Komponenten Epoxidharzmörtel, bestehend aus 1 Gew.-Teil maxit floor 4710 |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 32 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Grundierung EP und 7 Gew.-Teile maxit floor 4932 Estrichsieblinie F bis auf vorhandenes Bodenniveau. Zuvor maxit floor 4710 Grundierung EP als Haftbrücke vorstreichen. Oberfläche mit Glättkelle oder Flasche glattziehen und verdichten. Kanten und Übergänge an der Senkrechten durch Klebeband abgrenzen. Verbrauch: ca. 2,5 kg/m Epoxidharzmörtel |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0053. | Dreieckskeil 15 x 15 mm Epoxidharzmörtel |  |
|  | Dreieckskeil am Übergang Tritt- Stellstufe herstellen mit Epoxidharzmörtel. Herstellen von Dreieckskeilen ( ca. 1,5 x 1,5 cm) aus einem 2 - Komponenten Epoxidharzmörtel, bestehend aus 1 Gew.-Teil maxit floor 4710 Grundierung EP und 7 Gew.- Teile maxit floor 4932 Estrichsieblinie F bis auf vorhandenes Bodenniveau. Zuvor maxit floor 4710 Grundierung EP als Haftbrücke vorstreichen. Oberfläche mit Glättkelle oder Fugenkelle glattziehen und verdichten. Kanten und Übergänge an der Senkrechten durch Klebeband abgrenzen. Verbrauch: ca. 0,3 kg/m Epoxidharzmörtel |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0054. | Dreieckskeil 50 x 50 mm aus Epoxidharzmörtel |  |
|  | Dreieckskeil am Übergang Boden- Wand herstellen mit Epoxidharzmörtel. Herstellen von Dreieckskeilen ( ca. 50 x 50 mm) aus |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 33 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | einem selbstgrundierenden 2 - Komponenten Epoxidharzmörtel, bestehend aus 1 Gew.-Teil maxit floor 4710 Grundierung EP und 7 Gew.-Teile maxit floor 4932 Estrichsieblinie F bis auf vorhandenes Bodenniveau. Zuvor maxit floor 4710 Grundierung EP als Haftbrücke vorstreichen. Oberfläche mit Glättkelle oder Fugenkelle glattziehen und verdichten. Kanten und Übergänge an der Senkrechten durch Klebeband abgrenzen. Im Boden in eingeschnittene Fase verwahren. Verbrauch: ca. 2,3 kg/m Epoxidharzmörtel |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0055. | Toreinfahrt anpassen und Rinnenanschluss herstellen |  |
|  | Bauteil: bestehende Toreinfahrt Vorhandene Betonoberfläche im Torbereich durch fräsen auf 1 m Breite vorbereiten. Im Bereich der vorhandenen Rinne zusätzlich über 7 bis 10 mm auf eine Breite von mindestens 40 cm abtragen um eine ordnungsgemäße Verzahnung des Estrichkeiles sicherzustellen. Im Bereich der Rinne 1 cm Randstreifen stellen und dort später eine dauerelastische Fuge ausbilden. Gesamte gefräste Fläche erneut abklopfen und Hohlstellen ausbauen. Vorbereitete Betonoberfläche absaugen und mit maxit floor 4710 Grundierung EP als Haftbrücke vorstreichen. Herstellen eines flüssigkeitsdichten Kunststoff-Estriches, bestehend aus 2-komponentigem, lösemittelfreiem Epoxidharz maxit floor 4710 Grundierung EP, gemischt mit |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 34 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | maxit floor 4932 Estrichsieblinie N im Gew.-Verhältnis 1 : 7. Fertigen Mörtel frisch in frisch auf die Epoxidharz - Haftbrücke einbauen und mittels Kelle oder Lehre und Abziehlatte auf das gewünschte Niveau bringen. Mörtel von Hand mit Kelle oder Traufel verdichten. Schichtdicke: über 10 bis 15 mm pro Lage Verbrauch pro cm Schichtdicke: ca. 2,5 kg/m² Epoxidharz + ca. 17,5 kg/m² Quarzsandmischung Bei tieferen Ausbruchstellen lagenweise 15 mm frisch in frisch aufeinander bauen und verdichten. Den Übergang zur Halle provisorisch mit ca. 8 mm Flachstahl abstellen. |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0056. | Torbereich sanieren, Fugenprofil setzen werksseitig gestellt |  |
|  | Bauteil: Einfahrtbereich Tor Vorbereitende Maßnahmen wie vor, jedoch statt der vorhandenen Rinne ist ein Torabschlussprofil aus Edelstahl zu setzen. Das Profil wird werkseitig gestellt. Die erforderliche Aussparung ist auf das Torabschlussprofil abzustimmen. Das Profil wird ebenfalls mit dem Epoxidharzestrich versetzt. Aufmörteln und Reprofilierung analog zur Vorposition. |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
|  | Summe 01. | ............ EUR |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 35 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
| 02. |  |  |
|  | Ausgleich und Reaktionsharzbeschichtunge |  |
| 02.0001. | Dispersionsgrundierung auf Untergrund 1:3 verdünnt |  |
|  | Liefern und Einbauen einer wasserverdünnbare Dispersionsgrundierung für mineralische Untergründe als universeller maxit floor Systembestandteil, werksseitig als Konzentrat geliefert. Produkt: maxit floor 4716 Haftgrundierung Für Neu- und Altuntergründe im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau als Grundierung für zementgebundene Dünnestriche, Fließspachtel und Ausgleichsmassen. maxit floor 4716 Haftgrundierung vergleichmäßigt das Saugverhalten des Untergrundes und stellt einen optimalen Haftverbund sicher. Das Konzentrat ist vor Ort mit Leitungswasser zu verdünnen und mit Besen intensiv in den Untergrund einarbeiten. Pfützenbildung ist zu vermeiden. Untergrund:_____________________ Verdünnungsgrad: 1: 3 Anzahl der Arbeitsgänge: 2 Materialverbrauch: ca. 0,2 - 0,4 Liter/m² der fertigen Mischung je Arbeitsgang Auf stark saugenden Untergründen ist ggf. ein weiterer Arbeitsgang erforderlich. Diese Angaben sind ca. Werte und sind vom Bieter objekt- und/oder untergrundabhängig anzupassen. Nachdem maxit floor 4716 Haftgrundierung farblos aufgetrocknet ist, kann die nächste Schicht eingebaut werden. Im technischen Merkblatt sind für verschiedene |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 36 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Untergründe die Anzahl der Grundierungsarbeitsgänge und der Verdünnungsgrad als Richtwerte aufgeführt. Die Angaben im neusten technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0002. | Zwischengrundierung auf floor 4602 DuroBase Extra 1:3 |  |
|  | Liefern und Einbauen einer wasserverdünnbare Dispersionsgrundierung für mineralische Untergründe als universeller maxit floor Systembestandteil, werksseitig als Konzentrat geliefert. Produkt: maxit floor 4716 Haftgrundierung Das Konzentrat ist vor Ort mit Leitungswasser zu verdünnen und mit Besen intensiv in den Untergrund einarbeiten. Pfützenbildung ist zu vermeiden. Zwischengrundierung auf maxit floor 4602 DuroBase Extra Verdünnungsgrad: 1: 3 Anzahl der Arbeitsgänge: 1 Materialverbrauch: ca. 0,3 Liter/m² der fertigen Mischung Nachdem die Haftgrundierung farblos aufgetrocknet ist, kann die nächste Schicht eingebaut werden. Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0003. | Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag |  |
|  | Zwischengrundierung der abgesandeten Feuchtigkeitssperre 1:3 |  |
|  | Abgestreute und ausgehärtete Feuchtigkeitssperre mit maxit floor 4716 Haftgrundierung (Konzentrat) grundieren, nachdem aller nicht fest eingebundene Quarzsand entfernt ist maxit floor 4716 Haftgrundierung wird auf der Baustelle mit Leitungswasser verdünnt. Mischungsverhältnis: |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 37 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | 1 Vol.-T. maxit floor 4716 : 3 Vol.-T. Wasser. Die verarbeitungsfertige Mischung wird auf die abgesandete Oberfläche aufgesprüht. Pfützenbildung ist zu vermeiden. Sobald die Grundierung transparent verfilmt ist, kann mit der Verlegung der maxit floor Beschichtung begonnen werden. Das Technische Merkblatt ist zu beachten. Anzahl der Arbeitsgänge: 1 Verbrauch: ca. 150-200 g/m² der verdünnten Mischung |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | nur Einh.-Preis |  |
| 02.0004. | Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag |  |
|  | zusätzliche Grundierung Dispersionsgrundierung 1:3 |  |
|  | Einbau einer weiteren Grundierung. Diese ist u. a. bei nachweislich stark saugenden Untergründen notwendig und wird bei Bedarf dem Auftragnehmer zusätzlich vergütet. Produkt: maxit floor 4716 Haftgrundierung 1:3 verdünnt Überarbeitungszeiten nach aktuellen Technischen Merkblättern unbedingt einhalten. Verbrauch: ca. 300 - 400 g/m² der fertigen Mischung |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | nur Einh.-Preis |  |
| 02.0005. | Epoxidharzgrundierung Standard floor 4710 Grundierung EP |  |
|  | Liefern und Einbau einer lösemittelfreien 2-Komponenten Epoxidharzgrundierung maxit floor 4710 Grundierung EP. Das angemischte Produkt wird ungefüllt auf dem vorbereiteten mineralischen Untergrund ausgegossen, mittels Gummischieber verteilt und mit Lammfellrolle nachgerollt um Stoffansammlungen zu vermeiden. Die frische Grundierung ist mit maxit floor 4936 |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 38 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Abstreusand 0,5 -1,0 mm oder feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,7 bis 1,2 mm vollflächig abzustreuen. Überschüssiger, nicht eingebundener Sand nach der Reaktion des Epoxidharzes entfernen und fachgerecht entsorgen. Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. Verbrauch: ca. 400 -500 g/m² Grundierung in Abhängigkeit des Untergrundes Verbrauch: ca. 2 kg/m² Abstreusand |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0006. | Epoxidharz- Kratzspachtelung mit Vorab - Grundierung |  |
|  | Die Kratzspachtelung besteht aus 2 Arbeitsgängen. 1. Arbeitsgang Grundierung Liefern und Einbau einer lösemittelfreien 2-Komponenten Epoxidharzgrundierung maxit floor 4710 Grundierung EP. Das angemischte Produkt wird ungefüllt auf dem vorbereiteten mineralischen Untergrund ausgegossen, mittels Gummischieber verteilt und mit Lammfellrolle nachgerollt um Stoffansammlungen zu vermeiden. Die frische Grundierung ist mit maxit floor 4936 Abstreusand 0,5 -1,0 mm oder feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,7 bis 1,2 mm vollflächig abzustreuen. Überschüssiger, nicht eingebundener Sand nach der Reaktion des Epoxidharzes entfernen und fachgerecht entsorgen. Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. Verbrauch: ca. 400 -500 g/m² Grundierung in Abhängigkeit des Untergrundes Verbrauch: ca. 2 kg/m² Abstreusand |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 39 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | 2. Arbeitsgang Kratzspachtelung 1:3 Auf die ausgehärtete Grundierung ist eine Kratzspachtelmasse bestehend aus einem Gewichtsteil maxit floor 4710 Grundierung EP und 3 Gewichtsteilen feuergetrockneter Sandfüllung mittels glatter Traufel aufzubringen. Die Spachtelmasse wird über das Korn abgezogen. Die fertige Mischung kann auch frisch in frisch in eine unmittelbar zuvor eingebaute, nicht abgestreute Grundierung eingebaut werden. Die frische Kratzspachtelung ist mit maxit floor 4936 Abstreusand 0,5 -1,0 mm oder feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,7 bis 1,2 mm vollflächig abzustreuen. Überschüssiger, nicht eingebundener Sand nach der Reaktion des Epoxidharzes entfernen und fachgerecht entsorgen. Geschätzter Verbrauch an fertiger Kratzspachtelungsmischung: ca. 4,0 kg/m² Untergrundbedingter, nachgewiesener Mehrverbrauch wird zusätzlich vergütet. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0007. | Bedarfspos. mit Gesamtbetrag |  |
|  | Kratzspachtelung Mehrverbrauch |  |
|  | Zulage zur Vorposition Mehrverbrauch fertiger Kratzspachtelmischung. |  |
|  |  | 0,000 kg | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0008. | Feuchtigkeitssperre durch 2- fache EP- Grundierung |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 40 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Bauteil: erdberührte Bodenfläche, Betonboden mit erhöhter Restfeuchte Vorbereitete, staubfreie Betonoberfläche mit lösemittelfreiem, ungefülltem 2-Komponenten-Epoxydharz maxit floor 4710 Grundierung EP grundieren. Epoxidharz auf den Untergrund ausgießen, mittels Gummischieber verteilen und mit Lammfellrolle nachrollen, um Stoffansammlungen zu vermeiden. Verbrauch: 1: AG: ca. 400 -500 g/m² Grundierung Der erste Arbeitsgang darf nicht abgesandet werden. Der zweite Arbeitsgang ist aufzubringen, sobald die erste Lage klebfrei ausgehärtet ist und keine Fußabdrücke verbleiben. Die maximalen Überarbeitungszeiten sind dem Technischen Merkblatt maxit floor 4710 Grundierung EP zu entnehmen. Die Verarbeitung erfolgt analog zum ersten Arbeitsgang. Die frische 2. Lage ist mit maxit floor 4936 Abstreusand 0,5 -1,0 mm oder feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,7 bis 1,2 mm vollflächig abzustreuen. Überschüssiger, nicht eingebundener Sand nach der Reaktion des Epoxidharzes entfernen und fachgerecht entsorgen. Verbrauch: 2. AG: ca. 400 -500 g/m² Grundierung Verbrauch: ca. 2 kg/m² Abstreusand |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0009. | Epoxidharzgrundierung schnell floor 4715 Grundierung EP schnell |  |
|  | Liefern und Einbau einer schnell reagierenden, lösemittelfreien 2-Komponenten Epoxidharzgrundierung |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 41 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | maxit floor 4715 Grundierung EP schnell. Das angemischte Produkt wird ungefüllt auf dem vorbereiteten mineralischen Untergrund ausgegossen, mittels Gummischieber verteilt und mit Lammfellrolle nachgerollt um Stoffansammlungen zu vermeiden. Die frische Grundierung ist mit maxit floor 4936 Abstreusand 0,5 -1,0 mm oder feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,7 bis 1,2 mm vollflächig abzustreuen. Überschüssiger, nicht eingebundener Sand nach der Reaktion des Epoxidharzes entfernen und fachgerecht entsorgen. Das Grundierharz ist nach 4 Stunden bei 20° C begeh - und beschichtbar. Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. Verbrauch: ca. 400 -500 g/m² Grundierung in Abhängigkeit des Untergrundes Verbrauch: ca. 2 kg/m² Abstreusand |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0010. | Epoxidharzgrundierung sehr emissionsarm floor 4712 Grundierung EC 1 |  |
|  | Liefern und Einbau einer geprüften, sehr emissionsarmen und lösemittelfreien 2-Komponenten Epoxidharzgrundierung maxit floor 4712 Grundierung EC 1. Das angemischte Produkt wird ungefüllt auf dem vorbereiteten mineralischen Untergrund ausgegossen, mittels Gummischieber verteilt und mit Lammfellrolle nachgerollt um Stoffansammlungen zu vermeiden. Das Grundierharz muss gegen rückwärtige Durchfeuchtung geprüft sein und über eine EC 1 Lizenz verfügen. Die frische Grundierung ist mit maxit floor 4936 Abstreusand 0,5 -1,0 mm oder feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,7 bis 1,2 mm vollflächig abzustreuen. Überschüssiger, nicht eingebundener Sand nach der Reaktion des Epoxidharzes entfernen und fachgerecht entsorgen. Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. Verbrauch: ca. 400 -500 g/m² Grundierung in |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 42 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Abhängigkeit des Untergrundes Verbrauch: ca. 2 kg/m² Abstreusand |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0011. | Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag |  |
|  | Epoxidharzgrundierung- zweite Grundierung |  |
|  | Einbau einer zweiten Epoxidharzgrundierung anaolog zur Vorposition. Diese ist u. a. bei stark saugenden und nachweislich "blasenden" Untergründen notwendig und wird bei Bedarf dem Auftragnehmer zusätzlich vergütet. Produkt: maxit floor 4710 Grundierung EP Produkt: maxit floor 4712 Grundierung EC 1 Produkt: maxit floor 4715 Grundierung EP schnell Überarbeitungszeiten nach aktuellen Technischen Merkblättern unbedingt einhalten. Verbrauch: ca. 500 g/m² zuzüglich Absandung |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | nur Einh.-Preis |  |
| 02.0012. | zementgebundener Ausgleich bis 30 mm floor 4602 DuroBase Extra |  |
|  | Liefern und Einbau eines 1-komponentigen, pumpfähigen, kunststoffvergüteten, zementgebundenen, faserverstärkten Bodenausgleichs bzw. als Endbelages für Schichtdicken von 5 - 30 mm. Untergrund: Beton- oder tragfähiger Zementestrich im Verbund. Für den Innenbereich als Bodenausgleichsmasse und als Endbelag bei leichter Industriebelastung auf unebenen Untergründen geeignet. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 43 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Produkt: maxit floor 4602 DuroBase Extra Das Produkt ist speziell als Grobausgleich unter maxit floor 4610 DuroTop, 4630 DuroLit und 4650 DuroColour geeignet. Bei leichten Belastungsanforderungen als Endbelag geeignet. Dabei ist die empfohlene Schichtdicke 8 - 10 mm einzuhalten. Für Reaktionsharz - Folgebeschichtungen ist das Produkt nach entsprechender Trocknungszeit geeignet. Oberflächenzugfestigkeit des Untergrundes: 1,5 N/mm². Der Untergrund ist vorab fachgerecht Kugelzustrahlen (Extra Position). Vorab ist der Untergrund zweifach mit maxit floor 4716 Haftgrundierung (Extra Position) zu grundieren. Stark saugende Betonuntergründe oder bei Gefahr nachstoßender Untergrundfeuchte sind vorab mit einer Epoxidharzgrundierung - maxit floor 4710 Grundierung EP - einschl. Absandung zu grundieren (Extra Position). Einbau und Ausbau der erforderlichen selbstklebende Schaumstoffleisten maxit floor 4965 Abstellstreifen (Extra Position). Die Mehrleistungen für die notwendige Verlegung in Bahnen ist einzurechnen. Maximale Schichtdicke: 30 mm Minimale Schichtdicke: 5 mm Empfohlene Schichtdicke: 8 - 10 mm Schichtdicke: ____ mm Druckfestigkeit nach 28 Tagen: Mittelwert 25 N/mm² Begehbar nach 2 - 4 Stunden Vollbelastbar nach 7 Tagen Verbrauch ca. 1,7 kg/m² und je mm Schichtdicke |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 44 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Die Angaben im neusten technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0013. | Kiesschüttung 16/32 mit Verfüllung floor 4602 über 30 bis 100 mm |  |
|  | Tiefere Einzelstellen im Betonuntergrund werden lose mit Rollkies oberflächenbündig aufgefüllt und anschließend mit zementgebundene Bodenbeschichtungsmasse als Bindemittel verfüllt. Einzelflächen bis 5 m² nach Angabe Bauleitung. Schichtdicke über 30 bis 100 mm. Gewaschener rundkörniger Kies der Körnung 16 - 32 mm. Auf die angetrocknete Grundierung wird der Kies oberflächenbündig zur bestehenden Anschlusshöhe aufgebracht.Anschließen wird der abgezogenen Kies mit dem faserbewehrten maxit floor 4602 DuroBase Extra verfüllt. Das Material wird mittels Durchlaufmischer angemischt und mit einer Pumpe zum Einbauort gefördert. Die Wasserzugabe ist am Durchlaufmischer entsprechend einzustellen. Die richtige Zugabe ist durch eine Fließprobe vor und während der Ausführung nach Technischem Merkblatt zu kontrollieren. Während des Verfüllens ist überstehender Kies mit einem Rechen zu egalisieren. Ein leichtes Abstreifen der Oberfläche erleichtert die Entlüftung der stark fließfähigen Verlaufsmasse. Schichtdicke: ca. _____cm Verbrauch: Kies 16 - 32 mm 10 l/je cm Schichtdicke Verbrauch: maxit floor 4602 DuroBase Extra ca. 8 kg/m² und cm Schichtdicke |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 45 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0014. | zementgebundener Ausgleich unter Reaktionsharzbeschichtungen bis 15 mm |  |
|  | Liefern und Einbau einer 1-komponentigen, pumpfähigen, kunststoffvergüteten, zementgebundenen, schnell beschichtbaren und selbsttrocknenden Ausgleichsmasse für Schichtdicken von 4- 15 mm. Untergrund: Beton oder tragfähiger Zementestrich im Verbund. Produkt: maxit floor 4655 ResinBase Das Produkt muss nach einer geeigneten Untergrundvorbehandlung mit maxit floor - Reaktionsharzen beschichtet werden. Mindestoberflächenhaftzugfestigkeit des Untergrundes: 1,5 N/mm². Der Untergrund ist vorab fachgerecht Kugelzustrahlen (Extra Position). Vorab ist der Untergrund zweifach mit maxit floor 4716 Haftgrundierung zu grundieren (Extra Position). Auf Betonuntergründen, bei denen mit aufsteigender Feuchtigkeit zu rechnen ist ( z. B. Betonbodenplatten ) ist vorab zweifach mit einer Epoxidharzgrundierung maxit floor 4710 Grundierung EP - einschl. Absandung zu grundieren (Extra Position). Einbau und Ausbau der erforderlichen selbstklebende Schaumstoffleisten maxit floor 4965 Abstellstreifen (Extra Position). Mehrleistungen für die notwendige Verlegung in Bahnen ist einzurechnen. Maximale Schichtdicke: 15 mm |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 46 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Minimale Schichtdicke: 4 mm Empfohlene Schichtdicke: 6 - 8 mm Schichtdicke: ____ mm Druckfestigkeit nach 28 Tagen: ca. 30,0 N/mm² Begehbar nach 1 - 3 Stunden Beschichtbar nach ca. 24 Stunden Verbrauch ca. 1,7 kg/qm und je mm Schichtdicke Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0015. | Kiesschüttung 16/32 mit Verfüllung floor 4655 über 30- 100 mm |  |
|  | Tiefere Einzelstellen im Betonuntergrund werden lose mit Rollkies oberflächenbündig aufgefüllt und anschließend mit zementgebundene Bodenbeschichtungsmasse als Bindemittel verfüllt. Einzelflächen bis 5 m² nach Angabe Bauleitung Schichtdicke über 30 bis 100 mm Gewaschener rundkörniger Kies der Körnung 16 - 32 mm Auf die angetrocknete Grundierung wird der Kies oberflächenbündig zur bestehenden Anschlusshöhe aufgebracht. Anschließen wird der abgezogenen Kies mit maxit floor 4655 ResinBase verfüllt. Das Material wird mittels Durchlaufmischer angemischt und mit einer Pumpe zum Einbauort gefördert. Die Wasserzugabe ist am Durchlaufmischer entsprechend einzustellen. Die richtige Zugabe ist durch eine Fließprobe vor und während der Ausführung nach Technischem Merkblatt zu kontrollieren. Während des Verfüllens ist überstehender Kies mit einem Rechen zu egalisieren. Ein leichtes Abstreifen der |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 47 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Oberfläche erleichtert die Entlüftung der stark fließfähigen Verlaufsmasse. Schichtdicke: ca. _____cm Verbrauch: Kies 16 - 32 mm 10 l/je cm Schichtdicke Verbrauch: maxit floor 4655 ResinBase ca. 8 kg/m² und cm Schichtdicke |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0016. | PCC-Betonersatzmörtel 1 - 4 cm auf Bodenflächen |  |
|  | Liefern und Einbauen eines kunststoffmodifizierten, zementgebundenen Betonersatzmörtels zur Egalisierung für dynamisch beanspruchte, befahrbare Betonflächen in Industrie- und Parkbauten. Produkt: maxit BM 4 Betonersatz PCC 4 mm Das Produkt ist Teil des geprüften Betoninstandsetzungssystems Beanspruchungsklasse M 2 (PCC I, nach ZTV-Ing.2003). Zusatzprüfung M 3 für statische Mitwirkung liegt vor. Schichtdickenbereich 1 - 4 cm. Das Produkt kann im Gefälle oder dem Untergrundgefälle folgend verlegt werden. Verlegung frisch in frisch in die separat ausgeschriebene maxit ZH Zementhaftbrücke. Zuvor ist der Untergrund sorgfältig vorzubereiten. Mindestoberflächenzugfestigkeit: 1,5 N/mm². Die Angaben des neusten technischen Merkblattes sind zu beachten. Die dort gemachten Angaben zum Mischvorgang und zur Nachbehandlung sind einzuhalten. Minimale Schichtdicke: 10 mm Maximale Schichtdicke: 40 mm Empfohlene Schichtdicke: 30 |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 48 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | mm Verbrauch: ca. 20 kg/m² und cm Schichtdicke |  |
|  |  | 1,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0017. | Betonersatzmörtel 1 - 4 cm statisch mitwirkend |  |
|  | Liefern und Einbauen eines kunststoffmodifizierten zementgebundenen Betonersatzmörtels zur Egalisierung für dynamisch beanspruchte, befahrbare Betonflächen in Industrie- und Parkbauten. Anwendung: Erhöhung des statischen Querschnittes von Stahlbetonzwischendecken Produkt: maxit BM 4 Betonersatzmörtel 4 mm Das Produkt ist Teil des geprüften Betoninstandsetzungssystems Beanspruchungsklasse M 2 (PCC I, nach ZTV-Ing.2003). Zusatzprüfung M 3 für statische Mitwirkung liegt vor. Schichtdickenbereich 1 - 4 cm. Das Produkt kann im Gefälle oder dem Untergrundgefälle folgend verlegt werden. Werlegung frisch in frisch in die separat ausgeschriebene maxit ZH Zementhaftbrücke. Zuvor ist der Untergrund mit sehr großer Sorgfältigkeit vorzubereiten. Mindestoberflächenzugsfestigkeit: 1,5 N/mm². Grundlage des Einbaues ist eine statische Berechnung durch ein Fachbüro. Die Angaben des neusten technischen Merkblattes von maxit sind zu beachten. Die dort gemachten Angaben zum Mischvorgang und zur Nachbehandlung sind einzuhalten. Minimale Schichtdicke: 10 mm Maximale Schichtdicke: 40 mm Empfohlene Schichtdicke: 30 mm Verbrauch: ca. 20 kg/m² und |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 49 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | cm Schichtdicke |  |
|  |  | 1,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0018. | PCC-Betonersatzmörtel 2- 10 cm auf Bodenflächen |  |
|  | Liefern und Einbauen eines kunststoffmodifizierten, zementgebundenen Betonersatzmörtels zur Egalisierung für dynamisch beanspruchte, befahrbare Betonflächen in Industrie- und Parkbauten. Produkt: maxit BE 8 Betonersatz 8 mm Das Produkt ist Teil des geprüften Betoninstandsetzungssystems Beanspruchungsklasse M 2 (PCC I, nach ZTV-Ing.2003). Schichtdickenbereich 2 - 10 cm. Das Produkt kann im Gefälle oder dem Untergrundgefälle folgend verlegt werden. Verlegung frisch in frisch in die separat ausgeschriebene maxit ZH Zementhaftbrücke. Zuvor ist der Untergrund sorgfältig vorzubereiten. Mindestoberflächenzugfestigkeit: 1,5 N/mm². Die Angaben des neusten technischen Merkblattes sind zu beachten. Die dort gemachten Angaben zum Mischvorgang und zur Nachbehandlung sind einzuhalten. Minimale Schichtdicke: 20 mm Maximale Schichtdicke: 100 mm Empfohlene Schichtdicke: 50 mm Verbrauch: ca. 20 kg/m² und cm Schichtdicke |  |
|  |  | 1,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0019. | Schnellzementestrich CT-C40-F7 im Verbund- Trockenmörtel |  |
|  | Liefern und Einbau von Schnellzement der Klasse CT-C40 F7. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 50 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Produkt: maxit plan 435 Schnellzementestrich Der Estrichmörtel ist über die gesamte Einbauhöhe sorgfältig zu verdichten. Bei erreichen der Ausgleichsfeuchte zur Vermeidung von Übertrocknung belegt werden. Ist eine Belegung innerhalb von 3 Tagen nicht möglich, ist der Schnellzementestrich mit Epoxidharz maxit floor 4710 Grundierung EP abzudichten. Dies kann bereits nach 36 bis 48 Stunden bei Erreichen von 5 CM-% durchgeführt werden. Estrich im Verbund nach DIN 18 560. Bei Anwendung im Verbund erfolgt der Einbau frisch in frisch in eine Haftbrücke aus maxit plan 435. Vorgesehene Nutzung: _________________ z.B. Wohnungsbau Verkehrslasten: _________KN/m² Flächenlast; __________KN Einzellast Estrichnenndicke: d = ........... mm |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0020. | Schnellzementestrich CT-C35-F5 im Verbund Baustellenmischung |  |
|  | Herstellung und Einbau eines konventionell gemischten Schnellzementestriches der Klasse CT-C35-F5 bestehend aus 3 Säcken maxit floor 4080 DuroRapid und 300 kg Estrichsand. Produkt: maxit floor 4080 DuroRapid Als Zuschlag ist Kiessand 0-8 mm nach EN 13139, Anwendungsgebiet Estrichmörtel, Sieblinie A/B8 nach 1045-2 im günstigen Bereich. Gehalt an Feinteilen Kategorie 1 (max. 3%). Die Wasserzugabe ist entsprechend der Sandfeuchte |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 51 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | so zu wählen, dass der maximale W/Z-Wert von 0,45 nicht überschritten wird. Die Konsistenz ist plastisch (F2). Der Estrichmörtel ist über die gesamte Einbauhöhe sorgfältig zu verdichten. Belegreife: nach ca. 24 Stunden < 3 CM-%, nach 3 Tagen < 2 CM-% Der Verarbeitungsbetrieb hat die Konformität der ausgeschriebenen Estrichqualität zu erklären. Im Zweifelsfall muss der AN die Konformität in Form von Bestätigungsprüfungen am Objekt auf seine Kosten nachweisen. Der Einbau erfolgt frisch in frisch in eine Haftbrücke aus maxit floor 4080 DuroRapid. Estrichnenndicke:.......... mm Verbrauch: ca. 4 kg maxit floor 4080/m2 und cm Schichtdicke |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0021. | Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag |  |
|  | Estrichmehrdicken |  |
|  | für Estrich aus vorhergehender Position Mehrdicke je 5 mm/m² |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | nur Einh.-Preis |  |
| 02.0022. | zementgebundene Industriebodenbeschichtung bis 15 mm |  |
|  | Liefern und Einbau einer zementgebundenen 1- komponentigen, pumpfähigen, sehr fließfähigen, kunststoffvergüteten, Beschichtung für den Innenbereich in Schichtdicken von 4 - 15 mm. Untergrund: trag- und kugelstrahlfähiger Beton oder Zementestrich im Verbund. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 52 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Produkt: maxit floor 4610 DuroTop Für mechanisch stark beanspruchte Flächen in der Industrie und in Parkbauten mit mittelschweren und schweren rollenden Belastungen. Das Produkt kann nach einer geeigneten Untergrundvorbehandlung mit maxit floor Reaktionsharzen beschichtet werden. Mit geprüfter Rutschsicherheit gemäß R 10 (unbehandelt), mit hohem Eindringwiderstand gegen Chloride. Oberflächenzugfestigkeit des Untergrundes: >=1,5 N/mm². Der Untergrund ist vorab fachgerecht Kugelzustrahlen (Extra Position). Vorab ist der Untergrund zweifach mit maxit floor 4716 Haftgrundierung zu grundieren (Extra Position). Stark saugende Betonuntergründe sind vorab mit einer Epoxidharzgrundierung - maxit floor 4710 Grundierung EP einschl. Absandung zu grundieren (Extra Position). Einbau und Ausbau der erforderlichen selbstklebende Schaumstoffleisten maxit floor 4965 Abstellstreifen (Extra Position). Mehrleistungen für die notwendige Verlegung in Bahnen sind einzurechnen. Maximale Schichtdicke: 15 mm Minimale Schichtdicke: 4 mm Empfohlene Schichtdicke: 6 - 8 mm Schichtdicke: ____ mm Druckfestigkeit nach 28 Tagen: Mittelwert 40 N/m2 Begehbar nach 2 - 4 Stunden Vollbelastbar nach 7 Tagen Verbrauch ca. 1,7 kg/m² und je mm Schichtdicke Farbton: dunkelgrau Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 53 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0023. | mechanisch hoch beständige zementgebundene Beschichtung, innen |  |
|  | Liefern und Einbau einer 1-komponentigen, pumpfähigen, kunststoffvergüteten, zementgebundenen Beschichtung mit leicht strukturierter Oberfläche für die Innen- und Außenanwendung für Schichtdicken von 8 - 15 mm. Geeignet für starke mechanische Beanspruchungen. Untergrund: Beton oder tragfähiger Zementestrich im Verbund. Produkt: maxit floor 4630 DuroLit Mindesthaftzugfestigkeit des Untergrundes: 1,5 N/mm². Der Untergrund ist vorab fachgerecht Kugelzustrahlen (Extra Position). Vorab ist der Untergrund zweifach mit maxit floor 4716 Haftgrundierung zu grundieren (Extra Position). Stark saugende Betonuntergründe sind vorab mit einer verfestigenden Epoxidharzgrundierung - maxit floor 4710 Grundierung EP einschl. Absandung zu grundieren (Extra Position). Einbau und Ausbau der erforderlichen selbstklebende Schaumstoffleisten maxit floor 4965 Abstellstreifen (Extra Position). Mehrleistungen für die notwendige Verlegung in Bahnen sind einzurechnen. Das Produkt darf nicht abgestachelt werden. Maximale Schichtdicke: 15 mm Minimale Schichtdicke: 8 mm Empfohlene Schichtdicke: 10 mm Schichtdicke: _____ mm Druckfestigkeit nach 28 Tagen: 25 N/mm² Begehbar nach 3 - 5 Stunden Vollbelastbar nach 7 Tagen Verbrauch ca. 1,9 kg/m² und je mm Schichtdicke Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0024. | mechanisch hoch beständige zementgebundene Beschichtung, außen |  |
|  | Liefern und Einbau einer 1-komponentigen, pumpfähigen, kunststoffvergüteten, zementgebundenen Beschichtung mit leicht strukturierter Oberfläche für die Innen- und Außenanwendung für Schichtdicken von 8 - 15 mm. Geeignet für starke mechanische Beanspruchungen. Untergrund: Beton |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 54 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Produkt: maxit floor 4630 DuroLit Mindesthaftzugfestigkeit des Untergrundes: 1,5 N/mm2. Der Untergrund ist vorab fachgerecht Kugelzustrahlen (Extra Position). Einen Tag vor dem Einbau von maxit floor 4630 DuroLit muss mit maxit floor 4710 Grundierung EP, einschl. Absandung ( 0,7 - 1,2 mm ) vorgrundiert werden (Extra Position). Einbau und Ausbau der erforderlichen selbstklebende Schaumstoffleisten maxit floor 4965 Abstellstreifen (Extra Position). Mehrleistungen für die notwendige Verlegung in Bahnen sind einzurechnen. Das Produkt darf nicht abgestachelt werden. Sobald die Oberfläche von maxit floor 4630 DuroLit matt wird und begehbar ist, sollte ein Nachbehandlungsmittel, welches später abwittert, aufgesprüht werden.Damit kein ein Aufbrennen und zu schnelles Austrocknen der Beschichtung weitgehend verhindert werden (extra Position). Maximale Schichtdicke: 15 mm Minimale Schichtdicke: 8 mm Empfohlene Schichtdicke: 10 mm Schichtdicke: _____ mm Druckfestigkeit nach 28 Tagen: 25 N/mm² Begehbar nach 3 - 5 Stunden Vollbelastbar nach 7 Tagen Verbrauch ca. 1,9 kg/m² und je mm Schichtdicke Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0025. | Nachbehandlung im Außenbereich floor 4630 |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 55 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Bauteil: zementgebundene Beschichtung im Außenbereich Liefern und gleichmäßiges Aufbringen eines Nachbehandlungsmittels auf die frisch verlegte maxit floor 4630 DuroLit Oberfläche. Der Auftrag erfolgt in der Regel durch Sprühen. Die Herstellerangaben sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0026. | mineralische Verfestigigung zementgebundener Beton- oder Estrichflächen |  |
|  | Liefern und Einbauen eines farblosen, wässrigen, diffusionsoffenen, thermisch hoch belastbaren, 1- komponentigen Spezialverfestigers auf Alkalisilikatbasis für saugfähige zementgebundene Untergründe wie Beton und Zementestrich. Für weiche, minderfeste und abmehlende Beton- und Zementestrichoberflächen im Innen- und Außenbereich. Die ursprüngliche Optik des Untergrundes bleibt weitgehend erhalten. Das Produkt ist bei richtiger Anwendung nicht filmbildend. Untergründe sind nach Bedarf anzuschleifen. Produkt: maxit floor 4720 Verfestiger Das Produkt wird unverdünnt mittels Bürste oder Rolle bis zur Sättigung pfützenfrei aufgetragen. Arbeitsgänge: 2 Verbrauch: stark untergrundabhängig ca. 100 - 150 g/m² und je Arbeitsgang. Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0027. | Bedarfspos. mit Gesamtbetrag |  |
|  | Verfestiger Mehrverbrauch floor 4720 |  |
|  | Mehrverbrauch in Bezug auf die Grundposition maxit floor 4720 Verfestiger. Der Nachweis erfolgt anhand einer Musterfläche und ist mit Lieferscheinen zur Querkontrolle zu bestätigen. |  |
|  |  | 0,000 kg | ............ | ............ EUR |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 56 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Imprägnierung von Beton- und Estrichflächen mit wässrigem EP |  |
| 02.0028. |  |  |
|  | Liefern und Einbauen eines wasserverdünnbaren, seidenglänzenden, transparenten, 2-Komponenten Epoxidharzes als Imprägnierung. Produkt: maxit floor 4736 Siegel WR transparent Sehr schnell trocknend mit erkennbarem Verarbeitungsende. sehr emissionsarm gemäß EC 1. Farbton: transparent Vorab ist ein Reinigungsschliff durchzuführen und anschließend abzusaugen. Die im technischen Merkblatt gemachten Angaben zu der max. zulässigen relativen Luftfeuchtigkeit/Umluft bei der Verarbeitung und Ausreaktion sind zu beachten. Verbrauch: ca. 1 x 200 - 250 g/m² Das Produkt ist bis zu 10 % mit Wasser zu verdünnen. Unterschiedliche Saugfähigkeiten der mineralischen Oberfläche wirken sich als hell-dunkel Effekte optisch aus. Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0029. | farbige Versiegelung von Bodenflächen, 2-K-Epoxidharz, seidenglänzend |  |
|  | Liefern und Einbauen einer schnellen, wasseremulgierten, seidenglänzenden, 2-Komponenten Epoxidharzversiegelung für mineralische Untergründe und Gussasphaltflächen. Untergrund: ___________________ Produkt: maxit floor 4736 Siegel WR Sehr schnell trocknend mit erkennbarem |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 57 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Verarbeitungsende. sehr emissionsarm gemäß EC 1. Farbton: Standardfarbton Preisgruppe 1 Farbton: _______________andere Farbtöne nach Preisgruppen gegen Zuschlag. Mineralische Untergründe sind vorab zu strahlen bzw. ausreichend zu schleifen. Die im technischen Merkblatt gemachten Angaben zu der max. zulässigen relativen Luftfeuchtigkeit/Umluft bei der Verarbeitung und Ausreaktion sind zu beachten. Verbrauch: ca. 2 x 200 - 250 g/m² und je Arbeitsgang. Beim ersten Arbeitsgang ist bei saugfähigen Untergründen das Produkt mit bis zu 10 % mit Wasser zu verdünnen. Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0030. | Strahlspurenegalisierung |  |
|  | Vorhandene leichte Strahlspuren auf der vorbereiteten mineralischen Oberfläche durch Spachtelung voregalisieren. Die Spachtelung wird mit der Glättkelle oder Traufel auf die betreffenden Teilflächen aufgezogen. Die Spachtelmasse wird aus maxit floor 4736 Siegel WR unter Zumischung von ca. 10 - 15 % Quarzmehl hergestellt. Bauteil: Teilflächen unterschiedlicher Größe Abgerechnet wird nach Einzelaufmass. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 58 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
| 02.0031. | transparente Versiegelung, seidenglänzend auf floor 4610 |  |
|  | Liefern und Einbauen einer wasseremulgierten, seidenglänzenden, transparenten, 2-Komponenten Epoxidharzversiegelung auf dem zementgebundenem Nutzbelag maxit floor 4610 DuroTop. Produkt: maxit floor 4736 Siegel WR Sehr schnell trocknend mit erkennbarem Verarbeitungsende. Emissionsarm gemäß EC 1. Farbton: transparent Die Versiegelung erfolgt frühestens 72 Stunden nach Einbau von maxit floor 4610 DuroTop. Der Untergrund ist vorab abzusaugen. Die unversiegelte Fläche darf nur mit absolut sauberen Schuhen betreten werden. Die im technischen Merkblatt gemachten Angaben zu der max. zulässigen relativen Luftfeuchtigkeit/Umluft bei der Verarbeitung und Ausreaktion sind zu beachten. Verbrauch: ca. 2 x 200 - 250 g/m² und je Arbeitsgang. Beim ersten Arbeitsgang ist bei saugfähigen Untergründen das Produkt mit bis zu 10 % mit Wasser zu verdünnen. Zur Reduzierung des Verschleißes und der Kratzempfindlichkeit sollte eine Schutzeinpflege mit Bodenwischpflegen z.B. JohnsonDiversey (extra Position) erfolgen. Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0032. | Renovierungsanstrich auf Altbeschichtung mit floor 4736 |  |
|  | Liefern und Einbauen einer |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 59 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | wasseremulgierten, seidenglänzenden 2-Komponenten Epoxidharzversiegelung als Renovationsanstrich für gut haftende Altbeschichtungen auf Epoxidharzbasis. Sehr schnell trocknend mit erkennbarem Verarbeitungsende. sehr emissionsarm gemäß EC 1. Produkt: maxit floor 4736 Siegel WR Farbton: Standardfarbton Preisgruppe 1 Farbton: _______________andere Farbtöne nach Preisgruppen gegen Zuschlag. Die Altbeschichtung ist vorab zu entfetten und ausreichend bis zum Weißbruch zu schleifen (Extra Position). Die im technischen Merkblatt gemachten Angaben zu der max. zulässigen relativen Luftfeuchtigkeit/Umluft bei der Verarbeitung und Ausreaktion sind unbedingt zu beachten. Verbrauch: ca. 2 x 200 - 250 g/m² und je Arbeitsgang. Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0033. | farbige Versiegelung von Gussasphaltflächen |  |
|  | Liefern und Einbauen einer wasseremulgierten, seidenglänzenden 2-Komponenten Epoxidharzversiegelung als Renovationsanstrich für gut haftende Altbeschichtungen auf Epoxidharzbasis. Sehr schnell trocknend mit erkennbarem Verarbeitungsende. sehr emissionsarm gemäß EC 1. Produkt: maxit floor 4736 |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 60 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Siegel WR Farbton: Standardfarbton Preisgruppe 1 Farbton: _______________andere Farbtöne nach Preisgruppen gegen Zuschlag. Der Auftrag erfolgt auf den gestrahlten Untergrund, wobei mindestens 80% der Fläche aus freiliegendem Zuschlagstoff bestehen muss. Außerdem darf der Untergrund keine ausschwitzbaren Verschnittmittel (z.B. Fluxöle) aufweisen. Auftrag in mindestens zwei Arbeitsgängen. Beim Verarbeiten des Materials ist besonders auf die Einhaltung der maximalen relativen Luftfeuchte zu achten. (siehe auch Technisches Merkblatt). Das Verarbeitungsende ist erkennbar. Angedicktes Material nicht mehr weiterverwenden. Das Material kann gestrichen oder gerollt werden. Anzahl der Arbeitsgänge: 2 Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen: max. 24 h bei +23°C. Verbrauch pro Arbeitsgang : ca. 250 g/m² Epoxidharz (untergrundabhängig) |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0034. | Epoxidharz-Versiegelung glatt, 0,5 mm |  |
|  | Liefern und Einbauen einer lösemittelfreien, mechanisch hoch belastbaren, pigmentierten 2-Komponenten-Epoxidharzbeschichtung, mit glatter Oberfläche und guter chemischer Beständigkeit. Produkt: maxit floor 4740 Universal -neu- Schichtdicke ca. 0,5 mm Beschichtungsuntergründe: sehr ebene,gestrahlte oder angeschliffene Epoxidharz- |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 61 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Altbeschichtungen maxit floor 4740 Universal -neu- wird ungefüllt verarbeitet. Die Beschichtung wird mit dem Gummischieber vorverteilt und mit der Rolle gleichmäßig verteilt. Farbton: Standardfarbton Preisgruppe 1 Farbton: _______________andere Farbtöne nach Preisgruppen gegen Zuschlag. Schichtdicke: ca. 0,5 mm Verbrauch: ca. 0,7 kg/m² floor 4740 Universal -neu- Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0035. | Epoxidharz-Dünnbeschichtung glatt, 1 mm |  |
|  | Liefern und Einbauen einer lösemittelfreien, mechanisch hoch belastbaren, pigmentierten 2-Komponenten-Epoxidharzbeschichtung, mit glatter Oberfläche und guter chemischer Beständigkeit. Produkt: maxit floor 4740 Universal -neu- Schichtdicke 1 mm Beschichtungsuntergründe: sehr ebene,gestrahlte und mit maxit floor 4710 Grundierung EP grundierte, abgestreute Beton- oder maxit floor 4655 ResinBase -untergründe (Extra Position). maxit floor 4740 Universal -neu- wird ungefüllt verarbeitet. Die aufgebrachte Beschichtung ist mit einem Spitz-Zahnrakel in einer gleichmäßigen Schichtdicke zu verteilen und mit der Stachelwalze zu entlüften. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 62 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Farbton: Standardfarbton Preisgruppe 1 Farbton: _______________andere Farbtöne nach Preisgruppen gegen Zuschlag. Minimale Schichtdicke: 0,5 mm empfohlene Schichtdicke: 1,0 mm Verbrauch: ca. 1,4 kg/m² und mm floor 4740 Universal -neu- Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0036. | Epoxidharz-Verlaufsbeschichtung glatt, 2 mm |  |
|  | Liefern und Einbauen einer lösemittelfreien, mechanisch hoch belastbaren, pigmentierten 2-Komponenten-Epoxidharzbeschichtung, mit glatter Oberfläche und guter chemischer Beständigkeit. Produkt: maxit floor 4740 Universal -neu- Schichtdicke 2 mm im Mittel. Beschichtungsuntergründe: gestrahlte und mit maxit floor 4710 Grundierung EP grundierte, abgestreute Beton- und tragfähige Zementestrichuntergründe (Extra Position). Das maxit floor 4740 ist bis zu 1 : 0,5 Masseteile mit dem feuergetrocknetem Spezialsand maxit floor 4935 Füllsand 0,1 - 0,4 mm vorzufüllen. Die aufgebrachte Beschichtung ist mit dem Zahnrakel in einer gleichmäßigen Schichtdicke zu verteilen und mit der Stachelwalze zu entlüften. Farbton: Standardfarbton |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 63 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Preisgruppe 1 Farbton: _______________andere Farbtöne nach Preisgruppen gegen Zuschlag. Maximale Schichtdicke: 5,0 mm Minimale Schichtdicke: 1,5 mm empfohlene Schichtdicke: 2,0 mm Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² und mm floor 4740 Universal -neu- ca. 0,6 kg/m² und mm floor 4935 Füllsand 0,1-0,4 mm Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0037. | Epoxidharz-Einstreubelag |  |
|  | Liefern und Einbauen einer lösemittelfreien, mechanisch hoch belastbaren, pigmentierten 2-Komponenten- Epoxidharzbeschichtung, mit abgestreuter Oberfläche. Produkt: maxit floor 4740 Universal -neu- Beschichtungsuntergründe: gestrahlte und mit maxit floor 4710 Grundierung EP grundierte, abgestreute Beton- und tragfähige Zementestrichuntergründe (extra Position). maxit floor 4740 Universal -neu- ist für Einstreubeläge bis zu 1 : 0,8 Masseteile mit dem feuergetrocknetem Spezialsand maxit floor 4935 Füllsand 0,1 - 0,4 mm vorzufüllen. Die aufgebrachte Beschichtung ist mit dem Zahnrakel in einer gleichmäßigen Schichtdicke zu verteilen und mit der Stachelwalze zu entlüften. Schichtdicke 2 mm im Mittel. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 64 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Danach ist z. B. mit dem maxit floor 4936 Abtreusand 0,5 - 1,0 mm im Überschuss abzustreuen. Nach der Ausreaktion ist der lose Sand zu entfernen und zu entsorgen (extra Position). Die abgestreute Beschichtungsoberfläche kann zu besseren Reinigungsfähigkeit mit maxit floor 4740 Universal versiegelt werden (extra Position). Farbton: Standardfarbton Preisgruppe 1 Farbton: _______________andere Farbtöne nach Preisgruppen gegen Zuschlag. Verbrauch: ca. 1,1 kg/m² und mm floor 4740 Universal ca. 0,8 kg/m² und mm floor 4935 Füllsand Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0038. | Absandung für Griffigkeit ca. R 11, V 6 |  |
|  | Vollsatte Absandung der frischen Beschichtungsoberfläche mit getrocknetem Quarzsand. Produkt: maxit floor 4936 Abstreusand 0,5 - 1,0 mm Überschüssigen, nicht eingebundenen Sand nach Reaktion des Bindemittels entfernen und fachgerecht entsorgen. Ein gültiger Prüfbericht in Verbindung mit einer Kopfversiegelung ist vorzulegen R 11, V 6. Verbrauch: ca. 4 - 5 kg/m² Abstreusand |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 65 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
| 02.0039. | Absandung für Griffigkeit ca. R 12, V9 |  |
|  | Vollsatte Absandung der frischen Beschichtungsoberfläche mit getrocknetem Quarzsand. Produkt: maxit floor 4937 Abstreusand 1,0 - 1,5 mm Überschüssigen, nicht eingebundenen Sand nach Reaktion des Bindemittels entfernen und fachgerecht entsorgen. Ein gültiger Prüfbericht in Verbindung mit einer Kopfversiegelung ist vorzulegen R 12, V 9. Verbrauch: ca. 4 - 5 kg/m² Abstreusand |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0040. | Colorquareinstreuung 0,4 - 0,7 mm |  |
|  | Vollsatte Absandung der frischen Beschichtungsoberfläche mit Colorquarz 0,4 - 0,7 mm Überschüssigen, nicht eingebundenen Colorquarz nach Reaktion des Bindemittels entfernen und fachgerecht entsorgen. Farbmischung:.................................... Verbrauch: ca. 3 - 4 kg/m² Colorquarz |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0041. | Colorquareinstreuung 0,7 - 1,2 mm |  |
|  | Vollsatte Absandung der frischen Beschichtungsoberfläche mit Colorquarz 0,7 - 1,2 mm Überschüssigen, nicht eingebundenen Colorquarz nach Reaktion des Bindemittels entfernen und fachgerecht entsorgen. Farbmischung:.......................... |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 66 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | .......... Verbrauch: ca. 4 - 6 kg/m² Colorquarz |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0042. | Kopfversiegelung von Einstreubelägen, Absandung 1,0 bis 2,0 mm im Rampenbereich |  |
|  | Liefern und Einbauen einer lösemittelfreien, glänzenden 2-Komponenten Epoxidharzbeschichtung zur Absiegelung abgestreuter Reaktionsharzbeschichtungen. Produkt: maxit floor 4740 Universal -neu- Farbton: Standardfarbton Preisgruppe 1 Farbton: _______________andere Farbtöne nach Preisgruppen gegen Zuschlag. Das zuvor angemischte Produkt ist mit einem harten Gummischieber zu verteilen und abschließend längs und quer mit einer breiten, kurzflorigen Lammfellrolle ausreichend lange nachrollen. Pfützenbildung ist zu vermeiden. Verbrauch bei einer Absandung bis 2,0 mm: ca. 1200 -1500 g/m² Dieser Gesamtverbrauch ist bei Bedarf in zwei Versiegelungsarbeitsgängen aufzubringen. Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0043. | Kopfversiegelung von Einstreubelägen, Absandung 1,0 bis 1,5 mm ca. R 12, V 9 |  |
|  | Liefern und Einbauen einer lösemittelfreien, glänzenden 2-Komponenten Epoxidharzbeschichtung zur |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 67 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Absiegelung abgestreuter Reaktionsharzbeschichtungen. Produkt: maxit floor 4740 Universal -neu- Farbton: Standardfarbton Preisgruppe 1 Farbton: _______________andere Farbtöne nach Preisgruppen gegen Zuschlag. Das zuvor angemischte Produkt ist mit einem harten Gummischieber zu verteilen und abschließend längs und quer mit einer breiten, kurzflorigen Lammfellrolle ausreichend lange nachrollen. Pfützenbildung ist zu vermeiden. Verbrauch bei einer Absandung bis 1,5 mm: ca. 900 - 1100 g/m² Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0044. | Kopfversiegelung von Einstreubelägen, Absandung 0,5 bis 1,0 mm ca. R 11, V 6 |  |
|  | Liefern und Einbauen einer lösemittelfreien, glänzenden 2-Komponenten Epoxidharzbeschichtung zur Absiegelung abgestreuter Reaktionsharzbeschichtungen. Produkt: maxit floor 4740 Universal -neu- Farbton: Standardfarbton Preisgruppe 1 Farbton: _______________andere Farbtöne nach Preisgruppen gegen Zuschlag. Das zuvor angemischte Produkt ist mit einem harten Gummischieber zu verteilen und abschließend längs und quer mit einer breiten, |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 68 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | kurzflorigen Lammfellrolle ausreichend lange nachrollen. Pfützenbildung ist zu vermeiden. Verbrauch bei einer Absandung bis 1,0 mm: ca. 700 - 900 g/m² Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0045. | transparente Kopfversiegelung von Colorquarzeinstreubelägen, Absandung 0,4 bis 0,7 mm |  |
|  | Liefern und Einbauen eines lösemittelfreien, glänzenden 2-Komponenten Epoxidharzbindemittels zur glasklaren Absiegelung abgestreuter Reaktionsharzbeschichtungen. Produkt: maxit floor 4786 Colorquarz EP Das zuvor angemischte Produkt ist mit einem harten Gummischieber zu verteilen und abschließend längs und quer mit einer breiten, kurzflorigen Lammfellrolle ausreichend lange nachrollen. Pfützenbildung ist zu vermeiden. Verbrauch bei einer Absandung bis 0,7 mm: ca. 600 -700 g/m² Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0046. | transparente Kopfversiegelung von Colorquarzeinstreubelägen, Absandung 0,7 bis 1,2 mm |  |
|  | Liefern und Einbauen eines lösemittelfreien, glänzenden 2-Komponenten Epoxidharzbindemittels zur glasklaren Absiegelung abgestreuter Reaktionsharzbeschichtungen. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 69 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Produkt: maxit floor 4786 Colorquarz EP Das zuvor angemischte Produkt ist mit einem harten Gummischieber zu verteilen und abschließend längs und quer mit einer breiten, kurzflorigen Lammfellrolle ausreichend lange nachrollen. Pfützenbildung ist zu vermeiden. Verbrauch bei einer Absandung bis 1,2 mm: ca. 800 -900 g/m² Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0047. | Hochführen der Beschichtung an Betonbauteilen |  |
|  | Bauteil: Hochführen der Grundierung und Versiegelung über den Epoxidharz - Dreieckskeil, an aufgehenden Betonbauteilen bis zu einer Höhe von ca. 15 cm. |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0048. | transparente Mattierung von Chipseinstreubelägen |  |
|  | Liefern und Einbauen einer lösemittelfreien, matten, vergilbungsrmen, 2-Komponenten Epoxidharzversiegelung für glatte, mit maxit floor 4919 Farbchips abgestreute maxit floor EP- und PUR -Beschichtungen zur Einbindung der Chips. Produkt: maxit floor 4774 Mattierungsfinish -neu- Farbton: transparent, leicht milchig Das zuvor angemischte Produkt ist mit einem harten Gummischieber zu verteilen und abschließend im Kreuzgang mit einer fusselfreien Mohair- oder Velourversiegelungsrolle nachzurollen. Materialansammlungen und unkoordinierte Mehrfachaufträge sind zu vermeiden. Auftrag in 1 Arbeitsgang Verbrauch ca. 100 - 200 g/m² je Arbeitsgang Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 70 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
| 02.0049. | Polyurethanbeschichtung glatt, ca. 2 mm auf mineralischen Untergründen |  |
|  | Liefern und Einbauen einer lösemittelfreien, flexibilisierten, trittelastischen, pigmentierten, 2-Komponenten-Polyurethanharzbeschichtung, mit glatter Oberfläche und guter chemischer Beständigkeit. Schichtdicke bis 2 bis 5 mm. Produkt: maxit floor 4753 Beschichtung PU -neu- Beschichtungsuntergründe: gestrahlte und mit maxit floor 4710 Grundierung EP grundierte, abgestreute Beton- und tragfähige Zementestrichuntergründe (Extra Position). Die aufgebrachte Beschichtung ist mittels Zahnrakel zu verteilen und mit der Stachelwalze zu entlüften. Farbton: Standardfarbton Preisgruppe 1 Farbton: _______________andere Farbtöne nach Preisgruppen gegen Zuschlag. Maximale Schichtdicke: 5,0 mm Minimale Schichtdicke: 1,5 mm Empfohlene Schichtdicke: 2,0 mm Verbrauch: ca. 1,45 kg/m² und mm maxit floor 4753 Beschichtung PU -neu- Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0050. | Polyurethanbeschichtung glatt, ca. 3 mm auf Gußashalt |  |
|  | Liefern und Einbauen einer lösemittelfreien, flexibilisierten, trittelastischen, |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 71 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | pigmentierten, 2-Komponenten-Polyurethanharzbeschichtung, mit glatter Oberfläche und guter chemischer Beständigkeit. Schichtdicke 2 bis 5 mm. Produkt: maxit floor 4753 Beschichtung PU -neu- Beschichtungsuntergrund: fachgerecht gefräster/gestrahlter, trag- und beschichtungsfähiger Gussasphalt (Extra Position). Der Gussasphalt ist in zwei Arbeitsgängen mit dem Produkt maxit floor 4753 zu beschichten: Erster Arbeitsgang: der Asphalt ist mit ca. 600 g/m² ungefülltem maxit floor 4753 in Form einer Grundierspachtelung zu grundieren. Die Grundierspachtelung ist vollsatt mit maxit floor 4936 Abstreusand 0,5 - 1,0 mm anzusanden wenn der Einbau der Deckbeschichtung nicht sofort nach der Grundierspachtelung möglich ist. Zweiter Arbeitsgang: Einbau der maxit floor 4753 Endbeschichtung Die aufgebrachte Beschichtung ist mittels Zahnrakel zu verteilen und mit der Stachelwalze zu entlüften. Farbton: Standardfarbton Preisgruppe 1 Farbton: _______________andere Farbtöne nach Preisgruppen gegen Zuschlag. Maximale Schichtdicke: 5,0 mm Minimale Schichtdicke: 2,0 mm Empfohlene Schichtdicke: 3,0 mm Verbrauch: ca. 1,45 kg/m² und mm floor 4753 Beschichtung PU Die Angaben im neusten |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 72 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0051. | hoch chemikalienbeständige Beschichtung für Produktionsbereiche |  |
|  | Liefern und Einbauen einer hoch chemikalienbeständigen, und Beschichtung. Produkt: maxit floor 4755 Beschichtung HBV Vorbereitete, staubfreie Betonoberfläche mit lösemittelfreiem, ungefülltem 2-Komponenten-Epoxydharz maxit floor 4710 Grundierung EP oder maxit floor 4715 Grundierung EP schnell grundieren und mit maxit floor 4936 Abstreusand 0,5 - 1,0 mm abgestreuen (extra Position). Vollflächige Beschichtung der zuvor grundierten Fläche. Auftrag des gemischten Materials mit Zahntraufel, Glättkelle oder Zahn-Rakel in der vorgeschriebenen Menge. Zur Entlüftung mit Stachelwalze im Kreuzgang nacharbeiten. Herstellerangaben bezüglich Untergrundfeuchtigkeit, relativer Luftfeuchte, min. und max. Untergrundtemperatur beachten. An stark geneigten oder senkrechten Flächen ist das Bindemittel nach Herstellerangaben mit maxit floor 4917 Stellmittel zu thixotropieren. Farbton: Standardfarbton Preisgruppe 1 Farbton: _______________andere Farbtöne nach Preisgruppen gegen Zuschlag. Verbrauch: ca. 3,0 kg/m² floor 4755 Beschichtung HBV Die Angaben der neusten Technischen Merkblätter sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 73 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
| 02.0052. | ableitfähige, hoch chemikalienbständige Industriebeschichtung |  |
|  | Liefern und Einbauen einer hoch chemikalienbeständigen, ableitfähigen und geprüften Beschichtung. Produkt: maxit floor 4756 Beschichtung AS Vorbereitete, staubfreie Betonoberfläche mit lösemittelfreiem, ungefülltem 2-Komponenten-Epoxydharz maxit floor 4710 Grundierung EP oder maxit floor 4715 Grundierung EP schnell grundieren (extra Position). Die Grundierung darf nicht abgestreut werden. 1. Verlegen der Leitbänder und Erdanschlüsse Auf die glatte, klebfrei ausgehärtete Epoxidharzgrundierung ist das selbstklebende maxit floor 4915 Kupferleitband im Raster von max. 10 x 10 m aufzukleben und an Erdungspunkte anzuschließen. Zusätzlich zur Rasterung ist eine Ringleitung im Abstand von 30 cm parallel zu den Wänden zu verlegen. Für jeweils 100 m² Fläche sind mindestens 2 Erdanschlüsse im Abstand von maximal 10 m - gegenüberliegend- anzuordnen. Durch Fugen oder Kanäle getrennte Flächen müssen separat geerdet werden. 2. Leitschicht Als Leitschicht wird das wasseremulgierte, lösemittelfreie, 2 - Komponenten -Epoxidharz maxit floor 4731 Leitlack W auf der nicht abgesandeten, klebfrei ausgehärteten Grundierung aufgebracht. Das gemischte Epoxidharz wird mit der Schaumstoffrolle oder mit einer kurzfloriger Rolle (Mohair) im Kreuzgang gleichmäßig verteilt. Die |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 74 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | angegebenen Verbrauchswerte müssen unbedingt eingehalten werden. Das anlegen von Kontrollflächen zur Verbrauchsermittlung ist empfohlen. Herstellerangaben bezüglich Untergrundfeuchtigkeit, relativer Luftfeuchte, min. und max. Untergrundtemperatur beachten. Die Begehbarkeit und die Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen wird durch eine intensive Lüftung beeinflusst. Verbrauch: 120 bis 150 g/m² floor 4731 Leitlack W Bevor die nächste Schicht aufgetragen wird, muss der Erdableitwiderstand gemessen werden. Hierzu wird in einem Abstand von ca. 10 m vom Erdanschlusspunkt gemessen. 3. Chemikalienbeständige ableitfähige Deckschicht Vollflächige Beschichtung mit maxit floor 4756 Beschichtung AS auf einer mit maxit floor 4731 Leitlack W gestrichenen Fläche herstellen. Auftrag des gemischten Materials mit Zahntraufel, Glättkelle oder Zahn-Rakel in der vorgeschriebenen Menge. Zur Entlüftung mit Stachelwalze im Kreuzgang nacharbeiten. Herstellerangaben bezüglich Untergrundfeuchtigkeit, relativer Luftfeuchte, min. und max. Untergrundtemperatur beachten. An stark geneigten oder senkrechten Flächen ist das Bindemittel nach Herstellerangaben mit maxit floor 4917 Stellmittel zu thixotropieren. Farbton: geprüfte Standardfarbtöne Preisgruppe 1 Farbton: _______________andere Farbtöne nach Preisgrupp 2 gegen Zuschlag. Verbrauch: ca. 2,5 kg/m² floor 4756 Beschichtung AS |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 75 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Die Angaben der neusten Technischen Merkblätter sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0053. | ableitfähige, griffige und hoch chemikalienbständige Industriebeschichtung |  |
|  | Liefern und Einbauen einer hoch chemikalienbeständigen, ableitfähigen und griffigen Beschichtung. Produkt: maxit floor 4756 Beschichtung AS Vorbereitete, staubfreie Betonoberfläche mit lösemittelfreiem, ungefülltem 2-Komponenten-Epoxydharz maxit floor 4710 Grundierung EP oder maxit floor 4715 Grundierung EP schnell grundieren (extra Position). Die Grundierung darf nicht abgestreut werden. 1. Verlegen der Leitbänder und Erdanschlüsse Auf die glatte, klebfrei ausgehärtete Epoxidharzgrundierung ist das selbstklebende maxit floor 4915 Kupferleitband im Raster von max. 10 x 10 m aufzukleben und an Erdungspunkte anzuschließen. Zusätzlich zur Rasterung ist eine Ringleitung im Abstand von 30 cm parallel zu den Wänden zu verlegen. Für jeweils 100 m² Fläche sind mindestens 2 Erdanschlüsse im Abstand von maximal 10 m - gegenüberliegend- anzuordnen. Durch Fugen oder Kanäle getrennte Flächen müssen separat geerdet werden. 2. Leitschicht Als Leitschicht wird das wasseremulgierte, lösemittelfreie, 2 - |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 76 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Komponenten -Epoxidharz maxit floor 4731 Leitlack W auf der nicht abgesandeten, klebfrei ausgehärteten Grundierung aufgebracht. Das gemischte Epoxidharz wird mit der Schaumstoffrolle oder mit einer kurzfloriger Rolle (Mohair) im Kreuzgang gleichmäßig verteilt. Die angegebenen Verbrauchswerte müssen unbedingt eingehalten werden. Das anlegen von Kontrollflächen zur Verbrauchsermittlung ist empfohlen. Herstellerangaben bezüglich Untergrundfeuchtigkeit, relativer Luftfeuchte, min. und max. Untergrundtemperatur beachten. Die Begehbarkeit und die Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen wird durch eine intensive Lüftung beeinflusst. Verbrauch: 120 bis 150 g/m² floor 4731 Leitlack W Bevor die nächste Schicht aufgetragen wird, muss der Erdableitwiderstand gemessen werden. Hierzu wird in einem Abstand von ca. 10 m vom Erdanschlusspunkt gemessen. 3. Chemikalienbeständige ableitfähige Deckschicht Vollflächige Beschichtung mit maxit floor 4756 Beschichtung AS auf einer mit maxit floor 4731 Leitlack W gestrichenen Fläche herstellen. Auftrag des gemischten Materials mit Zahntraufel, Glättkelle oder Zahn-Rakel in der vorgeschriebenen Menge. Zur Entlüftung mit Stachelwalze im Kreuzgang nacharbeiten. Herstellerangaben bezüglich Untergrundfeuchtigkeit, relativer Luftfeuchte, min. und max. Untergrundtemperatur beachten. An stark geneigten oder senkrechten Flächen ist das Bindemittel nach Herstellerangaben mit maxit floor 4917 Stellmittel zu thixotropieren. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 77 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Verbrauch: ca. 2,0 kg/m² floor 4756 Beschichtung AS 4. Abstreuung mit leitfähigem Sliciumcarbid Vollsatte Einstreuung mit leitfähigem Siliciumcarbid 0,5 - 1,0 mm in die frische Beschichtung. Nach Aushärtung überschüssiges, nicht eingebundenes Einstreugut entfernen. 5.Kopfversiegelung leitfähig Zur besseren Reinigungsfähigkeit wird die abgestreute Oberfläche mit maxit floor 4756 Beschichtung AS kopfversiegelt. Verbrauch: ca. 0,8 kg/m² Farbton: geprüfte Standardfarbtöne Preisgruppe 1 Farbton: _______________andere Farbtöne nach Preisgrupp 2 gegen Zuschlag. Die Angaben der neusten Technischen Merkblätter sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0054. | Epoxidharz-Estrich bis 7 mm sehr emissionsarm, flüssigkeitsdicht |  |
|  | Liefern und Einbauen eines sehr emissionsarmen, flüssigkeitsdichten, mechanisch hochfesten Epoxidharzestriches auf mineralischen und tragfähigen Untergründen bis 7 mm Schichtdicke. Bindemittel: maxit floor 4712 Grundierung EC 1 Der Einbau erfolgt auf zuvor gestrahltem und mit maxit floor 4712 Grundierung EC 1 grundierten mineralischen Untergrund. Die Grundierung ist satt mit |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 78 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | maxit floor 4936 Abstreusand 0,5 - 1,0 mm abzustreuen. Diese Grundierung ist gesondert ausgeschrieben. Flüssigkeitsdicht bei einem Füllgrad von 1 : 7. Das Bindemittel floor 4712 ( Komponente A + B werden vorab gemischt ) wird bis zu 1 : 7 mit der maxit floor 4932 Estrichsiebline F im Zwangsmischer bis zur Homogenität vermischt. Die fertige Mischung wird anschließend auf der abgestreuten und ausreagierten Grundierung eingebaut und mit einer Stahl- oder Kunststofftraufel verdichtet und geglättet. Dies gilt insbesondere für den Einbau, Verdichtung und Oberflächengestaltung. Der EP - Mörtel kann bauseits auf Wunsch mit Eisenoxid - gelb, Eisenoxid - rot, Eisenoxid - schwarz und Chromoxid - grün eingefärbt werden (Extra Position). Hierzu sind Vorversuche notwendig. Maximale Schichtdicke: 7 mm Minimale Schichtdicke: 5 mm Empfohlene Schichtdicke: 7 mm Verbrauch an fertigem Estrichmörtel ( Füllgrad 1 : 7 ) ca. 2,0 kg/m² und mm Schichtdicke. Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0055. | Epoxidharz-Estrich bis 15 mm sehr emissionsarm, flüssigkeitsdicht |  |
|  | Liefern und Einbauen eines sehr emissionsarmen, flüssigkeitsdichten, mechanisch hochfesten Epoxidharzestriches auf mineralischen und tragfähigen |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 79 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Untergründen bis 15 mm Schichtdicke. Bindemittel: maxit floor 4712 Grundierung EC 1 Der Einbau erfolgt auf zuvor gestrahltem und mit maxit floor 4712 Grundierung EC 1 grundierten mineralischen Untergrund. Die Grundierung ist satt mit maxit floor 4936 Abstreusand 0,5 - 1,0 mm abzustreuen. Diese Grundierung ist gesondert ausgeschrieben. Flüssigkeitsdicht bei einem Füllgrad von 1 : 7. Das Bindemittel floor 4712 ( Komponente A + B werden vorab gemischt ) wird bis zu 1 : 7 mit der maxit floor 4933 Estrichsiebline N im Zwangsmischer bis zur Homogenität vermischt. Die fertige Mischung wird anschließend auf der abgestreuten und ausreagierten Grundierung eingebaut und mit einer Stahl- oder Kunststofftraufel verdichtet und geglättet. Dies gilt insbesondere für den Einbau, Verdichtung und Oberflächengestaltung. Der EP - Mörtel kann bauseits auf Wunsch mit Eisenoxid - gelb, Eisenoxid - rot, Eisenoxid - schwarz und Chromoxid - grün eingefärbt werden (Extra Position). Hierzu sind Vorversuche notwendig. Maximale Schichtdicke: 15 mm Minimale Schichtdicke: 7 mm Empfohlene Schichtdicke: 107 mm Verbrauch an fertigem Estrichmörtel (Füllgrad 1 : 7) ca. 2,0 kg/m² und mm Schichtdicke. Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 80 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | ............ | ............ EUR |  |
|  | 0,000 m² |  |  |  |
| 02.0056. | Bedarfspos. mit Gesamtbetrag |  |
|  | Zulage für das Einfärben mit Trockenpigment |  |
|  | Der EP - Estrichmörtel kann mit Eisenoxid - gelb, Eisenoxid - rot, Eisenoxid - schwarz und Chromoxid - grün eingefärbt werden. Die hierzu notwendigen Vorversuche sind in diese Position mit einzurechnen. Es empfiehlt sich das Trockenpigment zunächst im Zwangsmischer dem Füllstoff unterzumischen und dann erst das Harz zuzugegeben. Pigmentmenge geschätzt: ca. 1 % auf den Füllstoffanteil. Farbton: _______ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0057. | Bedarfspos. mit Gesamtbetrag |  |
|  | Mehrlagiger Einbau auf Teilflächen |  |
|  | Zulage zur Grundposition für mehrlagigen Einbau über die Maximalschichtdicke hinaus. Verarbeitung erfolgt frisch in frisch auf die vorhergehende Lage. Abgerechnet wird je 5 mm Mehrschichtdicke. Einbau in Teilflächen bis 5 m². Abrechnung nach Aufmass. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0058. | offenporiger Colorquarzestrich EN 13813 SR B1,5-AR1-IR4 |  |
|  | Liefern und Einbauen eines Colorquarz-Estrich aus Colorquarzmischung und maxit floor 4786 Colorquarz EP. Vorbereitete, staubfreie Betonoberfläche mit lösemittelfreiem, ungefülltem 2-Komponenten-Epoxydharz maxit floor 4712 Grundierung EC 1 und mit |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 81 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | maxit floor 4936 Abstreusand 0,5 - 1,0 mm abzustreuen (extra Position). Herstellen eines Kunststoff - Estrichs (SR), bestehend aus 2-komponentigem, lösemittelfreiem maxit floor 4786 Colorquarz EP gemischt mit Colorquarz der Körnung 2 - 3 mm im Gewichtsverhältnis 1 : 12. Mörtelmischung mittels Kelle oder Lehre und Abziehlatte auf das gewünschte Niveau bringen auf die ausgehärtete Epoxidharz - Grundierung einbauen. Mörtel von Hand mit Kelle oder Kunststofftraufel verdichten. Materialkennwerte fertiger Estrich - Druckfestigkeit ca. 33 N/mm² - Biegezugfestigkeit ca. 11 N/mm² - nicht flüssigkeitsdicht - geringe Vergilbungsneigung Gesamtschichtdicke: über 8 bis 10 mm Verbrauch pro cm Schichtdicke: ca. 1,6 kg/m² Epoxidharz ca. 18,4 kg/m² Colorquarzmischung Matte Versiegelung der offenporigen Colorquarzoberfläche mit maxit floor 4774 Mattierungsfinish -neu- nach separater Position. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
|  | Summe 02. | ............ EUR |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 82 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
| 03. |  |  |
|  | Industriebodenbeschichtung Sonstiges |  |
| 03.0001. | Schutz- bzw. Ersteinpflege seidenmatt auf Reaktionharzbelag |  |
|  | Nach einer Wartezeit von mindestens 3 Tagen nach Verlegung der Reaktionsharzversiegelung oder Beschichtung kann mit der Ersteinpflege begonnen werden. Die Fläche darf nur mit sauberen Schuhen bzw. Schuhüberziehern betreten werden. Für die industrielle/gewerbliche Nutzung sind mindestens folgende Arbeitsgänge vorzunehmen. 2 x Schutzeinpflege mit z.B. Taski Matt von JohnsonDiversey Die Verarbeitungshinweise und die Auftragstechnik des Herstellers ist genauestens zu beachten. Herstellernachweis: JohnsonDiversey, Mannheim Verbrauch: ca. 30-40 g/m2 und Arbeitsgang Reinigungs- und Pflegeplan vorlegen. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0002. | Schutz- bzw. Ertseinpflege hochglänzend auf Reaktionsharzbelag |  |
|  | Nach einer Wartezeit von mindestens 3 Tagen nach Verlegung der Reaktionsharzversiegelung oder Beschichtung kann mit der Ersteinpflege begonnen werden. Die Fläche darf nur mit sauberen Schuhen bzw. Schuhüberziehern betreten werden. Für die industrielle/gewerbliche Nutzung sind mindestens folgende Arbeitsgänge vorzunehmen.2 x Schutzeinpflege mit z.B. Taski Timesafer von JohnsonDiversey Die Verarbeitungshinweise und die Auftragstechnik des Herstellers ist genauestens zu beachten. Herstellernachweis: JohnsonDiversey, Mannheim Verbrauch: ca. 30-40 g/m2 und Arbeitsgang Reinigungs- und Pflegeplan vorlegen. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0003. | Wartungsvertrag für Industrieböden |  |
|  | Wartungsvertrag für |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 83 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Industrieböden bis 5000 m² Gesamtfläche. Die Leistung beinhaltet eine jährliche Begehung und Bestandsaufnahme der Bodenflächen mit den dazugehörigen Wartungsfugen. Der Wartungsvertrag umfasst die Erstellung eines Zustandsberichtes sowie Empfehlungen für eine eventuelle Behebung mechanischer Schäden, Abnutzungszustände und Ermüdungserscheinungen von Fugen. Auf Basis des Wartungsvertrages wird daraufhin ein Instandsetzungsplan mit Leistungsumfang mit Terminen vorgelegt. Die Abrechnung erfolgt nach den im Wartungsvertrag vereinbarten Stundensätzen. Das Material wird auf Nachweis abgerechnet. |  |
|  |  | 1,000 psch | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0004. | Facharbeiter Mittellohn |  |
|  | Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen. Mittellohn Facharbeiter |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0005. | Meisterstunde |  |
|  | Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen. Lohn Meisterstunde |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 84 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
| 03.0006. | Vorarbeiter |  |
|  | Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen. Vorarbeiterstunde |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0007. | Helferstunde |  |
|  | Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen. Mittellohn Helferstunde |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0008. | Kugelstrahlmaschine mit Bedienung 30 - 40 cm Strahlbreite |  |
|  | Kugelstrahlmaschine einschließlich Staubabsaugung und Bedienung. Verschleiß und Verbrauch ist einzurechnen. Einschließlich Bedienung. Strahlbreite über 30 bis 40 cm. |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0009. | Kugelstrahlmaschine mit Bedienung 20 - 30 cm Strahlbreite |  |
|  | Kugelstrahlmaschine einschließlich Staubabsaugung und Bedienung. Verschleiß und Verbrauch ist einzurechnen. Einschließlich Bedienung. Strahlbreite über 20 bis 30 cm. |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0010. | Betonfräse über 30 bis 40 cm Fräsbreite |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 85 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Betonfräse einschließlich Staubabsaugung und Bedienung. Verschleiß und Werkzeug ist einzurechnen. Einschließlich Bedienung. Fräsbreite über 30 bis 40 cm. |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0011. | Handfräse mit Diamantaufsatz |  |
|  | Handfräse einschließlich Staubabsaugung und Bedienung. Verschleiß und Werkzeug ist einzurechnen. Diamantaufsatz für Beton- und/oder Zementestrichflächen |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0012. | Fugenschneider |  |
|  | Fugenschneider einschließlich Staubabsaugung und Bedienung. Verschleiß und Werkzeug ist einzurechnen. Einschließlich Bedienung. Fugenbreite über 5 bis 20 cm. |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0013. | Eintellerschleifmaschine |  |
|  | Eintellerschleifmaschine einschließlich Bedienung. Verschleiß und Werkzeug ist einzurechnen. Schleifpapier 16 -er Korn. |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0014. | Trennschneider (Flex)- Stein |  |
|  | Trennschneider (Flex) einschließlich Staubabsaugung und Bedienung. Verschleiß und Trennscheiben sind einzurechnen. Einschließlich Bedienung. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 86 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Industrieboden |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Steinscheiben. |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0015. | Trennschneider (Flex)- Metall |  |
|  | Trennschneider (Flex) einschließlich Staubabsaugung und Bedienung. Verschleiß und Trennscheiben sind einzurechnen. Einschließlich Bedienung. Metallscheiben. |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0016. | Bohrhammer |  |
|  | Bohrhammer einschließlich Staubabsaugung und Bedienung. Verschleiß und Bohrer sind einzurechnen. Einschließlich Bedienung. Beton- und Steinbohrer |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
|  | Summe 03. | ............ EUR |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 87 |  |

|  | Summenblatt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Vorbereitende Arbeiten |  | ............ EUR |  |
| 02. | Ausgleich und Reaktionsharzbeschichtunge |  | ............ EUR |  |
| 03. | Industriebodenbeschichtung Sonstiges |  | ............ EUR |  |
|  | Summe aller Leistungsverzeichnisse: |  |  | ............ EUR |  |
|  | Umsatzsteuer: | (............ %) |  |  |  | ............ EUR |  |
|  | Gesamtsumme: |  | ............ EUR |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 88 |  |