|  | Leistungsbeschreibung |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |  |  |
|  |  | 20 |  |  |
|  |  | LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |  |  |
|  |  | Auftraggeber: |  |  |  |  |
|  |  | Auftragnehmer: |  |  |  |  |

|  |  | Vergabe |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vergabeart: |  | Offenes Verfahren |  |
|  | Angebotsdatum: |  |  |  |
|  | Eröffnungstermin: |  |  |  |
|  | Ende der Zuschlagsfrist: |  |  |  |
|  | Ort der Abgabe: |  |  |  |
|  | Ausführungszeit: |  | von: bis: |  |
|  | Auftrag: |  | Nr.:, Datum: |  |
|  | Abnahme: |  | Art:, Datum: |  |
|  | Gewährleistung: |  | Dauer: 0 , Ende: |  |
|  | Bürgschaft: |  |  |  |
|  |  | Auftraggeber |  |
|  | , |  |
|  | Vergabenummer: |  |  |  |
|  | Bankverbindung: |  |  |  |
|  | Details: |  |  |  |
|  |  | Auftragnehmer |  |
|  | , |  |
|  | Vergabenummer: |  |  |  |
|  | Bieternummer: |  |  |  |
|  | Bankverbindung: |  |  |  |
|  | Details: |  |  |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 2 |  |

|  | Inhaltsverzeichnis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Vorbereitende Arbeiten | 6 |  |  |
| 02. | Spachteln, ausgleichen und Dünnestriche verlegen | 31 |  |  |
| 03. | Bodenbelagsarbeiten Sonstiges | 50 |  |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 3 |  |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | VORBEMERKUNGEN |  |
|  | VORBEMERKUNGEN Das Leistungsverzeichnis wurde auf folgender Materialgrundlage ausgearbeitet: Franken Maxit GmbH Azendorf 63 95359 Kasendorf Telefon: 09220-180 Telefax: 09220-18200 Franken Maxit erbringt die Beratung kostenlos und haftet daraus nur, wenn deren Produkte bei dem beratenen Bauvorhaben zum Einsatz kommen. Dieses Leistungsverzeichnis beinhaltet eine Standardausführung. Abweichungen hiervon sind möglich und objektspezifisch festzulegen. Ergänzend gelten die Angaben der neusten, zum Ausführungszeitpunkt gültigen technischen Merkblätter, die u.a. im Internet unter www.franken-maxit.de abrufbar sind. Das maxit floor - System bildet in der Addition seiner einzelnen Komponenten eine Einheit. Diese sind so aufeinander abgestimmt, dass ein beliebiges Austauschen einzelner Komponenten - auch mit sogenannten gleichwertigen Komponenten anderer Systeme - nicht bedenkenlos möglich ist. Alternativen zu den im Leistungsverzeichnis vorgegebenen Produkten sind daher nur als komplettes System möglich. Bieter, die andere Systeme alternativ anbieten wollen, können ihre diesbezüglichen Angebote als Anlage zu diesem Angebot abgeben. Genaue Angaben über Hersteller, Aufbau dieses Bodensystems und sonstige zur Beurteilung notwendige Erläuterungen sowie Prüfzeugnisse, technische Merkblätter und Referenzobjekte sind beizufügen. Wenn andere Produkte zum Einsatz kommen sollen, muss der Ausführende und/oder Auftrageber und/oder Planer mit dem anderen Fremdhersteller und/oder Verarbeitungsbetrieb vor der Beauftragung die Eignung der ausgeschriebenen bzw. einzusetzenden Produkte und Systeme eigenverantwortlich klären. Angebotenes Produktsystem:________________________________ Objektdokumentation. Der Auftragnehmer hat im Rahmen der Eigenüberwachung den Baustellenablauf zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem Auftraggeber mit den Abrechnungsunterlagen für die Bauakte auszuhändigen. Die entsprechenden Vordrucke werden von Franken Maxit zur Verfügung gestellt. Objektgegebenheiten. Nach VOB, Teil B, § 4, Abs. 3 hat sich der Verarbeiter davon zu überzeugen, dass der bauliche Untergrund oder |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 4 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Vorleistungen den Voraussetzungen für seine Gewerke entsprechen. Eventuelle Bedenken sind dem Auftraggeber rechtzeitig vor Beginn der Ausführung schriftlich mitzuteilen. Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Verhältnisse sowie alle Umstände, die seine Preisbildung beeinflussen könnten, zu informieren. Das Liefern der benötigten Materialien ist in die Einheitspreise einzurechnen, wenn in den einzelnen Positionen nicht anderweitig beschrieben. Für die Ausführung der Bodenbelagsarbeiten gelten: - die Regeln der Technik - die einschlägigen Merkblätter vom BEB, TKB usw. - DIN 18 365 Bodenbelagsarbeiten - weitere DIN-Normen wie z.B. DIN 18201, DIN 18202, DIN 18336, DIN 18352, DIN 18353, DIN 18356,DIN 18560, DIN 4725, DIN EN 13 813, DIN EN 18 318 - die Vorschriften der VOB - die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers/ Herstellerrichtlinien. - Verkehrslasten nach DIN 1055 Teil 3 sind zu berücksichtigen. Das vorliegende Stamm-Leistungsverzeichnis für Bodenbelagsarbeiten beinhaltet einzelne Positionen zur Hilfestellung. Eine rechtsverbindliche, objektbezogene Gewährleistung hinsichtlich der Vollständigkeit auf die jeweiligen Projekte kann nicht übernommen werden. Stand 03/09 |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 5 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
| 01. |  |  |
|  | Vorbereitende Arbeiten |  |
| 01.0001. | Untergrund abfegen |  |
|  | Untergrund mit Besen grob abfegen und anschließend mit Industriestaubsauger staubfrei absaugen. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0002. | Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag |  |
|  | Untergrund dampfstrahlen |  |
|  | Reinigen der Rohbetondecke mittels Hochdruckreiniger Überschusswasser mit Wassersauger aufnehmen |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | nur Einh.-Preis |  |
| 01.0003. | Fräsen |  |
|  | Bauteil: Die vorhandene Kontaminierung, minderfeste Schicht, Altbeschichtung oder Klebstoffreste bis in den Beton hinein komplett abzufräsen. Art der abzufräsenden Schicht: ______________________ z.B. verölter Beton Frästiefe: ____________z.B. über 3 bis 6 mm Die Zahl der Arbeitsgänge ist vom Bieter eigenverantwortlich zu kalkulieren. Dies gilt ebenso für die Fräsrichtungen (nur längs und/oder im Kreuzgang ) und die Fräskopfbreite. Das maximal zulässige Fräsgerätegewicht ist zunächst auf die maximal zulässige Deckenlast auszulegen. Diese ist beim Bauherrn zu erfragen. Jedes Fräsgerät muss vor dem Einsatz, unter Angabe des Gesamtgewichtes, vorab vom |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 6 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Bauherrn genehmigt werden. Angebotene Fräse:_________, Gesamtgewicht:___________ Ebenso ist einzukalkulieren, dass auf verschiedenen Teilflächen verschiedene Fräsen zum Einsatz kommen können. Bei der Entsorgung des abgefrästen Materials ist zunächst von einer Einstufung als Bauschutt auszugehen. Die fach- und sachgerechte, nachprüfbare Entsorgung dieses Bauschuttes ist unabhängig von den anfallenden Mengen im nachfolgenden Einheitspreis enthalten. Wenn die Altbeschichtung, an der noch Beton haften wird, als Sonderabfallstoff zu entsorgen ist, wird dies vom Auftraggeber gesondert ausgewiesen und auf Nachweis nach Gewicht vergütet. Die Nachweise müssen eindeutig, vollständig und nachvollziehbar sein. Diese Nachweise sind dem Auftraggeber unaufgefordert vorzulegen. Der nachfolgende Einheitspreis ändert sich bei einer Sonderabfallentsorgung nicht. Die Altbeschichtung ist vollständig vom Beton abzufräsen. Einschließlich Zwischenlagerung, Container- und Deponiekosten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0004. | Fräsen und Kugelstrahlen |  |
|  | Bauteil: Die vorhandene Kontaminierung, minderfeste Schicht, Altbeschichtung oder Klebstoffresten bis in den Beton hinein komplett abzufräsen. Art der abzufräsenden Schicht: ______________________ |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 7 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | z.B. verölter Beton Frästiefe: ____________z.B. über 3 bis 6 mm Die Zahl der Arbeitsgänge ist vom Bieter eigenverantwortlich zu kalkulieren. Dies gilt ebenso für die Fräsrichtungen (nur längs und/oder im Kreuzgang) und die Fräskopfbreite. Das maxial zulässige Fräsgerätegewicht ist zunächst auf die maximal zulässige Deckenlast auszulegen. Diese ist beim Bauherrn zu erfragen. Jedes Fräsgerät muss vor dem Einsatz, unter Angabe des Gesamtgewichtes, vorab vom Bauherrn genehmigt werden. Angebotene Fräse:_________, Gesamtgewicht:___________ Ebenso ist einzukalkulieren, dass auf verschiedenen Teilflächen verschiedene Fräsen zum Einsatz kommen können. Das im Beton entstehende Fräsbild sollte das nachfolgende Kugelstrahlen nicht zu sehr erschweren, d.h. es sind geeignete Fräsköpfe zu verwenden. Bei der Entsorgung des abgefrästen Materials ist zunächst von einer Einstufung als Bauschutt auszugehen. Die fach- und sachgerechte, nachprüfbare Entsorgung dieses Bauschuttes ist unabhängig von den anfallenden Mengen im nachfolgenden Einheitspreis enthalten. Abschließend die gefräste Betonoberfläche Kugelstrahlen. Anzahl der Arbeitsgänge: 1 Die Betonoberfläche ist vor erneuter Verschmutzung zu schützen. Der Schutz der angrenzenden Bauteile sowie des Umfeldes ist inbegriffen. Wenn die Altbeschichtung, an der noch Beton haften wird, als Sonderabfallstoff zu entsorgen ist, wird dies vom Auftraggeber gesondert ausgewiesen und auf |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 8 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Nachweis nach Gewicht vergütet. Die Nachweise müssen eindeutig, vollständig und nachvollziehbar sein. Diese Nachweise sind dem Auftraggeber unaufgefordert vorzulegen. Der nachfolgende Einheitspreis ändert sich bei einer Sonderabfallentsorgung nicht. Die Altbeschichtung ist vollständig vom Beton abzufräsen. Einschließlich Zwischenlagerung, Container- und Deponiekosten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0005. | Kugelstrahlen |  |
|  | Bauteil: Waagerechte bzw. leicht geneigte Betonflächen mittels mobilem Schleuder-Strahl-Verfahren (z. B. Blastrac) von altem Farbanstrich, Schlämme, mürbem Feinmörtel, Verunreinigungen, losen Bestandteilen o. ä. befreien und das Strahlgut entsorgen. Durch das Kugelstrahlen ist die Betonoberfläche erkennbar abzutragen, die gestrahlte Betonoberfläche muss eine porige, feinraue Struktur aufweisen. Die Betonoberfläche ist vor erneuter Verschmutzung zu schützen. Der Schutz der angrenzenden Bauteile sowie des Umfeldes ist inbegriffen. Der Untergrund ist einmalig staubfrei im Kugelstrahlverfahren vorzubereiten. Die Haftzugfestigkeit des Untergrundes muss nach einmaligem Strahlen mindestens 1,5 N/mm² betragen. Werden niedrigere Haftzugfestigkeiten gemessen, sind zwischen AG und AN weitere Maßnahmen zu besprechen. Der AN hat die Erreichung des |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 9 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Mindesthaftzugswertes nicht zu vertreten. Das Kugelstrahlverfahren erfordert einen oberseitig ausreichend festen Beton/Estrichuntergrund. Das Kugelstrahlverfahren kann schlämmehaltige Strahluntergründe nur beschränkt abtragen, dann sind jedoch mehrere Kugelstrahlgänge notwendig. Diese sind dem AN zusätzlich zu vergüten. Anfallender Schutt ist Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen. Zahl der Strahlgänge: 1 |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0006. | Höchstdruckwasserstrahlen > 600 bar |  |
|  | Bauteil: Vorhandene Betonoberfläche durch Höchstdruckwasserstrahlen vorbereiten. Strahldruck: über 600 bis 2000 bar angebotener Strahldruck:_____________ Betonabtrag: über 0 bis 20 mm Bewehrung freilegen Schmutzwasser aufnehmen und über Pufferbehälter/Absetzbecken führen. Nach Beprobung und ggf. Neutralisation dem Abwassernetz zuführen. Schlamm ordnungsgemäß entsorgen. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0007. | Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag |  |
|  | Entsorgung Sondermüll |  |
|  | Zulage zur Position Fräsen für die Entsorgung kontaminierten Fräsgutes. Der Nachweis ist Mittels offizieller Wiegescheine der |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 10 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Deponie zu führen. |  |
|  |  | 0,000 kg | ............ | nur Einh.-Preis |  |
| 01.0008. | Schleifen |  |
|  | Vorhandene Bodenfläche mit geeignetem Schleifgerät vorbereiten bis alle losen und trennenden Bestandteile entfernt sind. Untergrund: ______________________(z.B. Beton) Verschmutzung:____________________(z.B. Farbreste) |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0009. | Spanplatten schleifen |  |
|  | Neu verlegte und fest mit dem tragenden Untergrund verschraubte Spanplatten schleifen und absaugen. Alternativ bürsten und absaugen. Die an der Oberfläche vorhandene haftungsmindernde Schicht ist restlos zu entfernen, so dass ein verlegereifer Untergrund vorliegt. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0010. | Fließestrich Reinigungsschliff |  |
|  | Reinigungsschliff auf neu eingebrachtem Calciumsulfat-Fließestrich mit einer Schleifmaschine für Spachtelmassen durchführen. Schleifpapier mit der Körnung 16. Anschließend gesamte Fläche mit Industriestaubsauger absaugen. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0011. | Verfestigung der Estrichoberfläche |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 11 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Liefern und Einbauen eines farblosen, wässrigen, diffusionsoffenen, thermisch hoch belastbaren, 1-komponentigen Spezialverfestigers auf Alkalisilikatbasis für saugfähige zementgebundene Untergründe wie Beton und Zementestrich. Für weiche, minderfeste und abmehlende Beton- und Zementestrichoberflächen im Innen- und Außenbereich. Die ursprüngliche Optik des Untergrundes bleibt weitgehend erhalten. Das Produkt ist bei richtiger Anwendung nicht filmbildend. Untergründe sind nach Bedarf anzuschleifen. Produkt: maxit floor 4720 Verfestiger Das Produkt wird unverdünnt mittels Bürste oder Rolle bis zur Sättigung pfützenfrei aufgetragen. Arbeitsgänge: 2 Verbrauch: stark untergrundabhängig ca. 100 - 150 g/m² und je Arbeitsgang. Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0012. | Zuschlagsposition, Bedarfspos. mit Gesamtbetrag |  |
|  | Verfestiger Mehrverbrauch |  |
|  | Mehrverbrauch in Bezug auf die Grundposition maxit floor 4720 Verfestiger. Der Nachweis erfolgt anhand einer Musterfläche und ist mit Lieferscheinen zur Querkontrolle zu bestätigen. |  |
|  |  | GB-Zuschläge: | ............ EUR ............ % Zuschlag | ............ EUR |  |
| 01.0013. | Epoxidharzgrundierung EC 1 sehr emissionsarm |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 12 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Liefern und Einbau einer geprüften, sehr emissionsarmen und lösemittelfreien 2-Komponenten Epoxidharzgrundierung. Produkt: maxit floor 4712 Grundierung EC1 Das angemischte Produkt wird ungefüllt auf dem vorbereiteten mineralischen Untergrund ausgegossen, mittels Gummischieber verteilt und mit Lammfellrolle nachgerollt um Stoffansammlungen zu vermeiden. Das Grundierharz muss gegen rückwärtige Durchfeuchtung geprüft sein und über eine EC 1 Lizenz verfügen. Die frische Grundierung ist mit maxit floor 4936 Abstreusand 0,5 -1,0 mm oder feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,7 bis 1,2 mm vollflächig abzustreuen. Überschüssiger, nicht eingebundener Sand nach der Reaktion des Epoxidharzes entfernen und fachgerecht entsorgen. Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. Verbrauch: ca. 400 -500 g/m² Grundierung in Abhängigkeit des Untergrundes Verbrauch: ca. 2 kg/m² Abstreusand |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0014. | Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag |  |
|  | Epoxidharzgrundierung EC 1 -zweite Grundierung |  |
|  | Einbau einer zweiten Epoxidharzgrundierung. Diese ist u. a. bei stark saugenden und nachweislich "blasenden" Untergründen notwendig und wird bei Bedarf dem Auftragnehmer zusätzlich vergütet. Produkt: maxit floor 4712 Grundierung EC1 Überarbeitungszeiten nach aktuellen Technischen Merkblättern unbedingt einhalten. Verbrauch: ca. 300 bis 500 g/m² zuzüglich Absandung |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | nur Einh.-Preis |  |
| 01.0015. | Epoxidharzgrundierung schnell erhärtend |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 13 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Liefern und Einbau einer schnell reagierenden, lösemittelfreien 2-Komponenten Epoxidharzgrundierung. Produkt: maxit floor 4715 Grundierung EP Das angemischte Produkt wird ungefüllt auf dem vorbereiteten mineralischen Untergrund ausgegossen, mittels Gummischieber verteilt und mit Lammfellrolle nachgerollt um Stoffansammlungen zu vermeiden. Die frische Grundierung ist mit maxit floor 4936 Abstreusand 0,5 -1,0 mm oder feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,7 bis 1,2 mm vollflächig abzustreuen. Überschüssiger, nicht eingebundener Sand nach der Reaktion des Epoxidharzes entfernen und fachgerecht entsorgen. Das Grundierharz ist nach 4 Stunden bei 20° C begeh - und beschichtbar. Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. Verbrauch: ca. 400 -500 g/m² Grundierung in Abhängigkeit des Untergrundes Verbrauch: ca. 2 kg/m² Abstreusand |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0016. | Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag |  |
|  | Epoxidharzgrundierung schnell -zweite Grundierung |  |
|  | Einbau einer zweiten Epoxidharzgrundierung. Diese ist u. a. bei stark saugenden und nachweislich "blasenden" Untergründen notwendig und wird bei Bedarf dem Auftragnehmer zusätzlich vergütet. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 14 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Produkt: maxit floor 4715 Grundierung EP schnell Überarbeitungszeiten nach aktuellen Technischen Merkblättern unbedingt einhalten. Verbrauch: ca. 300 bis 500 g/m² zuzüglich Absandung |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | nur Einh.-Preis |  |
| 01.0017. | Dispersionsgrundierung 1:3 verdünnt |  |
|  | Aufbringen einer Haftbrücke aus Kunstharzdispersion zur Verbindung von Estrich auf vorbereitetem Untergrund. Kunstharzdispersion als Voranstrich, Haftbrücke und Porenverschluss. Verdünnung mit Wasser in Abhängigkeit des Untergrundes. Verdünnungsgrad bei Beton und Zementestrich 1:3 Produkt: maxit floor 4716 Haftgrundierung Angebotenes Fabrikat: .......................................... |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0018. | Dispersionsgrundierung 1:1 verdünnt |  |
|  | Bauteile: Liefern und Einbauen einer wasserverdünnbaren Dispersionsgrundierung für mineralische Untergründe als universeller maxit floor Systembestandteil. Lieferung als Konzentrat. Produkt: maxit floor 4716 Haftgrundierung Für Neu- und Altuntergründe im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau als Grundierung für zementgebundene Dünnestriche, Fließspachtel und Ausgleichsmassen. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 15 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | maxit floor 4716 Haftgrundierung vergleichmäßigt das Saugverhalten des Untergrundes und stellt einen optimalen Haftverbund sicher. Das Konzentrat ist vor Ort mit Leitungswasser zu verdünnen und mit Besen intensiv in den Untergrund einarbeiten. Pfützenbildung ist zu vermeiden. Untergrund:_____________________ Verdünnungsgrad: 1: 1 mit Wasser Anzahl der Arbeitsgänge: 1 Materialverbrauch: ca. 0,2 - 0,4 Liter/m² der fertigen Mischung je Arbeitsgang Auf stark saugenden Untergründen ist ggf. ein weiterer Arbeitsgang erforderlich. Diese Angaben sind ca. Werte und sind vom Bieter objekt- und/oder untergrundabhängig anzupassen. Nachdem maxit floor 4716 Haftgrundierung farblos aufgetrocknet ist, kann die nächste Schicht eingebaut werden. Im technischen Merkblatt sind für verschiedene Untergründe die Anzahl der Grundierungsarbeitsgänge und der Verdünnungsgrad als Richtwerte aufgeführt. Die Angaben im neusten technischen Merkblatt sind zu beachten. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0019. | Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag |  |
|  | zusätzliche Grundierung mit Dispersionsgrundierung |  |
|  | Einbau einer weiteren Grundierung. Diese ist u. a. bei nachweislich stark saugenden Untergründen notwendig und wird bei Bedarf dem Auftragnehmer zusätzlich vergütet. Produkt: maxit floor 4716 Haftgrundierung 1:3 verdünnt |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 16 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Überarbeitungszeiten nach aktuellen Technischen Merkblättern unbedingt einhalten. Verbrauch: ca. 300 - 400 g/m² der fertigen Mischung |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | nur Einh.-Preis |  |
| 01.0020. | Einkomponentige Polyurethanharz-Grundierung |  |
|  | Liefern und Einbauen einer lösemittelfreien, einkomponentigen Systemgrundierung unter Parkettkleber auf die vorhandene Spachtel- und Ausgleichsmasse. Produkt wirkt sperrend gegen Feuchtigkeit. Verarbeitung nach Herstellerangabe. Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. Produkt: maxit floor 4718 Grundierung 1- K-PU Verbrauch: ca. 0,1 - 0,2 kg/m² untergrundabhängig |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0021. | Grundierung nicht saugender Untergründe |  |
|  | Liefern und Einbauen einer lösemittelfreien, einkomponentigen Dispersionshatfgrundierung für nicht saugende Untergründe auf die vorhandene nicht abgesandete Epoxidharzgrundierung oder Epoxidharzdampfbremse aus z.B. maxit floor 4712 Grundierung EC 1. Verarbeitung nach Herstellerangabe. Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. Produkt: weber.prim 803 Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 17 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Verbrauch: ca. 0,1 kg/m² untergrundabhängig |  |
|  |  | 0,000 | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0022. | Epoxidharz- Kratzspachtelung mit Vorgrundierung |  |
|  | Die Kratzspachtelung besteht aus 2 Arbeitsgängen. 1. Arbeitsgang Grundierung Liefern und Einbau einer geprüften, lösemittelfreien 2-Komponenten Epoxidharzgrundierung Produkt: maxit floor 4712 Grundierung EC1 Das angemischte Produkt wird ungefüllt auf dem vorbereiteten mineralischen Untergrund ausgegossen, mittels Gummischieber verteilt und mit Lammfellrolle nachgerollt um Stoffansammlungen zu vermeiden. Das Grundierharz muss gegen rückwärtige Durchfeuchtung geprüft sein. Die frische Grundierung ist mit maxit floor 4936 Abstreusand 0,5 -1,0 mm oder feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,7 bis 1,2 mm vollflächig abzustreuen. Überschüssiger, nicht eingebundener Sand nach der Reaktion des Epoxidharzes entfernen und fachgerecht entsorgen. Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zu beachten. Verbrauch: ca. 400 -500 g/m² Grundierung in Abhängigkeit des Untergrundes Verbrauch: ca. 2 kg/m2 Abstreusand 2. Arbeitsgang Kratzspachtelung 1:3 Auf die ausgehärtete Grundierung ist eine Kratzspachtelmasse bestehend aus einem |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 18 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Gewichtsteil maxit floor 4712 Grundierung EC 1 und 3 Gewichtsteilen feuergetrockneter Sandfüllung mittels glatter Traufel aufzubringen. Die Spachtelmasse wird über das Korn abgezogen. Die fertige Mischung kann auch frisch in frisch in eine unmittelbar zuvor eingebaute, nicht abgestreute Epoxidharz-Grundierung eingebaut werden. Die frische Kratzspachtelung ist mit maxit floor 4936 Abstreusand 0,5 -1,0 mm oder feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,7 bis 1,2 mm vollflächig abzustreuen. Überschüssiger, nicht eingebundener Sand nach der Reaktion des Epoxidharzes entfernen und fachgerecht entsorgen. Geschätzter Verbrauch an fertiger Kratzspachtelungsmischung: ca. 4,0 kg/m² Untergrundbedingter, nachgewiesener Mehrverbrauch wird zusätzlich vergütet. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0023. | Bedarfspos. mit Gesamtbetrag |  |
|  | EP-Kratzspachtelung Mehrverbrauch |  |
|  | Mehrverbrauch aus voriger Position |  |
|  |  | 0,000 kg | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0024. | Feuchtigkeitsbremse durch 2- fache EP- Grundierung |  |
|  | Bauteil: erdberührte Bodenfläche, Betonboden mit erhöhter Restfeuchte Vorbereitete, staubfreie Betonoberfläche mit lösemittelfreiem, ungefülltem 2-Komponenten-Epoxydharz |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 19 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | maxit floor 4712 Grundierung EC 1 grundieren. Das Grundierharz muss gegen rückwärtige Durchfeuchtung geprüft sein. Epoxidharz auf den Untergrund ausgießen, mittels Gummischieber verteilen und mit Lammfellrolle nachrollen, um Stoffansammlungen zu vermeiden. Verbrauch: 1: AG: ca. 400 -500 g/m² Grundierung Der erste Arbeitsgang darf nicht abgesandet werden. Der zweite Arbeitsgang ist aufzubringen, sobald die erste Lage klebfrei ausgehärtet ist und keine Fußabdrücke verbleiben. Die maximalen Überarbeitungszeiten sind dem Technischen Merkblatt maxit floor 4712 Grundierung EC 1 zu entnehmen. Die Verarbeitung erfolgt analog zum ersten Arbeitsgang. Verbrauch: 2. AG: ca. 400 -500 g/m² Grundierung Die frische 2. Lage ist mit maxit floor 4936 Abstreusand 0,5 -1,0 mm oder feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,7 bis 1,2 mm vollflächig abzustreuen. Verbrauch: ca. 2 kg/m² Abstreusand Überschüssiger, nicht eingebundener Sand nach der Reaktion des Epoxidharzes entfernen und fachgerecht entsorgen. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0025. | Dampfbremse, PE-Folie 0,2mm |  |
|  | Herstellen einer Dampfbremse aus PE-Folie, Dicke 0,2 |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 20 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | mm, Stöße 10 cm überlappen und mittels Klebeband fixieren. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0026. | Dampfsperre, Metallfolie |  |
|  | Herstellen einer Dampfsperre nach DIN 4108 Teil 4, z.B. Metall-Folien. angebotenes Fabrikat: .......................................... |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0027. | Dampfsperre, Bitumenschweißbahn mit Metalleinlage |  |
|  | Herstellen einer Dampfsperre nach DIN 4108 Teil 4, z.B. Bitumenschweißbahnen mit Metalleinlage. angebotenes Fabrikat:............................................ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0028. | Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit, Btiumenbahn lose verlegt |  |
|  | Herstellen einer Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser nach DIN 18195 Teil 5 bei mäßiger Beanspruchung auf vorbereitetem Untergrund. z. B. Bitumenvoranstrich 300 g/m² + Bitumenschweißbahn V 60 - A 1 0,1 vollflächig aufgeschweißt angebotenes Fabrikat:................................ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0029. | Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit, Spezialfolie |  |
|  | Herstellen einer Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit nach DIN 18195 Teil 4, |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 21 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | als Alternativabdichtung entsprechenden den Herstellerrichtlinien auf vorbereitetem Untergrund. z. B. Fa Wika Umodan Super o.glw. angebotenes Fabrikat:.......................................... |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0030. | Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser, Bitumenschweißbahn verklebt |  |
|  | Herstellen einer Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser nach DIN 18195 Teil 5 bei mäßiger Beanspruchung auf vorbereitetem Untergrund. z. B. Bitumenvoranstrich 300 g/m2 + Bitumenschweißbahn V 60 - A 1 0,1 vollflächig aufgeschweißt angebotenes Fabrikat:........................ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0031. | Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser, Bitumenschweißbahn 2-lagig ve rklebt |  |
|  | Herstellen einer Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser nach DIN 18195 Teil 5 bei hoher Beanspruchung, auf vorbereitetem Untergrund. z. B. Bitumenvoranstrich 300 g/m² + 2 Lagen Bitumenschweißbahn z.B. 1 Lage G 200 -S 4 und 1 Lage V 60 - A 1 0,1 verschweißt. angebotenes Fabrikat:.......................................... |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0032. | Trittschalldämmplatte EPS 040 DES sg bis 5 kN/m² |  |
|  | Liefern und einbauen von druckbelastbaren Trittschalldämmplatten im Format 1000 x 500 mm Einschließlich aller erforderlichen Zuschnitte. Der Verschnitt ist in den EP |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 22 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | einzukalkulieren und geht in Eigentum AN zur Wiederverwertung über. WLG 040 Brandverhalten nach DIN 4102: B 2 maximal zulässige Verkehrslast: 5 kN/m2 Zusammendrückbarkeit C: max. 2 mm Plattendicke: 20, 30, 40, 50 mm Gewählte Plattendicke: ______mm Produkt: Risilent Floor 5000 EPS 040 DES sg Die Verlegevorschriften des Herstellers sind einzuhalten. Hersteller und Typbezeichnung: ___________________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0033. | Trittschalldämmplatte EPS 045 DES sm bis 4 kN/m² |  |
|  | Liefern und einbauen von druckbelastbaren Trittschalldämmplatten im Format 1000 x 500 mm Einschließlich aller erforderlichen Zuschnitte. Der Verschnitt ist in den EP einzukalkulieren und geht in Eigentum AN zur Wiederverwertung über. WLG 045 Brandverhalten nach DIN 4102: B 2 maximal zulässige Verkehrslast: 4 kN/m2 Zusammendrückbarkeit C: max. 2 mm Plattendicke: 15, 20, 25 mm Zusammendrückbarkeit C: max. 3 mm Plattendicke: 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm Gewählte Plattendicke: ______mm Produkt: Risilent Floor 4000 EPS 045 DES sm Die Verlegevorschriften des Herstellers sind einzuhalten. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 23 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Hersteller und Typbezeichnung: ___________________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0034. | Trittschalldämmplatte EPS 045 DES sg bis 10 kN/m² |  |
|  | Liefern und einbauen von druckbelastbaren Trittschalldämmplatten im Format 1000 x 500 mm Einschließlich aller erforderlichen Zuschnitte. Der Verschnitt ist in den EP einzukalkulieren und geht in Eigentum AN zur Wiederverwertung über. WLG 045 Brandverhalten nach DIN 4102: B 2 maximal zulässige Verkehrslast: 10 kN/m2 Zusammendrückbarkeit max. 2 mm Plattendicke: 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100 mm Gewählte Plattendicke: ______mm Produkt: Risilent Floor 10000 EPS 045 DES sg Die Verlegevorschriften des Herstellers sind einzuhalten. Hersteller und Typbezeichnung: ___________________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0035. | Wärme- und Trittschalldämmausgleich mit gebundener Schüttung |  |
|  | Liefern und Einbauen eines Zement-Styroporgemisches als Rohrhöhenausgleich mit gleichzeitigen Trittschall- und Wärmedämmeigenschaften. Produkt: maxit floor 4514 Kombidämmung Mit bauaufsichtlicher |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 24 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Zulassung bei der Verwendung als Trittschall - und Wärmedämmung. Schichtdicke über 4 bis 10 cm. Rechenwert für die Wärmeleitfähigkeit: 0,046 W/mK Trittschallverbesserungsmaß ca. 24 dB Dynamische Steifigkeit in Abhängigkeit der Schichtdicke und Vorbelastung siehe Technisches Merkblatt. Dichte: ca. 95 kg/m³ Verbrauch: ca. 0,77 kg/m² und cm Schichtdicke im verdichteten Zustand Einbaudicke: von ............. cm bis ............cm Mittlere Schichtdicke:______ cm Die Abrechnung erfolgt nach Aufmass vor Ort sowie auf Lieferscheinnachweis. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0036. | Mehrdicke maxit floor 4514 Kombidämmung |  |
|  | Mehrdicke je 10 mm/m² |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0037. | Einbauen Schrenzlage |  |
|  | Einbauen der Schrenzlage (Trennschicht) nach DIN 18560, wannenförmig ausgebildet, die Stöße sind mind. 10 cm zu überlappen. Material: ........................................... Fabrikat: ........................................... |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0038. | Einbauen Bitumenpapier |  |
|  | Liefern und verlegen von Bitumenpapier nach DIN 18 |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 25 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | 560 für herkömmliche Zementestriche |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0039. | Abdeckung von Holzkonstruktionen |  |
|  | Abdeckung der vorhandenen Bodenkonstruktion aus Holz mit diffusionsoffener Schrenzlage nach DIN 18560, wannenförmig ausgebildet, die Stöße sind mind. 10 cm zu überlappen. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0040. | Abdeckung des Heizsystems (nur Bauart B) |  |
|  | Abdeckung des Heizsystems Bauart B mit Schrenzlage nach DIN 18 560, wannenförmig ausgebildet, die Stöße sind mind. 10 cm zu überlappen. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0041. | maxit floor 4945 Systemgewebe |  |
|  | Liefern und Einbauen eines alkalibeständigen Glasfaser- Armierungsgewebes mit 10 cm Überlappung Maschenweite: 8 x 8 mm Produkt: maxit floor 4945 Systemgewebe Im Wohnungs- und Gewerbebau bei Renovationsarbeiten von Bodenflächen zur Verstärkung von Estrichverbundkonstruktionen z. B. beim Vorliegen nicht ausreichender Oberflächenzugsfestigkeiten, bei Bodenaufbauten auf Holzböden, dünnschichtigen Konstruktionen auf Dämmung etc.. Anwendungen, in Verbindung mit den maxit floor |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 26 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Produkten nach dem maxit floor Aufbauempfehlungen: maxit floor 4310, 4320, 4365 etc.. Materialverbrauch: ca. 1,1 m² Gewebe bezogen auf 1,0 m² Bodenfläche |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0042. | Randstreifen 8/100 |  |
|  | Einbauen von PE Randstreifen 8/100 mm mit angeklebter Folie entlang aller aufsteigenden Bauteile |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0043. | Randstreifen 8/150 |  |
|  | Einbauen von PE Randstreifen 8/150 mm mit angeklebter Folie entlang aller aufsteigenden Bauteile |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0044. | Randstreifen 10/100 |  |
|  | Einbauen von PE Randstreifen 10/100 mm mit angeklebter Folie entlang aller aufsteifegenden Bauteile |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0045. | Randstreifen 10/150 |  |
|  | Einbauen von PE Randstreifen 10/150 mm mit angeklebter Folie entlang aller aufsteigenden Bauteile |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0046. | Randstreifen für Spachtelmassen 8/25 mm |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 27 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Einbauen von selbstklebenden Spachtelstoppern als Randstreifen 8/25 mm entlang aller aufsteigenden Bauteile |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0047. | Randstreifen für Spachtelmassen 8/50 mm |  |
|  | Einbauen von Randstreifen mit selbstklebendem Fuß als Randstreifen 8/50 mm entlang aller aufsteigenden Bauteile |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0048. | maxit floor 4965 Abstellstreifen 15 x 15 mm |  |
|  | Liefern und Einbauen selbstklebender Schaumstoffleisten im Format 15 x 15 mm zum Abkleben von Einbauten wie Rinnen und Abläufe und zum begrenzen von Arbeitsflächen bei Verlegung hoch fließfähiger Spachtel- und Ausgleichsmassen. Produkt: maxit floor 4965 Abstellstreifen |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0049. | Feuchtigkeitsmeßstellen |  |
|  | Ausweisen von Feuchtigkeitsmessstellen nach BEB Merkblatt. |  |
|  |  | 0,000 Stk | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0050. | Fließmaßkontrolle für Spachtelmassen |  |
|  | Kontrolle der Wasserzugabe bei der maschinellen Aufmischung von mineralischen Spachtel - und Ausgleichsmassen vor und während der Verarbeitung. Vor der Verlegung und nach jeweils 5 t. Materialdurchgang ist eine Fließprobe mit dem maxit floor Fließring Durchmesser |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 28 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | 68mm/Höhe 35 mm und der maxit floor Fließplatte (Ausbreitmaß) durchzuführen. Die Ergebnisse der Fließprobe sind zu protokollieren. |  |
|  |  | 0,000 Stk | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0051. | Sollbruchstellen |  |
|  | Einschneiden von Sollbruchstellen nach Angaben der Bauleitung |  |
|  |  | 0,000 m | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0052. | Oberflächenzugfestigkeit |  |
|  | Feststellung der Oberflächenzugfestigkeit durch Aufkleben von Stahlstempeln mit einem Durchmesser von 50 mm auf den vorbereiteten Betonuntergrund und Abziehen mit geeignetem Prüfgerät, z.B. Sattec, Schenk-Trebel oder Herion. Das Ergebnis ist zu protokollieren. |  |
|  |  | 0,000 Stk | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0053. | Haftzugsmessungen |  |
|  | Feststellung der Oberflächenhaftzugfestigkeit durch Aufkleben von Stahlstempeln mit einem Durchmesser von 50 mm auf dem vorbereiteten, vorgebohrten Beton- oder Estrichuntergrund und Abziehen mit geeignetem Prüfgerät, z.B. Sattec, Schenk-Trebel oder Herion. Das Ergebnis ist zu protokollieren. Es ist in jedem Fall mit dem Kronenbohrer zuvor vorzubohren. Der AG kann die Anzahl der Messungen entsprechende der allgemeinen Richtlinien Angaben, abweichend von der ausgeschriebenen Stückzahl, |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 29 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | unter Berücksichtigung des angebotenen Einheitspreises, ausführen lassen. Eine Messung besteht aus 3 Einzelprüfungen. |  |
|  |  | 0,000 Stk | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0054. | Rautiefe |  |
|  | Feststellung der mittleren Rautiefe an horizontalen Flächen mittels Sandflächenverfahren und protokollieren der Ergebnisse. Die Prüfung ist nach Abschluss der Vorbehandlung der Betonunterlage durchzuführen. |  |
|  |  | 0,000 Stk | ............ | ............ EUR |  |
| 01.0055. | Restfeuchtemessung |  |
|  | Feststellen des Feuchtegehaltes des Beton- oder Estrichuntergrundes mittels CM-Gerät und protokollieren der Ergebnisse. |  |
|  |  | 0,000 Stk | ............ | ............ EUR |  |
|  | Summe 01. | ............ EUR |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 30 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
| 02. |  |  |
|  | Spachteln, ausgleichen und Dünnestriche verlegen |  |
| 02.0001. | floor 4010 Fließspachtel 1 bis 6 mm |  |
|  | Liefern und Einbauen einer zementgebundenen, polymermodifizierten, gut schleifbaren Fließspachtelmasse für Schichtdicken von 1 - 6 mm, CT-C20-F5 nach EN 13 813. Produkt: maxit floor 4010 Fließspachtel Nur für den Innenbereich geeignet, das Produkt muss immer belegt werden. Der gewählte Bodenbelag und Belagskleber muss auf die Spachtelmasse abgestimmt sein. maxit floor 4010 Fließspachtel kann im Verbund auf diversen Untergründen manuell und maschinell im Wohnungs- und Objektbereich eingebaut werden und bildet einen tragfähigen Untergrund für alle gängigen Bodenbeläge. Eigenschaften: Hoch fließfähig, EC 1 sehr emissionsarm, Baustoffklasse A1, gut schleifbar, auf Heizestrichen geeignet und früh begehbar. Untergründe: Zementestrich, Beton, Calciumsulfatestrich, Magnesiaestrich, Gussasphaltestrich und Fliesen. Untergrund:_______________ Mindestoberflächenzugfestigkeit: 1,0 N/mm². Die Angaben des neusten Technischen Merkblattes sind zu beachten. Vorab ist mit maxit floor 4716 Haftgrundierung oder mit maxit floor 4712 Grundierung EC 1 einschl. Quarzsandabstreuung zu grundieren. Dies ist gesondert |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 31 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | ausgeschrieben. Begehbar nach 1 - 4 Stunden Schichtdicke:__________mm Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² und je mm Schichtdicke Die Beschichtung/Spachtelung folgt dem Untergrund. Die einzubauende Beschichtung kann keine Anforderungen der Ebenheitsnorm DIN 18 202 erfüllen oder verändern. Die Anforderungen dieser Ebenheitsnorm können nur durch aufpreispflichtige Zusatzleistungen erfüllt werden. Dabei sind die zu erfüllenden Ebenheitsanforderungen genau zu beschreiben. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0002. | floor 4031 Fließspachtel Plus 1 bis 10 mm |  |
|  | Liefern und Einbauen einer zementgebundenen, polymermodifizierten, oberflächenharten und hochbelastbaren Fließspachtelmasse für Schichtdicken von 1 - 10 mm, CT-C25-F7 nach EN 13 813. Produkt: maxit floor 4031 Fließspachtel - Plus Nur für den Innenbereich geeignet, das Produkt muss immer belegt werden. Der gewählte Bodenbelag und Belagskleber muss auf die Spachtelmasse abgestimmt sein. maxit floor 4031 Fließspachtel Plus kann im Verbund auf diversen Untergründen manuell und maschinell im Wohnungs- und Objektbereich eingebaut werden und bildet einen tragfähigen Untergrund für alle gängigen Bodenbeläge. Eigenschaften: Sehr hoch fließfähig, EC 1 sehr emissionsarm, für hohe Beanspruchungen, auf Heizestrichen geeignet und früh begehbar und früh belegbar. Untergründe: Zementestrich, Beton, Calciumsulfatestrich, Magnesiaestrich, Gussasphaltestrich und Fliesen. Mindestoberflächenhaftzugsfestigkeit: 1,0 N/mm². Die Angaben des neusten Technischen Merkblattes sind zu |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 32 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | beachten. Vorab ist mit maxit floor 4716 Haftgrundierung oder mit maxit floor 4712 Grundierung EC 1 einschließlich Quarzsandabstreuung zu grundieren. Dies ist gesondert ausgeschrieben. Begehbar nach 2 - 4 Stunden Belegreife nach ca. 24 Stunden, bei Parkett/Laminat und Spachtelschichtdicken über 5 mm nach 3 Tagen, bei 20 C und 65 % relativer Luftfeuchte. Schichtdicke:_____________mm Verbrauch: ca. 1,6 kg/qm und je mm Schichtdicke Die Beschichtung/Spachtelung folgt dem Untergrund. Die einzubauende Beschichtung kann keine Anforderungen der Ebenheitsnorm DIN 18 202 erfüllen oder verändern. Die Anforderungen dieser Ebenheitsnorm können nur durch aufpreispflichtige Zusatzleistungen erfüllt werden. Dabei sind die zu erfüllenden Ebenheitsanforderungen genau zu beschreiben. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0003. | floor 4033 Faser-Fließspachtel 1 bis 10 mm |  |
|  | Liefern und Einbauen einer zementgebundenen, polymermodifizierten, faserverstärkten Fließspachtelmasse für Schichtdicken von 1 - 10 mm, CT-C25-F7 nach EN 13 813. Produkt: maxit floor 4033 Faser- Feinspachtel Nur für den Innenbereich geeignet, das Produkt muss immer belegt werden. Der gewählte Bodenbelag und Belagskleber muss auf das Produkt abgestimmt sein. maxit floor 4033 Faser-Feinspachtel kann im Verbund auf diversen Untergründen manuell und maschinell im Wohnungs- und Gewerbebau sowie besonderszur Renovierung von alten Böden eingebaut werden. Das Produkt bildet einen tragfähigen Untergrund für alle gängigen und auch anspruchsvollen Bodenbeläge. Eigenschaften: Schnelles, faserverstärktes Produkt, für hohe Beanspruchungen, hoch fließfähig, auf Fußbodenheizung geeignet und schnell belegbar. Untergründe: Zementestrich, Beton, Calciumsulfatestrich, Magnesiaestrich, Gussasphaltestrich, Fliesen, auf Holzböden und Trockenestrichen. Beim Einbau auf Holzböden sind die besonderen Hinweise im technischen Merkblatt zu beachten. Untergrund:____________________ Zur Verstärkung des Bodenaufbaues bei schwachen Holzböden und zur Überbrückung von Fugen ist das maxit floor 4945 Systemgewebe einzubringen. Dies wird gesondert vergütet. Mindestoberflächenzugfestigkeit: 1,0 N/mm². |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 33 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Die Angaben des neusten Technischen Merkblattes sind zu beachten. Vorab ist mit maxit floor 4716 Haftgrundierung oder mit maxit floor 4712 Grundierung EC1 einschl. Quarzsandabstreuung zu grundieren. Dies ist gesondert ausgeschrieben. Begehbar nach 2 - 4 Stunden Teilbelastbar nach 4 Stunden. Schichtdicke:_______________________ Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² und je mm Schichtdicke. Die Beschichtung/Spachtelung folgt dem Untergrund. Die einzubauende Beschichtung kann keine Anforderungen der Ebenheitsnorm DIN 18 202 erfüllen oder verändern. Die Anforderungen dieser Ebenheitsnorm können nur durch aufpreispflichtige Zusatzleistungen erfüllt werden. Dabei sind die zu erfüllenden Ebenheitsanforderungen genau zu beschreiben. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0004. | floor 4095 Alpha-Fließspachtel 1bis 10 mm |  |
|  | Liefern und Einbauen einer calciumsulfatgebundenen, polymermodifizierten Fließspachtelmasse für Schichtdicken von 2 - 10 mm, CA-C25-F7 nach EN 13 813. Produkt: maxit floor 4095 Alpha-Fließspachtel Nur für den Innenbereich geeignet, das Produkt muss immer belegt werden. Nicht für Nassräume geeignet. Der gewählte Bodenbelag und Belagskleber muss auf das Produkt abgestimmt sein. Das Produkt kann im Verbund auf diversen Untergründen manuell und maschinell im Wohnungs- und Gewerbebau verlegt werden. Das Produkt bildet einen tragfähigen Untergrund für alle gängigen Bodenbeläge. Eigenschaften: sehr gut fließfähig, sehr spannungsarm, pumpbar, sehr gut auf Calciumsulfatestrichen und auf Gussasphalt geeignet. Untergründe: Zementestrich, Beton, Calciumsulfatestrich, Magnesiaestrich, Gussasphaltestrich und |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 34 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Trockenestrich. Untergrund:______________________ Mindestoberflächenzugfestigkeit: 0,5 N/mm². Die Angaben des neusten Technischen Merkblattes sind zu beachten. Vorab ist mit maxit floor 4716 Haftgrundierung oder mit maxit floor 4712 Grundierung EC 1, einschl. Quarzsandabstreuung zu grundieren. Dies ist gesondert ausgeschrieben. Begehbar nach ca. 3 Stunden Teilbelastbar nach 24 Stunden. Belegereife: nach 1 - 7 Tagen, bei 2 mm Schichtdicke ca. nach 1 Tag, bei 10 mm Schichtdicke ca. nach 7 Tagen Druckfestigkeit: ca. 25 N/mm² nach 28 Tagen Brandkasse A 1 nach EN 13813 Schichtdicke:_______mm Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² und je mm Schichtdicke. Die Beschichtung/Spachtelung folgt dem Untergrund. Die einzubauende Beschichtung kann keine Anforderungen der Ebenheitsnorm DIN 18 202 erfüllen oder verändern. Die Anforderungen dieser Ebenheitsnorm können nur durch aufpreispflichtige Zusatzleistungen erfüllt werden. Dabei sind die zu erfüllenden Ebenheitsanforderungen genau zu beschreiben. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0005. | floor 4040 Bodenausgleichsmasse 1-50 mm |  |
|  | Liefern und Einbauen einer zementgebundenen und polymermodifizierten, Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken von 1 - 50 mm, fließfähig und standfest verwendbar CT-C30-F7 nach |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 35 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | EN 13 813 Produkt: maxit floor 4040 Bodenausgleichsmasse Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Das Produkt muss immer belegt werden. Der gewählte Bodenbelag und Belagskleber muss auf floor 4040 abgestimmt sein. Das Produkt kann im Verbund auf diversen Untergründen manuell im Wohnungs- und Gewerbebau eingebaut werden und bildet einen tragfähigen Untergrund für alle gängigen Bodenbeläge. Das Produkt eignet sich besonders zur Ausbildung von Gefälle sowie auf Rampen und zum Verfüllen von Aussparungen. Eigenschaften: Standfest oder fließfähig einstellbar, für innen und außen einsetzbar, früh begehbar und früh belegbar, auf Heizestrichen geeignet Untergründe: Zementestrich, Beton, Calciumsulfatestrich, Magnesiaestrich und Fliesen. Untergrund:_____________________ Mindestoberflächenzugfestigkeit: 1,0 N/mm². Die Angaben des neusten Technischen Merkblattes sind zu beachten. Vorab ist mit maxit floor 4716 Haftgrundierung oder mit maxit floor 4712 Grundierung EC 1, einschl. Quarzsandabstreuung zu grundieren. Dies ist gesondert ausgeschrieben. Bei Anwendung auf schwimmenden Konstruktionen und Heizestrichen sind alle aufgehenden Bauteile mit mindestens 10 mm dicken Randdämmstreifen von der Bodenkonstruktion zu trennen. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 36 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Die Fließfähigkeit wird über die zugegebene Wassermenge gesteuert. Begehbar nach 1 - 3 Stunden Teilbelastbar nach 2 - 12 Stunden Vollbelastbar nach der Belegung Belegreife: ab 2 Stunden unter Feuchte unempfindlichen Belägen gemäß Wasserzugabe wie im technischen Merkblatt beschrieben. Auf Parkett/Laminat nach 7 Tagen, bei 20 C und 65 % relativer Luftfeuchte. Schichtdicke: _______mm im Mittel Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² und je mm Schichtdicke. Die Beschichtung/Spachtelung folgt dem Untergrund. Die einzubauende Beschichtung kann keine Anforderungen der Ebenheitsnorm DIN 18 202 erfüllen oder verändern. Die Anforderungen dieser Ebenheitsnorm können nur durch aufpreispflichtige Zusatzleistungen erfüllt werden. Dabei sind die zu erfüllenden Ebenheitsanforderungen genau zu beschreiben. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0006. | floor 4045 Bodenausgleich standfest 1 bis 50 mm |  |
|  | Liefern und Einbauen eines zementgebundenen, standfesten und polymermodifizierten, Bodenausgleichs für Schichtdicken von 1 - 50 mm, CT-C30-F7 nach EN 13 813 Produkt: maxit floor 4045 Bodenausgleich standfest Das Produkt muss immer belegt werden. Der gewählte Bodenbelag und Belagskleber muss auf floor 4045 abgestimmt sein. Das Produkt |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 37 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | kann im Verbund auf diversen Untergründen manuell im Wohnungs- und Gewerbebau eingebaut werden und bildet einen tragfähigen Untergrund für alle gängigen Bodenbeläge. Das Produkt eignet sich besonders zur Ausbildung von Gefälle sowie auf Rampen und zum Verfüllen von Aussparungen. Eigenschaften: Standfest, früh begehbar und früh belegbar, auf Heizestrichen geeignet. Untergründe: Zementestrich, Beton, Calciumsulfatestrich, Magnesiaestrich und Fliesen. Untergrund:_____________________ Mindestoberflächenzugfestigkeit: 1,0 N/mm². Die Angaben des neusten Technischen Merkblattes sind zu beachten. Vorab ist mit maxit floor 4716 Haftgrundierung oder mit maxit floor 4712 Grundierung EC 1, einschl. Quarzsandabstreuung zu grundieren. Dies ist gesondert ausgeschrieben. Bei Anwendung auf schwimmenden Konstruktionen und Heizestrichen sind alle aufgehenden Bauteile mit mindestens 10 mm dicken Randdämmstreifen von der Bodenkonstruktion zu trennen. Begehbar nach 1 - 3 Stunden, Teilbelastbar nach 2 - 12 Stunden, Vollbelastbar nach der Belegung Belegreife: ab 2 Stunden. Auf Parkett/Laminat nach 7 Tagen, bei 20 C und 65 % relativer Luftfeuchte. Schichtdicke: ________mm im Mittel Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² und je mm Schichtdicke. Die Beschichtung/Spachtelung folgt dem Untergrund. Die einzubauende Beschichtung kann keine Anforderungen der |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 38 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Ebenheitsnorm DIN 18 202 erfüllen oder verändern. Die Anforderungen dieser Ebenheitsnorm können nur durch aufpreispflichtige Zusatzleistungen erfüllt werden. Dabei sind die zu erfüllenden Ebenheitsanforderungen genau zu beschreiben. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0007. | floor 4150 Boden-Nivellierausgleich 1-30 mm |  |
|  | Liefern und Einbauen einer zementgebundenen und polymermodifizierten, hoch fließfähigen Ausgleichsmasse für Schichtdicken von 1 - 30 mm, CT-C25-F5 nach EN 13 813 Produkt: maxit floor 4150 Boden- Nivellierausgleich Nur für den Innenbereich geeignet, das Produkt muss immer belegt werden. Das Produkt kann im Verbund auf diversen Untergründen manuell und maschinell im Wohnungs- und Gewerbebau eingebaut werden und bildet einen tragfähigen Untergrund für alle gängigen Bodenbeläge. Eigenschaften: Hoch fließfähig, große Schichtdickenunterschiede möglich, EC 1 sehr emissionsarm, pumpbar, früh begehbar, auf Heizestrichen geeignet und spannungsarm. Untergründe: Zementestrich, Beton, Calciumsulfatestrich, Magnesiaestrich und Fliesen. Untergrund: _____________________________ Mindestoberflächenhaftzugsfestigkeit: 1,0 N/mm². Die Angaben des neusten Technischen Merkblattes sind zu |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 39 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | beachten. Vorab ist mit maxit floor 4716 Haftgrundierung oder mit maxit floor 4712 Grundierung EC 1, einschl. Quarzsandabstreuung zu grundieren. Dies ist gesondert ausgeschrieben. Bei Anwendung auf schwimmenden Konstruktionen und Heizestrichen sind alle aufgehenden Bauteile mit mindestens 10 mm dicken Randdämmstreifen von der Bodenkonstruktion zu trennen. Druckfestigkeit ca. 25 N/mm² nach 28 Tagen Begehbar nach 1 - 4 Stunden Teilbelastbar nach 24 Stunden Vollbelastbar nach der Belegung Belegreife je cm Schichtdicke nach ca. 1 Woche bei 20°C und 65 % relativer Luftfeuchte Auf Parkett, Laminat und PVC die maximal zulässigen CM- Messwerte, wie im technischen Merkblatt beschrieben, beachten. Schichtdicke: ________mm im Mittel Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² und je mm Schichtdicke. Die Beschichtung/Spachtelung folgt dem Untergrund. Die einzubauende Beschichtung kann keine Anforderungen der Ebenheitsnorm DIN 18 202 erfüllen oder verändern. Die Anforderungen dieser Ebenheitsnorm können nur durch aufpreispflichtige Zusatzleistungen erfüllt werden. Dabei sind die zu erfüllenden Ebenheitsanforderungen genau zu beschreiben. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0008. | floor 4160 Boden-Nivellierausgleich-schnell 1 bis 30 mm |  |
|  | Liefern und Einbauen einer zementgebundenen und polymermodifizierten, |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 40 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | selbsttrocknenden Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken von 1 - 30 mm, CT-C30-F7 nach EN 13 813 Produkt: maxit floor 4160 Bodennivellierausgleich -schnell Nur für den Innenbereich geeignet, das Produkt muss immer belegt werden. Das Produkt kann im Verbund auf diversen Untergründen manuell und maschinell im Wohnungs- und Gewerbebau eingebaut werden und bildet früh belegbaren, tragfähigen Untergrund für alle gängigen und auch anspruchsvollen Bodenbeläge. Geeignet für dünnschichtige Fußbodenheizungen im Verbund. Eigenschaften: Hoch fließfähig, EC 1 sehr emissionsarm, pumpbar, früh belegbar, auf Heizestrichen geeignet und hohe Oberflächenfestigkeit. Untergründe: Zementestrich, Beton, Calciumsulfatestrich und Magnesiaestrich. Untergrund: ___________________________ Mindestoberflächenhaftzugsfestigkeit: 1,0 N/mm². Die Angaben des neusten Technischen Merkblattes sind zu beachten. Vorab ist mit maxit floor 4716 Haftgrundierung oder mit maxit floor 4712 Grundierung EC 1, einschl. Quarzsandabstreuung zu grundieren. Dies ist gesondert ausgeschrieben. Bei Anwendung auf schwimmenden Konstruktionen und Heizestrichen sind alle aufgehenden Bauteile mit mindestens 10 mm dicken Randdämmstreifen von der Bodenkonstruktion zu trennen. Begehbar nach 1 - 2 Stunden |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 41 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Teilbelastbar nach 24 Stunden Vollbelastbar nach der Belegung Belegreife in Abhängigkeit vom Oberbelag: 1 Tag bei Fliesen, 7 Tage bei Parkett und Laminat ( Schichtdicke bis 15 mm ), 3 Tage bei allen anderen Belägen. Bei Verlegung von großformatigem Stabparkett sind die ergänzenden Angaben im technischen Merkblatt zu beachten. Schichtdicke: _____mm im Mittel Verbrauch: ca. 1,7 kg²/m und je mm Schichtdicke. Die Beschichtung/Spachtelung folgt dem Untergrund. Die einzubauende Beschichtung kann keine Anforderungen der Ebenheitsnorm DIN 18 202 erfüllen oder verändern. Die Anforderungen dieser Ebenheitsnorm können nur durch aufpreispflichtige Zusatzleistungen erfüllt werden. Dabei sind die zu erfüllenden Ebenheitsanforderungen genau zu beschreiben. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0009. | floor 4310 Renovations- und Holzbodenausgleich 2 bis 50 mm |  |
|  | Liefern und Einbauen einer zementgebundenen, faserverstärkten und polymermodifizierten Dünnestrich- und Ausgleichmasse für Schichtdicken von 2 - 50 mm, CT-C20-F7 nach EN 13 813. Produkt: maxit floor 4310 Renovations- und Holzbodenausgleich Nur für den Innenbereich geeignet, das Produkt muss immer belegt werden. Das Produkt kann sowohl im Verbund auf diversen Untergründen als auch als schwimmende Konstruktion |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 42 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | und als Heizestrich manuell und maschinell im Wohnungs- und Gewerbebau eingebaut werden und bildet einen tragfähigen Untergrund für alle gängigen Bodenbeläge. Bei Dämmlagenkonstruktionen darf die Zusammendrückbarkeit der Dämmlage nicht mehr als 3 mm betragen. Geeignet für dünnschichtige Fußbodenheizungen im Verbund und Bauart B. Ideal für Sanierung und Renovierung geeignet. Eigenschaften: Sehr gut fließfähig, EC 1 sehr emissionsarm, pumpbar, faserverstärkt, spannungsarm, für dünne, schwimmende Konstruktionen geeignet. Untergründe: Zementestrich, Beton, Calciumsulfatestrich, Steinholz- Magnesiaestrich, ab 10 mm auf Holzböden und Fliesen, als schwimmende Konstruktion auf Trennlage und Dämmung. Untergrund: ___________________________ Anwendung: ___________________________ Mindestoberflächenhaftzugsfestigkeit: 1,0 N/mm². Die Angaben des neusten Technischen Merkblattes sind zu beachten. Insbesondere sind die ergänzenden Hinweise im technischen Merkblatt bezüglich des Produkt-Einbaues auf Holzdielenböden, Trennlage- und Dämmlagenkonstruktionen zu beachten. Zur Verstärkung des Bodenaufbaues bei schwachen Holzböden und zur Überbrückung von Fugen ist das maxit floor 4945 |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 43 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Systemgewebe einzubringen. Dies wird gesondert vergütet. Vorab ist mit maxit floor 4716 Haftgrundierung oder mit maxit floor 4712 Grundierung EC 1, einschl. Quarzsandabstreuung zu grundieren. Dies ist gesondert ausgeschrieben. Bei Anwendung auf schwimmenden Konstruktionen und Heizestrichen sind alle aufgehenden Bauteile mit mindestens 10 mm dicken Randdämmstreifen von der Bodenkonstruktion zu trennen. Begehbar nach 2 - 4 Stunden Teilbelastbar nach 24 Stunden Vollbelastbar nach der Belegung Belegreife: je cm Schichtdicke nach ca. 1 Woche bei 20°C und 65 % relativer Luftfeuchte. Die im Technischen Merkblatt gemachten Angaben zu den maximal zulässigen CM - Messwerten die Oberbeläge: Parkett, Laminat, PVC bzw. die anderen Beläge betreffend sind einzuhalten. Schichtdicke: ____ mm im Mittel Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² und je mm Schichtdicke. Die Beschichtung/Spachtelung folgt dem Untergrund. Die einzubauende Beschichtung kann keine Anforderungen der Ebenheitsnorm DIN 18 202 erfüllen oder verändern. Die Anforderungen dieser Ebenheitsnorm können nur durch aufpreispflichtige Zusatzleistungen erfüllt werden. Dabei sind die zu erfüllenden Ebenheitsanforderungen genau zu beschreiben. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0010. | floor 4320 Renovations- und Holzbodenausgleich schnell 2 bis 50 mm |  |
|  | Liefern und Einbauen einer zementgebundenen und |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 44 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | polymermodifizierten, selbstverlaufenden, selbsttrocknenden, schnell belegbaren und faserverstärkten Dünnestrich- und Ausgleichsmasse für Schichtdicken zwischen 2 - 50 mm, CT-C30-F7 nach EN 13813 Produkt: maxit floor 4320 Renovations- und Holzbodenausgleich-schnell Nur für den Innenbereich geeignet, das Produkt muss immer belegt werden. Das Produkt kann sowohl im Verbund auf diversen Untergründen als auch als schwimmende Konstruktion und als Heizestrich manuell und maschinell im Wohnungs- und Gewerbebau eingebaut werden und bildet früh belegbaren, tragfähigen Untergrund für alle gängigen Bodenbeläge. Bei Dämmlagenkonstruktionen darf die Zusammendrückbarkeit der Dämmlage nicht mehr als 3 mm betragen. Geeignet für dünnschichtige Fußbodenheizungen im Verbund und Bauart B. Ideal für schnelle Sanierung und Renovierung geeignet. Eigenschaften: Gut fließfähig, EC 1 sehr emissionsarm, früh belegbar, für dünne schwimmende Konstruktionen geeignet, faserverstärkt. Untergründe: Zementestrich, Beton, Calciumsulfatestrich, Steinholz- und Magnesiaestrich, ab 10 mm auf Holzböden und Fliesen, als schwimmende Konstruktion auf Trennlage und Dämmung. Untergrund: ______________________________ Anwendung: ______________________________ Mindestoberflächenhaftzugsfestigkeit: 1,0 N/mm². Die Angaben des neusten Technischen Merkblattes sind zu beachten. Vorab ist mit maxit floor 4716 Haftgrundierung oder mit maxit floor 4712 Grundierung EC 1, einschl. Quarzsandabstreuung zu grundieren. Dies ist gesondert ausgeschrieben. Bei Anwendung auf schwimmenden Konstruktionen und Heizestrichen sind alle aufgehenden Bauteile mit mindestens 10 mm dicken Randdämmstreifen von der Bodenkonstruktion zu trennen. Zur Verstärkung des Bodenaufbaues bei schwachen Holzböden und zur Überbrückung von Fugen ist das maxit floor 4945 Systemgewebe einzubringen. Dies wird gesondert vergütet. Begehbar nach 1 - 3 Stunden Teilbelastbar nach 24 Stunden Vollbelastbar nach der Belegung Belegreife in Abhängigkeit vom Oberbelag: 1 Tag bei Fliesen, 7 Tage bei Parkett und Laminat (Schichtdicke bis 15 mm), 3 Tage bei allen anderen Belägen. Bei Verlegung von Massivparkett bzw. großformatigem Stabparkett sind die ergänzenden Angaben im Technischen Merkblatt zu beachten. Schichtdicke: ____ mm im Mittel Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² und je mm Schichtdicke. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 45 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Die Beschichtung/Spachtelung folgt dem Untergrund. Die einzubauende Beschichtung kann keine Anforderungen der Ebenheitsnorm DIN 18 202 erfüllen oder verändern. Die Anforderungen dieser Ebenheitsnorm können nur durch aufpreispflichtige Zusatzleistungen erfüllt werden. Dabei sind die zu erfüllenden Ebenheitsanforderungen genau zu beschreiben. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0011. | floor 4365 Dünnestrich 20 bis 50 mm |  |
|  | Liefern und Einbauen eines zementgebundenen und polymermodifizierten, selbsttrocknenden, schnell belegbaren und faserverstärkten Dünnestrich für Schichtdicken zwischen 20 - 50 mm, CT-C25-F7 nach EN 13 813 Produkt: maxit floor 4365 Dünnestrich Nur für den Innenbereich geeignet, das Produkt muss immer belegt werden. Das Produkt kann als schwimmende Konstruktion, manuell und maschinell im Wohnungs- und Gewerbebau eingebaut werden und bildet früh belegbaren, tragfähigen Untergrund für alle gängigen Bodenbeläge. Ideal für schnelle Sanierung und Renovierung auf Trennlage oder Dämmung geeignet. Bei Dämmlagenkonstruktionen darf die Zusammendrückbarkeit der Dämmlage nicht mehr als 3 mm betragen. Zur Verstärkung des Bodenaufbaues ist auf der Trennlage das maxit floor 4945 Systemgewebe einzubringen. Dies wird gesondert vergütet. Nicht für Verbundkonstruktionen geeignet. Eigenschaften: Gut fließfähig, EC 1 sehr emissionsarm, früh belegbar, für dünne schwimmende Konstruktionen geeignet, faserverstärkt. Die Angaben des neusten Technischen Merkblattes sind zu beachten. Begehbar nach 2 - 4 Stunden Teilbelastbar nach 24 Stunden Vollbelastbar nach der Belegung Belegreife in Abhängigkeit vom Oberbelag: 1 Tag bei Fliesen, 7 Tage bei Parkett und Laminat (Schichtdicke bis 15 mm), 3 Tage bei allen anderen Belägen. Bei Verlegung von Massivparkett bzw. großformatigem Stabparkett sind die ergänzenden Angaben im technischen Merkblatt zu beachten. Schichtdicke: _____ mm im Mittel Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² und je mm Schichtdicke. Die Beschichtung/Spachtelung folgt dem Untergrund. Die einzubauende Beschichtung kann keine Anforderungen der Ebenheitsnorm DIN 18 202 erfüllen oder verändern. Die Anforderungen dieser Ebenheitsnorm können nur durch aufpreispflichtige Zusatzleistungen erfüllt werden. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 46 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Dabei sind die zu erfüllenden Ebenheitsanforderungen genau zu beschreiben. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0012. | floor 4190 Alpha-Dünnestrich 10 bis 30 mm |  |
|  | Liefern und Einbauen einer calciumsulfatgebundenen, schwindarmen, polymermodifizierten Ausgleichsmasse für Schichtdicken von 10 - 30 mm, CAF-C30-F6 nach EN 13 813. Produkt: maxit floor 4190 Alpha- Dünnestrich Nur für den Innenbereich geeignet, das Produkt muss immer belegt werden. Nicht für Nassräume geeignet. Der gewählte Bodenbelag und Belagskleber muss auf das Produkt abgestimmt sein. Das Produkt kann im Verbund auf diversen Untergründen manuell und maschinell im Wohnungs- und Gewerbebau verlegt werden und stellt einen tragfähigen Untergrund für alle gängigen Bodenbeläge dar. floor 4190 Alpha-Dünnestrich ist speziell für dünnschichtige Fußbodenheizungen im Verbund geeignet und schon nach 6 Stunden aufheizbar. Eigenschaften: hoch fließfähig, sehr spannungsarm, hohe Festigkeiten, auf und als Heizestrich geeignet, sehr gut auf Calciumsulfatestrichen und auf Gussasphalt geeignet. Untergründe: Zementestrich, Beton, Magnesia- und Trockenestrich, für dünnschichtige Verbund-Fußbodenheizungen, ideal für Calciumsulfat- und Gussasphaltestriche geeignet. Mindestoberflächenhaftzugsfes |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 47 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | tigkeit: 1,0 N/mm². Die Angaben des neusten Technischen Merkblattes sind zu beachten. Vorab ist mit maxit floor 4716 Haftgrundierung oder mit maxit floor 4712 Grundierung EC 1, einschl. Quarzsandabstreuung zu grundieren. Dies ist gesondert ausgeschrieben. Begehbar nach 8 Stunden, aufheizbar nach 6 Stunden Teilbelastbar nach 48 Stunden. Vollbelastbar nach Belegung Belegreife: 1 - 5 Wochen abhängig von der Schichtdicke und dem Umgebungsbedingungen. Bei 1 cm Schichtdicke ca. 1 Woche für jeden weiteren cm Schichtdicke zusätzlich 2 Wochen. Vor der Belegung ist eine CM - Messung durchzuführen. Druckfestigkeit: ca. 30 N/mm² nach 28 Tagen Brandkasse A 1 nach EN 13813 Verbrauch: ca. 1,8 kg/m² und je mm Schichtdicke. Die Beschichtung/Spachtelung folgt dem Untergrund. Die einzubauende Beschichtung kann keine Anforderungen der Ebenheitsnorm DIN 18 202 erfüllen oder verändern. Die Anforderungen dieser Ebenheitsnorm können nur durch aufpreispflichtige Zusatzleistungen erfüllt werden. Dabei sind die zu erfüllenden Ebenheitsanforderungen genau zu beschreiben. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.0013. | floor 4790 Nachbehandlung gegen Übertrocknung |  |
|  | Liefern und Einbauen eines lösemittelfreien, wasserverdünnbaren Nachbehandlungsmittels, anwendbar als Verdunstungsschutz auf Kunstharzdispersionsbasis (Konzentrat). |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 48 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Produkt: maxit floor 4790 Nachbehandlung Das Produkt dient zur Nachbehandlung von maxit floor Dünnestrichen auf Trennlage und Dämmung bzw.Fußbodenheizung. Das Austrocknungsverhalten de rEstrichplatte wird verringert, die Aufschüsselungsgefahr wird reduziert. Eigenschaften: 1-komponentig, alkalibeständig, gutes Penetrationsverhalten, keine Haftungsminderung.maxit floor 4790 Nachbehandlung kann auf folgenden Untergründen verwendet werden: floor 4310, floor 4320 oder 4365, falls bei diesen Produkten die in den technischen Merkblättern geforderte sofortige Belegung, nach Erreichung der Belegreife, nicht gewährleistet werden kann. Das Produkt wird als Konzentrat geliefert und ist vor dem Einbau im Verhältnis 1 : 2 mit Leitungswasser zu verdünnen. Danach wird das Material gleichmäßig dünn mit dem Gummischieber aufgetragen.Die Angaben im neusten Technischen Merkblatt sind zubeachten. Verbrauch ca. 0,05 - 0,2 Liter/qm der fertigen Mischung, der Verbrauch ist untergrundabhängig. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
|  | Summe 02. | ............ EUR |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 49 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
| 03. |  |  |
|  | Bodenbelagsarbeiten Sonstiges |  |
| 03.0001. | Facharbeiter Mittellohn |  |
|  | Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen. Mittellohn Facharbeiter |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0002. | Meisterstunde |  |
|  | Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen. Lohn Meisterstunde |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0003. | Vorarbeiter |  |
|  | Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen. Vorarbeiterstunde |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0004. | Helferstunde |  |
|  | Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 50 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Mittellohn Helferstunde |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0005. | Kugelstrahlmaschine mit Bedienung 30 - 40 cm Strahlbreite |  |
|  | Kugelstrahlmaschine einschließlich Staubabsaugung und Bedienung. Verschleiß und Verbrauch ist einzurechnen. Einschließlich Bedienung. Strahlbreite über 30 bis 40 cm. |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0006. | Kugelstrahlmaschine mit Bedienung 20 - 30 cm Strahlbreite |  |
|  | Kugelstrahlmaschine einschließlich Staubabsaugung und Bedienung. Verschleiß und Verbrauch ist einzurechnen. Einschließlich Bedienung. Strahlbreite über 20 bis 30 cm. |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0007. | Betonfräse über 30 bis 40 cm Fräsbreite |  |
|  | Betonfräse einschließlich Staubabsaugung und Bedienung. Verschleiß und Werkzeug ist einzurechnen. Einschließlich Bedienung. Fräsbreite über 30 bis 40 cm. |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0008. | Handfräse mit Diamantaufsatz |  |
|  | Handfräse einschließlich Staubabsaugung und Bedienung. Verschleiß und Werkzeug ist einzurechnen. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 51 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Diamantaufsatz für Beton- und/oder Zementestrichflächen |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0009. | Fugenschneider |  |
|  | Fugenschneider einschließlich Staubabsaugung und Bedienung. Verschleiß und Werkzeug ist einzurechnen. Einschließlich Bedienung. Fugenbreite über 5 bis 20 cm. |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0010. | Eintellerschleifmaschine |  |
|  | Eintellerschleifmaschine einschließlich Bedienung. Verschleiß und Werkzeug ist einzurechnen. Schleifpapier 16 -er Korn. |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0011. | Trennschneider (Flex)- Stein |  |
|  | Trennschneider (Flex) einschließlich Staubabsaugung und Bedienung. Verschleiß und Trennscheiben sind einzurechnen. Einschließlich Bedienung. Steinscheiben. |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0012. | Trennschneider (Flex)- Metall |  |
|  | Trennschneider (Flex) einschließlich Staubabsaugung und Bedienung. Verschleiß und Trennscheiben sind einzurechnen. Einschließlich Bedienung. Metallscheiben. |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 52 |  |

| Projekt: |  | Boden- 2 Bodenbelagsarbeiten |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Bodenbelagsarbeiten |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
| 03.0013. | Bohrhammer |  |
|  | Bohrhammer einschließlich Staubabsaugung und Bedienung. Verschleiß und Bohrer sind einzurechnen. Einschließlich Bedienung. Beton- und Steinbohrer |  |
|  |  | 0,000 Std. | ............ | ............ EUR |  |
|  | Summe 03. | ............ EUR |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 53 |  |

|  | Summenblatt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Vorbereitende Arbeiten |  | ............ EUR |  |
| 02. | Spachteln, ausgleichen und Dünnestriche verlegen |  | ............ EUR |  |
| 03. | Bodenbelagsarbeiten Sonstiges |  | ............ EUR |  |
|  | Summe aller Leistungsverzeichnisse: |  |  | ............ EUR |  |
|  | Umsatzsteuer: | (............ %) |  |  |  | ............ EUR |  |
|  | Gesamtsumme: |  | ............ EUR |  |
| 02.08.2010 |  | Seite 54 |  |