Tel.:

Fax:

Projekt: W-P_1_maxit_Muster-LVs_IP_Neubau

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

(Mit klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt)

1	INNENPUTZ	3

1.1	PUTZGRUNDVORBEREITUNG	4

1.2	PUTZPROFILE	5

1.3	PUTZBEWEHRUNG	7

1.4	KALK-INNENPUTZ	8

1.5	OBERPUTZ UND FARBE INNEN	10

1.6	RAPPORTARBEITEN	15

Zusammenstellung Gewerk 1 INNENPUTZ	16

1	INNENPUTZ

VORBEMERKUNGEN

Grundlage für die Ausschreibung sind Produkte der Firma maxit Deutschland GmbH. Die Verarbeitung hat nach den Herstellerrichtlinien bzw. den nachfolgenden Normen und Vorgaben zu erfolgen. Für die Ausführung sind zu beachten: - die Vorschriften der VOB - DIN V 18550 Putz und Putzsysteme - Ausführung - DIN 18350 Putz und Stuckarbeiten - die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers / Herstellerrichtlinien - die allgemein anerkannten Regeln der Technik - die besonderen technischen Vorbemerkungen DIN V 18550 vom April 2005 regelt unter anderem: - die Mindestputzdicken - die Lage der Putzbewehrung - die Mindesttemperaturen für Putzarbeiten - die Mindestdruckfestigkeiten der Mörtel DIN 18350 als ATV der VOB Teil C regelt unter anderem: - Nebenleistungen und - besondere Leistungen - Aufmaß und Abrechnung Erhärtungszeiten: Sofern nichts anderes beschrieben, betragen die Mindeststandzeiten (Erhärtungszeiten) für Putzlagen 1 Tag je mm Putzdicke. Putzbewehrung: Die anerkannt wirkungsvollste und sicherste Putzbewehrung stellt eine vollflächige Armierungslage mit Gewebeeinlage auf den erhärteten Unterputz dar. Wenn nichts anderes in den Leistungspositionen beschrieben, besteht die Leistung aus Lieferung und fachgerechter Ausführung der in den Positionen beschriebenen und benötigten Materialien. Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Verarbeiter davon zu überzeugen, dass der bauliche Untergrund oder Vorleistungen den Voraussetzungen für sein Gewerk entsprechen. Evtl. Bedenken sind dem Auftraggeber vor Ausführung schriftlich mitzuteilen. Die Gebäudehöhe beträgt .............. m über Oberkante Gelände.

Prüfung des Putzgrundes

Die Prüfung des Putzgrundes hat gemäß VOB, Teil C, DIN 18350 im Zuge der Wahrnehmung der Prüfungs- und Hinweispflicht durch den Auftragnehmer zu erfolgen.

1.1	PUTZGRUNDVORBEREITUNG

1.1.10	Haftbrücke (Decke)

|  | für Kalkputze auf Betondecken inkl. Teilbereichen aus eingelegten Hartschaumplatten, Oberfläche mit Zahntraufel aufkämmen. Produkt: maxit purcalc 315 Haftbrücke |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.20	Haftbrücke (Wand)

|  | für Kalkputze auf Betondecken inkl. Teilbereichen aus eingelegten Hartschaumplatten, Oberfläche mit Zahntraufel aufkämmen. Produkt: maxit purcalc 315 Haftbrücke |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition ohne GP***

1.1.30	Bestich zur Herstellung der Luftdichtheit

|  | bei Mauerwerkswänden vor den Installationsarbeiten. In später nicht mehr zugänglichen Bereichen einlagiger Putzauftrag. Oberfläche ohne Anforderung Produkt: maxit ip 18 E, maxit ip 18 E SLK |
| --- | --- |

m²	..............................	nur E.-Preis

_______________

Summe Titel

| 1.1 PUTZGRUNDVORBEREITUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.2	PUTZPROFILE

1.2.10	Eckprofile

|  | aus verzinktem Stahlblech auf Putzdicke lot- und/oder fluchtrecht versetzt Produkt: z.B. Protektor Nr. 1007 o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.20	Abschlussprofile

|  | aus verzinktem Stahlblech auf Putzdicke lot- und fluchtrecht versetzt Produkt: z.B. Protektor Nr. 1212 o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.30	Dehnfugenprofile

|  | aus verzinktem Stahlblech über Rohbaudehnfugen lot und fluchtrecht nach Angabe versetzt. Produkt: z.B. Protektor Nr. 7581 o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.2.40	Putzleisten

|  | aus verzinktem Stahlblech für Wandflächen mit erhöhten Anforderungen an die Ebenheiten lot-, flucht- und winkelrecht auf Putzdicke versetzt. Produkt: z.B. Protektor Nr. 1105 o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.2.50	luftdichter Anschluß von luftdichten Bahnen

|  | herstellen. Bei Anschlüssen an zu verputzende Massivbauteile sind die bauseits verlegten luftdichten Bahnen mit einem geeigneten Putzträger zu überspannen und einzuputzen, um einen luftdichten Anschluß zu erreichen. Putzträger in Streifen von ca. 25cm Breite mechanisch am Mauerwerk befestigen, sodass die luftdichte Bahn ca. 5-10cm überputzt werden kann. Produkte: Putzträger wie z.B. Rippenstreckmetall, Armanet oder gleichwertig |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.2 PUTZPROFILE | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.3	PUTZBEWEHRUNG

1.3.10	Armierungsgewebe

|  | aus hochreißfestem, alkalibeständigem Armierungsgewebe über Rohbau-Materialwechsel im Putzgrund, labilen Putzgrund u.ä. in obere Putzhälfte faltenfrei einbetten. Die Überlappung von Putzbewehrungen muss mindestens 100 mm betragen, auf benachbarte Bauteile 200 mm. Produkt: maxit Armierungsgewebe MW 8x8 mm |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.20	Zulage Leibungen

|  | zu Position .............................. Leibungstiefe: .............. cm |
| --- | --- |

m	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.3 PUTZBEWEHRUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.4	KALK-INNENPUTZ

1.4.10	Deckenputz als Unterputz Q2

|  | mit einlagigem Kalkputz CS I, (MG P Ic) auf vorbereitete Decken (maxit purcalc 315) aus Beton Auftragsstärke nach DIN V 18550, fluchtrecht hergestellt als Unterputz, beschichtungsbereit. Original maxit Kalkputz zeichnet sich durch sein hervorragendes Sorptionsverhalten aus. Diese Fähigkeit zur Feuchteregulierung in Innenräumen ist durch ein anerkanntes Prüfverfahren nachgewiesen. abgezogene Putzfläche Qualitätsstufe: Q2 Geschosshöhe bis ................ m Produkte: maxit purcalc 382 (CS I) Reinkalk-Grundputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.20	Zulage Deckenputz Q3

|  | Zulage für Qualitätsstufe Q3 __ gefilzt, z.B. mit maxit purcalc 382 oder maxit purcalc 325 Sumpfkalk-Abrieb __ geglättet, z.B. mit maxit purcalc 300 Kalk-Putzglätte |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.30	Wandputz als Unterputz Q2

|  | mit einlagigem Kalkputz CS I, (MG P Ic) auf vorbereitete Wände aus ______________. Auftragsstärke nach DIN V 18550, fluchtrecht hergestellt als Unterputz, beschichtungsbereit Original maxit Kalkputz zeichnet sich durch sein hervorragendes Sorptionsverhalten aus. Diese Fähigkeit zur Feuchteregulierung in Innenräumen ist durch ein anerkanntes Prüfverfahren nachgewiesen. abgezogene Putzfläche Qualitätsstufe: Q 2 Geschosshöhe bis ................ m Produkte: maxit purcalc 382 (CS I) Reinkalk-Grundputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.40	Zulage Wandputz Q3

|  | Zulage für Qualitätsstufe Q3 __ gefilzt, z.B. mit maxit purcalc 382 oder maxit purcalc 325 Sumpfkalk-Abrieb __ geglättet, z.B. mit maxit purcalc 300 Kalk-Putzglätte |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.50	Leibungen Wandputz

|  | Liefern und Auftragen von Wandputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: __ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.4.60	Zulage Mehrstärken

|  | zu Position ..................... für Mehrputz pro 5 mm Dicke |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.70	Putzschnitt

|  | als Trennschnitt zum vollständigen Trennen unterschiedlicher Putzflächen z.B. an Decken-Wand-Anschlüssen, Baukörperanschlüssen, u.ä. Es ist darauf zu achten, dass die darunterliegende Konstruktion der Gebäudehülle luftdicht ausgeführt wurde. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.4 KALK-INNENPUTZ | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.5	OBERPUTZ UND FARBE INNEN

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

1.5.10	Mineralische Aufbrennsperre

|  | liefern und auf trockenen Unterputz aufbringen. Die lösungsmittelfreie mineralische Aufbrennsperre vollflächig gemäß Herstellerrichtlinien auftragen. Produkt: maxit purcalc 3030 Aufbrennsperre |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.5.20	Haftsperrgrund

|  | Quarzsandgefülltes, lösemittelfreies Isoliermittel für innen und außen zur Vorbehandlung von kritischen Untergründen, die zum Verfärben bzw. Durchschlagen in Beschichtungen führen können. Haftsperrgrund liefern und nach Herstellervorschrift unverdünnt auftragen. Produkt: maxit prim 1010 Haftsperrgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

EDELPUTZ

1.5.30	Sumpfkalk-Abrieb

|  | Aufziehen und strukturieren eines marmorweißen, verarbeitungsfertigen Sumpfkalk-Abrieb in Korngrößen von 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2 mm auf den zuvor vorbereiteten Untergrund. Körnungen aus CARRARA-Marmor. Der Sumpfkalk als Bindemittel hat folgende Eigenschaften: • 100% mineralisch, ohne jeglichen Zusatz von organischen Bindemitteln • Rein mit Holz gebrannt • Über 1 Jahr eingesumpft • Höchster Weißgrad • Vom Denkmalschutz empfohlen, entspricht den WTA-Richtlinien für Sanierputzsysteme Strukturart: nach Absprache mit dem Auftraggeber Korngröße: _________mm Produkt: maxit purcalc 325 Sumpfkalk-Abrieb |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.40	maxit airfresh Spritzputz mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt

|  | maxit airfresh - Oberputz auf Gipsbasis mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt gegen Schadstoffe und Gerüche in Innenräumen. Korngrößen 0,5 / 1 / 1,5 / 2 oder 3 mm. Ausführung als maschinell aufgebrachter Spritzputz. Erforderliche Untergrundvorbehandlung in separater Position. Hinweis: Auf allen gips-, kalk- und zementgebundenen Untergründen ist ein Voranstrich mit maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund erforderlich. Unterschiedlich saugende Untergründe, geglättete Putzflächen, Gipskartonplatten und Gipsdielenwände sind mit maxit prim 1010 Haftsperrgrund vorzustreichen. Hinweis: Damit die photokatalytische Wirkungsweise des maxit airfresh erhalten bleibt, darf nur der systemzugehörige Farbanstrich maxit airfresh F Innenfarbe aufgetragen werden. Strukturart: Spritzputzstruktur Korngröße: ___________mm Produkt: maxit airfresh K |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.50	maxit airfresh - Edelputz mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt (K)

|  | maxit airfresh - Oberputz auf Gipsbasis mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt gegen Schadstoffe und Gerüche in Innenräumen. Korngrößen 0,5 / 1 / 1,5 / 2 oder 3 mm. Mineralischen Edelputz anmischen, auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und richtungsfrei strukturieren. Zusammenhängende Flächen zügig und ansatzfrei bearbeiten. Erforderliche Untergrundvorbehandlung in separater Position. Hinweis: Auf allen gips-, kalk- und zementgebundenen Untergründen ist ein Voranstrich mit maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund erforderlich. Unterschiedlich saugende Untergründe, geglättete Putzflächen, Gipskartonplatten und Gipsdielenwände sind mit maxit prim 1010 Haftsperrgrund vorzustreichen. Hinweis: Damit die photokatalytische Wirkungsweise des maxit airfresh erhalten bleibt, darf nur der systemzugehörige Farbanstrich maxit airfresh F Innenfarbe aufgetragen werden. Strukturart: Kratzputzstruktur. Korngröße: ___________mm Produkt: maxit airfresh K |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.60	Leibungen Oberputz

|  | Liefern und Auftragen von Oberputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.5.70	Zulage Deckenuntersichten innen

|  | Zulageposition für das Anbringen von Oberputz auf Deckenuntersichten innen. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

WANDFARBE

1.5.80	Anstrich mit maxit airfresh Farbe

|  | maxit airfresh F Innenfarbe mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt gegen Schadstoffe und Gerüche in Innenräumen mit Lammfellrolle, Pinsel oder geeigneten Spritzwerkzeugen gleichmäßig aufbringen. Evt. erforderliche Untergrundvorbehandlung bei kritischen Untergründen in separater Position. Hinweis: Auf allen tragfähigen Untergründen im Innenbereich, wie z.B. Edelputzflächen, geglättete Putzflächen, Tapeten, ... . Farbtöne nach maxit Farbkollektion. airfresh Farbton: _______________ Produkt: maxit airfresh F Innenfarbe |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.90	Anstrich Silikatfarbe innen weiß

|  | mit Lammfellrolle, Pinsel oder geeigneten Spritzwerkzeugen gleichmäßig aufbringen als waschbeständiger Anstrich. Hoch wasserdampfdurchlässige, lösungsmittelfreie und geruchsarme Innenfarbe nach DIN 18363. Produkt: maxit Silikatfarbe I für innen, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.100	Anstrich Kalkfarbe weiß

|  | mit Lammfellrolle, Pinsel oder geeigneten Spritzwerkzeugen gleichmäßig aufbringen als wischbeständiger Anstrich. Hoch wasserdampfdurchlässige, lösungsmittelfreie und geruchsarme und mineralische Innenfarbe. Produkt: maxit purcalc 330, Kalkfarbe weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.110	Zulage Farbe hell eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m2	..............................	..............................

1.5.120	Leibungen Anstrich

|  | Liefern und Auftragen eines Farbanstrichs wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm Farbanstrich: _ einfach _ zweifach |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.5 OBERPUTZ UND FARBE INNEN | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.6	RAPPORTARBEITEN

1.6.10	Facharbeiter Mittellohn

|  | Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen. Mittellohn Facharbeiter |
| --- | --- |

Std	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.6 RAPPORTARBEITEN | .............................. |
| --- | --- |

_______________

Zusammenstellung Gewerk 1 INNENPUTZ

| Titel 1.1 | PUTZGRUNDVORBEREITUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.2 | PUTZPROFILE | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.3 | PUTZBEWEHRUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.4 | KALK-INNENPUTZ | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.5 | OBERPUTZ UND FARBE INNEN | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.6 | RAPPORTARBEITEN | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+ % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

# Text boxes

purcalc Kalkputz zementfrei

August 2008