Tel.:

Fax:

Projekt: F-D_1_MW_maxit _Muster-LVs_WDVS_Neubau

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

(Mit klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt)

1	WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM	3

1.1	UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG	3

1.2	FASSADENDÄMMUNG / ARMIERUNGSLAGE	5

1.3	EINBAUTEILE / DETAILTECHNIK	11

1.4	OBERPUTZ UND FARBE	14

1.5	RAPPORTARBEITEN	19

Zusammenstellung Gewerk 1 WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM	20

1	WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM

VORBEMERKUNGEN

Grundlage der Ausschreibung ist das Wärmedämm-Verbundsystem der Firma maxit Deutschland GmbH gemäß bauaufsichtlicher Zulassung. Für die Ausführung sind die Herstellerrichtlinien, die Regeln der Technik, sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten. Insbesondere gelten: - die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt bzw. Europäische Technische Zulassung (ETA) und zugehöriges Nationales Anwendungsdokument (NAD) vom DIBt. - die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers / Herstellerrichtlinien - die Vorschriften der VOB - DIN 55699 „Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen“ - DIN 1055 Einwirkungen auf Tragwerke, Teil 4: Windlasten - die allgemein anerkannten Regeln der Technik - die besonderen technischen Vorbemerkungen Die geforderten Nachweise, wie z.B. bauaufsichtliche Zulassung oder ggfs. Prüfzeugnis der Stoßfestigkeit, hat die ausführende Firma vor Beginn der Arbeiten zu erbringen. Wenn nichts anderes in den Leistungspositionen beschrieben, besteht die Leistung aus Lieferung und fachgerechte Anbringung der in der Position beschriebenen und benötigten Materialien. Ist eine Verdübelung erforderlich, so darf diese nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung und den Bemessungsregeln der DIN 1055-4 durchgeführt werden. Systemkonforme Anschlusslösungen werden auf der maxit-Homepage [ http://www.maxit.de ] bzw. in der Broschüre "Detaillösungen" von maxit aufgeführt. Die Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters (Herstellerrichtlinien) sind zu beachten. Der Verarbeiter hat sich vor Ausführung seines Gewerkes davon zu überzeugen, dass der bauliche Untergrund oder Vorleistungen den Voraussetzungen für sein Gewerk entsprechen. Evtl. Bedenken sind dem Auftraggeber vor Ausführung schriftlich mitzuteilen. Die Gebäudehöhe beträgt .............. m über Oberkante Gelände. Das Wärmedämm-Verbundsystem wird auf folgenden Untergründen aufgebracht: ...................................................................................

1.1	UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

1.1.10	Untergrundprüfung

|  | Vor der Verarbeitung des maxit Dämmsystems ist der Untergrund auf Maßtoleranzen und Tragfähigkeit zu überprüfen und ggf. bei Verschmutzung durch Staub und lose Teile zu reinigen. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition ohne GP***

1.1.20	Toleranzen ausgleichen

|  | Untergrundtoleranzen und Fehlstellen von mehr als 10 mm mit Kalkzementmörtel ausgleichen. Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1 (alt: P II). Produkte: maxit ip 18 E maxit ip 18 |
| --- | --- |

m²	..............................	nur E.-Preis

_______________

Summe Titel

| 1.1 UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.2	FASSADENDÄMMUNG / ARMIERUNGSLAGE

***Bedarfsposition***

1.2.10	Alu-Sockelabschlussprofil

|  | Liefern und Montieren von ALU-Sockelabschlussprofilen. Die Profile sind waagerecht und fluchtgerecht mit 3 V2A -Schlagdübel pro lfm zu befestigen. Hohlstellen sind mit Ausgleichsstücken zu hinterlegen. Die Profile sind mit Stoßverbinder zu verbinden. Der Abstand zwischen den Profilen beträgt > 2 mm. Dämmstoffdicke: __ mm Produkte: maxit ALU-Sockelabschlussprofil maxit ALU-Sockeleckprofile maxit V2A-Schlagdübel maxit Ausgleichsstück maxit Sockelprofilverbinder |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.20	MW-L 040 Mineralwolle-Lamellenplatten

|  | Liefern und Anbringen von werksseitig beidseitig beschichteten maxit Mineralwolle-Lamellenplatten WLG 040 "Speedy" nach EN 13162, Anwendungstyp WD, Format 1200 x 200 mm, nicht brennbar nach DIN 4102 – A1. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,041 W/mK. Dämmplatten mit mineralischem Kleber nach Herstellerrichtlinien auf den Untergrund kleben. Die Dämmplatten sind in der Fläche und im Detailbereich z.B. Gebäudekanten, Türleibungen etc. fugenlos und im Verband zu verlegen. Nicht zu vermeidende Fugen mit Dämmstoff ausfüllen. Wichtig: Die Dämmplatten sind vor dem Ansteifen des Klebemörtels unter Einschwimmen anzubringen. Dämmplattendicke: ___ mm Produkte: maxit MW speedy WLG 040 Mineralwolle-Lamellenplatten maxit multi 285/292 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.30	Leibungsdämmung

|  | bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe : ___ mm Bei Lage des Fensters innerhalb Wandquerschnitt: Dämmstoffdicke Leibung: ___ mm Hinweis: Ausführung dann am besten mit systemzugehörigen maxit-Leibungsdämmplatten. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.40	Zulage Deckenuntersicht dämmen

|  | Zulage für das Anbringen der Dämmplatten „über Kopf“ an Deckenuntersichten. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.50	Dübelung Deckenuntersicht konstruktiv

|  | als zusätzliche Befestigung der Außendämmung bei nicht statisch relevanter Verdübelung entsprechend maxit Hersteller-Richtlinien liefern und einbauen. Dübelanzahl: ____________ Stck/m² Dämmstoffdicke: .................. mm Untergrund / Mauerwerk: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SDK FV maxit Bohrdübel SX FV 80 maxit Schraubdübel STR-U (maxit Aufsatzteller 90 bzw. 140) Angebotener Dübeltyp: ............................................ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.60	Dübelung MW-L speedy 040, Neubau höher als 18m, Windzone 3

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf tragfähig eingestuftem Untergrund (Abreissfestigkeit mind. 0,08 N/mm²) gemäß Zulassung des Systemherstellers bei Windsoglasten größer 1,6 bis maximal 2,2 kN/m². Nach vereinfachter Ermittlung für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) betrifft dies in Windzone 3 Gebäudehöhen größer 18m bis max. 25m (Firsthöhe über Gelände). Erforderliche Dübelmenge: 3 Stck/m² Dämmstoff: maxit MW speedy WLG 040 (MW-Lamelle), Putzschicht gesamt max. 10 mm. Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV maxit Aufsatzteller 140 Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweise: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. Höhere Gebäude (> 25m) oder Gebäude in Windzone 4 müssen detailliert berechnet werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.70	Armierungslage MW

|  | mit mineralischem Armierungsmörtel, in einer Gesamtdicke von ca. 6 mm auftragen. In den Armierungsmörtel das systemzugehörige Armierungsgewebe faltenfrei im äußeren Drittel einlegen und im Stoßbereich mindestens 10 cm überlappen. Das Armierungsgewebe ist vollflächig zu überdecken. Eine Mindeststandzeit der Armierungslage von 7 Tagen ist einzuhalten. Produkte: maxit Armierungsgewebe MW 8 X 8 mm maxit multi 285/292 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.80	Leibung Armierungslage

|  | Ausbildung der Armierungslage im Bereich von Leibungen, einschließlich Material (Armierungsmörtel + Gewebe) bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.90	Polystyrol-Sockeldämmung

|  | Liefern und Anbringen von maxit Sockel- und Perimeterplatten WLG 035 (Bemessungswert 0,035 W/mK) mit mineralischem Kleber im Punkt-Wulst-Verfahren. Die Dämmplatten sind in der Fläche und im Detailbereich z.B. Gebäudekanten, Türleibungen fugenlos und im Verband zu verlegen. Nicht zu vermeidende Fugen mit maxit Füllschaum ausfüllen. Dämmplattendicke: __ mm Produkte: maxit Sockel- und Perimeterdämmplatte WLG 035 maxit multi Klebemörtel maxit Füllschaum B1 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.2.100	Zulage Sockeldämmplattenkleber

|  | auf bituminöse Untergründe. Produkt: maxit 2K-Bitumen-Klebemasse |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.2.110	Dübelung Sockeldämmung konstruktiv

|  | zur zusätzlichen mechanischen Befestigung der Dämmplatten, wenn eine ausreichend feste Verklebung nicht gewährleistet ist. Die Dübelung ist ab ca. 15 cm über Geländeverlauf anzubringen Anzahl der Dübel: 2St. / Platte Produkt: maxit Schlagdübel SDK FV |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.120	Zusatzarmierung Sockel

|  | im Übergangsbereich Sockelfläche - Fassadenfläche mit Armierungsgewebe MW bei flächenbündiger Ausführung des Sockels, Streifenbreite ca. 50 cm. Produkte: maxit Armierungsgewebe MW 8 x 8 mm |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.130	Filzputz als Sockelputz

|  | auf vorbereiteter Armierungslage. Nach Austrocknung der Armierungslage die gesamte Sockelfläche mit Sockelfilzputz überziehen und abfilzen. Produkt: maxit multi 280 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.140	Zementgebundene flexible Dichtungsschlämme

|  | in erdberührten Flächen liefern und anbringen. Für mineralische Untergründe. Untergrund benetzen. Zweimaliger Auftrag im Schlämmverfahren nach Herstellerrichtlinien, Gesamtschichtdicke mindestens 2 mm. Die Dichtungsschlämme ist bis ca. 5 cm über Geländeniveau aufzutragen. Produkt: maxit AD-1K-Außendicht |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.150	Noppenbahn und druckverteilende Folie als Schutz-/Dränschicht

|  | Vlieskaschierte Drän-/Schutzmatte aus Polystyrol-Regenerat fachgerecht aufbringen und ggfs. mit filterstabiler Ringdrainage verbinden. MONTAPANEEL DM eignet sich auch als Drainage auf Kunststoff-Bitumen-Spachtelmassen für den Lastfall nichtstauendes Sickerwasser sowie gleichzeitig als Schutzschicht für die Lastfälle Bodenfeuchte und drückendes Wasser. Geprüft nach DIN 4095. Produkt: Deitermann MONTAPANEEL DM Angebotenes Fabrikat: ___________________________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.2 FASSADENDÄMMUNG / ARMIERUNGSLAGE | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.3	EINBAUTEILE / DETAILTECHNIK

1.3.10	Gewebeeckwinkel mit Abzugskante

|  | liefern und einbauen. Mineralischen Armierungsmörtel entsprechend der Gewebebreite vollflächig aufziehen. Gewebeeckwinkel mit Kunststoffeckprofil lot- und fluchtgerecht in den Armierungsmörtel einarbeiten. Produkte: maxit Gewebeeckwinkel mit Abzugskante maxit multi Armierungsmörtel |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.20	Gewebeeckpfeile

|  | an allen Ecken von Gebäudeöffnungen diagonal anbringen. maxit Gewebeeckpfeile: Größe 330 x 500 mm, MW 8 x 8 mm,. Produkte: maxit Gewebeeckpfeile maxit multi Armierungsmörtel |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.30	Fugendichtband

|  | liefern und anbringen. Sämtliche Anschlüsse an angrenzende Bauteile wie z.B. Fenster, Türen etc. sind schlagregendicht auszuführen. Selbstklebendes, vorkomprimiertes Fugendichtband auf das angrenzende Bauteil aufkleben und anschließend die Dämmplatten mit Druck ansetzen. Das Fugendichtband ist bündig mit der Vorderkante der Dämmplatte anzuschließen. Die Armierungs- und Putzschicht ist vom angrenzenden Bauteil zu trennen. Das Fugendichtband ist entsprechend der Fugenbreite auszuwählen. Die maximale Fugenbreite darf im eingebauten Zustand nicht überschritten werden. Produkte: _ maxit Fugendichtband 15/2-6 für Fugenbreiten von 2-6mm _ maxit Fugendichtband 15/3-9 für Fugenbreiten von 3-9mm _ maxit Fugendichtband 20/5-12 für Fugenbreiten von 5-12mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.40	Gewebe-Anputzleisten

|  | liefern und einbauen. Selbstklebende Leisten für Systemanschlüsse an angrenzende Bauteile, wie z.B. Türen, Fenster, etc., lot- und fluchtrecht anbringen. Die Schichtstärke der Armierungslage ist so zu wählen, dass die Endbeschichtung mit dem Profil abschließt. Anwendungsbereich: Für Baukörperanschlüsse bis max. 2,50m Einzellänge. Produkt: ___maxit T-FAL Gewebeanputzleiste mit Dichtlippe ___maxit Phantom Gewebeanputzleiste mit Schattenfuge |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.50	Abschlussprofil mit Tropfkante

|  | Kunststoffprofil mit integriertem Armierungsgewebe und Tropfkante liefern und lot- und fluchtgerecht einbauen. Produkt: maxit Abschlussprofil mit Tropfkante |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.3.60	Gewebe-Dehnfugenprofil

|  | liefern und lot- und fluchtgerecht anbringen. Das Profil wird direkt auf die Dämmplatte gespachtelt. Produkt: maxit Universal Dehnfugenprofil |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.3.70	Blechanschlussprofil

|  | liefern und einbauen. Das PVC-Profil wird auf Blechanschlüsse (z.B. Dachrandabschluss) aufgesteckt, und in Armierungsmörtel auf den Wärmedämmplatten eingespachtelt. Es ergibt eine bewegliche und wasserdichte Verbindung zwischen Putz und Blech. Die Profilstöße sind mit speziellen Steckverbindern miteinander zu verbinden. Produkte: maxit Blechanschlussprofil maxit multi Armierungsmörtel |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.3.80	Sockelaufsteckprofil

|  | liefern und einbauen. Das PVC-Profil wird auf das Alu-Sockelabschlussprofil aufgesteckt und in den Armierungsmörtel auf den Wärmedämmplatten eingespachtelt. Es nimmt thermische Ausdehnungen auf und gewährleistet einen sauberen unteren Sockelabschluss. Produkte: maxit Sockelaufsteckprofil maxit Eckverbinder maxit multi Armierungsmörtel |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.90	Montagequader

|  | liefern und montieren. Als fachgerechte Druck- und Montageunterlage. Querschnitt 198X198 mm. Druckfestigkeit 2,3 N/mm², WLG 040. Produkt: maxit Quadroline Montagequader |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

***Bedarfsposition ohne GP***

1.3.100	Universal-Montageplatten

|  | liefern und einbauen. Die Universalmontageplatte eignet sich für die wärmebrückenfrei Montage von schwereren Bauteilen wie Geländer, Schutzgitter, Markisen, Beleuchtungskörper, Werbetafeln etc. Größe 120 x 250 mm, WLG 040, UMP besteht aus Polyurethan-Hartschaum mit ein- bzw. aufgeschäumten Phenolharzplatten. Dämmstoffdicke ..............mm Produkte: maxit Universalmontageplatte |
| --- | --- |

St	..............................	nur E.-Preis

_______________

Summe Titel

| 1.3 EINBAUTEILE / DETAILTECHNIK | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.4	OBERPUTZ UND FARBE

***Bedarfsposition***

1.4.10	Edelputz-Haftgrundierung

|  | liefern und auf trockenen Unterputz aufbringen. Die lösungsmittelfreie Haftgrundierung vollflächig gemäß Herstellerrichtlinie auftragen. Produkt: maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Grundpos. 4.0***

1.4.20	Silikatputz mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und strukturieren. maxit sil top ist ein lösungsmittelfreier und besonders umweltfreundlicher silikatgebundener Edelputz. Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 1 / 1,5 / 2 / 3 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 1,5 / 2 / 3 mm). Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Anwendung: außen und innen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Farbe: weiß Korngröße: __ mm Produkt: maxit sil top, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Alternativpos. 4.1 ***

1.4.30	Siliconharzputz mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und strukturieren. maxit silco top ist ein lösungsmittelfreier und besonders umweltfreundlicher organisch gebundener Edelputz mit hochwertigem Siliconharz. Ausführung mit Kratzputzstruktur (Korngrößen 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 1,5 / 2 / 3 mm). Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Anwendung: außen und innen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Farbe: weiß Korngröße: __ mm Produkt: maxit silco top, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	Nur E.-Preis

1.4.40	Farbanstrichsystem mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich auf Edelputze mit top-dry-Effekt oder auf ungestrichenen mineralischen Edelputz. maxit Siliconharzfarbe top ist eine lösemittelfreie und besonders umweltfreundliche Fassadenfarbe mit hochwertigem Siliconharz. Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Mindeststandzeit des Edelputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen und innen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe top |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.50	Leibungen Oberputz

|  | Liefern und Auftragen von Oberputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.4.60	Zulage Putz hell eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.70	Zulage Putz mittel eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.4.80	Zulage Putz kräftig eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.90	Leibungen Anstrich

|  | Liefern und Auftragen eines Farbanstrichs wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm Farbanstrich: _ einfach _ zweifach |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.4.100	Zulage Farbe hell eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.110	Zulage Farbe mittel eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.4.120	Zulage Farbe kräftig eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.4 OBERPUTZ UND FARBE | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.5	RAPPORTARBEITEN

1.5.10	Facharbeiter Mitellohn

|  | Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen. Mittellohn Facharbeiter |
| --- | --- |

Std	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.5 RAPPORTARBEITEN | .............................. |
| --- | --- |

_______________

Zusammenstellung Gewerk 1 WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM

| Titel 1.1 | UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.2 | FASSADENDÄMMUNG / ARMIERUNGSLAGE | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.3 | EINBAUTEILE / DETAILTECHNIK | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.4 | OBERPUTZ UND FARBE | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.5 | RAPPORTARBEITEN | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+ % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

# Text boxes

August 2008

MW-L 040 erhöhter Witterungsschutz