Tel.:

Fax:

Projekt: F-D_2_MW_maxit _Muster-LVs_WDVS_Altbau

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

(Mit klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt)

1	WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM KERAMIK	3

1.1	UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG	4

1.2	FASSADENDÄMMUNG / ARMIERUNGSLAGE	6

1.3	EINBAUTEILE / DETAILTECHNIK	14

1.4	KERAMISCHE BEKLEIDUNG	18

1.5	RAPPORTARBEITEN	21

Zusammenstellung Gewerk 1 WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM KERAMIK	22

1	WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM KERAMIK

VORBEMERKUNGEN

Grundlage der Ausschreibung ist das Wärmedämm-Verbundsystem der Firma maxit Deutschland GmbH gemäß bauaufsichtlicher Zulassung. Für die Ausführung sind die Herstellerrichtlinien, die Regeln der Technik, sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten. Insbesondere gelten: - die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt bzw. Europäische Technische Zulassung (ETA) und zugehöriges Nationales Anwendungsdokument (NAD) vom DIBt. - die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers / Herstellerrichtlinien - die Vorschriften der VOB - DIN 55699 „Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen“ - DIN 1055 Einwirkungen auf Tragwerke, Teil 4: Windlasten - die allgemein anerkannten Regeln der Technik - die besonderen technischen Vorbemerkungen Die geforderten Nachweise, wie z.B. bauaufsichtliche Zulassung oder ggfs. Prüfzeugnis der Stoßfestigkeit, hat die ausführende Firma vor Beginn der Arbeiten zu erbringen. Wenn nichts anderes in den Leistungspositionen beschrieben, besteht die Leistung aus Lieferung und fachgerechte Anbringung der in der Position beschriebenen und benötigten Materialien. Ist eine Verdübelung erforderlich, so darf diese nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung und den Bemessungsregeln der DIN 1055-4 durchgeführt werden. Systemkonforme Anschlusslösungen werden auf der maxit-Homepage [ http://www.maxit.de ] bzw. in der Broschüre "Detaillösungen" von maxit aufgeführt. Die Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters (Herstellerrichtlinien) sind zu beachten. Der Verarbeiter hat sich vor Ausführung seines Gewerkes davon zu überzeugen, dass der bauliche Untergrund oder Vorleistungen den Voraussetzungen für sein Gewerk entsprechen. Evtl. Bedenken sind dem Auftraggeber vor Ausführung schriftlich mitzuteilen. Die Gebäudehöhe beträgt .............. m über Oberkante Gelände. Das Wärmedämm-Verbundsystem wird auf folgenden Untergründen aufgebracht: ...................................................................................

1.1	UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

1.1.10	Untergrundprüfung

|  | Vor der Verarbeitung des maxit Dämmsystems ist der Untergrund auf Maßtoleranzen und Tragfähigkeit zu überprüfen und ggf. bei Verschmutzung durch Staub und lose Teile zu reinigen. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.20	Nassreinigung mit Hochdruck

|  | Vorhandene Wandfläche mit Wasserhochdruckreiniger kalt reinigen. Bei vorhandenem Dispersionsanstrich mit einem Druck von mind. 100 bar arbeiten. Nicht festhaftenden Farbanstrich vollständig entfernen. Schmutzwasser und abgelösten Farbanstrich entsprechend den örtlichen Bestimmungen auffangen und fachgerecht entsorgen. Evt. vorhandenen Waschschleier nach dem Trocknen gründlich abkehren. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.30	Hohlstellen beseitigen

|  | Hohlstellen im vorhandenen Putz entfernen und Fehlstellen mit Kalkzementmörtel ausgleichen. Produkte: maxit ip 18 E |
| --- | --- |

m2	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.1.40	Entfernen von Altputzflächen

|  | mechanisch mit leichtem Gerät vollständig bis zum Putzgrund. Der anfallende Schutt ist aufzunehmen und gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. Mittlere Putzdicke .......... mm Putzart ................................. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.1.50	Entfernen von Altputzflächen an Leibungen

|  | Altputz an den Fensterlaibungen abstemmen. Der anfallende Schutt ist aufzunehmen und gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. Leibungstiefe: .......................im Mittel. Putzstärke: ........................ im Mittel. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.1.60	Toleranzen ausgleichen

|  | Untergrundtoleranzen und Fehlstellen von mehr als 10 mm mit Kalkzementmörtel ausgleichen. Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1 (alt: P II). Produkte: maxit ip 18 E maxit ip 18 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.1.70	Tiefgrund

|  | auf tragfähigen, porösen, saugenden, leicht sandenden Putzen unverdünnt, satt mit maxit Tiefgrund verfestigen. Produkt: maxit prim 1070 Tiefgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1 UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.2	FASSADENDÄMMUNG / ARMIERUNGSLAGE

1.2.10	Sockelabschlussprofil Keramik

|  | Liefern und Montieren von Sockelabschlussprofilen aus PVC incl. zugehöriger Anputzleiste für WDV-Systeme mit keramischer Bekleidung und Dämmstoffdicken zwischen 40mm und 140mm. Für Dämmstoffdicken 150 mm bis 180 mm ist eine zusätzliche Verlängerung erforderlich. Die Profile sind waagerecht und fluchtgerecht nach Hersteller-Richtlinien zu befestigen. Hohlstellen sind mit Ausgleichsstücken zu hinterlegen. für Dämmstoffdicke: .............. mm Produkte: maxit Sockelabschlussprofil Keramik maxit Sockel-Gewebeleiste Keramik maxit V2A-Schlagdübel maxit Steckverbinder maxit Eckverbinder maxit Sockelabschluss-Verlängerung Keramik (bei Dämmung >140mm) |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.20	MW-P 035 speedy Mineralwolle-Schalldämmplatten

|  | Liefern und Anbringen von maxit Mineralwolleplatten MW-P WLG 035 nach EN 13162 mit verbesserter schalldämmender Wirkung und werksseitig aufgebrachter Spezialbeschichtung auf der Klebeseite, Anwendungstyp WV, Format 1200 x 400 mm, nicht brennbar nach DIN 4102 - A1. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/mK. Dämmplatten mit mineralischem Kleber nach Herstellerrichtlinien auf den Untergrund kleben. Die Dämmplatten sind in der Fläche und im Detailbereich z.B. Gebäudekanten, Türleibungen etc. fugenlos und im Verband zu verlegen. Nicht zu vermeidende Fugen mit Dämmstoff ausfüllen. Dämmplattendicke: ___ mm Produkte: maxit MW-P speedy WLG 035 Mineralwolle-Schalldämmplatte maxit multi 285 / 292 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.30	Leibungsdämmung

|  | bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe : ___ mm Bei Lage des Fensters innerhalb Wandquerschnitt: Dämmstoffdicke Leibung: ___ mm Hinweis: Ausführung dann am besten mit systemzugehörigen maxit-Leibungsdämmplatten. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.40	Dübelung Keramik, Wandfläche bis 20 m

|  | gemäß Zulassung des Systemherstellers. Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme mit keramischer Bekleidung. Verdübelung Wandfläche incl. Randbereich. Zulage für Verdübelung Randbereich in separater Position. Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingesetzt werden. Die Dübelung erfolgt durch das Armierungsgewebe im frischen Mörtel. Erforderliche Verdübelung der Wandfläche mit keramischer Bekleidung: Gebäudehöhe bis 20 m: 4 Stck/m² Dübellänge = Armierung + Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: .................. mm Außenputz vorhanden: ja / nein Untergrund / Mauerwerk: .............................. Produkte: maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Universalschraubdübel D-FV U 10 Angebotener Dübeltyp: ............................................ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.50	Dübelung Keramik, Wandfläche über 20 m

|  | wie vor, erforderliche Dübelanzahl jedoch im Bereich Gebäudehöhe über 20 m bis Anwendungsgrenze: 6 Stck/m² Dübellänge = Armierung + Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: .................. mm Außenputz vorhanden: ja / nein Untergrund / Mauerwerk: .............................. Produkte: maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Universalschraubdübel D-FV U 10 Angebotener Dübeltyp: ............................................ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.60	Zulage Dübelung Keramik, Randbereich bis 8 m

|  | gemäß Zulassung des Systemherstellers. Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme mit keramischer Bekleidung im Randbereich. Randbereich ist 1/8 der schmalen Gebäudeseite, aber mindestens 1,0 m und maximal 2,0 m. Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingesetzt werden. Die Dübelung erfolgt durch das Armierungsgewebe im frischen Mörtel. Erforderliche Dübel im Randbereich mit keramischer Bekleidung: Gebäudehöhe bis 8 m: 7 Stck abzgl. 4 Stck bei Wandfläche ergibt Zulage: 3 Stck/m² Dübellänge = Armierung + Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: .................. mm Außenputz vorhanden: ja / nein Untergrund / Mauerwerk: .............................. Produkte: maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Universalschraubdübel D-FV U 10 Angebotener Dübeltyp: ............................................ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.70	Zulage Dübelung Keramik, Randbereich 8 m bis 20 m

|  | wie vor, erforderliche Dübelanzahl jedoch im Bereich Gebäudehöhe 8 bis 20 m: 10 Stck abzgl. 4 Stck bei Wandfläche ergibt Zulage: 6 Stck/m² Dübellänge = Armierung + Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: .................. mm Außenputz vorhanden: ja / nein Untergrund / Mauerwerk: .............................. Produkte: maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Universalschraubdübel D-FV U 10 Angebotener Dübeltyp: ............................................ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.80	Zulage Dübelung Keramik, Randbereich über 20 m

|  | wie vor, erforderliche Dübelanzahl jedoch im Bereich Gebäudehöhe über 20 m bis Anwendungsgrenze: 14 Stck abzgl. 6 Stck bei Wandfläche ergibt Zulage: 8 Stck/m² Dübellänge = Armierung + Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: .................. mm Außenputz vorhanden: ja / nein Untergrund / Mauerwerk: .............................. Produkte: maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Universalschraubdübel D-FV U 10 Angebotener Dübeltyp: ............................................ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.90	Armierungslage Keramik

|  | mit mineralischem Armierungsmörtel, in einer Gesamtdicke von ca. 6 mm herstellen. Bei der Verdübelung durch das Armierungsgewebe wird die Armierungslage in 2 Schichten „frisch in frisch“ aufgebracht. In die erste Schicht (ca. 3-4 mm) wird das systemzugehörige Armierungsgewebe mit mindestens 10 cm Überlappung im Stoßbereich faltenfrei eingearbeitet. Danach werden die Dübel gesetzt und die zweite Schicht der Armierungslage aufgetragen. Die Dübelköpfe und das Armierungsgewebe sind vollflächig zu überdecken. Eine Mindeststandzeit der Armierungslage von 7 Tagen ist einzuhalten. Produkte: maxit multi 285 maxit Armierungsgewebe MW 8 X 8 mm |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.100	Leibung Armierungslage

|  | Ausbildung der Armierungslage im Bereich von Leibungen, einschließlich Material (Armierungsmörtel + Gewebe) bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.110	Polystyrol-Sockeldämmung

|  | Liefern und Anbringen von maxit Sockel- und Perimeterplatten WLG 035 (Bemessungswert 0,035 W/mK) mit mineralischem Kleber im Punkt-Wulst-Verfahren. Die Dämmplatten sind in der Fläche und im Detailbereich z.B. Gebäudekanten, Türleibungen fugenlos und im Verband zu verlegen. Nicht zu vermeidende Fugen mit maxit Füllschaum ausfüllen. Dämmplattendicke: __ mm Produkte: maxit Sockel- und Perimeterdämmplatte WLG 035 maxit multi Klebemörtel maxit Füllschaum B1 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.2.120	Zulage Sockeldämmplattenkleber

|  | auf bituminöse Untergründe. Produkt: maxit 2K-Bitumen-Klebemasse |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.2.130	Zusatzarmierung Sockel

|  | im Übergangsbereich Sockelfläche - Fassadenfläche mit Armierungsgewebe MW bei flächenbündiger Ausführung des Sockels, Streifenbreite ca. 50 cm. Produkte: maxit Armierungsgewebe MW 8 x 8 mm |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.2.140	Filzputz als Sockelputz

|  | auf vorbereiteter Armierungslage. Nach Austrocknung der Armierungslage die gesamte Sockelfläche mit Sockelfilzputz überziehen und abfilzen. Produkt: maxit multi 280 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.150	Zementgebundene flexible Dichtungsschlämme

|  | in erdberührten Flächen liefern und anbringen. Für mineralische Untergründe. Untergrund benetzen. Zweimaliger Auftrag im Schlämmverfahren nach Herstellerrichtlinien, Gesamtschichtdicke mindestens 2 mm. Die Dichtungsschlämme ist bis ca. 5 cm über Geländeniveau aufzutragen. Produkt: maxit AD-1K-Außendicht |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.160	Noppenbahn und druckverteilende Folie als Schutz-/Dränschicht

|  | Vlieskaschierte Drän-/Schutzmatte aus Polystyrol-Regenerat fachgerecht aufbringen und ggfs. mit filterstabiler Ringdrainage verbinden. MONTAPANEEL DM eignet sich auch als Drainage auf Kunststoff-Bitumen-Spachtelmassen für den Lastfall nichtstauendes Sickerwasser sowie gleichzeitig als Schutzschicht für die Lastfälle Bodenfeuchte und drückendes Wasser. Geprüft nach DIN 4095. Produkt: Deitermann MONTAPANEEL DM Angebotenes Fabrikat: ___________________________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.2 FASSADENDÄMMUNG / ARMIERUNGSLAGE | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.3	EINBAUTEILE / DETAILTECHNIK

1.3.10	Gewebeeckwinkel

|  | liefern und einbauen. Mineralischen Armierungsmörtel entsprechend der Gewebebreite vollflächig aufziehen. Gewebeeckwinkel mit Kunststoffeckprofil lot- und fluchtgerecht in den Armierungsmörtel einarbeiten. Produkte: maxit Gewebeeckwinkel maxit multi Armierungsmörtel |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.20	Gewebeeckpfeile

|  | an allen Ecken von Gebäudeöffnungen diagonal anbringen. maxit Gewebeeckpfeile: Größe 330 x 500 mm, MW 8 x 8 mm,. Produkte: maxit Gewebeeckpfeile maxit multi Armierungsmörtel |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.30	Fugendichtband

|  | liefern und anbringen. Sämtliche Anschlüsse an angrenzende Bauteile wie z.B. Fenster, Türen etc. sind schlagregendicht auszuführen. Selbstklebendes, vorkomprimiertes Fugendichtband auf das angrenzende Bauteil aufkleben und anschließend die Dämmplatten mit Druck ansetzen. Das Fugendichtband ist bündig mit der Vorderkante der Dämmplatte anzuschließen. Die Armierungs- und Putzschicht ist vom angrenzenden Bauteil zu trennen. Das Fugendichtband ist entsprechend der Fugenbreite auszuwählen. Die maximale Fugenbreite darf im eingebauten Zustand nicht überschritten werden. Produkte: _ maxit Fugendichtband 15/2-6 für Fugenbreiten von 2-6mm _ maxit Fugendichtband 15/3-9 für Fugenbreiten von 3-9mm _ maxit Fugendichtband 20/5-12 für Fugenbreiten von 5-12mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.40	Elastik-Anputzleisten Keramik

|  | mit Schutzlippe und expandierendem PU-Fugendichtband liefern und einbauen. Für den Putzanschluss bei WDV-Systemen mit keramischer Bekleidung (Klinkerriemchen). Selbstklebende Leisten für Systemanschlüsse an angrenzende Bauteile, wie z.B. Türen, Fenster, Sockelschiene, etc., lot- und fluchtrecht anbringen, so dass die Klinkerriemchen-Bekleidung bündig mit dem Profil abschließt. Hinweis: Das Auslösen des vorkomprimierten spezialimprägnierten PU-Bandes erfolgt durch Abtrennen der Schutzlasche. Produkt: maxit Elastik Anputzleiste Keramik |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.3.50	Putzabschlussprofil PAR

|  | PVC-Profile liefern und lot- und fluchtgerecht einbauen für die senkrechte Abgrenzung des Putzes gegen zurückliegende Flächen (z.B. Faschen) oder Abschluss der Putz-Wandflächen gegen andere Materialien des Baukörpers. Weiterer Anwendungsbereich ist der Abschluss einer Öffnung mit Rundbogen. Hinweis: Die maxit Abschlussprofile PAR sind außerdem speziell für Putzsysteme mit mineralischem Edelkratzputz maxit ip 52 geeignet. Für Aufbaustärke: _ 4 mm _ 6 mm _ 8 mm _ 14 mm Produkt: maxit Putzabschlussprofil PAR |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.60	Montagequader

|  | liefern und montieren. Als fachgerechte Druck- und Montageunterlage. Querschnitt 198X198 mm. Druckfestigkeit 2,3 N/mm², WLG 040. Produkt: maxit Quadroline Montagequader |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

***Bedarfsposition ohne GP***

1.3.70	Universal-Montageplatten

|  | liefern und einbauen. Die Universalmontageplatte eignet sich für die wärmebrückenfrei Montage von schwereren Bauteilen wie Geländer, Schutzgitter, Markisen, Beleuchtungskörper, Werbetafeln etc. Größe 120 x 250 mm, WLG 040, UMP besteht aus Polyurethan-Hartschaum mit ein- bzw. aufgeschäumten Phenolharzplatten. Dämmstoffdicke ..............mm Produkte: maxit Universalmontageplatte |
| --- | --- |

St	..............................	nur E.-Preis

1.3.80	Fensterbänke Alu

|  | liefern und fachgerecht montieren. Einschl. Antidröhnband und Fensterbankabdichtung. Die seitlichen Bordprofile werden in separater Position abgerechnet. Ab einer Fensterbanklänge von 1,50 m sind Fensterbankhalter, ab 3,00 m maxit Stoßverbinder erforderlich und in die Einheitspreise einzurechnen. Ausladung: .......... mm Produkte: maxit Alu-Fensterbank: _ pulverbeschichtet Farbe Ral 9016 (verkehrsweiß) _ eloxiert (natur EV1) _ eloxiert (dunkelbronce) _ eloxiert (mittelbronce) maxit Antidröhnband maxit Montagschrauben maxit Fensterbankdichtung maxit Fensterbankhalter |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.90	Alu-Gleitabschlussprofil

|  | für maxit Alu-Fensterbänke liefern und einbauen. Ideal für die Aufnahme thermischer Längenänderungen. Ausladung: .................... mm Produkte: maxit Alu-Gleitabschlussprofil: _ eloxiert (natur EV1) _ eloxiert (dunkelbronce) _ eloxiert (mittelbronce) |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.3 EINBAUTEILE / DETAILTECHNIK | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.4	KERAMISCHE BEKLEIDUNG

1.4.10	Klinkerriemchen

|  | Lieferung und Verklebung zugelassener System-Klinkerriemchen im Floating-Buttering-Verfahren (kombiniertes Verfahren) nach DIN 18156-1 auf den vorbereiteten ausgehärteten Armierungsputz. Die Hersteller-Richtlinien sind zu beachten. Fugenbreite ca. 8-10 mm, mindestens aber 6% Flächenanteil. Als keramische Bekleidung dürfen nur zugelassene Riemchen, Fliesen oder Platten verwendet werden, die frostbeständig sind und deren Fläche maximal 0,09 m² groß und die Seitenlänge maximal 30 cm lang ist. Die Häufigkeitsverteilung der Porengrößen muss ein Maximum bei Porenradien von > 0,2 m aufweisen. Das Porenvolumen muss mindestens 20 mm³/g betragen. Die Wasseraufnahme w nach DIN EN ISO 10545-3 darf bei Verwendung von EPS-Dämmstoffplatten 6%, bei Mineralfaser-Dämmstoffen 3% nicht überschreiten. Diese Anforderungen werden von den maxit WDVS Systemklinkerriemchen erfüllt. Farbton, Struktur und Verband nach Angabe des Planers bzw. Bauherrn. Gewicht der Riemchen: <= 18 kg/m² Klebebett: ca 3-5 mm Fugenbreite: ca. 8-10 mm Struktur: glatt / flach genarbt / handform genarbt besandet / Formback-Struktur Format: _ 240x9x71 mm (NF) _ 240x9x52 mm (DF) Produkte: maxit Verlegemörtel Keramik maxit WDVS Systemklinkerriemchen nach maxit Farbkollektion |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.20	Winkelriemchen

|  | für Gebäudeecken, Fenster- und Türleibungen o.ä., wie zuvor beschrieben, liefern und fachgerecht verlegen. Farbton, Struktur und Verband nach Angabe des Planers bzw. Bauherrn. Die Hersteller-Richtlinien sind zu beachten. Format: _ 240x9x71 mm (NF), Schenkellänge 115 mm _ 240x9x52 mm (DF) , Schenkellänge 115 mm Produkte: maxit Verlegemörtel Keramik maxit WDVS System-Winkelriemchen nach maxit Farbkollektion |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.4.30	Verfugung der Klinkerriemchen

|  | Fachgerechtes Ausfugen gemäß Hersteller-Richtlinien mit schlagregensicherem mineralischem Fugenmörtel, frühestens 2 Tage nach der Verlegung der Klinkerriemchen. Die Riemchenflanken müssen sauber und frei von trennenden Substanzen sein. Reste des Verlegemörtels sind zu entfernen. Die Keramik ist vorzunässen. Verarbeitung des Fugenmörtels erdfeucht und klumpenfrei. Der erdfeuchte Mörtel ist unter kräftigem Druck in 2 Arbeitsgängen einzubringen: 1. Stoß- und Lagerfuge 2. Lager- und Stoßfuge Evtl. seitlich anhaftendes Material vor Trocknung abbürsten. Produkt: maxit Fugenmörtel Keramik |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.40	Feldbegrenzungsfugen

|  | nach Angabe der Bauleitung herstellen. Die Feldbegrenzungsfugen sind bis auf den Dämmstoff einzuschneiden. Die Fugen werden mit einem geeigneten geschlossenzelligen unverrottbaren runden Schaumstoff (z.B. PE-Rundprofil) ausgefüllt und mit Deitermann Plastikol FDX Fugendichtstoff einschl. Vorgrundierung der Fugenflanken nach Herstellervorschrift geschlossen. Die Fugenränder sind abzudecken. Fugentiefe ca. 20 mm. Fugenbreite: __ mm Produkte: Deitermann Plastikol FDX Deitermann Plastikol FDN VN Deitermann Plastikol FDN VS Fabrikat Schaumstoff-Rundschnur: ...................................................... |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.4.50	Elastische Anschlussfugen

|  | von Klinkerriemchen zu angrenzenden Bauteilen. Die Verfugung erfolgt oberflächenbündig mit Deitermann Plastikol FDX Fugendichtstoff einschl. Vorgrundierung der Fugenflanken nach Herstellervorschrift. Die Fugenränder sind abzudecken. Fugenquerschnitt ca. 10x9 mm Produkte: Deitermann Plastikol FDX Deitermann Plastikol FDN VN Deitermann Plastikol FDN VS |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.4 KERAMISCHE BEKLEIDUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.5	RAPPORTARBEITEN

1.5.10	Facharbeiter Mittellohn

|  | Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen. Mittellohn Facharbeiter |
| --- | --- |

Std	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.5 RAPPORTARBEITEN | .............................. |
| --- | --- |

_______________

Zusammenstellung Gewerk 1 WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM KERAMIK

| Titel 1.1 | UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.2 | FASSADENDÄMMUNG / ARMIERUNGSLAGE | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.3 | EINBAUTEILE / DETAILTECHNIK | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.4 | KERAMISCHE BEKLEIDUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.5 | RAPPORTARBEITEN | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+ % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

# Text boxes

Februar 2007

renoline MW-P speedy 035 Keramik