Tel.:

Fax:

Projekt: F-D_2_PS_maxit _Muster-LVs_WDVS_Altbau

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

(Mit klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt)

1	WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM	3

1.1	UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG	4

1.2	FASSADENDÄMMARBEITEN	6

1.3	EINBAUTEILE / DETAILTECHNIK	17

1.4	OBERPUTZ UND FARBE	21

1.5	RAPPORTARBEITEN	24

Zusammenstellung Gewerk 1 WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM	25

1	WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM

VORBEMERKUNGEN

Grundlage der Ausschreibung ist das Wärmedämm-Verbundsystem der Firma maxit Deutschland GmbH gemäß bauaufsichtlicher Zulassung. Für die Ausführung sind die Herstellerrichtlinien, die Regeln der Technik, sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten. Insbesondere gelten: - die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt bzw. Europäische Technische Zulassung (ETA) und zugehöriges Nationales Anwendungsdokument (NAD) vom DIBt. - die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers / Herstellerrichtlinien - die Vorschriften der VOB - DIN 55699 „Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen“ - DIN 1055 Einwirkungen auf Tragwerke, Teil 4: Windlasten - die allgemein anerkannten Regeln der Technik - die besonderen technischen Vorbemerkungen Die geforderten Nachweise, wie z.B. bauaufsichtliche Zulassung oder ggfs. Prüfzeugnis der Stoßfestigkeit, hat die ausführende Firma vor Beginn der Arbeiten zu erbringen. Wenn nichts anderes in den Leistungspositionen beschrieben, besteht die Leistung aus Lieferung und fachgerechte Anbringung der in der Position beschriebenen und benötigten Materialien. Ist eine Verdübelung erforderlich, so darf diese nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung und den Bemessungsregeln der DIN 1055-4 durchgeführt werden. Systemkonforme Anschlusslösungen werden auf der maxit-Homepage [ http://www.maxit.de ] bzw. in der Broschüre "Detaillösungen" von maxit aufgeführt. Die Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters (Herstellerrichtlinien) sind zu beachten. Der Verarbeiter hat sich vor Ausführung seines Gewerkes davon zu überzeugen, dass der bauliche Untergrund oder Vorleistungen den Voraussetzungen für sein Gewerk entsprechen. Evtl. Bedenken sind dem Auftraggeber vor Ausführung schriftlich mitzuteilen. Die Gebäudehöhe beträgt .............. m über Oberkante Gelände. Das Wärmedämm-Verbundsystem wird auf folgenden Untergründen aufgebracht: ...................................................................................

1.1	UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

1.1.10	Untergrundprüfung

|  | Vor der Verarbeitung des maxit Dämmsystems ist der Untergrund auf Maßtoleranzen und Tragfähigkeit zu überprüfen und ggf. bei Verschmutzung durch Staub und lose Teile zu reinigen. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.20	Nassreinigung mit Hochdruck

|  | Vorhandene Wandfläche mit Wasserhochdruckreiniger kalt reinigen. Bei vorhandenem Dispersionsanstrich mit einem Druck von mind. 100 bar arbeiten. Nicht festhaftenden Farbanstrich vollständig entfernen. Schmutzwasser und abgelösten Farbanstrich entsprechend den örtlichen Bestimmungen auffangen und fachgerecht entsorgen. Evt. vorhandenen Waschschleier nach dem Trocknen gründlich abkehren. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.30	Hohlstellen beseitigen

|  | Hohlstellen im vorhandenen Putz entfernen und Fehlstellen mit Kalkzementmörtel ausgleichen. Produkte: maxit ip 18 E |
| --- | --- |

m2	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.1.40	Entfernen von Altputzflächen

|  | mechanisch mit leichtem Gerät vollständig bis zum Putzgrund. Der anfallende Schutt ist aufzunehmen und gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. Mittlere Putzdicke .......... mm Putzart ................................. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.1.50	Entfernen von Altputzflächen an Leibungen

|  | Altputz an den Fensterlaibungen abstemmen. Der anfallende Schutt ist aufzunehmen und gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. Leibungstiefe: .......................im Mittel. Putzstärke: ........................ im Mittel. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.1.60	Toleranzen ausgleichen

|  | Untergrundtoleranzen und Fehlstellen von mehr als 10 mm mit Kalkzementmörtel ausgleichen. Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1 (alt: P II). Produkte: maxit ip 18 E maxit ip 18 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.1.70	Tiefgrund

|  | auf tragfähigen, porösen, saugenden, leicht sandenden Putzen unverdünnt, satt mit maxit Tiefgrund verfestigen. Produkt: maxit prim 1070 Tiefgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1 UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.2	FASSADENDÄMMARBEITEN

***Bedarfsposition***

1.2.10	Alu-Sockelabschlussprofil

|  | Liefern und Montieren von ALU-Sockelabschlussprofilen. Die Profile sind waagerecht und fluchtgerecht mit 3 V2A -Schlagdübel pro lfm zu befestigen. Hohlstellen sind mit Ausgleichsstücken zu hinterlegen. Die Profile sind mit Stoßverbinder zu verbinden. Der Abstand zwischen den Profilen beträgt > 2 mm. Dämmstoffdicke: __ mm Produkte: maxit ALU-Sockelabschlussprofil maxit ALU-Sockeleckprofile maxit V2A-Schlagdübel maxit Ausgleichsstück maxit Sockelprofilverbinder |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

***Grundpos. 20.0***

1.2.20	EPS 035 WDV

|  | Liefern und Anbringen von Polystyrol Hartschaumplatten WLG 035 (Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK) entsprechend den Qualitätsanforderungen vom Fachverband für Wärmedämm-Verbundsysteme. Dämmplatten mit mineralischem Kleber nach Herstellerrichtlinien auf den Untergrund kleben. Die Dämmplatten sind in der Fläche und im Detailbereich z.B. Gebäudekanten, Türleibungen etc. fugenlos und im Verband zu verlegen. Nicht zu vermeidende Fugen sind mit maxit Füllschaum auszufüllen. Wichtig: Die Dämmplatten sind vor dem Ansteifen des Klebemörtels unter Einschwimmen zu verlegen. Dämmplattendicke: ___ mm Produkte: maxit PS speedy WLG 035 Polystyrol-Hartschaumplatte maxit multi 285 / 290E / 291 E speedy / 292 / 293E clean maxit Füllschaum B1 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Alternativpos. 20.1 ***

1.2.30	EPS 032 WDV POR

|  | Liefern und Anbringen von elastifizierten Polystyrol Hartschaumplatten WLG 032 (Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/mK) mit verbesserten Schalldämmeigenschaften entsprechend den Qualitätsanforderungen vom Fachverband für Wärmedämm- Verbundsysteme. Dämmplatten mit mineralischem Kleber nach Herstellerrichtlinien auf den Untergrund kleben. Die Dämmplatten sind in der Fläche und im Detailbereich z.B. Gebäudekanten, Türleibungen etc. fugenlos und im Verband zu verlegen. Nicht zu vermeidende Fugen sind mit maxit Füllschaum auszufüllen. Wichtig: Die Dämmplatten sind vor dem Ansteifen des Klebemörtels unter Einschwimmen zu verlegen. Dämmplattendicke: ___ mm Produkte: maxit por speedy WLG 032 Fassaden-Schalldämmplatte in grau maxit multi 285 / 290E / 291 E speedy / 292 / 293E clean maxit Füllschaum B1 |
| --- | --- |

m²	..............................	Nur E.-Preis

***Grundpos. 21.0***

1.2.40	Zulage Brandbarriere über Fenstersturz

|  | Bei Dämmstoffdicken über 100 mm muss aus Brandschutzgründen oberhalb jeder Öffnung im Bereich der Stürze eine nicht brennbare Brandbarriere aus Mineralwolle (DIN 4102-A) eingebaut werden. Hierfür ist ein mindestens 200 mm hoher und mindestens 300 mm seitlich überstehender Mineralwollestreifen vollflächig zu verkleben. Für die Dämmung der Sturzunterseite ist ebenfalls Mineralwolle (DIN 4102-A) zu verwenden. Hinweis: Anschlussdetails sind z.B. in der Technischen Systeminfo Nr. 6 "Brandschutz" vom Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme aufgeführt. Dämmstärke: __ mm Leibungstiefe: __ mm Produkte: maxit MW speedy WLG 040 Mineralwolle-Lamellenplatten maxit multi 285 / 290E / 291 E speedy / 292 / 293E clean |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

***Alternativpos. 21.1 ***

1.2.50	Zulage für umlaufenden Brandriegel

|  | Bei Dämmstoffdicken über 100 mm darf die Ausführung von Mineralwollestürzen oberhalb jeder Öffnung entfallen, wenn stattdessen mindestens in jedem 2. Geschoss ein horizontal um das Gebäude umlaufender Brandriegel angeordnet wird. Der Brandriegel muss aus einem mindestens 200 mm hohen und vollflächig angeklebten Mineralwolle-Lamellenstreifen bestehen (Brandverhalten Klasse A1 oder A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1). Der Dämmstoffstreifen ist so anzuordnen, dass der Abstand zwischen Unterkante Fenstersturz und Unterkante Brandriegel maximal 50 cm beträgt. Kantenbereiche über Öffnungen sind dabei mit Gewebeeckwinkeln zu verstärken. Hinweis: Anschlussdetails sind z.B. in der Technischen Systeminfo Nr. 6 "Brandschutz" vom Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme aufgeführt. Dämmstärke: __ mm Produkte: maxit MW speedy WLG 040 Mineralwolle-Lamellenplatten maxit multi 285 / 290E / 291 E speedy / 292 / 293E clean |
| --- | --- |

lfm	..............................	Nur E.-Preis

1.2.60	Leibungsdämmung

|  | bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe : ___ mm Bei Lage des Fensters innerhalb Wandquerschnitt: Dämmstoffdicke Leibung: ___ mm Hinweis: Ausführung dann am besten mit systemzugehörigen maxit-Leibungsdämmplatten. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.70	Dübelung PS speedy bis 10m, Windzone 1

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw. unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des Systemherstellers Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 10 m Windzone 1 Dämmstoff: maxit PS speedy / PS por speedy oder PS silence speedy Erforderliche Dübelmenge: 6 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.80	Dübelung PS speedy bis 10m, Windzone 2

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw. unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 10 m Windzone 2 Dämmstoff: maxit PS speedy / PS por speedy oder PS silence speedy Erforderliche Dübelmenge: 8 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.90	Dübelung PS speedy bis 18m, Windzone 1

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw. unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 18 m Windzone 1 Dämmstoff: maxit PS speedy / PS por speedy oder PS silence speedy Erforderliche Dübelmenge: 8 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.100	Dübelung PS speedy bis 18m, Windzone 2

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw. unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 18 m Windzone 2 Dämmstoff: maxit PS speedy / PS por speedy oder PS silence speedy Erforderliche Dübelmenge: 8 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.110	Dübelung PS speedy bis 25m, Windzone 1

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw. unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 25 m Windzone 1 Dämmstoff: maxit PS speedy / PS por speedy oder PS silence speedy Erforderliche Dübelmenge: 8 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.120	Dübelung PS speedy bis 25m, Windzone 2

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw. unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 25 m Windzone 2 Dämmstoff: maxit PS speedy / PS por speedy oder PS silence speedy Erforderliche Dübelmenge: 10 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.130	Armierungslage für Edelkratzputz

|  | mit mineralischem Armierungsmörtel, in einer Gesamtdicke von ca. 6 - 8 mm auftragen und die Oberfläche mit Besen, Zahntraufel o.ä. aufrauen. In den Armierungsmörtel das systemzugehörige Armierungsgewebe faltenfrei im äußeren Drittel einlegen und im Stoßbereich mindestens 10 cm überlappen. Das Armierungsgewebe ist vollflächig zu überdecken. Mindeststandzeit der Armierungslage beachten. I.d.R. mindestens 1 Tag pro mm Auftragsstärke. Produkte: maxit multi 285 maxit Armierungsgewebe MW 8 X 8 mm |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.140	Leibung Armierungslage

|  | Ausbildung der Armierungslage im Bereich von Leibungen, einschließlich Material (Armierungsmörtel + Gewebe) bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.150	Polystyrol-Sockeldämmung

|  | Liefern und Anbringen von maxit Sockel- und Perimeterplatten WLG 035 (Bemessungswert 0,035 W/mK) mit mineralischem Kleber im Punkt-Wulst-Verfahren. Die Dämmplatten sind in der Fläche und im Detailbereich z.B. Gebäudekanten, Türleibungen fugenlos und im Verband zu verlegen. Nicht zu vermeidende Fugen mit maxit Füllschaum ausfüllen. Dämmplattendicke: __ mm Produkte: maxit Sockel- und Perimeterdämmplatte WLG 035 maxit multi Klebemörtel maxit Füllschaum B1 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.2.160	Zulage Sockeldämmplattenkleber

|  | auf bituminöse Untergründe. Produkt: maxit 2K-Bitumen-Klebemasse |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition ohne GP***

1.2.170	Zusatzarmierung Sockel

|  | im Übergangsbereich Sockelfläche - Fassadenfläche mit Armierungsgewebe MW bei flächenbündiger Ausführung des Sockels, Streifenbreite ca. 50 cm. Produkte: maxit Armierungsgewebe MW 8 x 8 mm |
| --- | --- |

m²	..............................	nur E.-Preis

1.2.180	Filzputz als Sockelputz

|  | auf vorbereiteter Armierungslage. Nach Austrocknung der Armierungslage die gesamte Sockelfläche mit Sockelfilzputz überziehen und abfilzen. Produkt: maxit multi 280 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.190	Zementgebundene flexible Dichtungsschlämme

|  | in erdberührten Flächen liefern und anbringen. Für mineralische Untergründe. Untergrund benetzen. Zweimaliger Auftrag im Schlämmverfahren nach Herstellerrichtlinien, Gesamtschichtdicke mindestens 2 mm. Die Dichtungsschlämme ist bis ca. 5 cm über Geländeniveau aufzutragen. Produkt: maxit AD-1K-Außendicht |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.200	Noppenbahn und druckverteilende Folie als Schutz-/Dränschicht

|  | Vlieskaschierte Drän-/Schutzmatte aus Polystyrol-Regenerat fachgerecht aufbringen und ggfs. mit filterstabiler Ringdrainage verbinden. MONTAPANEEL DM eignet sich auch als Drainage auf Kunststoff-Bitumen-Spachtelmassen für den Lastfall nichtstauendes Sickerwasser sowie gleichzeitig als Schutzschicht für die Lastfälle Bodenfeuchte und drückendes Wasser. Geprüft nach DIN 4095. Produkt: Deitermann MONTAPANEEL DM Angebotenes Fabrikat: ___________________________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.2 FASSADENDÄMMARBEITEN | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.3	EINBAUTEILE / DETAILTECHNIK

1.3.10	Eckwinkel EW ohne Gewebe

|  | Liefern, sowie lot- und fluchtrechtes Anbringen von PVC-Eckwinkeln an allen Ecken und Kanten mit mineralischem Armierungsmörtel. Speziell angeordnete Stützflächen ermöglichen hohlraumfreien Kantenschutz und exakte Ausrichtung der Profile. Durch die ca. 3mm breite sichtbar bleibende Kante wird eine besondere architektonische Wirkung erzielt. Auswahl des Profils anhand Gesamtstärke des Putzsystems (Armierungslage und Oberputz). Hinweis: Der maxit Eckwinkel EW14 eignet sich für Systeme mit mineralischem Edelkratzputz (maxit ip 52), besonders auch für die bei Edelkratzputz vorzunehmende zeitliche Begrenzung bzw. Aufteilung großer Putzflächen. Produkt: maxit Eckwinkel EW14 für Putzsysteme mit 10-15 mm Gesamtstärke |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.20	Gewebeeckpfeile

|  | an allen Ecken von Gebäudeöffnungen diagonal anbringen. maxit Gewebeeckpfeile: Größe 330 x 500 mm, MW 8 x 8 mm,. Produkte: maxit Gewebeeckpfeile maxit multi Armierungsmörtel |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.30	Fugendichtband

|  | liefern und anbringen. Sämtliche Anschlüsse an angrenzende Bauteile wie z.B. Fenster, Türen etc. sind schlagregendicht auszuführen. Selbstklebendes, vorkomprimiertes Fugendichtband auf das angrenzende Bauteil aufkleben und anschließend die Dämmplatten mit Druck ansetzen. Das Fugendichtband ist bündig mit der Vorderkante der Dämmplatte anzuschließen. Die Armierungs- und Putzschicht ist vom angrenzenden Bauteil zu trennen. Das Fugendichtband ist entsprechend der Fugenbreite auszuwählen. Die maximale Fugenbreite darf im eingebauten Zustand nicht überschritten werden. Produkte: _ maxit Fugendichtband 15/2-6 für Fugenbreiten von 2-6mm _ maxit Fugendichtband 15/3-9 für Fugenbreiten von 3-9mm _ maxit Fugendichtband 20/5-12 für Fugenbreiten von 5-12mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.40	Gewebe-Anputzleisten Teleskop Universal

|  | liefern und einbauen. Selbstklebende Leisten für WDVS-Systemanschlüsse mit Edelkratzputz (maxit ip 52) an angrenzende Bauteile, wie z.B. Türen, Fenster, etc., lot- und fluchtrecht anbringen. Die Schichtstärke der Armierungslage ist so zu wählen, dass die Endbeschichtung mit dem Profil abschließt. Anwendungsbereich: Mittig Mauerwerk für Fenster/Türen bis 10 m², mauerwerksbündig und vorgesetzte Fenster/Türen bis 2 m². Produkt: maxit Teleskop-Gewebeleiste Universal |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.50	Putzabschlussprofil PAR

|  | PVC-Profile liefern und lot- und fluchtgerecht einbauen für die senkrechte Abgrenzung des Putzes gegen zurückliegende Flächen (z.B. Faschen) oder Abschluss der Putz-Wandflächen gegen andere Materialien des Baukörpers. Weiterer Anwendungsbereich ist der Abschluss einer Öffnung mit Rundbogen. Hinweis: Die maxit Abschlussprofile PAR sind außerdem speziell für Putzsysteme mit mineralischem Edelkratzputz maxit ip 52 geeignet. Für Aufbaustärke: 14 mm Produkt: maxit Putzabschlussprofil PAR |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.3.60	Gewebe-Dehnfugenprofil für Edelkratzputz

|  | liefern und lot- und fluchtgerecht anbringen. Das Profil wird direkt auf die Dämmplatte gespachtelt, wobei die Schichtstärke des Edelkratzputzauftrags zu beachten ist. Produkt: maxit Dehnfugenprofil Edelkratzputz |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.70	Montagequader

|  | liefern und montieren. Als fachgerechte Druck- und Montageunterlage. Querschnitt 198X198 mm. Druckfestigkeit 2,3 N/mm², WLG 040. Produkt: maxit Quadroline Montagequader |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.80	PS-Montagezylinder

|  | liefern und einbauen in PS-WDV-Systeme. Als fachgerechte Montageunterlage für leichte Befestigungen, wie z.B. Rohrschellen, Beleuchtungskörper, Werbetafeln, ... Durchmesser 70 mm. Produkt: maxit ZyRillo Montagezylinder maxit DoPurCol PU-Kleber |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

***Bedarfsposition ohne GP***

1.3.90	Universal-Montageplatten

|  | liefern und einbauen. Die Universalmontageplatte eignet sich für die wärmebrückenfrei Montage von schwereren Bauteilen wie Geländer, Schutzgitter, Markisen, Beleuchtungskörper, Werbetafeln etc. Größe 120 x 250 mm, WLG 040, UMP besteht aus Polyurethan-Hartschaum mit ein- bzw. aufgeschäumten Phenolharzplatten. Dämmstoffdicke ..............mm Produkte: maxit Universalmontageplatte |
| --- | --- |

St	..............................	nur E.-Preis

1.3.100	Fensterbänke Alu

|  | liefern und fachgerecht montieren. Einschl. Antidröhnband und Fensterbankabdichtung. Die seitlichen Bordprofile werden in separater Position abgerechnet. Ab einer Fensterbanklänge von 1,50 m sind Fensterbankhalter, ab 3,00 m maxit Stoßverbinder erforderlich und in die Einheitspreise einzurechnen. Ausladung: .......... mm Produkte: maxit Alu-Fensterbank: _ pulverbeschichtet Farbe Ral 9016 (verkehrsweiß) _ eloxiert (natur EV1) _ eloxiert (dunkelbronce) _ eloxiert (mittelbronce) maxit Antidröhnband maxit Montagschrauben maxit Fensterbankdichtung maxit Fensterbankhalter |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.110	Alu-Gleitabschlussprofil

|  | für maxit Alu-Fensterbänke liefern und einbauen. Ideal für die Aufnahme thermischer Längenänderungen. Ausladung: .................... mm Produkte: maxit Alu-Gleitabschlussprofil: _ eloxiert (natur EV1) _ eloxiert (dunkelbronce) _ eloxiert (mittelbronce) |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.3 EINBAUTEILE / DETAILTECHNIK | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.4	OBERPUTZ UND FARBE

1.4.10	Edelkratzputz weiß maxit ip 52

|  | Aufbringen und planebenes Verziehen eines weißen, dickschichtigen Edelkratzputzes in Korngrößen von 2, 3, 4, 6, 8 mm auf den hierfür vorbereiteten Untergrund nach Herstellerrichtlinien. Schichtdicke ca. 15 mm. Nach ausreichender Erhärtung des Putzes diesen mit geeignetem Nagel-Kratzbrett vollflächig auf eine Schichtdicke von ca. 10 mm herunterkratzen und strukturieren. Aushärtung abwarten bis Kornsprung möglich. Heruntergekratztes Material geht in das Eigentum des AN über und wird von ihm der Vorschriften entsprechend entsorgt. Druckfestigkeitsklasse CS I nach EN 998-1. Korngröße: ___________mm Produkt: maxit ip 52 Edelkratzputz weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.20	Zulage Putz hell eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.30	Zulage Putz mittel eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.40	Zulage Putz kräftig eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.50	Leibungen Oberputz

|  | Liefern und Auftragen von Oberputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.4.60	Farbanstrichsystem auf Filzputz im Sockelbereich

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich im Sockelbereich. Mindeststandzeit Filzputz je nach Witterung beachten. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe top maxit Siliconharzfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.70	Zulage Farbe hell eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.80	Zulage Farbe mittel eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.90	Zulage Farbe kräftig eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.4 OBERPUTZ UND FARBE | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.5	RAPPORTARBEITEN

1.5.10	Facharbeiter Mitellohn

|  | Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen. Mittellohn Facharbeiter |
| --- | --- |

Std	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.5 RAPPORTARBEITEN | .............................. |
| --- | --- |

_______________

Zusammenstellung Gewerk 1 WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM

| Titel 1.1 | UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.2 | FASSADENDÄMMARBEITEN | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.3 | EINBAUTEILE / DETAILTECHNIK | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.4 | OBERPUTZ UND FARBE | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.5 | RAPPORTARBEITEN | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+ % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

# Text boxes

August 2008

renoline PS speedy Edelkratzputz