Tel.:

Fax:

Projekt: F-D_maxit_Stamm-LV_WDVS

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

(Mit klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt)

1	WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM	3

1.1	UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG	4

1.2	FASSADENDÄMMUNG / ARMIERUNGSLAGE	7

1.3	EINBAUTEILE / DETAILTECHNIK	62

1.4	OBERPUTZ UND FARBE	84

1.5	KERAMISCHE BEKLEIDUNG	104

1.6	LÜFTUNGSELEMENTE	107

1.7	KELLERDECKENDÄMMUNG	110

1.8	RAPPORTARBEITEN	116

Zusammenstellung Gewerk 1 WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM	117

1	WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM

VORBEMERKUNGEN

Grundlage der Ausschreibung ist das Wärmedämm-Verbundsystem der Firma maxit Deutschland GmbH gemäß bauaufsichtlicher Zulassung. Für die Ausführung sind die Herstellerrichtlinien, die Regeln der Technik, sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten. Insbesondere gelten: - die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt bzw. Europäische Technische Zulassung (ETA) und zugehöriges Nationales Anwendungsdokument (NAD) vom DIBt. - die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers / Herstellerrichtlinien - die Vorschriften der VOB - DIN 55699 „Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen“ - DIN 1055 Einwirkungen auf Tragwerke, Teil 4: Windlasten - die allgemein anerkannten Regeln der Technik - die besonderen technischen Vorbemerkungen Die geforderten Nachweise, wie z.B. bauaufsichtliche Zulassung oder ggfs. Prüfzeugnis der Stoßfestigkeit, hat die ausführende Firma vor Beginn der Arbeiten zu erbringen. Wenn nichts anderes in den Leistungspositionen beschrieben, besteht die Leistung aus Lieferung und fachgerechte Anbringung der in der Position beschriebenen und benötigten Materialien. Ist eine Verdübelung erforderlich, so darf diese nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung und den Bemessungsregeln der DIN 1055-4 durchgeführt werden. Systemkonforme Anschlusslösungen werden auf der maxit-Homepage [ http://www.maxit.de ] bzw. in der Broschüre "Detaillösungen" von maxit aufgeführt. Die Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters (Herstellerrichtlinien) sind zu beachten. Der Verarbeiter hat sich vor Ausführung seines Gewerkes davon zu überzeugen, dass der bauliche Untergrund oder Vorleistungen den Voraussetzungen für sein Gewerk entsprechen. Evtl. Bedenken sind dem Auftraggeber vor Ausführung schriftlich mitzuteilen. Die Gebäudehöhe beträgt .............. m über Oberkante Gelände. Das Wärmedämm-Verbundsystem wird auf folgenden Untergründen aufgebracht: ...................................................................................

1.1	UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

1.1.10	Untergrundprüfung

|  | Vor der Verarbeitung des maxit Dämmsystems ist der Untergrund auf Maßtoleranzen und Tragfähigkeit zu überprüfen und ggf. bei Verschmutzung durch Staub und lose Teile zu reinigen. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.20	Nassreinigung mit Hochdruck

|  | Vorhandene Wandfläche mit Wasserhochdruckreiniger kalt reinigen. Bei vorhandenem Dispersionsanstrich mit einem Druck von mind. 100 bar arbeiten. Nicht festhaftenden Farbanstrich vollständig entfernen. Schmutzwasser und abgelösten Farbanstrich entsprechend den örtlichen Bestimmungen auffangen und fachgerecht entsorgen. Evt. vorhandenen Waschschleier nach dem Trocknen gründlich abkehren. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.30	Hohlstellen beseitigen

|  | Hohlstellen im vorhandenen Putz entfernen und Fehlstellen mit Kalkzementmörtel ausgleichen. Produkte: maxit ip 18 E |
| --- | --- |

m2	..............................	..............................

1.1.40	Leibungsmauerwerk abstemmen

|  | Für anschließende Leibungsdämmung. Mittels Trennschneider o.ä. seitlich eine senkrechte Schnittkante bis auf die Tiefe des Fensterrahmens ausbilden für anschließende Aufnahme der Leibungsdämmung. Leibungsmauerwerk ausbrechen bis Unterkante Rollladenkasten und Bauschutt fachgerecht entsorgen. Breite des Ausbruchs: ca. ….. cm Tiefe bis Fensterrahmen: ca. ….. cm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.1.50	Entfernen von Altputzflächen

|  | mechanisch mit leichtem Gerät vollständig bis zum Putzgrund. Der anfallende Schutt ist aufzunehmen und gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. Mittlere Putzdicke .......... mm Putzart ................................. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.60	Entfernen von Altputzflächen an Leibungen

|  | Altputz an den Fensterlaibungen abstemmen. Der anfallende Schutt ist aufzunehmen und gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. Leibungstiefe: .......................im Mittel. Putzstärke: ........................ im Mittel. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.1.70	Trockenreinigung durch Abkehren

|  | der Wandflächen mit Stahlbesen. Staub mit Druckluft oder durch Absaugen entfernen |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.80	Toleranzen ausgleichen

|  | Untergrundtoleranzen und Fehlstellen von mehr als 10 mm mit Kalkzementmörtel ausgleichen. Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1 (alt: P II). Produkte: maxit ip 18 E maxit ip 18 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.90	Haftsperrgrund

|  | Haftsperrgrund liefern und nach Herstellervorschrift unverdünnt auftragen. Produkt: maxit prim 1010 Haftsperrgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.100	Tiefgrund

|  | Leicht sandende, aber tragfähige, poröse, saugende Putze unverdünnt und satt mit maxit Tiefgrund verfestigen. Produkt: maxit prim 1070 Tiefgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1 UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.2	FASSADENDÄMMUNG / ARMIERUNGSLAGE

***Bedarfsposition***

1.2.10	Speedy-Logistik für Dämmplatten

|  | Dämmplatten nicht auf dem Boden lagern, sondern außen am Gerüst mit zugelassenem Lagerungssystem. Produkt: maxit speedy-Bag-Logistik (EPS) maxit speedy-Korb-Logistik (MW) |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.20	Alu-Sockelabschlussprofil

|  | Liefern und Montieren von ALU-Sockelabschlussprofilen. Die Profile sind waagerecht und fluchtgerecht mit 3 V2A -Schlagdübel pro lfm zu befestigen. Hohlstellen sind mit Ausgleichsstücken zu hinterlegen. Die Profile sind mit Stoßverbinder zu verbinden. Der Abstand zwischen den Profilen beträgt > 2 mm. Dämmstoffdicke: __ mm Produkte: maxit ALU-Sockelabschlussprofil maxit ALU-Sockeleckprofile maxit V2A-Schlagdübel maxit Ausgleichsstück maxit Sockelprofilverbinder |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.30	Alu-Sockelabschlussprofil für gebogene Wände

|  | Liefern und Montieren von ALU-Sockelabschlussprofilen. Die Profile sind an die Rundung der Außenwand anzupassen und waagerecht mit 3 V2A -Schlagdübel pro lfm zu befestigen. Hohlstellen sind mit Ausgleichsstücken zu hinterlegen. Die Profile sind mit Stoßverbinder zu verbinden. Der Abstand zwischen den Profilen beträgt > 2 mm. Dämmstoffdicke: __ mm Radius der Wand: __ m Produkte: maxit ALU-Sockelabschlussprofil für gebogene Wände maxit ALU-Sockeleckprofil maxit V2A-Schlagdübel maxit Ausgleichsstück maxit Sockelprofilverbinder |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.40	PVC-Sockelabschlussprofil incl. Gewebeleiste mit Tropfkante

|  | Liefern und Montieren von Sockelabschlussprofilen aus PVC incl. zugehöriger Anputzleiste für WDV-Systeme mit Dämmstoffdicken zwischen 50mm und 160mm. Für Dämmstoffdicken 170 mm bis 200 mm ist eine zusätzliche Verlängerung erforderlich. Die Profile sind waagerecht und fluchtgerecht nach Hersteller-Richtlinien zu befestigen. Hohlstellen sind mit Ausgleichsstücken zu hinterlegen. Dämmstoffdicke: __ mm Produkte: maxit PVC-Sockelabschlussprofil incl. Gewebeleiste mit Tropfkante maxit V2A-Schlagdübel maxit Steckverbinder maxit Eckverbinder maxit Verlängerung für PVC-Sockelabschlussprofil (bei Dämmung >160mm) |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.50	PVC-Sockelkantenprofil mit Gewebe und Tropfkante

|  | Liefern und Montieren von Sockelkantenprofilen aus PVC für die wärmebrückenfreie Ausbildung abgesetzter Sockelflächen. Profil zwischen Perimeterdämmung und Wanddämmung einschieben oder zwischen Wanddämmung und PVC-Sockel-Montagewinkel. Ausladung 59 mm, mit Gewebe und Tropfkante für Dämmstoffdicken 60 bis 160 mm. Produkte: maxit PVC-Sockelkantenprofil mit Gewebe undTropfkante maxit Steckverbinder maxit Eckverbinder |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.60	Sockelabschlussprofil Keramik

|  | Liefern und Montieren von Sockelabschlussprofilen aus PVC incl. zugehöriger Anputzleiste für WDV-Systeme mit keramischer Bekleidung und Dämmstoffdicken zwischen 40mm und 140mm. Für Dämmstoffdicken 150 mm bis 180 mm ist eine zusätzliche Verlängerung erforderlich. Die Profile sind waagerecht und fluchtgerecht nach Hersteller-Richtlinien zu befestigen. Hohlstellen sind mit Ausgleichsstücken zu hinterlegen. Dämmstoffdicke: __ mm Produkte: maxit Sockelabschlussprofil Keramik maxit Sockel-Gewebeleiste Keramik maxit V2A-Schlagdübel maxit Steckverbinder maxit Eckverbinder maxit Verlängerung für PVC-Sockelabschlussprofil (bei Dämmung >140mm) |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.70	EPS 035 WDV

|  | Liefern und Anbringen von Polystyrol Hartschaumplatten WLG 035 (Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK) entsprechend den Qualitätsanforderungen vom Fachverband für Wärmedämm-Verbundsysteme. Dämmplatten mit mineralischem Kleber nach Herstellerrichtlinien auf den Untergrund kleben. Die Dämmplatten sind in der Fläche und im Detailbereich z.B. Gebäudekanten, Türleibungen etc. fugenlos und im Verband zu verlegen. Nicht zu vermeidende Fugen sind mit maxit Füllschaum auszufüllen. Wichtig: Die Dämmplatten sind vor dem Ansteifen des Klebemörtels unter Einschwimmen zu verlegen. Dämmplattendicke: ___ mm Produkte: maxit PS speedy WLG 035 Polystyrol-Hartschaumplatte maxit multi 285 / 290E / 291 E speedy / 292 / 293E clean maxit Füllschaum B1 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.80	EPS 035 WDV SILENCE

|  | Liefern und Anbringen von elastifizierten Polystyrol Hartschaumplatten WLG 035 (Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK) mit verbesserten Schalldämmeigenschaften entsprechend den Qualitätsanforderungen vom Fachverband für Wärmedämm- Verbundsysteme. Dämmplatten mit mineralischem Kleber nach Herstellerrichtlinien auf den Untergrund kleben. Die Dämmplatten sind in der Fläche und im Detailbereich z.B. Gebäudekanten, Türleibungen etc. fugenlos und im Verband zu verlegen. Nicht zu vermeidende Fugen sind mit maxit Füllschaum auszufüllen. Wichtig: Die Dämmplatten sind vor dem Ansteifen des Klebemörtels unter Einschwimmen zu verlegen. Dämmplattendicke: ___ mm Produkte: maxit PS silence speedy WLG 035 Fassaden-Schalldämmplatte maxit multi 285 / 290E / 291 E speedy / 292 / 293E clean maxit Füllschaum B1 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.90	EPS 035 WDV POR

|  | Liefern und Anbringen von elastifizierten Polystyrol Hartschaumplatten WLG 035 (Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK) mit verbesserten Schalldämmeigenschaften entsprechend den Qualitätsanforderungen vom Fachverband für Wärmedämm- Verbundsysteme. Dämmplatten mit mineralischem Kleber nach Herstellerrichtlinien auf den Untergrund kleben. Die Dämmplatten sind in der Fläche und im Detailbereich z.B. Gebäudekanten, Türleibungen etc. fugenlos und im Verband zu verlegen. Nicht zu vermeidende Fugen sind mit maxit Füllschaum auszufüllen. Wichtig: Die Dämmplatten sind vor dem Ansteifen des Klebemörtels unter Einschwimmen zu verlegen. Dämmplattendicke: ___ mm Produkte: maxit por speedy WLG 035 Fassaden-Schalldämmplatte in grau maxit multi 285 / 290E / 291 E speedy / 292 / 293E clean maxit Füllschaum B1 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.100	EPS 032 WDV POR

|  | Liefern und Anbringen von elastifizierten Polystyrol Hartschaumplatten WLG 032 (Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/mK) mit verbesserten Schalldämmeigenschaften entsprechend den Qualitätsanforderungen vom Fachverband für Wärmedämm- Verbundsysteme. Dämmplatten mit mineralischem Kleber nach Herstellerrichtlinien auf den Untergrund kleben. Die Dämmplatten sind in der Fläche und im Detailbereich z.B. Gebäudekanten, Türleibungen etc. fugenlos und im Verband zu verlegen. Nicht zu vermeidende Fugen sind mit maxit Füllschaum auszufüllen. Wichtig: Die Dämmplatten sind vor dem Ansteifen des Klebemörtels unter Einschwimmen zu verlegen. Dämmplattendicke: ___ mm Produkte: maxit por speedy WLG 032 Fassaden-Schalldämmplatte in grau maxit multi 285 / 290E / 291 E speedy / 292 / 293E clean maxit Füllschaum B1 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.110	EPS 040 WDV

|  | Liefern und Anbringen von Polystyrol Hartschaumplatten WLG 040 (Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK) entsprechend den Qualitätsanforderungen vom Fachverband für Wärmedämm-Verbundsysteme. Dämmplatten mit mineralischem Kleber nach Herstellerrichtlinien auf den Untergrund kleben. Die Dämmplatten sind in der Fläche und im Detailbereich z.B. Gebäudekanten, Türleibungen etc. fugenlos und im Verband zu verlegen. Nicht zu vermeidende Fugen sind mit maxit Füllschaum auszufüllen. Wichtig: Die Dämmplatten sind vor dem Ansteifen des Klebemörtels unter Einschwimmen zu verlegen. Dämmplattendicke: ___ mm Produkte: maxit PS speedy WLG 040 Polystyrol-Hartschaumplatte maxit multi 285 / 290E / 291 E speedy / 292 / 293E clean maxit Füllschaum B1 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.120	EPS 040 WDV SILENCE

|  | Liefern und Anbringen von elastifizierten Polystyrol Hartschaumplatten WLG 040 (Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK) mit verbesserten Schalldämmeigenschaften entsprechend den Qualitätsanforderungen vom Fachverband für Wärmedämm- Verbundsysteme. Dämmplatten mit mineralischem Kleber nach Herstellerrichtlinien auf den Untergrund kleben. Die Dämmplatten sind in der Fläche und im Detailbereich z.B. Gebäudekanten, Türleibungen etc. fugenlos und im Verband zu verlegen. Nicht zu vermeidende Fugen sind mit maxit Füllschaum auszufüllen. Wichtig: Die Dämmplatten sind vor dem Ansteifen des Klebemörtels unter Einschwimmen zu verlegen. Dämmplattendicke: ___ mm Produkte: maxit PS silence speedy WLG 040 Fassaden-Schalldämmplatte maxit multi 285 / 290E / 291 E speedy / 292 / 293E clean maxit Füllschaum B1 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.130	EPS 040 WDV Schienensystem

|  | Liefern und Anbringen von Polystyrol Hartschaumplatten WLG 040 (Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK) Format: 50 x 50 cm, mit maxit Halteleisten Kunststoff und maxit Verbindungsleisten Kunststoff, sowie Schraub- bzw. Schlagdübel entsprechend dem Untergrund nach Herstellerrichtlinie liefern und fluchtrecht bzw. lotrecht anbringen. Es ist ein Klebepunkt mit Klebemörtel in der Mitte der Platte erforderlich. Im Randbereich ist eine Dübelung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung erforderlich. Dämmplattendicke : ___ mm Produkte: maxit Polystyrol-Hartschaumplatte Typ S, WLG 040 maxit multi 285 / 290E / 291 E speedy / 292 / 293E clean maxit Halteleiste - Kunststoff maxit Verbindungsleiste – Kunststoff |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.140	EPS 035 WDV Schienensystem

|  | Liefern und Anbringen von Polystyrol Hartschaumplatten WLG 035 (Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK) Format: 50 x 50 cm, mit maxit Halteleisten Kunststoff und maxit Verbindungsleisten Kunststoff, sowie Schraub- bzw. Schlagdübel entsprechend dem Untergrund nach Herstellerrichtlinie liefern und fluchtrecht bzw. lotrecht anbringen. Es ist ein Klebepunkt mit Klebemörtel in der Mitte der Platte erforderlich. Im Randbereich ist eine Dübelung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung erforderlich. Dämmplattendicke: ___ mm Produkte: maxit Polystyrol-Hartschaumplatte Typ S, WLG 035 maxit multi 285 / 290E / 291 E speedy / 292 / 293E clean maxit Halteleiste - Kunststoff maxit Verbindungsleiste – Kunststoff |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.150	MW-L 040 Mineralwolle-Lamellenplatten

|  | Liefern und Anbringen von werksseitig beidseitig beschichteten maxit Mineralwolle-Lamellenplatten WLG 040 "Speedy" nach EN 13162, Anwendungstyp WD, Format 1200 x 200 mm, nicht brennbar nach DIN 4102 – A1. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,041 W/mK. Dämmplatten mit mineralischem Kleber nach Herstellerrichtlinien auf den Untergrund kleben. Die Dämmplatten sind in der Fläche und im Detailbereich z.B. Gebäudekanten, Türleibungen etc. fugenlos und im Verband zu verlegen. Nicht zu vermeidende Fugen mit Dämmstoff ausfüllen. Wichtig: Die Dämmplatten sind vor dem Ansteifen des Klebemörtels unter Einschwimmen anzubringen. Dämmplattendicke: ___ mm Produkte: maxit MW speedy WLG 040 Mineralwolle-Lamellenplatten maxit multi 285/292 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.160	MW-P 035 speedy Mineralwolle-Schalldämmplatten

|  | Liefern und Anbringen von maxit Mineralwolleplatten MW-P WLG 035 nach EN 13162 mit verbesserter schalldämmender Wirkung und werksseitig aufgebrachter Spezialbeschichtung auf der Klebeseite, Anwendungstyp WV, Format 1200 x 400 mm, nicht brennbar nach DIN 4102 - A1. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/mK. Dämmplatten mit mineralischem Kleber nach Herstellerrichtlinien auf den Untergrund kleben. Die Dämmplatten sind in der Fläche und im Detailbereich z.B. Gebäudekanten, Türleibungen etc. fugenlos und im Verband zu verlegen. Nicht zu vermeidende Fugen mit Dämmstoff ausfüllen. Dämmplattendicke: ___ mm Produkte: maxit MW-P speedy WLG 035 Mineralwolle-Schalldämmplatte maxit multi 285 / 292 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.170	MW-P 040 Schienensystem

|  | Liefern und Anbringen von maxit Mineralwolleplatten MW-P WLG 040, Typ S, nach EN 13162, Anwendungstyp HD, Format 800 x 625 mm, nicht brennbar nach DIN 4102 - A 1, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/mK. Dämmplatten mit maxit Alu-Halteleisten und maxit Alu-Verbindungsleisten, sowie Schraub- bzw. Schlagdübel entsprechend dem Untergrund nach Herstellerrichtlinie liefern und fluchtrecht bzw. lotrecht anbringen. In der Mitte der Platte ist ein Klebepunkt mit Klebemörtel erforderlich. Im Randbereich ist eine Dübelung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung erforderlich. Dämmplattendicke: ___ mm Produkte: maxit Mineralwolleplatten MW-P Typ S, WLG 040 maxit multi 285 / 292 maxit Halteleiste – ALU maxit Verbindungsleiste - ALU |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.180	Zulage Brandbarriere über Fenstersturz

|  | Bei Dämmstoffdicken über 100 mm muss aus Brandschutzgründen oberhalb jeder Öffnung im Bereich der Stürze eine nicht brennbare Brandbarriere aus Mineralwolle (DIN 4102-A) eingebaut werden. Hierfür ist ein mindestens 200 mm hoher und mindestens 300 mm seitlich überstehender Mineralwollestreifen vollflächig zu verkleben. Für die Dämmung der Sturzunterseite ist ebenfalls Mineralwolle (DIN 4102-A) zu verwenden. Hinweis: Anschlussdetails sind z.B. in der Technischen Systeminfo Nr. 6 "Brandschutz" vom Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme aufgeführt. Dämmstärke: __ mm Leibungstiefe: __ mm Produkte: maxit MW speedy WLG 040 Mineralwolle-Lamellenplatten maxit multi 285 / 290E / 291 E speedy / 292 / 293E clean |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.190	Zulage Brandbarriere Fensterleibung umlaufend

|  | Bei Dämmstoffdicken über 100 mm und Lage des Fensterrahmens in der Dämmstoffebene muss aus Brandschutzgründen bei jeder Öffnung umlaufend eine nicht brennbare Brandbarriere aus Mineralwolle (DIN 4102-A) eingebaut werden. Hierfür ist ein mindestens 200 mm breiter Mineralwollestreifen vollflächig zu verkleben. Hinweis: Anschlussdetails sind z.B. in der Technischen Systeminfo Nr. 6 "Brandschutz" vom Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme aufgeführt. Dämmplattendicke: __ mm Produkte: maxit MW speedy WLG 040 Mineralwolle-Lamellenplatten maxit multi 285 / 290E / 291 E speedy / 292 / 293E clean |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.200	Zulage Brandbarriere bei Brandwand

|  | Bei Dämmstoffdicken über 100 mm muss zur Überbrückung von Brandwänden eine nicht brennbare Brandbarriere aus Mineralwolle (DIN 4102-A) eingebaut werden. Hierfür ist ein Mineralwollestreifen im Bereich der Brandwand vollflächig zu verkleben. Die Breite der Brandbarriere richtet sich nach der Dicke der Brandwand, beträgt aber mindestens 200 mm. Hinweis: Anschlussdetails sind z.B. in der Technischen Systeminfo Nr. 6 "Brandschutz" vom Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme aufgeführt. Dämmstärke: __ mm Breite des Brandriegels: __ mm (mind. 200mm und >= Stärke der Brandwand) Produkte: maxit MW speedy WLG 040 Mineralwolle-Lamellenplatten maxit multi 285 / 290E / 291 E speedy / 292 / 293E clean |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.210	Zulage für umlaufenden Brandriegel

|  | Bei Dämmstoffdicken über 100 mm darf die Ausführung von Mineralwollestürzen oberhalb jeder Öffnung entfallen, wenn stattdessen mindestens in jedem 2. Geschoss ein horizontal um das Gebäude umlaufender Brandriegel angeordnet wird. Der Brandriegel muss aus einem mindestens 200 mm hohen und vollflächig angeklebten Mineralwolle-Lamellenstreifen bestehen (Brandverhalten Klasse A1 oder A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1). Der Dämmstoffstreifen ist so anzuordnen, dass der Abstand zwischen Unterkante Fenstersturz und Unterkante Brandriegel maximal 50 cm beträgt. Kantenbereiche über Öffnungen sind dabei mit Gewebeeckwinkeln zu verstärken. Hinweis: Anschlussdetails sind z.B. in der Technischen Systeminfo Nr. 6 "Brandschutz" vom Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme aufgeführt. Dämmstärke: __ mm Produkte: maxit MW speedy WLG 040 Mineralwolle-Lamellenplatten maxit multi 285 / 290E / 291 E speedy / 292 / 293E clean |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.220	Leibungsdämmung

|  | bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe : ___ mm Bei Lage des Fensters innerhalb Wandquerschnitt: Dämmstoffdicke Leibung: ___ mm Hinweis: Ausführung dann am besten mit systemzugehörigen maxit-Leibungsdämmplatten. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.230	Leibungsdämmplatte EPS

|  | Dämmplatten aus stabilem und sehr dichtem expandiertem Polystyrol-Hartschaum nach EN 13163, B1 - schwer entflammbar, WLG 035, für Leibungen liefern und einbauen. Format: 50x100 cm. Dämmstoffdicken 20 bzw. 30 mm. Plattendicke: ___ mm Leibungstiefe: ___ mm Produkt: maxit PS Dämmplatte für Leibungen WLG 035 maxit multi 285 / 290E / 291 E speedy / 292 / 293E clean maxit Füllschaum B1 |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.240	Leibungsdämmplatte MW

|  | Dämmplatten aus Mineralwolle nach EN 13162 mit stabilem Dämmkern für Leibungen liefern und einbauen. Format 120x50 cm. Dämmstoffdicken 20, 30, 40, 50 mm. Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/mK. Plattendicke: ___ mm Leibungstiefe: ___ mm Produkt: maxit MW Leibungsdämmplatte WLG 035 maxit multi 285 / 292 |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.250	Leibungs-Eckelemente in Sandwichkontruktion

|  | für die direkte Befestigung der Führungsschienen von Rollläden und Sonnenschutzlamellen liefern und einbauen. Leibungselemente als Sandwichkonstruktion bestehend aus Glasfaser-Verbundwerkstoff mit hochfestem Polystyrolkern. Ecke und Leibung bereits für Deckputzauftrag vorbereitet. Dämmstärke Fassade: ___ mm Dämmstärke Leibung: ___ mm Leibungstiefe gesamt: ___ mm Die genauen Maße der Leibungen sind an der Baustelle zu nehmen. Produkte: maxit Leibungselement maxit multi 285 / 290E / 291 E speedy / 292 / 293E clean maxit Füllschaum B1 |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.260	Leibungs-Winkel

|  | aus hochfestem EPS-Hartschaum für die direkte Befestigung der Führungsschienen von Rollläden und Sonnenschutzlamellen liefern und lot- und fluchtgerecht einbauen. Der Leibungswinkel wird mit Schrauben direkt auf dem Fensterrahmen befestigt. Der Zwischenraum zwischen Platte und Leibungsmauerwerk ist mit Dämmstoff auszufüllen. Dämmstärke Fassade: ___ mm Leibungstiefe gesamt: ___ mm Produkt: maxit Leibungswinkel |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.270	maxit Schürzen-Element EPS

|  | bestehend aus expandierten Polystyrol (EPS) mit integrierter Bewehrung und Beschichtung aus Glasfaser-Verbundwerkstoff liefern und fachgerecht einbauen. Optimale Sturzausbildung im Bereich von Sonnenschutz und Rollladen, incl. fertiger Putzbeschichtung auf der Rück- und Unterseite. Standart-Elementhöhe 500 mm, Elementdicken von 30 bis 100 mm (Schrittweite 10 mm), Aufdopplung auf Gesamtdämmstärke optional (Dicke der Aufdopplung = Gesamtdämmstärke abzgl. Elementdicke). Elementdicke: __ mm Dämmstärke gesamt: __ mm Dicke der Aufdopplung: __ mm Höhe der Aufdopplung: __ mm Produkte: maxit Schürzen-Element EPS maxit multi Klebe- und Armierungsmörtel |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.280	maxit Balkon-Element EPS

|  | bestehend aus expandierten Polystyrol (EPS) mit integrierter Bewehrung und Beschichtung aus Glasfaser-Verbundwerkstoff liefern und fachgerecht einbauen. Optimale Sturzausbildung im Bereich von Sonnenschutz und Rollladen unterhalb von Balkon-Kragplatten, incl. fertiger Putzbeschichtung auf der Rück- und Unterseite. Elementhöhe bis max. 340 mm, Elementdicken von 30 bis 100 mm (Schrittweite 10 mm), Elementdicke: __ mm Produkte: maxit Balkon-Element EPS maxit multi Klebe- und Armierungsmörtel Befestigungsmittel |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.290	maxit PS speedy silence Wandschutzsystem

|  | Die maxit-eigene Wandschutzlösung für mechanisch höher belastete Bereiche mit mineralischem Armierungsmörtel herstellen. Aufbau: Im Bereich des Wandschutzes muss die darunter liegende Dämmstoffdicke 10 mm dünner gewählt werden (Dämmstoffplatten = separate Position). Darauf wird der maxit Klebe- und Armierungsmörtel mit einer Stärke von 10 mm appliziert. In den Armierungsmörtel wird das maxit Armierungsgewebe 8x8 faltenfrei im äußeren Drittel mit 10 cm Stoßüberlappung eingelegt. Vor Weiterbeschichtung des Wandschutzbereichs ist die Mindeststandzeit des verwendeten Armierungsmörtels einzuhalten. Die hierauf folgende Armierungslage des WDV-Systems wird in separater Position aufgeführt. Das geprüfte Wandschutzsystem erfüllt die Nutzungskategorie I mit einer Stoßfestigkeit von mehr als 10 Joule. Produkte: maxit multi 291 E speedy, multi 290 E oder multi 293 E clean maxit Armierungsgewebe 8x8 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.300	maxit MW speedy Wandschutzsystem

|  | Die maxit-eigene Wandschutzlösung für mechanisch höher belastete Bereiche mit mineralischem Armierungsmörtel herstellen. Aufbau: Im Bereich des Wandschutzes muss die darunter liegende Dämmstoffdicke 10 mm dünner gewählt werden (Dämmstoffplatten = separate Position). Darauf wird der maxit Klebe- und Armirungsmörtel mit einer Stärke von 10 mm appliziert. In den Armierungsmörtel wird das maxit Armierungsgewebe 8x8 faltenfrei im äußeren Drittel mit 10 cm Stoßüberlappung eingelegt. Vor Weiterbeschichtung des Wandschutzbereichs ist die Mindeststandzeit des verwendeten Armierungsmörtels einzuhalten. Die hierauf folgende Armierungslage des WDV-Systems wird in separater Position aufgeführt. Das geprüfte Wandschutzsystem erfüllt die Nutzungskategorie I mit einer Stoßfestigkeit von mehr als 10 Joule. Produkte: maxit multi 285 oder multi 292 maxit Armierungsgewebe 8x8 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.310	Zulage Deckenuntersicht dämmen

|  | Zulage für das Anbringen der Dämmplatten „über Kopf“ an Deckenuntersichten. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.320	Zulage Dämmung anschrägen

|  | im Bereich des Dach-Wand-Anschlusses. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.330	Zulage Dämmung runde Wände

|  | Zulage für das Anbringen der Dämmplatten bei runden Wänden. Radius Wand: __ m |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.340	Zulage Sparren aussparen

|  | in der Dämmebene im Bereich des Dach-Wand-Anschlusses. |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.2.350	Zulage Spezialkleber multi 275

|  | zur Verklebung von Dämmplatten auf schwierigen Untergründen, vorzugsweise auf kalziumsilikatgebundenen und zementgebundenen Untergründen bzw. Platten. Produkt: maxit multi 275 WDVS-Spezialkleber |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.360	Zulage dispersionsgebundener Spezialkleber für Holzuntergründe

|  | Lösemittelfreier einkomponentiger, pastöser Kleber auf Dispersionsbasis für WDV-Systeme zum Verkleben / Ansetzen von maxit EPS-Platten PS / PS speedy, maxit Mineralwolleplatten MW-P, MW-DP und MW-Lamellenplatten. Untergründe: organisch gebundene Holzwerkstoff-, Holzmehrschicht- oder Baufurniersperrholzplatten, zement- bzw. gipsgebundene Holzwerkstoffplatten (Stärke ≥12 mm), Gipsfaserplatten, kunststoffgebundene Untergründe oder keramischen Bekleidungen. Hinweis: Bei glasierten, keramischen Bekleidungen ist eine zusätzliche Dübelung erforderlich (= separate Position). Produkt: maxit multi 272, zementfreier WDVS-Kleber für Holzuntergründe |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.370	Dübelung PS speedy bis 10m, Windzone 1

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw. unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des Systemherstellers Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 10 m Windzone 1 Dämmstoff: maxit PS speedy / PS por speedy oder PS silence speedy Erforderliche Dübelmenge: 6 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.380	Dübelung PS speedy bis 10m, Windzone 2

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw. unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 10 m Windzone 2 Dämmstoff: maxit PS speedy / PS por speedy oder PS silence speedy Erforderliche Dübelmenge: 8 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.390	Dübelung PS speedy bis 10m, Windzone 3

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw. unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 10 m Windzone 3 Dämmstoff: maxit PS speedy / PS por speedy oder PS silence speedy Erforderliche Dübelmenge: 8 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.400	Dübelung PS speedy bis 18m, Windzone 1

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw. unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 18 m Windzone 1 Dämmstoff: maxit PS speedy / PS por speedy oder PS silence speedy Erforderliche Dübelmenge: 8 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.410	Dübelung PS speedy bis 18m, Windzone 2

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw. unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 18 m Windzone 2 Dämmstoff: maxit PS speedy / PS por speedy oder PS silence speedy Erforderliche Dübelmenge: 8 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.420	Dübelung PS speedy bis 18m, Windzone 3

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw. unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 18 m Windzone 3 Dämmstoff: maxit PS speedy / PS por speedy oder PS silence speedy Erforderliche Dübelmenge: 10 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.430	Dübelung PS speedy bis 25m, Windzone 1

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw. unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 25 m Windzone 1 Dämmstoff: maxit PS speedy / PS por speedy oder PS silence speedy Erforderliche Dübelmenge: 8 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.440	Dübelung PS speedy bis 25m, Windzone 2

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw. unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 25 m Windzone 2 Dämmstoff: maxit PS speedy / PS por speedy oder PS silence speedy Erforderliche Dübelmenge: 10 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.450	Dübelung PS speedy bis 25m, Windzone 3

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw. unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 25 m Windzone 3 Dämmstoff: maxit PS speedy / PS por speedy oder PS silence speedy Erforderliche Dübelmenge: 12 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.460

m²	..............................	..............................

1.2.470	Dübelung MW-P bzw. MW-DP speedy 035 bis 10m, Windzone 1

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 10 m Windzone 1 Dämmstoff: maxit MW-P speedy WLG 035 Erforderliche Dübelmenge: 6 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV maxit Aufsatzteller 90 Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.480	Dübelung MW-P bzw. MW-DP speedy 035 bis 10m, Windzone 2

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 10 m Windzone 2 Dämmstoff: maxit MW-P speedy WLG 035 Erforderliche Dübelmenge: 6 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV maxit Aufsatzteller 90 Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.490	Dübelung MW-P bzw. MW-DP speedy 035 bis 10m, Windzone 3

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 10 m Windzone 3 Dämmstoff: maxit MW-P speedy WLG 035 Erforderliche Dübelmenge: 8 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV maxit Aufsatzteller 90 Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.500	Dübelung MW-P bzw. MW-DP speedy 035 bis 18m, Windzone 1

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 18 m Windzone 1 Dämmstoff: maxit MW-P speedy WLG 035 Erforderliche Dübelmenge: 6 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV maxit Aufsatzteller 90 Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.510	Dübelung MW-P bzw. MW-DP speedy 035 bis 18m, Windzone 2

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 18 m Windzone 2 Dämmstoff: maxit MW-P speedy WLG 035 Erforderliche Dübelmenge: 8 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV maxit Aufsatzteller 90 Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.520	Dübelung MW-P bzw. MW-DP speedy 035 bis 18m, Windzone 3

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 18 m Windzone 3 Dämmstoff: maxit MW-P speedy WLG 035 Erforderliche Dübelmenge: 10 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV maxit Aufsatzteller 90 Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.530	Dübelung MW-P bzw. MW-DP speedy 035 bis 25m, Windzone 1

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 25 m Windzone 1 Dämmstoff: maxit MW-P speedy WLG 035 Erforderliche Dübelmenge: 8 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV maxit Aufsatzteller 90 Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.540	Dübelung MW-P bzw. MW-DP speedy 035 bis 25m, Windzone 2

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 25 m Windzone 2 Dämmstoff: maxit MW-P speedy WLG 035 Erforderliche Dübelmenge: 8 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV maxit Aufsatzteller 90 Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.550	Dübelung MW-P bzw. MW-DP speedy 035 bis 25m, Windzone 3

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 25 m Windzone 3 Dämmstoff: maxit MW-P speedy WLG 035 Erforderliche Dübelmenge: 10 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV maxit Aufsatzteller 90 Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.560

m²	..............................	..............................

1.2.570	Dübelung MW-L bzw. MW-L DP speedy 040 bis 10m, Windzone 1

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw. unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des Systemherstellers Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 10 m Windzone 1 Dämmstoff: maxit MW speedy WLG 040 (MW-Lamelle) Erforderliche Dübelmenge: 6 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV maxit Aufsatzteller 140 Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.580	Dübelung MW-L bzw. MW-L DP speedy 040 bis 10m, Windzone 2

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw. unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 10 m Windzone 2 Dämmstoff: maxit MW speedy WLG 040 (MW-Lamelle) Erforderliche Dübelmenge: 6 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV maxit Aufsatzteller 140 Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.590	Dübelung MW-L bzw. MW-L DP speedy 040 bis 10m, Windzone 3

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw. unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 10 m Windzone 3 Dämmstoff: maxit MW speedy WLG 040 (MW-Lamelle) Erforderliche Dübelmenge: 8 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV maxit Aufsatzteller 140 Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.600	Dübelung MW-L bzw. MW-L DP speedy 040 bis 18m, Windzone 1

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw. unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 18 m Windzone 1 Dämmstoff: maxit MW speedy WLG 040 (MW-Lamelle) Erforderliche Dübelmenge: 6 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV maxit Aufsatzteller 140 Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.610	Dübelung MW-L bzw. MW-L DP speedy 040 bis 18m, Windzone 2

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw. unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 18 m Windzone 2 Dämmstoff: maxit MW speedy WLG 040 (MW-Lamelle) Erforderliche Dübelmenge: 8 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV maxit Aufsatzteller 140 Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.620	Dübelung MW-L bzw. MW-L DP speedy 040 bis 18m, Windzone 3

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw. unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 18 m Windzone 3 Dämmstoff: maxit MW speedy WLG 040 (MW-Lamelle) Erforderliche Dübelmenge: 10 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV maxit Aufsatzteller 140 Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.630	Dübelung MW-L bzw. MW-L DP speedy 040 bis 25m, Windzone 1

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw. unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 25 m Windzone 1 Dämmstoff: maxit MW speedy WLG 040 (MW-Lamelle) Erforderliche Dübelmenge: 8 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV maxit Aufsatzteller 140 Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.640	Dübelung MW-L bzw. MW-L DP speedy 040 bis 25m, Windzone 2

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw. unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 25 m Windzone 2 Dämmstoff: maxit MW speedy WLG 040 (MW-Lamelle) Erforderliche Dübelmenge: 8 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV maxit Aufsatzteller 140 Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.650	Dübelung MW-L bzw. MW-L DP speedy 040 bis 25m, Windzone 3

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw. unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des Systemherstellers. Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige Gebäude: Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 25 m Windzone 3 Dämmstoff: maxit MW speedy WLG 040 (MW-Lamelle) Erforderliche Dübelmenge: 10 Stck/m² Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV maxit Aufsatzteller 140 Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.660

m²	..............................	..............................

1.2.670	Dübelung MW-L speedy 040, Neubau höher als 18m, Windzone 3

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf tragfähig eingestuftem Untergrund (Abreissfestigkeit mind. 0,08 N/mm²) gemäß Zulassung des Systemherstellers bei Windsoglasten größer 1,6 bis maximal 2,2 kN/m². Nach vereinfachter Ermittlung für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) betrifft dies in Windzone 3 Gebäudehöhen größer 18m bis max. 25m (Firsthöhe über Gelände). Erforderliche Dübelmenge: 3 Stck/m² Dämmstoff: maxit MW speedy WLG 040 (MW-Lamelle), Putzschicht gesamt max. 10 mm. Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV maxit Aufsatzteller 140 Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweise: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. Höhere Gebäude (> 25m) oder Gebäude in Windzone 4 müssen detailliert berechnet werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.680	Dübelung MW-L DP speedy 040, Neubau höher als 18m, Windzone 3

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme auf tragfähig eingestuftem Untergrund (Abreissfestigkeit mind. 0,08 N/mm²) gemäß Zulassung des Systemherstellers bei Windsoglasten größer 1,6 bis maximal 2,2 kN/m². Nach vereinfachter Ermittlung für die gesamte Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) betrifft dies in Windzone 3 Gebäudehöhen größer 18m bis max. 25m (Firsthöhe über Gelände). Erforderliche Dübelmenge: 5 Stck/m² Dämmstoff: maxit MW speedy WLG 040 (MW-Lamelle), Putzschicht größer 10 mm (Dickputzsysteme). Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV maxit Aufsatzteller 140 Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweise: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. Höhere Gebäude (> 25m) oder Gebäude in Windzone 4 müssen detailliert berechnet werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.690

..............................	..............................

1.2.700	Dübelung nach detaillierter Berechnung, Fassadenbereich A

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme gemäß Zulassung des Systemherstellers. Berechnung der Dübelanzahl gemäß statischer Berechnung unter Berücksichtigung der DIN 1055-4 (03/2005). Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): __ m Windzone __ Erforderliche Dübelmenge für Fassadenbereich A: __ Stck/m² Aufteilung der Fassadenbereiche nach Angabe der Bauleitung. Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht + Verankerungstiefe. Dämmstoffdicke: ___ mm Untergrund: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SD FV maxit Bohrdübel SX FV 100 maxit Schraubdübel STR-U maxit Setzdübel XI-FV (maxit Aufsatzteller 90 bzw. 140) Angebotener Dübeltyp: ............................................ Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.710	Dübelung nach detaillierter Berechnung, Fassadenbereich B

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme wie zuvor beschrieben, jedoch Erforderliche Dübelmenge für Fassadenbereich B: __ Stck/m² Aufteilung der Fassadenbereiche nach Angabe der Bauleitung. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.720	Dübelung nach detaillierter Berechnung, Fassadenbereich C

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme wie zuvor beschrieben, jedoch Erforderliche Dübelmenge für Fassadenbereich C: __ Stck/m² Aufteilung der Fassadenbereiche nach Angabe der Bauleitung. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.730

m²	..............................	..............................

1.2.740	Dübelung nach detaillierter Berechnung, Fassadenbereich A2

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme wie zuvor beschrieben, jedoch Erforderliche Dübelmenge für Fassadenbereich A2: __ Stck/m² Aufteilung der Fassadenbereiche und Höhenstaffelung nach Angabe der Bauleitung. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.750	Dübelung nach detaillierter Berechnung, Fassadenbereich A3

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme wie zuvor beschrieben, jedoch Erforderliche Dübelmenge für Fassadenbereich A3: __ Stck/m² Aufteilung der Fassadenbereiche und Höhenstaffelung nach Angabe der Bauleitung. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.760	Dübelung nach detaillierter Berechnung, Fassadenbereich B2

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme wie zuvor beschrieben, jedoch Erforderliche Dübelmenge für Fassadenbereich B2: __ Stck/m² Aufteilung der Fassadenbereiche und Höhenstaffelung nach Angabe der Bauleitung. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.770	Dübelung nach detaillierter Berechnung, Fassadenbereich B3

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme wie zuvor beschrieben, jedoch Erforderliche Dübelmenge für Fassadenbereich B3: __ Stck/m² Aufteilung der Fassadenbereiche und Höhenstaffelung nach Angabe der Bauleitung. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.780	Dübelung nach detaillierter Berechnung, Fassadenbereich C2

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme wie zuvor beschrieben, jedoch Erforderliche Dübelmenge für Fassadenbereich C2: __ Stck/m² Aufteilung der Fassadenbereiche und Höhenstaffelung nach Angabe der Bauleitung. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.790	Dübelung nach detaillierter Berechnung, Fassadenbereich C3

|  | Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit Wärmedämm-Verbundsysteme wie zuvor beschrieben, jedoch Erforderliche Dübelmenge für Fassadenbereich C3: __ Stck/m² Aufteilung der Fassadenbereiche und Höhenstaffelung nach Angabe der Bauleitung. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.800

m²	..............................	..............................

1.2.810	Dübelung Wandfläche konstruktiv

|  | als zusätzliche Befestigung der Außendämmung bei nicht statisch relevanter Verdübelung entsprechend maxit Hersteller-Richtlinien liefern und einbauen. Dübelanzahl: ____________ Stck/m² Dämmstoffdicke: .................. mm Untergrund / Mauerwerk: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SDK FV konstruktiv maxit Bohrdübel SX FV 80 konstruktiv maxit Schraubdübel STR-U (maxit Aufsatzteller 90 bzw. 140) Angebotener Dübeltyp: ............................................ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.820	Dübelung Deckenuntersicht konstruktiv

|  | als zusätzliche Befestigung der Außendämmung bei nicht statisch relevanter Verdübelung entsprechend maxit Hersteller-Richtlinien liefern und einbauen. Dübelanzahl: ____________ Stck/m² Dämmstoffdicke: .................. mm Untergrund / Mauerwerk: .............................. Produkte: maxit Schlagdübel SDK FV maxit Bohrdübel SX FV 80 maxit Schraubdübel STR-U (maxit Aufsatzteller 90 bzw. 140) Angebotener Dübeltyp: ............................................ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.830	Dübelung auf Holzuntergründen

|  | als zusätzliche Befestigung der Außendämmung mit maxit Schraubbefestiger Holz liefern und nach Herstellerrichtlinie einsetzen und befestigen. Verbrauch: ca. 6 Stück / m² Dämmstoffdicke: .................. mm Produkte: maxit Schraubbefestiger Holz SBH-T plus 60/35 (maxit Aufsatzteller 90 bzw. 140) |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.840	System-Grundputz maxit therm 78

|  | liefern und aufbringen. Schichtdicke im Mittel 16 mm, lot- und fluchtrecht verzogen und plan nachgeschabt. Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1 (alt: P II). Wichtig: Mindeststandzeit des Grundputzes ca. 21 Tage. Produkt: maxit therm 78 |
| --- | --- |

m2	..............................	..............................

1.2.850	Armierungslage PS

|  | mit mineralischem Armierungsmörtel, in einer Gesamtdicke von ca. 6 mm auftragen. In den Armierungsmörtel das systemzugehörige Armierungsgewebe faltenfrei im äußeren Drittel einlegen und im Stoßbereich mindestens 10 cm überlappen. Das Armierungsgewebe ist vollflächig zu überdecken. Eine Mindeststandzeit der Armierungslage von 7 Tagen ist einzuhalten. Produkte: maxit Armierungsgewebe PS 4 x 4 mm maxit multi 285 / 290E / 291 E speedy / 292 / 293E clean |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.860	Armierungslage PS, dispersionsgebunden

|  | Armierungslage mit dispersionsgebundenem Armierungsmörtel mit einer Gesamtdicke von ca. 2-3 mm auf Polystyrolplatten auftragen. In den Armierungsmörtel das systemzugehörige Armierungsgewebe faltenfrei einlegen und im Stoßbereich mindestens 10 cm überlappen. Das Armierungsgewebe ist vollflächig zu überdecken. Trocknungszeit der Armierungslage unter Normalbedingungen ca. 2-3 Tage. Produkte: maxit Armierungsgewebe PS 4 x 4 mm maxit multi 76 E, zementfreier Armierungsmörtel auf Dispersionsbasis |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.870	Armierungslage MW

|  | mit mineralischem Armierungsmörtel, in einer Gesamtdicke von ca. 6 mm auftragen. In den Armierungsmörtel das systemzugehörige Armierungsgewebe faltenfrei im äußeren Drittel einlegen und im Stoßbereich mindestens 10 cm überlappen. Das Armierungsgewebe ist vollflächig zu überdecken. Eine Mindeststandzeit der Armierungslage von 7 Tagen ist einzuhalten. Produkte: maxit Armierungsgewebe MW 8 X 8 mm maxit multi 285/292 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.880	Armierungslage für Edelkratzputz

|  | mit mineralischem Armierungsmörtel, in einer Gesamtdicke von ca. 6 - 8 mm herstellen. In den Armierungsmörtel das systemzugehörige Armierungsgewebe faltenfrei im äußeren Drittel einlegen und im Stoßbereich mindestens 10 cm überlappen. Das Armierungsgewebe ist vollflächig zu überdecken und die Oberfläche mit Besen, Zahntraufel o.ä. horizontal aufzurauen. Mindeststandzeit der Armierungslage beachten. I.d.R. mindestens 1 Tag pro mm Auftragsstärke. Produkte: maxit multi 285 maxit Armierungsgewebe MW 8 X 8 mm |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.890	Armierungslage Keramik

|  | mit mineralischem Armierungsmörtel, in einer Gesamtdicke von ca. 6 mm herstellen. Bei der Verdübelung durch das Armierungsgewebe wird die Armierungslage in 2 Schichten „frisch in frisch“ aufgebracht. In die erste Schicht (ca. 3-4 mm) wird das systemzugehörige Armierungsgewebe mit mindestens 10 cm Überlappung im Stoßbereich faltenfrei eingearbeitet. Danach werden die Dübel gesetzt und die zweite Schicht der Armierungslage aufgetragen. Die Dübelköpfe und das Armierungsgewebe sind vollflächig zu überdecken. Eine Mindeststandzeit der Armierungslage von 7 Tagen ist einzuhalten. Produkte: maxit multi 285 maxit Armierungsgewebe MW 8 X 8 mm |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.900	Leibung Armierungslage

|  | Ausbildung der Armierungslage im Bereich von Leibungen, einschließlich Material (Armierungsmörtel + Gewebe) bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.910	Zulage Armierungslage auf runde Wände

|  | Zulage für das Aufbringen der Armierungslage bei runden Wänden. Radius Wand: __ m |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.920	Zusatzarmierung

|  | Zusatzarmierung auf mechanisch belasteten Flächen Die einzelnen Bahnen sind auf Stoß und ohne Überlappung faltenfrei in den Armierungsmörtel einzubetten. Die Verlegung hat unter der Armierungslage zu erfolgen. Produkte: maxit Armierungsgewebe MW 8 x 8 mm |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.930	Polystyrol-Sockeldämmung

|  | Liefern und Anbringen von maxit Sockel- und Perimeterplatten WLG 035 (Bemessungswert 0,035 W/mK) mit mineralischem Kleber im Punkt-Wulst-Verfahren. Die Dämmplatten sind in der Fläche und im Detailbereich z.B. Gebäudekanten, Türleibungen fugenlos und im Verband zu verlegen. Nicht zu vermeidende Fugen mit maxit Füllschaum ausfüllen. Dämmplattendicke: __ mm Produkte: maxit Sockel- und Perimeterdämmplatte WLG 035 maxit multi Klebemörtel maxit Füllschaum B1 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.940	Zulage Sockeldämmplattenkleber

|  | auf bituminöse Untergründe. Produkt: maxit 2K-Bitumen-Klebemasse |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.950	Dübelung Sockeldämmung konstruktiv

|  | zur zusätzlichen mechanischen Befestigung der Dämmplatten, wenn eine ausreichend feste Verklebung nicht gewährleistet ist. Die Dübelung ist ab ca. 15 cm über Geländeverlauf anzubringen Anzahl der Dübel: 2St. / Platte Produkt: maxit Schlagdübel SDK FV |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.960	Mineralische Haftbrücke

|  | beim Dickputzsystem auf die Perimeter-Dämmplatten aufbringen. Sie wird im Bereich der Sockeldämmplatten aufgetragen und mit einer groben Zahntraufel in horizontaler Richtung verzogen. Dicke ca. 5 mm, in den Vertiefungen mind. 2mm. Produkt: maxit multi 280 |
| --- | --- |

m2	..............................	..............................

1.2.970	Sockelleichtputz MW-Dickputzsystem

|  | MG P II, auf mineralische Haftbrücke lot- und fluchtrecht hergestellt als UNTERPUTZ. Auftragstärke im Mittel ca. 15 mm. Produkt: maxit ip 14 L |
| --- | --- |

m2	..............................	..............................

1.2.980	Zusatzarmierung Sockel

|  | im Übergangsbereich Sockelfläche - Fassadenfläche mit Armierungsgewebe MW bei flächenbündiger Ausführung des Sockels, Streifenbreite ca. 50 cm. Produkte: maxit Armierungsgewebe MW 8 x 8 mm |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.990	Filzputz als Sockelputz

|  | auf vorbereiteter Armierungslage. Nach Austrocknung der Armierungslage die gesamte Sockelfläche mit Sockelfilzputz überziehen und abfilzen. Produkt: maxit multi 280 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.1000	Zementgebundene flexible Dichtungsschlämme

|  | in erdberührten Flächen liefern und anbringen. Für mineralische Untergründe. Untergrund benetzen. Zweimaliger Auftrag im Schlämmverfahren nach Herstellerrichtlinien, Gesamtschichtdicke mindestens 2 mm. Die Dichtungsschlämme ist bis ca. 5 cm über Geländeniveau aufzutragen. Produkt: maxit AD-1K-Außendicht |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.1010	Noppenbahn und druckverteilende Folie als Schutz-/Dränschicht

|  | Vlieskaschierte Drän-/Schutzmatte aus Polystyrol-Regenerat fachgerecht aufbringen und ggfs. mit filterstabiler Ringdrainage verbinden. MONTAPANEEL DM eignet sich auch als Drainage auf Kunststoff-Bitumen-Spachtelmassen für den Lastfall nichtstauendes Sickerwasser sowie gleichzeitig als Schutzschicht für die Lastfälle Bodenfeuchte und drückendes Wasser. Geprüft nach DIN 4095. Produkt: Deitermann MONTAPANEEL DM Angebotenes Fabrikat: ___________________________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.2 FASSADENDÄMMUNG / ARMIERUNGSLAGE | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.3	EINBAUTEILE / DETAILTECHNIK

1.3.10	Gewebeeckwinkel

|  | liefern und einbauen. Mineralischen Armierungsmörtel entsprechend der Gewebebreite vollflächig aufziehen. Gewebeeckwinkel mit Kunststoffeckprofil lot- und fluchtgerecht in den Armierungsmörtel einarbeiten. Produkte: maxit Gewebeeckwinkel maxit multi Armierungsmörtel |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.20	Gewebeeckwinkel mit Abzugskante

|  | liefern und einbauen. Mineralischen Armierungsmörtel entsprechend der Gewebebreite vollflächig aufziehen. Gewebeeckwinkel mit Kunststoffeckprofil lot- und fluchtgerecht in den Armierungsmörtel einarbeiten. Produkte: maxit Gewebeeckwinkel mit Abzugskante maxit multi Armierungsmörtel |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.30	Rolleckwinkel

|  | für Kantenausbildung stumpfer oder spitzer Ecken liefern und einbauen. Mineralischen Armierungsmörtel entsprechend der Gewebebreite vollflächig aufziehen. Roll-Eckwinkel lot- und fluchtgerecht in den Armierungsmörtel einarbeiten. Produkte: maxit Rolleckwinkel maxit multi Armierungsmörtel |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.40	Drahteckwinkel

|  | Liefern sowie lot- und fluchtrechtes Anbringen von Drahteckwinkeln an allen Ecken und Kanten mit mineralischem Kleber auf Unterputzdicke ansetzen. Produkt: maxit Drahteckwinkel AP maxit multi 285/292 |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.50	Eckwinkel EW ohne Gewebe

|  | Liefern, sowie lot- und fluchtrechtes Anbringen von PVC-Eckwinkeln an allen Ecken und Kanten mit mineralischem Armierungsmörtel. Speziell angeordnete Stützflächen ermöglichen hohlraumfreien Kantenschutz und exakte Ausrichtung der Profile. Durch die ca. 3mm breite sichtbar bleibende Kante wird eine besondere architektonische Wirkung erzielt. Auswahl des Profils anhand Gesamtstärke des Putzsystems (Armierungslage und Oberputz). Hinweis: Der maxit Eckwinkel EW14 eignet sich für Systeme mit mineralischem Edelkratzputz (maxit ip 52), besonders auch für die bei Edelkratzputz vorzunehmende zeitliche Begrenzung bzw. Aufteilung großer Putzflächen. Produkt: _ maxit Eckwinkel EW4 für Putzsysteme mit 3-5 mm Gesamtstärke _ maxit Eckwinkel EW6 für Putzsysteme mit 5-7 mm Gesamtstärke _ maxit Eckwinkel EW8 für Putzsysteme mit 7-9 mm Gesamtstärke _ maxit Eckwinkel EW10 für Putzsysteme mit 9-12 mm Gesamtstärke _ maxit Eckwinkel EW14 für Putzsysteme mit 10-15 mm Gesamtstärke |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.60	Gewebeeckpfeile

|  | an allen Ecken von Gebäudeöffnungen diagonal anbringen. Größe 330 x 500 mm, Maschenweite 8 x 8 mm,. Produkte: maxit Gewebeeckpfeile maxit multi Armierungsmörtel |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.70	Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung

|  | an allen Ecken von Gebäudeöffnungen anbringen. Maschenweite 4 x 4 mm. Produkte: _ maxit Gewebe-Sturzeckwinkel, Leibungstiefe 100 mm _ maxit Gewebe-Sturzeckwinkel, Leibungstiefe 200 mm maxit multi Armierungsmörtel |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.80	Fugendichtband

|  | liefern und anbringen. Sämtliche Anschlüsse an angrenzende Bauteile wie z.B. Fenster, Türen etc. sind schlagregendicht auszuführen. Selbstklebendes, vorkomprimiertes Fugendichtband auf das angrenzende Bauteil aufkleben und anschließend die Dämmplatten mit Druck ansetzen. Das Fugendichtband ist bündig mit der Vorderkante der Dämmplatte anzuschließen. Die Armierungs- und Putzschicht ist vom angrenzenden Bauteil zu trennen. Das Fugendichtband ist entsprechend der Fugenbreite auszuwählen. Die maximale Fugenbreite darf im eingebauten Zustand nicht überschritten werden. Produkte: _ maxit Fugendichtband 15/2-6 für Fugenbreiten von 2-6mm _ maxit Fugendichtband 15/3-9 für Fugenbreiten von 3-9mm _ maxit Fugendichtband 20/5-12 für Fugenbreiten von 5-12mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.90	Gewebe-Anputzleisten

|  | liefern und einbauen. Selbstklebende Leisten für Systemanschlüsse an angrenzende Bauteile, wie z.B. Türen, Fenster, etc., lot- und fluchtrecht anbringen. Die Schichtstärke der Armierungslage ist so zu wählen, dass die Endbeschichtung mit dem Profil abschließt. Anwendungsbereich: Für Baukörperanschlüsse bis max. 2,50m Einzellänge. Produkt: ___maxit Phantom Gewebeanputzleiste mit Schattenfuge ___maxit T-FAL Gewebeanputzleiste mit Dichtlippe |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.100	Gewebe-Anputzleisten Integral

|  | mit integriertem Fugendichtband liefern und einbauen. Selbstklebende Leisten für Systemanschlüsse an angrenzende Bauteile, wie z.B. Türen, Fenster, etc., lot- und fluchtrecht anbringen. Die Schichtstärke der Armierungslage ist so zu wählen, dass die Endbeschichtung mit dem Profil abschließt. Hinweis: Beim Abnehmen der Schutzfolie den Folienstreifen vorsichtig abreißen, um die Ausdehnung des Fugendichtbandes zu aktivieren. Produkt: maxit Integral Gewebeanputzleiste |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.110	Anputzgewebeleisten Minirollo Expert

|  | für bündig angesetzte Fenster mit Rollladenkombination liefern und einbauen. Selbstklebende Leisten für Systemanschlüsse seitlich an Rollladenführungsschienen. Die Schichtstärke der Armierungslage ist so zu wählen, dass die Endbeschichtung mit dem Profil abschließt. Anwendungsbereich: mittig Mauerwerk bei Fenstern/Türen bis 2 m². Produkt: maxit Anputzgewebeleiste Minirollo Expert |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.120	Anputzleisten T-Fal mit Anputzschenkel

|  | und elastischer Schutzlippe liefern und einbauen. Selbstklebende Leisten für Systemanschlüsse an angrenzende Bauteile, wie z.B. Türen, Fenster, etc., lot- und fluchtrecht anbringen. Die Schichtstärke der Armierungslage ist so zu wählen, dass die Endbeschichtung mit dem Profil abschließt. Anwendungsbereich: Für Baukörperanschlüsse bis max. 2,50m Einzellänge. Produkt: maxit T-FAL Anputzleiste mit Anputzschenkel |
| --- | --- |

m	..............................	..............................

1.3.130	Anputzleisten ohne Gewebe

|  | liefern und einbauen. Selbstklebende Leisten für Systemanschlüsse an angrenzende Bauteile, wie z.B. Türen, Fenster, etc., lot- und fluchtrecht anbringen. Die Schichtstärke der Armierungslage ist so zu wählen, dass die Endbeschichtung mit dem Profil abschließt. Anwendungsbereich: Für Baukörperanschlüsse bis max. 2,50m Einzellänge. Produkt: maxit Anputzleiste mini bzw. mini plus |
| --- | --- |

m	..............................	..............................

1.3.140	Gewebe-Anputzleisten Akkordeon

|  | liefern und einbauen. Selbstklebende Leisten für Systemanschlüsse an angrenzende Bauteile, wie z.B. Türen, Fenster, etc., lot- und fluchtrecht anbringen. Die Schichtstärke der Armierungslage ist so zu wählen, dass die Endbeschichtung mit dem Profil abschließt. Die spezielle Akkordeon-Struktur kann Bewegungen von +/- 2 mm aufnehmen. Produkt: maxit Akkordeon Gewebeanputzleiste |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.150	Gewebe-Anputzleisten Teleskop Universal

|  | liefern und einbauen. Selbstklebende Leisten für WDVS-Systemanschlüsse mit Edelkratzputz (maxit ip 52) an angrenzende Bauteile, wie z.B. Türen, Fenster, etc., lot- und fluchtrecht anbringen. Die Schichtstärke der Armierungslage ist so zu wählen, dass die Endbeschichtung mit dem Profil abschließt. Anwendungsbereich: Mittig Mauerwerk für Fenster/Türen bis 10 m², mauerwerksbündig und vorgesetzte Fenster/Türen bis 2 m². Produkt: maxit Teleskop-Gewebeleiste Universal |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.160	Gewebe-Anputzleisten Teleskop Ideal Plus

|  | mit Schutzlippe liefern und einbauen. Selbstklebende Leisten für Systemanschlüsse an angrenzende Bauteile, wie z.B. Türen, Fenster, etc., lot- und fluchtrecht anbringen. Durch zwei ineinander gesteckte Profile mit Dichtlippen ist die Gewebeleiste horizontal und vertikal beweglich, um Ausdehnungen im Anschlussbereich zwischen Putz und Rahmen ausgleichen zu können. Die Schichtstärke der Armierungslage ist so zu wählen, dass die Endbeschichtung mit dem Profil abschließt. Empfohlen bei tiefer Leibungsdämmung oder großen Dämmstärken (> 100 mm) und mauerwerksbündig eingebauten Fenstern/Türen bis 2 m². Produkt: maxit Teleskop-Gewebeleiste Ideal Plus |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.170	Gewebe-Anputzleisten Roma

|  | für seitliche Anschlüsse an Vorbaurollladensysteme liefern und einbauen. Selbstklebende Leisten für Systemanschlüsse seitlich an Führungsschienen. Die Schichtstärke der Armierungslage ist so zu wählen, dass einerseits die Revisionsblende geöffnet werden kann und anderseits die Endbeschichtung bündig mit dem Bordprofil der Fensterbank abschließt. Durch Abreissen der Schutzlasche wird die dehnbare TPE-Schlaufe freigesetzt. Diese koextrudierte, flexible TPE-Schlaufe nimmt Bewegungsunterschiede zwischen Vorbaurollladen und WDV-System auf. Gesamtbewegungsaufnahme bis 4,5 mm. Anwendungsbereich: Mittig Mauerwerk für Fenster/Türen bis 10 m², mauerwerksbündig und vorgesetzte Fenster/Türen bis 2 m². Produkt: maxit Roma Gewebeanputzleiste |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.180	Gewebe-Anputzleisten Milano Plus

|  | liefern und einbauen. Die selbstklebende Gewebeanputzleiste maxit Milano Plus ermöglicht den flexiblen Systemanschluss an Vorbaurollladen mit Revisionskasten und auf Bordprofilen der Fensterbank. Ebenso bei Rahmenkonstruktionen von Rolltoren, langen Blechverwahrungen etc. Die Gewebeleiste ist mit einer flexiblen, anextrudierten TPE-Schlaufe ausgestattet, die durch das Abtrennen der Schutzlasche freigesetzt wird. Über die TPE-Schlaufen werden dynamische Bauteilbewegungen aufgenommen, die durch Verformung und Ausdehnung entstehen. Gesamtbewegungsaufnahme bis 4,5 mm. Das Profil ist zusätzlich mit einer weichen TPE-Schutzlippe ausgestattet, um einen optischen Übergang an Rahmen- und Vorbaurollladensystemen(auch horizontal) herstellen zu können. Die Schichtstärke der Armierungslage ist so zu wählen, dass die Endbeschichtung mit dem Profil abschließt. Produkt: maxit Milano Plus Gewebeanputzleiste |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.190	Elastik-Anputzleisten Keramik

|  | mit Schutzlippe und expandierendem PU-Fugendichtband liefern und einbauen. Für den Putzanschluss bei WDV-Systemen mit keramischer Bekleidung (Klinkerriemchen). Selbstklebende Leisten für Systemanschlüsse an angrenzende Bauteile, wie z.B. Türen, Fenster, Sockelschiene, etc., lot- und fluchtrecht anbringen, so dass die Klinkerriemchen-Bekleidung bündig mit dem Profil abschließt. Hinweis: Das Auslösen des vorkomprimierten spezialimprägnierten PU-Bandes erfolgt durch Abtrennen der Schutzlasche. Produkt: maxit Elastik Anputzleiste Keramik |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.200	Abschlussprofil mit Tropfkante

|  | Kunststoffprofil mit integriertem Armierungsgewebe und Tropfkante liefern und lot- und fluchtgerecht einbauen. Produkt: maxit Abschlussprofil mit Tropfkante |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.210	Abschlussprofil

|  | Kunststoffprofil mit integriertem Armierungsgewebe als Putzabschluss liefern und lot- und fluchtgerecht einbauen. Produkt: maxit Putzabschlussprofil Standard |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.220	Putzabschlussprofil PAR

|  | PVC-Profile liefern und lot- und fluchtgerecht einbauen für die senkrechte Abgrenzung des Putzes gegen zurückliegende Flächen (z.B. Faschen) oder Abschluss der Putz-Wandflächen gegen andere Materialien des Baukörpers. Weiterer Anwendungsbereich ist der Abschluss einer Öffnung mit Rundbogen. Hinweis: Die maxit Abschlussprofile PAR sind außerdem speziell für Putzsysteme mit mineralischem Edelkratzputz maxit ip 52 geeignet. Für Aufbaustärke: _ 4 mm _ 6 mm _ 8 mm _ 14 mm Produkt: maxit Putzabschlussprofil PAR |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.230	Gewebe-Dehnfugenprofil

|  | liefern und lot- und fluchtgerecht anbringen. Das Profil wird direkt auf die Dämmplatte gespachtelt. Produkt: maxit Universal Dehnfugenprofil |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.240	Dehnfugenprofil Putz/WDVS

|  | liefern und lot- und fluchtgerecht anbringen für die Anbindung von WDVS an nicht gedämmte, verputzte Wandflächen. Produkt: maxit Dehnfugenprofil für WDVS/Putz |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.250	Gewebe-Dehnfugenprofil für Edelkratzputz

|  | liefern und lot- und fluchtgerecht anbringen. Das Profil wird direkt auf die Dämmplatte gespachtelt, wobei die Schichtstärke des Edelkratzputzauftrags zu beachten ist. Produkt: maxit Dehnfugenprofil Edelkratzputz |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.260	Blechanschlussprofil

|  | liefern und einbauen. Das PVC-Profil wird auf Blechanschlüsse (z.B. Dachrandabschluss) aufgesteckt, und in Armierungsmörtel auf den Wärmedämmplatten eingespachtelt. Es ergibt eine bewegliche und wasserdichte Verbindung zwischen Putz und Blech. Die Profilstöße sind mit speziellen Steckverbindern miteinander zu verbinden. Produkte: maxit Blechanschlussprofil maxit multi Armierungsmörtel |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.270	Sockelaufsteckprofil

|  | liefern und einbauen. Das PVC-Profil wird auf das Alu-Sockelabschlussprofil aufgesteckt und in den Armierungsmörtel auf den Wärmedämmplatten eingespachtelt. Es nimmt thermische Ausdehnungen auf und gewährleistet einen sauberen unteren Sockelabschluss. Produkte: maxit Sockelaufsteckprofil maxit Eckverbinder maxit multi Armierungsmörtel |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.280	Aufsteckprofil Sockel für Edelkratzputz

|  | liefern und fachgerecht einbauen. Das Edelstahl-Profil wird auf das Alu-Sockelabschlussprofil aufgesteckt als unterer Abschluss für Systeme mit 15 mm Edelkratzputz. Produkte: maxit Aufsteckprofil |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.290	Anschlüsse mit Abdeckband

|  | als Trennlage für Grundputz und Armierungslagen an Baukörperanschlüssen oder Dach-Wand-Anschlüssen, u.ä. für saubere Bauteileanschlüsse statt Kellenschnitt.. Abdeckband bestehend aus einem geschlossenzelligen Schaumstoffband, Breite 35 mm, Klebstoffstreifen 10 mm breit auf jeder Seite des Bandes. Hinweis: Die Verwendung des maxit Fugendichtbandes in Dämmstoffebene zur Schlagregensicherheit ist trotzdem erforderlich. Produkt: maxit Abdeckband |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.300	Kantenausbildung bei Bogenfenstern

|  | Biegsames Kunststoffprofil mit integriertem Armierungsgewebe für die Ausbildung Sturzleibung/Fassade bei z.B. Bogenfenstern liefern und fachgerecht einbauen. Produkt: maxit Putzabschlussprofil für Rundbögen |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.310	Putzanschluss an Bogenfenster

|  | Biegsames Kunststoffprofil mit integriertem Armierungsgewebe für den Anschluss Putz an Fensterrahmen bei z.B. Bogenfenstern liefern und fachgerecht einbauen. Die Fuge zwischen Profil und Fensterrahmen ist dauerelastisch zu schließen. Produkt: maxit Putzabschlussprofil für Rundbögen |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.320	Montagezylinder d = 90 mm

|  | liefern und einbauen. Druckfeste PUR-Montagezylinder zur fachgerechten Befestigung von z.B. Beleuchtungsanlagen, Regenfallrohren... . Polystyroldämmplatten an den Markierungspunkten ausfräsen. PUR-Zylinder auf der Rückseite mit maxit multi Klebemörtel beschichten und oberflächenbündig einsetzen. Dämmstoffdicke ......... mm Produkt: maxit Montagezylinder, D = 90 mm |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.330	Montagezylinder d = 125 mm

|  | liefern und einbauen. Druckfeste PUR-Montagezylinder zur fachgerechten Befestigung von z.B. Beleuchtungsanlagen, Regenfallrohren... . Polystyroldämmplatten an den Markierungspunkten ausfräsen. PUR-Zylinder auf der Rückseite mit maxit multi Klebemörtel beschichten und oberflächenbündig einsetzen. Dämmstoffdicke ......... mm Produkt: maxit Montagezylinder, D = 125 mm |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.340	Montagezylinder d = 190 mm

|  | liefern und einbauen. Druckfeste PUR-Montagezylinder zur fachgerechten Befestigung von z.B. Beleuchtungsanlagen, Regenfallrohren... . Polystyroldämmplatten an den Markierungspunkten ausfräsen. PUR-Zylinder auf der Rückseite mit maxit multi Klebemörtel beschichten und oberflächenbündig einsetzen. Dämmstoffdicke ......... mm Produkt: maxit Montagezylinder, D = 190 mm |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.350	Montagequader

|  | liefern und montieren. Als fachgerechte Druck- und Montageunterlage. Querschnitt 198X198 mm. Druckfestigkeit 2,3 N/mm², WLG 040. Produkt: maxit Quadroline Montagequader |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.360	PS-Montagezylinder

|  | liefern und einbauen in PS-WDV-Systeme. Als fachgerechte Montageunterlage für leichte Befestigungen, wie z.B. Rohrschellen, Beleuchtungskörper, Werbetafeln, ... Durchmesser 70 mm. Produkt: maxit ZyRillo Montagezylinder maxit DoPurCol PU-Kleber |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.370	Universal-Montageplatten

|  | liefern und einbauen. Die Universalmontageplatte eignet sich für die wärmebrückenfrei Montage von schwereren Bauteilen wie Geländer, Schutzgitter, Markisen, Beleuchtungskörper, Werbetafeln etc. Größe 120 x 250 mm, WLG 040, UMP besteht aus Polyurethan-Hartschaum mit ein- bzw. aufgeschäumten Phenolharzplatten. Dämmstoffdicke ..............mm Produkte: maxit Universalmontageplatte |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.380	Klobentragelemente für Fensterläden

|  | liefern und fachgerecht einbauen. Die Klobentragelemente eignen sich für die wärmebrückenfrei Montage von Fensterläden. Sie bestehen aus Polyurethan-Hartschaum mit ein- bzw. aufgeschäumten Phenolharzplatten. WLG 040. Größe 125 x 300 mm. Dämmstoffdicke __________ mm Produkte: maxit Klobentragelement |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.390	Fensterbänke Alu

|  | liefern und fachgerecht montieren. Einschl. Antidröhnband und Fensterbankabdichtung. Die seitlichen Bordprofile werden in separater Position abgerechnet. Ab einer Fensterbanklänge von 1,50 m sind Fensterbankhalter, ab 3,00 m maxit Stoßverbinder erforderlich und in die Einheitspreise einzurechnen. Ausladung: .......... mm Produkte: maxit Alu-Fensterbank: _ pulverbeschichtet Farbe Ral 9016 (verkehrsweiß) _ eloxiert (natur EV1) _ eloxiert (dunkelbronce) _ eloxiert (mittelbronce) maxit Antidröhnband maxit Montagschrauben maxit Fensterbankdichtung maxit Fensterbankhalter |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.400	Kunststoff-Gleitabschlussprofil

|  | für maxit Alu-Fensterbänke liefern und einbauen. Ideal für die Aufnahme thermischer Längenänderungen. Ausladung: .................... mm Produkte: maxit Kunststoffgleitabschlussprofil: _ Farbe weiß _ Farbe grau _ Farbe braun |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.410	Alu-Gleitabschlussprofil

|  | für maxit Alu-Fensterbänke liefern und einbauen. Ideal für die Aufnahme thermischer Längenänderungen. Ausladung: .................... mm Produkte: maxit Alu-Gleitabschlussprofil: _ eloxiert (natur EV1) _ eloxiert (dunkelbronce) _ eloxiert (mittelbronce) |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.420	Fensterbänke aus Glasfaserbeton

|  | liefern und fachgerecht montieren. Farbe hellgrau, Länge bis max. 300 cm, Stärke ca. 12 mm. Die Montagewinkel alle 50 cm für die Befestigung der Fensterbank sind in den Einheitspreis einzurechnen. Die werkseitig aufgeklebten seitlichen Aufbordungen werden in separater Position abgerechnet. Ebenfalls separat der optional lieferbarer EPS-Auflagewinkel. Ausladung: ____________ mm Dämmstoffdicke: ____________ mm Produkte: maxit GFB-Fensterbank ohne EPS maxit Montagewinkel Typ MR maxit Klebemörtel |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.430	EPS-Auflagewinkel für GFB-Fensterbank

|  | für die maxit GFB-Fensterbank ohne EPS liefern und fachgerecht montieren. Dämmstoffdicke WDVS: ____________ mm Produkt: maxit Auflagewinkel EPS |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.440	Aufbordung für GFB-Fensterbänke

|  | Die Aufbordungen werden werkseitig bereits auf die vorgefertigten GFB-Fensterbänke aufgeklebt. Pro Fensterbank sind 2 Aufbordungen zu kalkulieren. Breite der Aufbordung = 15 mm, Farbe hellgrau. Produkt: maxit Glasfaserbeton-Aufbordung hellgrau |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.450	Fensterbänke aus Glasfaserbeton mit EPS-Kern

|  | liefern und fachgerecht montieren. Farbe hellgrau, Länge bis max. 300 cm. Die Montagewinkel für die Befestigung alle 50 cm sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die werkseitig aufgeklebten seitlichen Aufbordungen werden in separater Position abgerechnet. Ausladung: ____________ mm Dämmstoffdicke: ____________ mm Produkte: maxit GFB-Fensterbank mit EPS maxit Montagewinkel Typ MF + MS maxit Montagekleber |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.460	maxit Dekorprofil mit PS-Kern

|  | liefern und lot- und fluchtgerecht im Floating-Buttering-Verfahren auf die Armierungslage anbringen. maxit Dekorprofile (Stablänge 1,0/1,5/2,0 m) bestehend aus Polystyrol-Hartschaum, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 mit einer hochvergüteten, witterungsbeständigen Epoxidharz-Spezialbeschichtung im Sandsteincharakter. Produkte: _ maxit Dekorprofil MD 10 _ maxit Dekorprofil MD 20 _ maxit Dekorprofil MD 30 Kleber: Deitermann K+M flex more Fugen: maxit Füllschaum B1, maxit Acryl-Spachtel |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.470	maxit Dekorprofil  KG

|  | liefern und lot- und fluchtgerecht im Floating-Buttering-Verfahren auf die Armierungslage anbringen. maxit Dekorprofile (Stablänge 1,0/1,5/2,0 m) bestehend aus keramischem Leichtgranulat im Sandsteincharakter. Produkte: _ maxit Dekorprofil MD 10 _ maxit Dekorprofil MD 20 _ maxit Dekorprofil MD 30 Kleber: Deitermann K+M flex more Fugen: maxit Füllschaum B1, maxit Acryl-Spachtel |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.480	maxit Laibungsprofil  KG

|  | liefern und lot- und fluchtgerecht im Floating-Buttering-Verfahren auf die Armierungslage anbringen. maxit Dekorprofile bestehen aus keramischem Leichtgranulat im Sandsteincharakter. Leibungstiefe: _____________ cm Produkte: maxit Laibungsprofil maxit Acryl-Spachtel Kleber: Deitermann K+M flex more Fugen: maxit Füllschaum B1, maxit Acryl-Spachtel |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.490	maxit Bossenprofile

|  | liefern und fachgerecht anbringen. maxit Bossenprofile (Stablänge 2,0 m) bestehend aus Polystyrol-Hartschaum, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 mit einer hochvergüteten, witterungsbeständigen Epoxidharz-Spezialbeschichtung im Sandsteincharakter. Dämmplattendicke : ........................ mm Produkte: _ maxit Bossenprofil MB 1 _ maxit Bossenprofil MB 2 _ maxit Bossenprofil MB 3 _ maxit Bossenprofil MB 4 maxit Acryl Spachtel maxit Klebe- und Armierungsmörtel |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

Vorbemerkungen Bossengewebeprofile

Die maxit Gewebebossenprofile bieten eine schnelle und optimale Möglichkeit, vorgegebene Bossen in Wärmedämm-Verbundsystemen mit Armierungsgewebe auszukleiden. Die Bossengewebeprofile werden aus thermoplastisch ausgerüsteten Armierungsgewebe (ca.160 g/m²) für drei verschiedene Bossenformen hergestellt. Sondermaße sind auf Anfrage möglich. Das Gewebe ist verschiebefest, alkalibeständig, alkohol- und wasserfest ausgerüstet. Die Profile lassen sich leicht und exakt in die ausgefrästen Dämmplatten (Bossennut) einsetzen. Durch eine ca. 10 cm breite Gewebeüberlappung wird eine optimale Armierung erreicht. Die verschiedenen Eck-, Abschluss-, T- und Kreuzprofile ermöglichen eine exakte Armierung der Bossennuten an kritischen Stellen. Der Armierungsmörtel kann hierbei schnell und leicht mit der maxit-Bossenkelle aufgetragen werden. Abmessungen der Bossenprofile (Breite 1, Breite 2, Bossentiefe): Typ I: 30/20/17 mm Typ II: 37/20/17 mm Typ III: 37/0/17 mm Verarbeitung: Kleber in die Bossennut mit der maxit-Bossenkelle einstreichen. Begrenzende Teile, wie Aussen-/Innenecke, Kreuzungen oder Abschlussprofile in die Bossennut einbetten. maxit Bossengewebeprofil Fläche bis an die Fassadenkante in die Bossennut einsetzen. Mit der maxit-Bossenkelle das Bossengewebeprofil in den Armierungskleber einbetten. Armierungslage auf restliche Fassade auftragen und dabei Flächengewebe der Armierungslage über die Schenkel der Bossengewebeprofile bis an die Bossennut in den Armierungskleber einbetten. Hinweis: Für die Verarbeitung der maxit-WDV-Systeme sind die Herstellerrichtlinien in der aktuellen Fassung zu beachten.

1.3.500	Bossenprofil in Dämmplatten schneiden

|  | Die gewählte Bossenform mit geeignetem Gerät, z.B. maxit Handschneidegerät 15 (Heißdraht), lot- und fluchgerecht nach Angabe der Bauleitung in die Dämmplatten schneiden. Bossentyp: _Typ I – 30/20/17 mm _Typ II – 37/20/17 mm _Typ III – 37/0/17 mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.510	Bossengewebeprofile Fläche

|  | liefern und wie zuvor beschrieben fachgerecht in die vorbereiteten Nuten einbauen. Bossentyp: _Typ I - 30/20/17 mm _Typ II - 37/20/17 mm _Typ III - 37/0/17 mm Produkte: maxit Bossengewebeprofile Fläche maxit multi Armierungsmörtel maxit Bossenkelle |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.520	Zulage für Bossengewebe Außenecken

|  | incl. Lieferung und zuvor beschriebenem fachgerechten Einbau in die vorbereiteten Nuten. Bossentyp: _Typ I - 30/20/17 mm _Typ II - 37/20/17 mm _Typ III - 37/0/17 mm Produkte: maxit Bossengewebeprofile Außeneck maxit multi Armierungsmörtel maxit Bossenkelle |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.530	Zulage für Bossengewebe Innenecken

|  | incl. Lieferung und zuvor beschriebenem fachgerechten Einbau in die vorbereiteten Nuten. Bossentyp: _Typ I - 30/20/17 mm _Typ II - 37/20/17 mm _Typ III - 37/0/17 mm Produkte: maxit Bossengewebeprofile Inneneck maxit multi Armierungsmörtel maxit Bossenkelle |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.540	Zulage für Bossengewebe Abschlussprofile

|  | incl. Lieferung und zuvor beschriebenem fachgerechten Einbau in die vorbereiteten Nuten. Bossentyp: _Typ I - 30/20/17 mm _Typ II - 37/20/17 mm _Typ III - 37/0/17 mm Produkte: maxit Bossengewebeprofile Abschlussprofil maxit multi Armierungsmörtel maxit Bossenkelle |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.550	Zulage für Bossengewebe T-Profile

|  | incl. Lieferung und zuvor beschriebenem fachgerechten Einbau in die vorbereiteten Nuten. Bossentyp: _Typ I - 30/20/17 mm _Typ II - 37/20/17 mm _Typ III - 37/0/17 mm Produkte: maxit Bossengewebeprofile T-Profil maxit multi Armierungsmörtel maxit Bossenkelle |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.560	Zulage für Bossengewebe Kreuzprofile

|  | incl. Lieferung und zuvor beschriebenem fachgerechten Einbau in die vorbereiteten Nuten. Bossentyp: _Typ I - 30/20/17 mm _Typ II - 37/20/17 mm _Typ III - 37/0/17 mm Produkte: maxit Bossengewebeprofile Kreuz-Profil maxit multi Armierungsmörtel maxit Bossenkelle |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.570	Sockelelemente aus Glasfaserbeton

|  | liefern und fachgerecht montieren. Die Sockelelemente bestehen aus EPS und 10 mm Glasfaserbeton. Vorsprung GFB vor Dämmstoff = 10 mm. Die Fugen zwischen den Elementen werden mit dem systemzugehörigen Edelstahl-Fugenblech geschlossen. Zulage für Ecken und Endstücke in separater Position. Elementhöhen: 500 mm Dämmstoffdicke: ............ mm Produkte: maxit GFB Sockelelemente in verschiedenen Längen Fugenblech für maxit GFB Sockelelement Montagewinkel für maxit GFB Sockelelement |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.580	Zulage Außenecken 90°

|  | für zuvor genannte GFB- Sockelelemente liefern und fachgerecht montieren. Die Fugen zwischen den Elementen werden mit dem systemzugehörigen Edelstahl-Fugenblech geschlossen. Elementhöhe: 500 mm Dämmstoffdicke: ............ mm Produkte: maxit GFB Sockelelement Außenecke 90° Fugenblech für maxit GFB Sockelelement Montagewinkel für maxit GFB Sockelelement |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.590	Zulage Außenecken 70° - 150°

|  | für zuvor genannte GFB- Sockelelemente liefern und fachgerecht montieren. Die Fugen zwischen den Elementen werden mit dem systemzugehörigen Edelstahl-Fugenblech geschlossen. Elementhöhe: 500 mm Winkel: ............ Grad Dämmstoffdicke: ............ mm Produkte: maxit GFB Sockelelement Außenecke 70°-150° Fugenblech für maxit GFB Sockelelement Montagewinkel für maxit GFB Sockelelement |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.600	Zulage Innenecken

|  | für zuvor genannte GFB- Sockelelemente liefern und fachgerecht montieren. Die Fugen zwischen den Elementen werden mit dem systemzugehörigen Edelstahl-Fugenblech geschlossen. Elementhöhe: 500 mm Dämmstoffdicke: ............ mm Produkte: maxit GFB Sockelelement Innenecke Fugenblech für maxit GFB Sockelelement Montagewinkel für maxit GFB Sockelelement |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.610	Zulage Abschlusselemente

|  | für zuvor genannte GFB- Sockelelemente liefern und fachgerecht montieren. Die Fugen zwischen den Elementen werden mit dem systemzugehörigen Edelstahl-Fugenblech geschlossen. Elementhöhe: 500 mm Dämmstoffdicke: ............ mm Produkte: maxit GFB Abschlusselement lang maxit GFB Abschlusselement kurz Fugenblech für maxit GFB Sockelelement Montagewinkel für maxit GFB Sockelelement |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.3 EINBAUTEILE / DETAILTECHNIK | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.4	OBERPUTZ UND FARBE

1.4.10	VORBEHANDLUNG

..............................	..............................

1.4.20	Edelputz-Grundierung / Aufbrennsperre

|  | liefern und auf trockenen Unterputz aufbringen. Die lösungsmittelfreie Grundierung vollflächig gemäß Herstellerrichtlinie auftragen. Produkt: maxit prim 1050 Edelputz-Grundierung / Aufbrennsperre |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.30	Edelputz-Haftgrundierung

|  | liefern und auf trockenen Unterputz aufbringen. Die lösungsmittelfreie Haftgrundierung vollflächig gemäß Herstellerrichtlinie auftragen. Produkt: maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.40	Zulage Edelputz-Haftgrundierung eingefärbt

|  | im Farbton des folgenden Edelputzauftrags. Eingefärbte lösungsmittelfreie Haftgrundierung liefern und vollflächig gemäß Herstellerrichtlinie auf trockenen Unterputz auftragen. Produkt: maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund Farbton: _______________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.50	Hydrogrund

|  | Grundierung zur Hydrophobierung saugfähiger, mineralischer Untergründe liefern und nach Herstellervorschrift unverdünnt auftragen. Produkt: maxit prim 1110 Hydrogrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.60	Biozidgrund

|  | zur Beseitigung von Algen-, Moos- und Pilzbefall. Liefern und volldeckend auf die gereinigte Fassadenfläche nach Herstellervorschrift unverdünnt auftragen. Produkt: maxit prim 1120 Biozidgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.70	Mosaik-Buntsteingrund

|  | als Haftbrücke für glatte und unterschiedlich saugende Untergründe mit geeignetem Werkzeug satt auftragen. Produkt: maxit prim 1080 mosaik Buntsteingrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.80	TOP-DRY-EDELPUTZ

m²	..............................	..............................

1.4.90	Silikatputz mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und strukturieren. maxit sil top ist ein lösungsmittelfreier und besonders umweltfreundlicher silikatgebundener Edelputz. Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 1 / 1,5 / 2 / 3 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 1,5 / 2 / 3 mm). Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Anwendung: außen und innen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Farbe: weiß Korngröße: __ mm Produkt: maxit sil top, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.100	Siliconharzputz mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und strukturieren. maxit silco top ist ein lösungsmittelfreier und besonders umweltfreundlicher organisch gebundener Edelputz mit hochwertigem Siliconharz. Ausführung mit Kratzputzstruktur (Korngrößen 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 1,5 / 2 / 3 mm). Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Anwendung: außen und innen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Farbe: weiß Korngröße: __ mm Produkt: maxit silco top, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.110	Edel-/Feinputzsystem maxit ticino mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | auf den zuvor gemäß Herstellerrichtlinien vorbereiteten Untergrund in zwei Arbeitsgängen mit spezieller, feiner Deckputzstruktur aufbringen (weiß oder nach Farbtonkarte des Herstellers). maxit silco top ist ein lösungsmittelfreier und besonders umweltfreundlicher organisch gebundener Edelputz mit hochwertigem Siliconharz. Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Idealer Untergrund sind mineralische WDVS-Armierungsmörtel sowie Kalk-Zement-Leichtunterputze. Die Verwendung von Grundierungen vor dem Edelputzauftrag ist den objektbezogenen Gegebenheiten anzupassen. 1. Arbeitsgang: Aufziehen des Siliconharzputzes mit Körnung 1,5 mm und Kornstruktur "K" (Scheiben-/ Kratzputzstruktur). Diese erste Putzlage nicht fertig ausstrukturieren, damit das Feinkorn der zweiten Lage nicht „absackt“. Oberfläche aber möglichst eben abziehen. 2. Arbeitsgang: Nachdem die erste Edelputzlage ausreichend ausgehärtet und verfestigt ist (i.d.R. bei +20°C und 65 % Luftfeuchte nach ca. 24 Stunden) die zweite Siliconharz-Putzlage mit Körnung 0,5 mm oder 1,0 mm und Kornstruktur "K" (Scheiben-/ Kratzputzstruktur) mit geeignetem Werkzeug aufziehen und planeben abreiben. Produkt: maxit silco top, Körnung 1,5 mm, Kornstruktur "K" maxit silco top, Körnung 0,5 mm oder 1,0 mm, Kornstruktur "K" Optional in separater Position: maxit Siliconharzfarbe top Hinweis: Sollen eingefärbte Edelputze oder Farbbeschichtungen zum Einsatz kommen, so ist bei der Farbtonauswahl darauf zu achten, dass der Hellbezugswert der ausgewählten Farbtöne > 20 ist! |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.120	Dispersionsputz mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und strukturieren. maxit spectra top ist ein lösungsmittelfreier und besonders umweltfreundlicher dispersionsgebundener Edelputz. Ausführung mit Scheiben-/ Kratzputzstruktur (Korngrößen 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 1,5 / 2 / 3 mm). Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Anwendung: außen und innen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Farbe: weiß Korngröße: __ mm Produkt: maxit spectra top, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.130	MINERALISCHER OBER-/EDELPUTZ

..............................	..............................

1.4.140	Mineralischer Oberputz weiß

|  | auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und strukturieren. Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 1 / 2 / 3 / 4 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 2 / 3 / 4 mm). Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1. Anwendung: innen und außen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Korngröße: __ mm Produkt: maxit ip color 44 K Kratzputz, weiß bzw. marmorweiß maxit ip color 42 R Rillenputz, weiß bzw. marmorweiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.150	Vergüteter mineralischer Oberputz weiß

|  | auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und strukturieren. Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 2 / 3 / 4 mm). Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1. Anwendung: außen und innen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Korngröße: __ mm Produkt: maxit ip color plus, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.160	Mineralisches Edel-/Feinputzsystem maxit ticino

|  | auf den zuvor gemäß Herstellerrichtlinien vorbereiteten Untergrund in zwei Arbeitsgängen mit spezieller, feiner Deckputzstruktur aufbringen (weiß oder nach Farbtonkarte des Herstellers). Idealer Untergrund sind mineralische WDVS-Armierungsmörtel sowie Kalk-Zement-Leichtunterputze. Die Verwendung von Grundierungen vor dem Edelputzauftrag ist den objektbezogenen Gegebenheiten anzupassen. 1. Arbeitsgang: Aufziehen des mineralischen Edelputzes mit Körnung 1,5 mm und Kornstruktur "K" (Scheiben-/ Kratzputzstruktur). Diese erste Putzlage nicht fertig ausstrukturieren, damit das Feinkorn der zweiten Lage nicht „absackt“. Oberfläche aber möglichst eben abziehen. 2. Arbeitsgang: Nachdem die erste Edelputzlage ausreichend ausgehärtet und verfestigt ist (i.d.R. bei +20°C und 65 % Luftfeuchte nach ca. 24 Stunden) Oberputzlage, Körnung 0,5 mm oder 1,0 mm und Kornstruktur "K" (Scheiben-/ Kratzputzstruktur) mit geeignetem Werkzeug aufziehen und planeben abreiben. Hinweis: Weiterer Arbeitsgang optional (hier also nicht zu kalkulieren): Zur weiteren farblichen Gestaltung kann ein Anstrich mit Siliconharzfarbe oder alternativ eine Siliconharzlasur (Farbton gem. Farbtonkarte des Herstellers) zur hochwertigen Fassadengestaltung aufgetragen werden. Produkt: maxit ip color plus K, Körnung 1,5 mm maxit ip color plus K, Körnung 0,5 mm oder 1,0 mm In separater Position: Anstrich mit maxit Siliconharzfarbe top bzw. A Hinweis: Sollen eingefärbte Edelputze oder Farbbeschichtungen zum Einsatz kommen, so ist bei der Farbtonauswahl darauf zu achten, dass der Hellbezugswert der ausgewählten Farbtöne > 20 ist! |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.170	Edelkratzputz weiß maxit ip 52

|  | Aufbringen und planebenes Verziehen eines weißen, dickschichtigen Edelkratzputzes in Korngrößen von 2, 3, 4, 6, 8 mm auf den hierfür vorbereiteten Untergrund nach Herstellerrichtlinien. Schichtdicke ca. 15 mm. Nach ausreichender Erhärtung des Putzes diesen mit geeignetem Nagel-Kratzbrett vollflächig auf eine Schichtdicke von ca. 10 mm herunterkratzen und strukturieren. Aushärtung abwarten bis Kornsprung möglich. Heruntergekratztes Material geht in das Eigentum des AN über und wird von ihm der Vorschriften entsprechend entsorgt. Druckfestigkeitsklasse CS I nach EN 998-1. Korngröße: __ mm Produkt: maxit ip 52 Edelkratzputz weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.180	Edel-Modellierputz

|  | für freie Strukturen und zum Verwaschen auf vorbereiteten Grundputz. Körnungen 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm. Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1. Produkt: maxit ip artista |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.190	Mineralischer Spritzputz weiß

|  | als strukturfertig spritzbarer Edelputz in Korngröße 3 mm auf den vorbereiteten Untergrund aufbringen. Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1. Produkt: maxit ip color Spritzputz Mineralischer Edelputz, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

PASTÖSER OBER-/EDELPUTZ

1.4.200	Silikatputz außen, weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen Oberputzes auf Silikatbasis. Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 1,5 / 2 / 3 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 2 bzw. 3 mm). Werkseitig algizid und fungizid eingestellt. Anwendung: außen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Korngröße: __ mm Produkt: maxit sil A, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.210	Siliconharzputz außen, weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen siliconharzgebundenen Oberputzes. Das Bindemittel besteht aus hochwertigem Siliconharz. Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 2 bzw. 3 mm). Werkseitig algizid und fungizid eingestellt. Anwendung: außen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Korngröße: __ mm Produkt: maxit silco A, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.220	Edel-/Feinputzsystem maxit ticino

|  | auf den zuvor gemäß Herstellerrichtlinien vorbereiteten Untergrund in zwei Arbeitsgängen mit spezieller, feiner Deckputzstruktur aufbringen (weiß oder nach Farbtonkarte des Herstellers). Idealer Untergrund sind mineralische WDVS-Armierungsmörtel sowie Kalk-Zement-Leichtunterputze. Die Verwendung von Grundierungen vor dem Edelputzauftrag ist den objektbezogenen Gegebenheiten anzupassen. 1. Arbeitsgang: Aufziehen des Siliconharzputzes mit Körnung 1,5 mm und Kornstruktur "K" (Scheiben-/ Kratzputzstruktur). Diese erste Putzlage nicht fertig ausstrukturieren, damit das Feinkorn der zweiten Lage nicht „absackt“. Oberfläche aber möglichst eben abziehen. 2. Arbeitsgang: Nachdem die erste Edelputzlage ausreichend ausgehärtet und verfestigt ist (i.d.R. bei +20°C und 65 % Luftfeuchte nach ca. 24 Stunden) Siliconharzputzlage, Körnung 0,5 mm oder 1,0 mm und Kornstruktur "K" (Scheiben-/ Kratzputzstruktur) mit geeignetem Werkzeug aufziehen und planeben abreiben. Ein Egalisations - Anstrich ist nicht erforderlich (siehe Hinweis). Hinweis: Weiterer Arbeitsgang optional (hier also nicht zu kalkulieren): Zur weiteren farblichen Gestaltung kann über der letzten Siliconharzputzlage ein Farbanstrich mit Siliconharzfarbe für außen oder alternativ eine Siliconharzlasur (Farbton gem. Farbtonkarte des Herstellers) zur hochwertigen Fassadengestaltung aufgetragen werden. Produkt: maxit silco A, Körnung 1,5 mm, Kornstruktur "K" maxit silco A, Körnung 0,5 mm oder 1,0 mm, Kornstruktur "K" Optional in separater Position: maxit Siliconharzfarbe A/AS oder alternativ maxit Siliconharzlasur im gewünschten Farbton. Hinweis: Sollen eingefärbte Edelputze oder Farbbeschichtungen zum Einsatz kommen, so ist bei der Farbtonauswahl darauf zu achten, dass der Hellbezugswert der ausgewählten Farbtöne > 20 ist! |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.230	Dispersionsputz außen, weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen Oberputzes auf Dispersionsbasis. Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 2 bzw. 3 mm). Werkseitig algizid und fungizid eingestellt. Anwendung: außen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Korngröße: __ mm Produkt: maxit spectra A, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.240	Mosaik-Buntsteinputz

|  | nach DIN 18558 mit Waschputz-Charakter mit Körnung ca. 1,2 mm bzw. ca. 2 mm in individuellen Farbtönen gemäß maxit Farbkollektion auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und gleichmäßig strukturieren. Erforderliche Grundierung in separater Position. Anwendung: außen und innen Körnung: __ mm Produkt: maxit mosaik Buntsteinputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

FASSADENFARBE

1.4.250	System-Ausgleichsanstrich mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | Aufbringen eines einmaligen systemzugehörigen Anstriches auf Edelputze mit top-dry-Effekt. maxit Siliconharzfarbe top ist eine lösemittelfreie und besonders umweltfreundliche Fassadenfarbe mit hochwertigem Siliconharz. Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Mindeststandzeit des Edelputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen und innen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe top |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.260	Farbanstrichsystem mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich auf Edelputze mit top-dry-Effekt oder auf ungestrichenen mineralischen Edelputz. maxit Siliconharzfarbe top ist eine lösemittelfreie und besonders umweltfreundliche Fassadenfarbe mit hochwertigem Siliconharz. Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Mindeststandzeit des Edelputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen und innen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe top |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.270	Egalisationsanstrich auf mineralischen Oberputz

|  | Aufbringen eines einmaligen Egalisationsanstriches in der Farbe des zuvor aufgebrachten mineralischen Oberputzes zur Herstellung einer schattierungsfreien Oberfläche. Farbe algizid und fungizid eingestellt. Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position Produkt: __ maxit color Egalisationsfarbe A __ maxit Siliconharzfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.280	Farbanstrichsystem auf mineralischen Oberputz

|  | Aufbringen eines zweimaligen Farbanstriches als Vor- und Deckanstrich. Farbe algizid und fungizid eingestellt mit hohem Bindemittelanteil aus hochwertigem Siliconharz. Mindeststandzeit des Edelputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position Produkt: maxit Siliconharzfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.290	Ausgleichsanstrich auf Silikatputz

|  | Aufbringen eines einmaligen Anstriches in der Farbe des zuvor aufgebrachten Silikatputzes zur Herstellung einer schattierungsfreien Oberfläche. Farbe algizid und fungizid eingestellt. Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: __ maxit Silikatfarbe A __ maxit Siliconharzfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.300	Farbanstrichsystem auf Silikatputz

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich. Farbe algizid und fungizid eingestellt. Mindeststandzeit des Edelputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: __ maxit Silikatfarbe A __ maxit Siliconharzfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.310	Ausgleichsanstrich auf Siliconharzputz

|  | Aufbringen eines einmaligen Anstriches in der Farbe des zuvor aufgebrachten Siliconharzputzes. Farbe algizid und fungizid eingestellt mit hohem Bindemittelanteil aus hochwertigem Siliconharz. Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.320	Farbanstrichsystem auf Siliconharzputz

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich. Farbe algizid und fungizid eingestellt mit hohem Bindemittelanteil aus hochwertigem Siliconharz. Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.330	Ausgleichsanstrich auf Dispersionsputz

|  | Aufbringen eines einmaligen Anstriches in der Farbe des zuvor aufgebrachten Dispersionsputzes zur Herstellung einer schattierungsfreien Oberfläche. Farbe algizid und fungizid eingestellt. Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Dispersionsfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.340	Farbanstrichsystem auf Dispersionsputz

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich. Farbe algizid und fungizid eingestellt. Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Dispersionsfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.350	Farbanstrichsystem auf Filzputz im Sockelbereich

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich im Sockelbereich. Mindeststandzeit Filzputz je nach Witterung beachten. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe top maxit Siliconharzfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.360	Farbanstrichsystem zur Sanierung algenbefallener Flächen

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich. Farbe mit erhöhter algizider und fungizider Einstellung und hohem Bindemittelanteil aus hochwertigem Siliconharz. Anwendung: außen Untergrundvorbehandlung in separater Position. Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe AS |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.370	Rissüberbrückendes Farbanstrichsystem

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich. Farbe algizid und fungizid eingestellt, lösemittelfrei, kälteelastisch und rissüberbrückend. Geeignet zur Überbrückung ruhender Risse bis max. 0,5 mm. Die Angaben des technischen Merkblattes sind zu beachten. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Elastikfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.380	Siliconharzlasur in Bürstentechnik

|  | für außen auf Basis hochwertiger Siliconharze. Die eingefärbte Lasur wird nach Absprache mit dem AG mit einem Lasurpinsel in wischenden Bewegungen aufgebracht. Sollten mehrere Farbtöne zum Erreichen der fertigen Fläche verwendet werden, ist darauf zu achten, dass mit dem dunkelsten Farbton begonnen wird. Farbton: _________________ Produkt: maxit classic Siliconharzlasur |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.390	Siliconharzlasur in Wischtechnik

|  | für außen auf Basis hochwertiger Siliconharze. Die eingefärbte Lasur wird nach Absprache mit dem AG mit dem Pinsel oder Schwamm aufgebracht. Mit dem Schwamm wird die Lasur verwaschen bzw. strukturiert. Sollten mehrere Farbtöne zum Erstellen der Lasur verwendet werden, ist darauf zu achten, dass mit dem dunkelsten Farbton begonnen wird. Farbton: _________________ Produkt: maxit classic Siliconharzlasur |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.400	ZULAGEN / SONSTIGES

m²	..............................	..............................

1.4.410	Zulage Putz hell eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.420	Zulage Putz mittel eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.430	Zulage Putz kräftig eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.440	Zulage Farbe hell eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.450	Zulage Farbe mittel eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.460	Zulage Farbe kräftig eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.470	Leibungen Oberputz

|  | Liefern und Auftragen von Oberputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.4.480	Leibungen Anstrich

|  | Liefern und Auftragen eines Farbanstrichs wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm Farbanstrich: _ einfach _ zweifach |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.4.490	Zulage Faschen

|  | Zulageposition für das Ausbilden von Faschen im Fensterbereich. Nach Austrocknung der Armierungslage Bereich mit Filzputz überziehen und abfilzen. Nach Austrocknung zweifachen Farbanstrich auftragen. Leibungstiefe: ___ mm Produkt: maxit multi 280 maxit Siliconharzfarbe top bzw. A |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.4.500	Gerüstverankerungen schließen

|  | Vorhandene Löcher der Gerüstverankerungen fachgerecht schließen incl. aller hierfür erforderlichen Materialien. |
| --- | --- |

St.	..............................	..............................

1.4.510	Zulage Oberputz auf runde Wände

|  | Zulage für das Auftragen des Oberputzes auf runde Wände. Radius Wand: __ m |
| --- | --- |

St.	..............................	..............................

1.4.520	Zulage Farbanstrich auf runde Wände

|  | Zulage für Farbanstrich auf runde Wände. Farbanstrich: einfach / zweifach Radius Wand: __ m |
| --- | --- |

St.	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.4 OBERPUTZ UND FARBE | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.5	KERAMISCHE BEKLEIDUNG

1.5.10	Klinkerriemchen

|  | Lieferung und Verklebung zugelassener System-Klinkerriemchen im Floating-Buttering-Verfahren (kombiniertes Verfahren) nach DIN 18156-1 auf den vorbereiteten ausgehärteten Armierungsputz. Die Hersteller-Richtlinien sind zu beachten. Fugenbreite ca. 8-10 mm, mindestens aber 6% Flächenanteil. Als keramische Bekleidung dürfen nur zugelassene Riemchen, Fliesen oder Platten verwendet werden, die frostbeständig sind und deren Fläche maximal 0,09 m² groß und die Seitenlänge maximal 30 cm lang ist. Die Häufigkeitsverteilung der Porengrößen muss ein Maximum bei Porenradien von > 0,2 m aufweisen. Das Porenvolumen muss mindestens 20 mm³/g betragen. Die Wasseraufnahme w nach DIN EN ISO 10545-3 darf bei Verwendung von EPS-Dämmstoffplatten 6%, bei Mineralfaser-Dämmstoffen 3% nicht überschreiten. Diese Anforderungen werden von den maxit WDVS Systemklinkerriemchen erfüllt. Farbton, Struktur und Verband nach Angabe des Planers bzw. Bauherrn. Gewicht der Riemchen: <= 18 kg/m² Klebebett: ca 3-5 mm Fugenbreite: ca. 8-10 mm Struktur: glatt / flach genarbt / handform genarbt besandet / Formback-Struktur Format: _ 240x9x71 mm (NF) _ 240x9x52 mm (DF) Produkte: maxit Verlegemörtel Keramik maxit WDVS Systemklinkerriemchen nach maxit Farbkollektion |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.20	Winkelriemchen

|  | für Gebäudeecken, Fenster- und Türleibungen o.ä., wie zuvor beschrieben, liefern und fachgerecht verlegen. Farbton, Struktur und Verband nach Angabe des Planers bzw. Bauherrn. Die Hersteller-Richtlinien sind zu beachten. Format: _ 240x9x71 mm (NF), Schenkellänge 115 mm _ 240x9x52 mm (DF) , Schenkellänge 115 mm Produkte: maxit Verlegemörtel Keramik maxit WDVS System-Winkelriemchen nach maxit Farbkollektion |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.5.30	Verfugung der Klinkerriemchen

|  | Fachgerechtes Ausfugen gemäß Hersteller-Richtlinien mit schlagregensicherem mineralischem Fugenmörtel, frühestens 2 Tage nach der Verlegung der Klinkerriemchen. Die Riemchenflanken müssen sauber und frei von trennenden Substanzen sein. Reste des Verlegemörtels sind zu entfernen. Die Keramik ist vorzunässen. Verarbeitung des Fugenmörtels erdfeucht und klumpenfrei. Der erdfeuchte Mörtel ist unter kräftigem Druck in 2 Arbeitsgängen einzubringen: 1. Stoß- und Lagerfuge 2. Lager- und Stoßfuge Evtl. seitlich anhaftendes Material vor Trocknung abbürsten. Produkt: maxit Fugenmörtel Keramik |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.40	Feldbegrenzungsfugen

|  | nach Angabe der Bauleitung herstellen. Die Feldbegrenzungsfugen sind bis auf den Dämmstoff einzuschneiden. Die Fugen werden mit einem geeigneten geschlossenzelligen unverrottbaren runden Schaumstoff (z.B. PE-Rundprofil) ausgefüllt und mit Deitermann Plastikol FDX Fugendichtstoff einschl. Vorgrundierung der Fugenflanken nach Herstellervorschrift geschlossen. Die Fugenränder sind abzudecken. Fugentiefe ca. 20 mm. Fugenbreite: __ mm Produkte: Deitermann Plastikol FDX Deitermann Plastikol FDN VN Deitermann Plastikol FDN VS Fabrikat Schaumstoff-Rundschnur: ...................................................... |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.5.50	Elastische Anschlussfugen

|  | von Klinkerriemchen zu angrenzenden Bauteilen. Die Verfugung erfolgt oberflächenbündig mit Deitermann Plastikol FDX Fugendichtstoff einschl. Vorgrundierung der Fugenflanken nach Herstellervorschrift. Die Fugenränder sind abzudecken. Fugenquerschnitt ca. 10x9 mm Produkte: Deitermann Plastikol FDX Deitermann Plastikol FDN VN Deitermann Plastikol FDN VS |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.5 KERAMISCHE BEKLEIDUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.6	LÜFTUNGSELEMENTE

1.6.10	Außenwand-Luftdurchlass

|  | Passiver Außenwand-Luftdurchlass zur Nachströmung von Frischluft bei Abluftanlagen zur kontrollierten Wohnungslüftung liefern und nach Angabe der Bauleitung fachgerecht gemäß Hersteller-Richtlinien einbauen. Rundkanal mit Außen-Durchmesser 160mm, Länge 500mm, mit Schalldämmeinsatz, Winddrucksicherung und Innenblende mit Staubfilter. Maße: Einbaudurchmesser da = 160 mm Kernlochbohrung mind. 162 mm Lieferlänge 500 mm Innenblende: 180 x 180 x 35 mm Durchflussvolumenstrom: 30 m³/h bei 8 Pa Druckdifferenz 21 m³/h bei 4 Pa Druckdifferenz Bewertete Normschallpegeldifferenz nach Prüfzeugnis: Dn,w = 52 dB(A) im geöffneten Zustand Hinweise: Außenabschluss des Zuluftelementes im WDVS mittels Fassadenelement maxit therm MW Lüftungselement für nicht brennbare oder maxit therm PS Lüftungselement für schwer entflammbare WDVS mit bauaufsichtlicher Zulassung. Alle Innenteile sind leicht zu reinigen. Nachträglicher Einbau durch Rundrohr problemlos möglich. Komfort durch integrierte Winddrucksicherung und Schalldämpfer. Produkte: maxit therm Luftdurchlass für Außenwand maxit Montagekleber für Außenwand-Luftdurchlass |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.6.20	Lüftungselement für WDVS A1 (nicht brennbar)

|  | Abschlusselement zur Integration der Anströmöffnung des Außenwand-Luftdurchlasses in ein nicht brennbares WDV-System (DIN 4102-A) liefern und fachgerecht gemäß Hersteller-Richtlinien einbauen. Positionierung der Anströmöffnung entsprechend Außenwand-Luftdurchlass im Fenstersturz oder der Leibung. Auf unterschiedliche Sturz- und Leibungsmaße anpassbar. Elemente mit integrierter Wärmedämmung (0,03 W/m) und integriertem Insektenschutzgitter (weiß). Lieferbar für Dämmstoffdicken: 60, 80, 100, 120, 140 bzw. 160mm. Dämmstoffdicke: __ mm Maße: B x H x T: 980 mm x 490 mm x Dämmstoffdicke (mm) Anschlussdurchmesser für maxit therm Luftdurchlass: 162 mm Freie Anströmfläche: 104 cm² Produkt: maxit therm MW Lüftungselement maxit multi Klebe-/Armierungsmörtel |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.6.30	Lüftungselement für WDVS B1 (schwer entflammbar)

|  | Abschlusselement zur Integration der Anströmöffnung des Außenwand-Luftdurchlasses in ein schwer entflammbares WDV-System (DIN 4102-B1) liefern und fachgerecht gemäß Hersteller-Richtlinien einbauen. Positionierung der Anströmöffnung entsprechend Außenwand-Luftdurchlass im Fenstersturz oder der Leibung. Auf unterschiedliche Sturz- und Leibungsmaße anpassbar. Elemente mit integrierter Wärmedämmung (0,03 W/m) und integriertem Insektenschutzgitter (weiß). Durch die integrierte Brandschutzkapselung ist auch bei Dämmstärken über 100 mm keine mineralische Überdämmung erforderlich. Lieferbar für Dämmstoffdicken: 60, 80, 100, 120, 140 bzw. 160mm. Dämmstoffdicke: __ mm Maße: B x H x T: 980 mm x 490 mm x Dämmstoffdicke (mm) Anschlussdurchmesser für maxit therm Luftdurchlass: 162 mm Freie Anströmfläche: 104 cm² Produkt: maxit therm PS Lüftungselement maxit multi Klebe-/Armierungsmörtel |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.6 LÜFTUNGSELEMENTE | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.7	KELLERDECKENDÄMMUNG

1.7.10	Untergrundprüfung

|  | Vor der Verarbeitung der maxit Dämmplatten ist der Untergrund auf Maßtoleranzen und Tragfähigkeit zu überprüfen und ggf. bei Verschmutzung durch Staub und lose Teile zu reinigen. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.20	Trockenreinigung durch Abkehren

|  | der Deckenflächen mit Stahlbesen. Staub mit Druckluft oder durch Absaugen entfernen |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.30	Tiefgrund

|  | Poröse, leicht sandende, saugende, tragfähige Untergründe satt mit maxit Tiefgrund, unverdünnt, verfestigen. Produkt: maxit prim 1070 Tiefgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.40	Kellerdeckendämmung EPS 035 Standard

|  | Liefern und Anbringen von Polystyrol Hartschaumplatten WLG 035, Anwendungsgebiet WI - unter Kellerdecken im Innenbereich. Dämmplatten mit mineralischem Kleber nach Herstellerrichtlinien auf den vorbereiteten Untergrund kleben. Die Dämmplatten sind fugenlos und im Verband zu verlegen. Nicht zu vermeidende Fugen sind mit Dämmstoff oder maxit Füllschaum auszufüllen. Dämmplatten mit Stufenfalz und dekorativer Fase. Format 50x50 cm. Dämmplattendicke: __ mm lichte Raumhöhe: __ cm Produkte: maxit PS WLG 035 Kellerdeckendämmplatte Standard maxit multi Klebe- und Armierungsmörtel maxit Füllschaum B1 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.50	Kellerdeckendämmung EPS 040 Standard

|  | Liefern und Anbringen von Polystyrol Hartschaumplatten WLG 040, Anwendungsgebiet WI - unter Kellerdecken im Innenbereich. Dämmplatten mit mineralischem Kleber nach Herstellerrichtlinien auf den vorbereiteten Untergrund kleben. Die Dämmplatten sind fugenlos und im Verband zu verlegen. Nicht zu vermeidende Fugen sind mit Dämmstoff oder maxit Füllschaum auszufüllen. Dämmplatten mit Stufenfalz und dekorativer Fase. Format 50x50 cm. Dämmplattendicke: __ mm lichte Raumhöhe: __ cm Produkte: maxit PS WLG 040 Kellerdeckendämmplatte Standard maxit multi Klebe- und Armierungsmörtel maxit Füllschaum B1 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.60	Kellerdeckendämmung EPS 040 Deko

|  | Liefern und Anbringen von Polystyrol Hartschaumplatten WLG 040, Anwendungsgebiet WI - unter Kellerdecken im Innenbereich. Baustoffklasse B1 – schwer entflammbar. Dämmplatten mit mineralischem Kleber nach Herstellerrichtlinien auf den vorbereiteten Untergrund kleben. Die Dämmplatten sind fugenlos und im Verband zu verlegen. Nicht zu vermeidende Fugen sind mit Dämmstoff oder maxit Füllschaum auszufüllen. Dämmplatten mit Stufenfalz, dekorativer Fase und dekorativer Oberflächenstruktur. Format 50x50 cm. Dämmplattendicke: __ mm lichte Raumhöhe: __ cm Produkte: maxit PS WLG 040 Kellerdeckendämmplatte Deko maxit multi Klebe- und Armierungsmörtel maxit Füllschaum B1 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.70	Kellerdeckendämmung MW 035

|  | Liefern und Anbringen von Mineralwolle-Dämmplatten nach EN 13162, WLG 035, Anwendungsgebiet DI - unter Kellerdecken im Innenbereich, Baustoffklasse A1 – nicht brennbar. Dämmplatten mit mineralischem Kleber nach Herstellerrichtlinien auf den vorbereiteten Untergrund kleben. Die Dämmplatten sind fugenlos und im Verband zu verlegen. Nicht zu vermeidende Fugen sind mit Dämmstoff auszufüllen. Dämmplatten mit hoch verdichteter Oberlage und Imprägnierung auf der Sichtseite. Die Dämmplatten können unbeschichtet bleiben oder verputzt/verspachtelt werden. Format 40x120 cm. Bei kritischen Untergründen verdübeln (separate Position). Dämmplattendicke: __ mm lichte Raumhöhe: __ cm Produkte: maxit MW WLG 035 Kellerdeckendämmplatte maxit multi 285 bzw. multi 292 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.80	Zulage Anpassungsarbeiten

|  | Zulage für das Anpassen an abgehängte Leitungen, o.ä.. Breite der Aussparung: __ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.7.90	Dübelung Deckenuntersicht konstruktiv

|  | als zusätzliche Befestigung der Kellerdeckendämmung liefern und entsprechend Hersteller-Richtlinien einbauen. Dübelanzahl: ___ Stck/m² Dämmstoffdicke: ___ mm Produkte: maxit Schlagdübel SDK FV maxit Bohrdübel SX FV 80 maxit Universalschraubdübel D-FV U 10 maxit Setzdübel XI-FV Angebotener Dübeltyp: ............................................ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.100	Armierungslage

|  | mit mineralischem Armierungsmörtel, in einer Gesamtdicke von ca. 6 mm auftragen. In den Armierungsmörtel das systemzugehörige Armierungsgewebe faltenfrei im äußeren Drittel einlegen und im Stoßbereich mindestens 10 cm überlappen. Das Armierungsgewebe ist vollflächig zu überdecken. Eine Mindeststandzeit der Armierungslage von 7 Tagen ist einzuhalten. Produkte: maxit Armierungsgewebe maxit multi Klebe- und Armierungsmörtel |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.110	Filzputz

|  | auf vorbereiteter Armierungslage. Nach Austrocknung der Armierungslage die gesamte Sockelfläche mit Sockelfilzputz überziehen und abfilzen. Produkt: maxit ip ariba, maxit multi 280 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.120	Mineralischer Oberputz Kratzputzstruktur weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen, mineralischen Oberputzes in Korngrößen von 1 / 2 / 3 / 4 mm als Deckenputz auf den vorbereiteten Untergrund. Strukturart: Kratzputzstruktur Korngröße: ___________mm Produkt: maxit ip color 44 K weiß maxit ip color plus K weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.130	Spritzputz innen weiß

|  | Maschinelles Aufbringen eines Spritzputzes auf Kunstharzbasis mit geeignetem Spritzgerät in homogener Struktur. Körnung fein, ca. 1,3 mm. Produkt: maxit spectra Spritzputz I, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.140	Zulage Putz hell eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.150	Anstrich Silikatfarbe innen weiß

|  | mit Lammfellrolle, Pinsel oder geeigneten Spritzwerkzeugen gleichmäßig aufbringen als waschbeständiger Anstrich. Hoch wasserdampfdurchlässige, lösungsmittelfreie und geruchsarme Innenfarbe nach DIN 18363. Produkt: maxit Silikatfarbe I für innen, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.160	Anstrich Dispersionsfarbe innen weiß

|  | mit Lammfellrolle, Pinsel oder geeigneten Spritzwerkzeugen gleichmäßig aufbringen. Hochwertige Dispersions-Innenfarbe nach EN 13300 mit Nassabriebbeständigkeit (Klasse 2) gemäß EN ISO 11998. Produkt: maxit Dispersionsfarbe I für innen, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.170	Zulage Farbe hell eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m2	..............................	..............................

1.7.180	Zulage Farbe mittel eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.7 KELLERDECKENDÄMMUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.8	RAPPORTARBEITEN

1.8.10	Facharbeiter Mittellohn

|  | Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen. Mittellohn Facharbeiter |
| --- | --- |

Std	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.8 RAPPORTARBEITEN | .............................. |
| --- | --- |

_______________

Zusammenstellung Gewerk 1 WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM

| Titel 1.1 | UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.2 | FASSADENDÄMMUNG / ARMIERUNGSLAGE | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.3 | EINBAUTEILE / DETAILTECHNIK | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.4 | OBERPUTZ UND FARBE | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.5 | KERAMISCHE BEKLEIDUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.6 | LÜFTUNGSELEMENTE | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.7 | KELLERDECKENDÄMMUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.8 | RAPPORTARBEITEN | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+ % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

# Text boxes

Stamm-LV WDV-Systeme

August 2008