Tel.:

Fax:

Projekt: FW-E_maxit_Stamm-LV_Edelputz

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

(Mit klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt)

1	OBERPUTZ UND FARBE AUSSEN	3

1.1	UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG	3

1.2	MINERALISCHER OBER- / EDELPUTZ	5

1.3	PASTÖSER OBER- / EDELPUTZ	11

1.4	FASSADENFARBE	19

2	OBERPUTZ UND FARBE INNEN	27

2.1	UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG	27

2.2	EDELPUTZ	29

2.3	WANDFARBE	38

3	DEKORATIVE OBERFLÄCHENGESTALTUNG INNEN	41

3.1	LASURTECHNIK	41

3.2	SPACHTELTECHNIK	43

Zusammenstellung Gewerk 1 OBERPUTZ UND FARBE AUSSEN	45

Zusammenstellung Gewerk 2 OBERPUTZ UND FARBE INNEN	46

Zusammenstellung Gewerk 3 DEKORATIVE OBERFLÄCHENGESTALTUNG IN	47

NEN	47

Gesamtzusammenstellung 	48

1	OBERPUTZ UND FARBE AUSSEN

1.1	UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

1.1.10	Edelputz-Grundierung / Aufbrennsperre

|  | liefern und auf trockenen Unterputz aufbringen. Die lösungsmittelfreie Grundierung vollflächig gemäß Herstellerrichtlinie auftragen. Produkt: maxit prim 1050 Edelputz-Grundierung / Aufbrennsperre |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.1.20	Edelputz-Haftgrundierung

|  | liefern und auf trockenen Unterputz aufbringen. Die lösungsmittelfreie Haftgrundierung vollflächig gemäß Herstellerrichtlinie auftragen. Produkt: maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.1.30	Zulage Edelputz-Haftgrundierung eingefärbt

|  | im Farbton des folgenden Edelputzauftrags. Eingefärbte lösungsmittelfreie Haftgrundierung liefern und vollflächig gemäß Herstellerrichtlinie auf trockenen Unterputz auftragen. Produkt: maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund Farbton: _______________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.40	Haftsperrgrund

|  | Quarzsandgefülltes, lösemittelfreies Isoliermittel für innen und außen zur Vorbehandlung von kritischen Untergründen, die zum Verfärben bzw. Durchschlagen in Beschichtungen führen können. Haftsperrgrund liefern und nach Herstellervorschrift unverdünnt auftragen. Produkt: maxit prim 1010 Haftsperrgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.50	Biozidgrund

|  | zur Beseitigung von Algen-, Moos- und Pilzbefall. Liefern und volldeckend auf die gereinigte Fassadenfläche nach Herstellervorschrift unverdünnt auftragen. Produkt: maxit prim 1120 Biozidgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.60	Hydrogrund

|  | Grundierung zur Hydrophobierung saugfähiger, mineralischer Untergründe liefern und nach Herstellervorschrift unverdünnt auftragen. Produkt: maxit prim 1110 Hydrogrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.1.70	Mosaik-Buntsteingrund

|  | als Haftbrücke für glatte und unterschiedlich saugende Untergründe mit geeignetem Werkzeug satt auftragen. Produkt: maxit prim 1080 mosaik Buntsteingrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1 UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.2	MINERALISCHER OBER- / EDELPUTZ

1.2.10	Mineralischer Oberputz weiß

|  | auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und strukturieren. Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 1 / 2 / 3 / 4 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 2 / 3 / 4 mm). Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1. Anwendung: innen und außen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Korngröße: __ mm Produkt: maxit ip color 44 K Kratzputz, weiß bzw. marmorweiß maxit ip color 42 R Rillenputz, weiß bzw. marmorweiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.20	Vergüteter mineralischer Oberputz weiß

|  | auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und strukturieren. Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 2 / 3 / 4 mm). Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1. Anwendung: außen und innen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Korngröße: __ mm Produkt: maxit ip color plus, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.30	Mineralisches Edel-/Feinputzsystem maxit ticino

|  | auf den zuvor gemäß Herstellerrichtlinien vorbereiteten Untergrund in zwei Arbeitsgängen mit spezieller, feiner Deckputzstruktur aufbringen (weiß oder nach Farbtonkarte des Herstellers). Idealer Untergrund sind mineralische WDVS-Armierungsmörtel sowie Kalk-Zement-Leichtunterputze. Die Verwendung von Grundierungen vor dem Edelputzauftrag ist den objektbezogenen Gegebenheiten anzupassen. 1. Arbeitsgang: Aufziehen des mineralischen Edelputzes mit Körnung 1,5 mm und Kornstruktur "K" (Scheiben-/ Kratzputzstruktur). Diese erste Putzlage nicht fertig ausstrukturieren, damit das Feinkorn der zweiten Lage nicht „absackt“. Oberfläche aber möglichst eben abziehen. 2. Arbeitsgang: Nachdem die erste Edelputzlage ausreichend ausgehärtet und verfestigt ist (i.d.R. bei +20°C und 65 % Luftfeuchte nach ca. 24 Stunden) Oberputzlage, Körnung 0,5 mm oder 1,0 mm und Kornstruktur "K" (Scheiben-/ Kratzputzstruktur) mit geeignetem Werkzeug aufziehen und planeben abreiben. Hinweis: Weiterer Arbeitsgang optional (hier also nicht zu kalkulieren): Zur weiteren farblichen Gestaltung kann ein Anstrich mit Siliconharzfarbe oder alternativ eine Siliconharzlasur (Farbton gem. Farbtonkarte des Herstellers) zur hochwertigen Fassadengestaltung aufgetragen werden. Produkt: maxit ip color plus K, Körnung 1,5 mm maxit ip color plus K, Körnung 0,5 mm oder 1,0 mm In separater Position: Anstrich mit maxit Siliconharzfarbe top bzw. A Hinweis: Sollen eingefärbte Edelputze oder Farbbeschichtungen zum Einsatz kommen, so ist bei der Farbtonauswahl darauf zu achten, dass der Hellbezugswert der ausgewählten Farbtöne > 20 ist! |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.40	Edelkratzputz weiß maxit ip 50

|  | Aufbringen eines, mineralischen Edelkratzputzes auf den vorbereiteten Untergrund. Putz in zwei Lagen auf den Untergrund aufbringen und planeben verziehen. 1. Lage ca. 15 mm dick aufbringen, ablüften lassen und die 2. Lage ca. 5 mm dick aufbringen und planeben verziehen. Gesamtschichtdicke ca. 20 mm. Nach ausreichender Erhärtung des Putzes diesen mit geeignetem Nagel-Kratzbrett auf eine Schichtdicke von ca. 15 mm herunterkratzen und gleichmäßig strukturieren. Erhärtung abwarten bis Kornsprung möglich. Heruntergekratztes Material geht in das Eigentum des Auftragnehmers über und wird von ihm den Vorschriften entsprechend entsorgt. Druckfestigkeitsklasse CS I nach EN 998-1. Produkt: maxit ip 50 Edelkratzputz, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.50	Edelkratzputz weiß maxit ip 52

|  | Aufbringen und planebenes Verziehen eines weißen, dickschichtigen Edelkratzputzes in Korngrößen von 2, 3, 4, 6, 8 mm auf den hierfür vorbereiteten Untergrund nach Herstellerrichtlinien. Schichtdicke ca. 15 mm. Nach ausreichender Erhärtung des Putzes diesen mit geeignetem Nagel-Kratzbrett vollflächig auf eine Schichtdicke von ca. 10 mm herunterkratzen und strukturieren. Aushärtung abwarten bis Kornsprung möglich. Heruntergekratztes Material geht in das Eigentum des AN über und wird von ihm der Vorschriften entsprechend entsorgt. Druckfestigkeitsklasse CS I nach EN 998-1. Korngröße: ___________mm Produkt: maxit ip 52 Edelkratzputz weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.60	Filzputz

|  | für Überzug von Grundputzen in Kornstärke. Sauber abfilzen als anstrichbereiter Filzputz. Körnung 1,2 mm. Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1. Produkt: Filzputz maxit ip ariba |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.70	Edel-Modellierputz fein

|  | für freie Strukturen und zum Verwaschen auf vorbereiteten Grundputz. Körnung 0,6 mm. Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1. Produkt: maxit ip fino |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.80	Edel-Modellierputz

|  | für freie Strukturen und zum Verwaschen auf vorbereiteten Grundputz. Körnungen 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm. Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1. Produkt: maxit ip artista |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Grundpos. 1.0***

1.2.90	Kellenwurf Bims, 6 mm, weiß

|  | Liefern und Antragen eines wasserabweisenden mineralischen Leicht-Oberputzes als Kellenwurfputz zur rustikalen Gestaltung von Fassaden. Der Antrag erfolgt durch nesterfreien Anwurf des Mörtels mit der Kelle von oben nach unten. Um eine gleichmäßige Struktur zu erhalten, ist es zweckmäßig, wenn in sich geschlossene Flächen von einem Mann alleine angeworfen werden. Körnung: ca. 6 mm Mörtelgruppe: CS I nach DIN EN 998-1 (alt: P Ic) Produkt: maxit ip Kellenwurf Bims, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Alternativpos. 1.1 ***

1.2.100	Kellenwurf Kalk, 4 mm, weiß

|  | Liefern und Antragen eines wasserabweisenden mineralischen Leicht-Oberputzes als Kellenwurfputz zur rustikalen Gestaltung von Fassaden. Der Antrag erfolgt durch nesterfreien Anwurf des Mörtels mit der Kelle von oben nach unten. Um eine gleichmäßige Struktur zu erhalten, ist es zweckmäßig, wenn in sich geschlossene Flächen von einem Mann alleine angeworfen werden. Körnung: ca. 4 mm Mörtelgruppe: CS I nach DIN EN 998-1 (alt: P Ic) Produkt: maxit ip Kellenwurf Kalk, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	Nur E.-Preis

1.2.110	Mineralischer Spritzputz weiß

|  | als strukturfertig spritzbarer Edelputz in Korngröße 3 mm auf den vorbereiteten Untergrund aufbringen. Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1. Produkt: maxit ip color Spritzputz Mineralischer Edelputz, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.120	Zulage Putz hell eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.130	Zulage Putz mittel eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.140	Zulage Putz kräftig eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.150	Leibungen Oberputz

|  | Liefern und Auftragen von Oberputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.160	Zulage Faschen

|  | Zulageposition für das Ausbilden von Faschen im Fensterbereich. Nach Austrocknung der Armierungslage Bereich mit Filzputz überziehen und abfilzen. Nach Austrocknung zweifachen Farbanstrich auftragen. Leibungstiefe: ___ mm Produkt: maxit multi 280 maxit Siliconharzfarbe top bzw. A |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.170	Gerüstverankerungen schließen

|  | Vorhandene Löcher der Gerüstverankerungen fachgerecht schließen incl. aller hierfür erforderlichen Materialien. |
| --- | --- |

St.	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.2 MINERALISCHER OBER- / EDELPUTZ | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.3	PASTÖSER OBER- / EDELPUTZ

1.3.10	Silikatputz mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und strukturieren. maxit sil top ist ein lösungsmittelfreier und besonders umweltfreundlicher silikatgebundener Edelputz. Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 1 / 1,5 / 2 / 3 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 1,5 / 2 / 3 mm). Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Anwendung: außen und innen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Farbe: weiß Korngröße: __ mm Produkt: maxit sil top, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.20	Silikatputz außen, weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen Oberputzes auf Silikatbasis. Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 1,5 / 2 / 3 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 2 bzw. 3 mm). Werkseitig algizid und fungizid eingestellt. Anwendung: außen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Korngröße: __ mm Produkt: maxit sil A, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.30	Siliconharzputz mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und strukturieren. maxit silco top ist ein lösungsmittelfreier und besonders umweltfreundlicher organisch gebundener Edelputz mit hochwertigem Siliconharz. Ausführung mit Kratzputzstruktur (Korngrößen 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 1,5 / 2 / 3 mm). Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Anwendung: außen und innen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Farbe: weiß Korngröße: __ mm Produkt: maxit silco top, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.40	Edel-/Feinputzsystem maxit ticino mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | auf den zuvor gemäß Herstellerrichtlinien vorbereiteten Untergrund in zwei Arbeitsgängen mit spezieller, feiner Deckputzstruktur aufbringen (weiß oder nach Farbtonkarte des Herstellers). maxit silco top ist ein lösungsmittelfreier und besonders umweltfreundlicher organisch gebundener Edelputz mit hochwertigem Siliconharz. Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Idealer Untergrund sind mineralische WDVS-Armierungsmörtel sowie Kalk-Zement-Leichtunterputze. Die Verwendung von Grundierungen vor dem Edelputzauftrag ist den objektbezogenen Gegebenheiten anzupassen. 1. Arbeitsgang: Aufziehen des Siliconharzputzes mit Körnung 1,5 mm und Kornstruktur "K" (Scheiben-/ Kratzputzstruktur). Diese erste Putzlage nicht fertig ausstrukturieren, damit das Feinkorn der zweiten Lage nicht „absackt“. Oberfläche aber möglichst eben abziehen. 2. Arbeitsgang: Nachdem die erste Edelputzlage ausreichend ausgehärtet und verfestigt ist (i.d.R. bei +20°C und 65 % Luftfeuchte nach ca. 24 Stunden) die zweite Siliconharz-Putzlage mit Körnung 0,5 mm oder 1,0 mm und Kornstruktur "K" (Scheiben-/ Kratzputzstruktur) mit geeignetem Werkzeug aufziehen und planeben abreiben. Produkt: maxit silco top, Körnung 1,5 mm, Kornstruktur "K" maxit silco top, Körnung 0,5 mm oder 1,0 mm, Kornstruktur "K" Optional in separater Position: maxit Siliconharzfarbe top Hinweis: Sollen eingefärbte Edelputze oder Farbbeschichtungen zum Einsatz kommen, so ist bei der Farbtonauswahl darauf zu achten, dass der Hellbezugswert der ausgewählten Farbtöne > 20 ist! |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.50	Siliconharzputz außen, weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen siliconharzgebundenen Oberputzes. Das Bindemittel besteht aus hochwertigem Siliconharz. Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 2 bzw. 3 mm). Werkseitig algizid und fungizid eingestellt. Anwendung: außen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Korngröße: __ mm Produkt: maxit silco A, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.60	Edel-/Feinputzsystem maxit ticino

|  | auf den zuvor gemäß Herstellerrichtlinien vorbereiteten Untergrund in zwei Arbeitsgängen mit spezieller, feiner Deckputzstruktur aufbringen (weiß oder nach Farbtonkarte des Herstellers). Idealer Untergrund sind mineralische WDVS-Armierungsmörtel sowie Kalk-Zement-Leichtunterputze. Die Verwendung von Grundierungen vor dem Edelputzauftrag ist den objektbezogenen Gegebenheiten anzupassen. 1. Arbeitsgang: Aufziehen des Siliconharzputzes mit Körnung 1,5 mm und Kornstruktur "K" (Scheiben-/ Kratzputzstruktur). Diese erste Putzlage nicht fertig ausstrukturieren, damit das Feinkorn der zweiten Lage nicht „absackt“. Oberfläche aber möglichst eben abziehen. 2. Arbeitsgang: Nachdem die erste Edelputzlage ausreichend ausgehärtet und verfestigt ist (i.d.R. bei +20°C und 65 % Luftfeuchte nach ca. 24 Stunden) Siliconharzputzlage, Körnung 0,5 mm oder 1,0 mm und Kornstruktur "K" (Scheiben-/ Kratzputzstruktur) mit geeignetem Werkzeug aufziehen und planeben abreiben. Ein Egalisations - Anstrich ist nicht erforderlich (siehe Hinweis). Hinweis: Weiterer Arbeitsgang optional (hier also nicht zu kalkulieren): Zur weiteren farblichen Gestaltung kann über der letzten Siliconharzputzlage ein Farbanstrich mit Siliconharzfarbe für außen oder alternativ eine Siliconharzlasur (Farbton gem. Farbtonkarte des Herstellers) zur hochwertigen Fassadengestaltung aufgetragen werden. Produkt: maxit silco A, Körnung 1,5 mm, Kornstruktur "K" maxit silco A, Körnung 0,5 mm oder 1,0 mm, Kornstruktur "K" Optional in separater Position: maxit Siliconharzfarbe A/AS oder alternativ maxit Siliconharzlasur im gewünschten Farbton. Hinweis: Sollen eingefärbte Edelputze oder Farbbeschichtungen zum Einsatz kommen, so ist bei der Farbtonauswahl darauf zu achten, dass der Hellbezugswert der ausgewählten Farbtöne > 20 ist! |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.70	Dispersionsputz mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und strukturieren. maxit spectra top ist ein lösungsmittelfreier und besonders umweltfreundlicher dispersionsgebundener Edelputz. Ausführung mit Scheiben-/ Kratzputzstruktur (Korngrößen 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 1,5 / 2 / 3 mm). Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Anwendung: außen und innen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Farbe: weiß Korngröße: __ mm Produkt: maxit spectra top, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.80	Dispersionsputz außen, weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen Oberputzes auf Dispersionsbasis. Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 2 bzw. 3 mm). Werkseitig algizid und fungizid eingestellt. Anwendung: außen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Korngröße: __ mm Produkt: maxit spectra A, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.90	Zulage Putz hell eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.100	Zulage Putz mittel eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.110	Zulage Putz kräftig eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.120	Mosaik-Buntsteinputz

|  | nach DIN 18558 mit Waschputz-Charakter mit Körnung ca. 1,2 mm bzw. ca. 2 mm in individuellen Farbtönen gemäß maxit Farbkollektion auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und gleichmäßig strukturieren. Erforderliche Grundierung in separater Position. Anwendung: außen und innen Körnung: __ mm Produkt: maxit mosaik Buntsteinputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.130	Leibungen Oberputz

|  | Liefern und Auftragen von Oberputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.140	Zulage Faschen

|  | Zulageposition für das Ausbilden von Faschen im Fensterbereich. Nach Austrocknung der Armierungslage Bereich mit Filzputz überziehen und abfilzen. Nach Austrocknung zweifachen Farbanstrich auftragen. Leibungstiefe: ___ mm Produkt: maxit multi 280 maxit Siliconharzfarbe top bzw. A |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.150	Gerüstverankerungen schließen

|  | Vorhandene Löcher der Gerüstverankerungen fachgerecht schließen incl. aller hierfür erforderlichen Materialien. |
| --- | --- |

St.	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.3 PASTÖSER OBER- / EDELPUTZ | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.4	FASSADENFARBE

1.4.10	System-Ausgleichsanstrich mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | Aufbringen eines einmaligen systemzugehörigen Anstriches auf Edelputze mit top-dry-Effekt. maxit Siliconharzfarbe top ist eine lösemittelfreie und besonders umweltfreundliche Fassadenfarbe mit hochwertigem Siliconharz. Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Mindeststandzeit des Edelputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen und innen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe top |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.20	Farbanstrichsystem mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich auf Edelputze mit top-dry-Effekt oder auf ungestrichenen mineralischen Edelputz. maxit Siliconharzfarbe top ist eine lösemittelfreie und besonders umweltfreundliche Fassadenfarbe mit hochwertigem Siliconharz. Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Mindeststandzeit des Edelputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen und innen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe top |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.30	Egalisationsanstrich auf mineralischen Oberputz

|  | Aufbringen eines einmaligen Egalisationsanstriches in der Farbe des zuvor aufgebrachten mineralischen Oberputzes zur Herstellung einer schattierungsfreien Oberfläche. Farbe algizid und fungizid eingestellt. Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position Produkt: __ maxit color Egalisationsfarbe A __ maxit Siliconharzfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.40	Farbanstrichsystem auf mineralischen Oberputz

|  | Aufbringen eines zweimaligen Farbanstriches als Vor- und Deckanstrich. Farbe algizid und fungizid eingestellt mit hohem Bindemittelanteil aus hochwertigem Siliconharz. Mindeststandzeit des Edelputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position Produkt: maxit Siliconharzfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.50	Ausgleichsanstrich auf Silikatputz

|  | Aufbringen eines einmaligen Anstriches in der Farbe des zuvor aufgebrachten Silikatputzes zur Herstellung einer schattierungsfreien Oberfläche. Farbe algizid und fungizid eingestellt. Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: __ maxit Silikatfarbe A __ maxit Siliconharzfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.60	Farbanstrichsystem auf Silikatputz

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich. Farbe algizid und fungizid eingestellt. Mindeststandzeit des Edelputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: __ maxit Silikatfarbe A __ maxit Siliconharzfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.70	Ausgleichsanstrich auf Siliconharzputz

|  | Aufbringen eines einmaligen Anstriches in der Farbe des zuvor aufgebrachten Siliconharzputzes. Farbe algizid und fungizid eingestellt mit hohem Bindemittelanteil aus hochwertigem Siliconharz. Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.80	Farbanstrichsystem auf Siliconharzputz

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich. Farbe algizid und fungizid eingestellt mit hohem Bindemittelanteil aus hochwertigem Siliconharz. Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.90	Ausgleichsanstrich auf Dispersionsputz

|  | Aufbringen eines einmaligen Anstriches in der Farbe des zuvor aufgebrachten Dispersionsputzes zur Herstellung einer schattierungsfreien Oberfläche. Farbe algizid und fungizid eingestellt. Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Dispersionsfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.100	Farbanstrichsystem auf Dispersionsputz

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich. Farbe algizid und fungizid eingestellt. Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Dispersionsfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.110	Farbanstrichsystem auf Filzputz im Sockelbereich

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich im Sockelbereich. Mindeststandzeit Filzputz je nach Witterung beachten. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe top maxit Siliconharzfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.120	Farbanstrichsystem zur Sanierung algenbefallener Flächen

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich. Farbe mit erhöhter algizider und fungizider Einstellung und hohem Bindemittelanteil aus hochwertigem Siliconharz. Anwendung: außen Untergrundvorbehandlung in separater Position. Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe AS |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.130	Rissüberbrückendes Farbanstrichsystem

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich. Farbe algizid und fungizid eingestellt, lösemittelfrei, kälteelastisch und rissüberbrückend. Geeignet zur Überbrückung ruhender Risse bis max. 0,5 mm. Die Angaben des technischen Merkblattes sind zu beachten. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Elastikfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.140	Siliconharzlasur in Bürstentechnik

|  | für außen auf Basis hochwertiger Siliconharze. Die eingefärbte Lasur wird nach Absprache mit dem AG mit einem Lasurpinsel in wischenden Bewegungen aufgebracht. Sollten mehrere Farbtöne zum Erreichen der fertigen Fläche verwendet werden, ist darauf zu achten, dass mit dem dunkelsten Farbton begonnen wird. Farbton: _________________ Produkt: maxit classic Siliconharzlasur |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.150	Siliconharzlasur in Wischtechnik

|  | für außen auf Basis hochwertiger Siliconharze. Die eingefärbte Lasur wird nach Absprache mit dem AG mit dem Pinsel oder Schwamm aufgebracht. Mit dem Schwamm wird die Lasur verwaschen bzw. strukturiert. Sollten mehrere Farbtöne zum Erstellen der Lasur verwendet werden, ist darauf zu achten, dass mit dem dunkelsten Farbton begonnen wird. Farbton: _________________ Produkt: maxit classic Siliconharzlasur |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.160	Zulage Farbe hell eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.170	Zulage Farbe mittel eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.180	Zulage Farbe kräftig eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.190	Leibungen Anstrich

|  | Liefern und Auftragen eines Farbanstrichs wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm Farbanstrich: _ einfach _ zweifach |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.4 FASSADENFARBE | .............................. |
| --- | --- |

_______________

2	OBERPUTZ UND FARBE INNEN

2.1	UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

2.1.10	Edelputz-Haftgrundierung

|  | liefern und auf trockenen Unterputz aufbringen. Die lösungsmittelfreie Haftgrundierung vollflächig gemäß Herstellerrichtlinie auftragen. Produkt: maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.1.20	mineralische Aufbrennsperre

|  | liefern und auf trockenen Unterputz aufbringen. Die lösungsmittelfreie mineralische Aufbrennsperre vollflächig gemäß Herstellerrichtlinie auftragen. Produkt: maxit purcalc 3030 Aufbrennsperre |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.1.30	Zulage Edelputz-Haftgrundierung eingefärbt

|  | im Farbton des folgenden Edelputzauftrags. Eingefärbte lösungsmittelfreie Haftgrundierung liefern und vollflächig gemäß Herstellerrichtlinie auf trockenen Unterputz auftragen. Produkt: maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund Farbton: _______________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.1.40	Haftsperrgrund

|  | Quarzsandgefülltes, lösemittelfreies Isoliermittel für innen und außen zur Vorbehandlung von kritischen Untergründen, die zum Verfärben bzw. Durchschlagen in Beschichtungen führen können. Haftsperrgrund liefern und nach Herstellervorschrift unverdünnt auftragen. Produkt: maxit prim 1010 Haftsperrgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.1.50	Sperrgrund

|  | Lösemittelfreies Isoliermittel zur Vorbehandlung von kritischen Untergründen, die zum Verfärben bzw. Durchschlagen in Beschichtungen führen können. Sperrgrund liefern und nach Herstellervorschrift unverdünnt auftragen. Produkt: maxit prim 1020 Sperrgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 2.1 UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

2.2	EDELPUTZ

2.2.10	maxit airfresh Spritzputz mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt

|  | maxit airfresh - Oberputz auf Gipsbasis mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt gegen Schadstoffe und Gerüche in Innenräumen. Korngrößen 0,5 / 1 / 1,5 / 2 oder 3 mm. Ausführung als maschinell aufgebrachter Spritzputz. Erforderliche Untergrundvorbehandlung in separater Position. Hinweis: Auf allen gips-, kalk- und zementgebundenen Untergründen ist ein Voranstrich mit maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund erforderlich. Unterschiedlich saugende Untergründe, geglättete Putzflächen, Gipskartonplatten und Gipsdielenwände sind mit maxit prim 1010 Haftsperrgrund vorzustreichen. Hinweis: Damit die photokatalytische Wirkungsweise des maxit airfresh erhalten bleibt, darf nur der systemzugehörige Farbanstrich maxit airfresh F Innenfarbe aufgetragen werden. Strukturart: Spritzputzstruktur Korngröße: ___________mm Produkt: maxit airfresh K |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.2.20	maxit airfresh - Edelputz mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt (K)

|  | maxit airfresh - Oberputz auf Gipsbasis mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt gegen Schadstoffe und Gerüche in Innenräumen. Korngrößen 0,5 / 1 / 1,5 / 2 oder 3 mm. Mineralischen Edelputz anmischen, auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und richtungsfrei strukturieren. Zusammenhängende Flächen zügig und ansatzfrei bearbeiten. Erforderliche Untergrundvorbehandlung in separater Position. Hinweis: Auf allen gips-, kalk- und zementgebundenen Untergründen ist ein Voranstrich mit maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund erforderlich. Unterschiedlich saugende Untergründe, geglättete Putzflächen, Gipskartonplatten und Gipsdielenwände sind mit maxit prim 1010 Haftsperrgrund vorzustreichen. Hinweis: Damit die photokatalytische Wirkungsweise des maxit airfresh erhalten bleibt, darf nur der systemzugehörige Farbanstrich maxit airfresh F Innenfarbe aufgetragen werden. Strukturart: Kratzputzstruktur. Korngröße: ___________mm Produkt: maxit airfresh K |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.2.30	maxit airfresh - Edelputz mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt (R)

|  | maxit airfresh - Oberputz auf Gipsbasis mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt gegen Schadstoffe und Gerüche in Innenräumen. Korngrößen Rillenputzstruktur: 2 oder 3 mm. Mineralischen Edelputz anmischen, auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und richtungsfrei strukturieren. Zusammenhängende Flächen zügig und ansatzfrei bearbeiten. Erforderliche Untergrundvorbehandlung in separater Position. Hinweis: Auf allen gips-, kalk- und zementgebundenen Untergründen ist ein Voranstrich mit maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund erforderlich. Unterschiedlich saugende Untergründe, geglättete Putzflächen, Gipskartonplatten und Gipsdielenwände sind mit maxit prim 1010 Haftsperrgrund vorzustreichen. Hinweis: Damit die photokatalytische Wirkungsweise des maxit airfresh erhalten bleibt, darf nur der systemzugehörige Farbanstrich maxit airfresh F Innenfarbe aufgetragen werden. Strukturart: Rillenputzstruktur. Korngröße: ___________mm Produkt: maxit airfresh R |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.2.40	Kalkputz Edelputz Abrieb

|  | Aufziehen und strukturieren eines marmorweißen, verarbeitungsfertigen Kalkputzes in Korngrößen von 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2 mm auf den zuvor vorbereiteten Untergrund. Strukturart: nach Absprache mit dem Auftraggeber Korngröße: _________mm Produkt: maxit purcalc 320 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.2.50	Sumpfkalk-Abrieb

|  | Aufziehen und strukturieren eines marmorweißen, verarbeitungsfertigen Sumpfkalk-Abrieb in Korngrößen von 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2 mm auf den zuvor vorbereiteten Untergrund. Körnungen aus CARRARA-Marmor. Der Sumpfkalk als Bindemittel hat folgende Eigenschaften: • 100% mineralisch, ohne jeglichen Zusatz von organischen Bindemitteln • Rein mit Holz gebrannt • Über 1 Jahr eingesumpft • Höchster Weißgrad • Vom Denkmalschutz empfohlen, entspricht den WTA-Richtlinien für Sanierputzsysteme Strukturart: nach Absprache mit dem Auftraggeber Korngröße: _________mm Produkt: maxit purcalc 325 Sumpfkalk-Abrieb |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.2.60	Kalkputz innen Kratzputzstruktur weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen, verarbeitungsfertigen Kalkputzes in Korngrößen von 1,5 / 2 / 3 mm auf den zuvor vorbereiteten Untergrund. Strukturart: Kratzputzstruktur Korngröße: _________mm Produkt: maxit kip K, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.2.70	Kalkputz innen Rillenputzstruktur weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen, verarbeitungsfertigen Kalkputzes in Korngrößen von 2 oder 3 mm auf den zuvor vorbereiteten Untergrund. Strukturart: Rillenputzstruktur Korngröße: _________mm Produkt: maxit kip R, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.2.80	Silikatputz innen Kratzputzstruktur weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen, verarbeitungsfertigen Silikatputzes in Korngrößen von 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm auf den zuvor vorbereiteten Untergrund. Strukturart: Kratzputzstruktur Korngröße: _________mm Produkt: maxit sil I /K, weiß maxit sil top /K, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.2.90	Silikatputz innen Rillenputzstruktur weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen, verarbeitungsfertigen Silikatputzes in Korngrößen von 2 oder 3 mm auf den zuvor vorbereiteten Untergrund. Strukturart: Rillenputzstruktur Korngröße: _________mm Produkt: maxit sil I /R, weiß maxit sil top /R, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.2.100	Siliconharzputz innen Kratzputzstruktur weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen, verarbeitungsfertigen Siliconharzputzes in Korngrößen von 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm auf den zuvor vorbereiteten Untergrund. Das Bindemittel besteht aus hochwertigem Siliconharz. Strukturart: Kratzputzstruktur Korngröße: _________mm Produkt: maxit silco top /K, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.2.110	Siliconharzputz innen Rillenputzstruktur weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen, verarbeitungsfertigen Siliconharzputzes in Korngrößen von 2 bzw. 3 mm auf den zuvor vorbereiteten Untergrund. Das Bindemittel besteht aus hochwertigem Siliconharz. Strukturart: Rillenputzstruktur Korngröße: _________mm Produkt: maxit silco top /R, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.2.120	Kunstharzputz innen Kratzputzstruktur weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen, verarbeitungsfertigen Kunstharzputzes in Korngrößen von 1 / 1,5 / 2 / 3 mm auf den zuvor vorbereiteten Untergrund. Strukturart: Kratzputzstruktur Korngröße: _________mm Produkt: maxit spectra I /K, weiß maxit spectra top /K, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.2.130	Kunstharzputz innen Rillenputzstruktur weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen, verarbeitungsfertigen Kunstharzputzes in Korngrößen von 2 oder 3 mm auf den zuvor vorbereiteten Untergrund. Strukturart: Rillenputzstruktur Korngröße: _________mm Produkt: maxit spectra I /R, weiß maxit spectra top /R, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.2.140	Modellierputz innen weiß

|  | Aufziehen und Strukturieren eines verarbeitungsfertigen, weißen Modellierputzes auf Kunstharzbasis in Korngröße von ca. 1,2 mm. Struktur nach Absprache mit dem AG. Schichtdicke max. 4 - 5 mm. Produkt: maxit spectra Modellierputz I für innen, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.2.150	Spritzputz innen weiß

|  | Maschinelles Aufbringen eines Spritzputzes auf Kunstharzbasis mit geeignetem Spritzgerät in homogener Struktur. Körnung fein, ca. 1,3 mm. Produkt: maxit spectra Spritzputz I, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.2.160	Mineralischer Oberputz Kratzputzstruktur weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen, mineralischen Oberputzes in Korngrößen von 1 / 2 / 3 / 4 mm auf den vorbereiteten Untergrund. Strukturart: Kratzputzstruktur Korngröße: ___________mm Produkt: maxit ip color 44 K weiß maxit ip color plus K weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.2.170	Filzputz

|  | für Überzug von Grundputzen in Kornstärke. Sauber abfilzen als anstrichbereiter Filzputz. Körnung 1,2 mm. Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1. Produkt: Filzputz maxit ip ariba |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.2.180	Edel-Modellierputz fein

|  | für freie Strukturen und zum Verwaschen auf vorbereiteten Grundputz. Körnung 0,6 mm. Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1. Produkt: maxit ip fino |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.2.190	Zulage Putz hell eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.2.200	Zulage Putz mittel eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.2.210	Zulage Putz kräftig eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

2.2.220	Mosaik-Buntsteingrund

|  | als Haftbrücke für glatte und unterschiedlich saugende Untergründe mit geeignetem Werkzeug satt auftragen. Produkt: maxit prim 1080 mosaik Buntsteingrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.2.230	Mosaik-Buntsteinputz

|  | nach DIN 18558 mit Waschputz-Charakter mit Körnung ca. 1,2 mm bzw. ca. 2 mm in individuellen Farbtönen gemäß maxit Farbkollektion auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und gleichmäßig strukturieren. Erforderliche Grundierung in separater Position. Anwendung: außen und innen Körnung: __ mm Produkt: maxit mosaik Buntsteinputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.2.240	Zulage Leibungen

|  | Zulageposition für das Anbringen von Oberputz und ggfs. Farbanstrichsystem in Leibungsflächen. Leibungstiefe: ____________ cm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

2.2.250	Zulage Deckenuntersichten innen

|  | Zulageposition für das Anbringen von Oberputz auf Deckenuntersichten innen. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 2.2 EDELPUTZ | .............................. |
| --- | --- |

_______________

2.3	WANDFARBE

2.3.10	Anstrich mit maxit airfresh Farbe

|  | maxit airfresh F Innenfarbe mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt gegen Schadstoffe und Gerüche in Innenräumen mit Lammfellrolle, Pinsel oder geeigneten Spritzwerkzeugen gleichmäßig aufbringen. Evt. erforderliche Untergrundvorbehandlung bei kritischen Untergründen in separater Position. Hinweis: Auf allen tragfähigen Untergründen im Innenbereich, wie z.B. Edelputzflächen, geglättete Putzflächen, Tapeten, ... . Farbtöne nach maxit Farbkollektion. airfresh Farbton: _______________ Produkt: maxit airfresh F Innenfarbe |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.3.20	Anstrich Kalkfarbe weiß

|  | mit Lammfellrolle, Pinsel oder geeigneten Spritzwerkzeugen gleichmäßig aufbringen als wischbeständiger Anstrich. Hoch wasserdampfdurchlässige, lösungsmittelfreie und geruchsarme und mineralische Innenfarbe. Produkt: maxit purcalc 330, Kalkfarbe weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.3.30	Anstrich Silikatfarbe innen weiß

|  | mit Lammfellrolle, Pinsel oder geeigneten Spritzwerkzeugen gleichmäßig aufbringen als waschbeständiger Anstrich. Hoch wasserdampfdurchlässige, lösungsmittelfreie und geruchsarme Innenfarbe nach DIN 18363. Produkt: maxit Silikatfarbe I für innen, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.3.40	Anstrich Dispersionsfarbe innen weiß

|  | mit Lammfellrolle, Pinsel oder geeigneten Spritzwerkzeugen gleichmäßig aufbringen. Hochwertige Dispersions-Innenfarbe nach EN 13300 mit Nassabriebbeständigkeit (Klasse 2) gemäß EN ISO 11998. Produkt: maxit Dispersionsfarbe I für innen, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.3.50	Anstrich Siliconharzfarbe innen weiß

|  | mit Lammfellrolle, Pinsel oder geeigneten Spritzwerkzeugen gleichmäßig aufbringen als waschbeständiger Anstrich. maxit Siliconharzfarbe top ist eine lösungsmittelfreie, hoch wasserdampfdurchlässige und besonders umweltfreundliche Farbe mit hochwertigem Siliconharz. Produkt: maxit Siliconharzfarbe top, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.3.60	Zulage Farbe hell eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m2	..............................	..............................

2.3.70	Zulage Farbe mittel eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.3.80	Zulage Farbe kräftig eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 2.3 WANDFARBE | .............................. |
| --- | --- |

_______________

3	DEKORATIVE OBERFLÄCHENGESTALTUNG INNEN

3.1	LASURTECHNIK

HINWEIS

Als Untergründe eignen sich insbesondere Edelputze, Farbanstriche, Grundierungen, Tapeten, abgespachtelte Betonflächen oder Sichtbetonflächen. Die Untergründe müssen tragfähig, sauber und trocken sein.

3.1.10	Silikatlasur in Bürstentechnik

|  | auf Basis von Kaliwasserglas. Die eingefärbte Lasur wird nach Absprache mit dem AG mit einem Lasurpinsel in wischenden Bewegungen aufgebracht. Sollten mehrere Farbtöne zum Erreichen der fertigen Fläche verwendet werden, ist darauf zu achten, dass mit dem dunkelsten Farbton begonnen wird. Farbton: ______________ Produkt: maxit classic Silikatlasur |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

3.1.20	Silikatlasur in Wischtechnik

|  | auf Basis von Kaliwasserglas. Die eingefärbte Lasur wird nach Absprache mit dem AG mit dem Pinsel oder Schwamm aufgebracht. Mit dem Schwamm wird die Lasur verwaschen bzw. strukturiert. Sollten mehrere Farbtöne zum Erstellen der Lasur verwendet werden, ist darauf zu achten, dass mit dem dunkelsten Farbton begonnen wird. Farbton: ______________ Produkt: maxit classic Silikatlasur |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

3.1.30	Dispersionslasur in Bürstentechnik

|  | auf Basis von Kunstharzdispersion. Die eingefärbte Lasur wird nach Absprache mit dem AG mit einem Lasurpinsel in wischenden Bewegungen aufgebracht. Sollten mehrere Farbtöne zum Erreichen der fertigen Fläche verwendet werden, ist darauf zu achten, dass mit dem dunkelsten Farbton begonnen wird. Farbton: ______________ Produkt: maxit classic Dispersionslasur |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

3.1.40	Dispersionslasur in Wischtechnik

|  | auf Basis von Kunstharzdispersion. Die eingefärbte Lasur wird nach Absprache mit dem AG mit dem Pinsel oder Schwamm aufgebracht. Mit dem Schwamm wird die Lasur verwaschen bzw. strukturiert. Sollten mehrere Farbtöne zum Erstellen der Lasur verwendet werden, ist darauf zu achten, dass mit dem dunkelsten Farbton begonnen wird. Farbton: ______________ Produkt: maxit classic Dispersionslasur |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 3.1 LASURTECHNIK | .............................. |
| --- | --- |

_______________

3.2	SPACHTELTECHNIK

3.2.10	Kalkspachtel einfarbig

|  | Spachteltechnik individuell und kreativ gestalten mit maxit purcalc 310 Kalkspachtel. Der vorbereitete Kalkgrundputz wird mit der „Venizianer-Traufel“ vorgeglättet. Ein weiterer Spachtelgang wird mit hohem Druck bis zum gewünschten Ergebnis ausgeführt. Nach vollständiger Trocknung wird die Fläche mit einer Körnung 120 bis 400 geschliffen bis Die gewünschte Optik erreicht ist. Anschließend wird maxit purcalc Spachtelwachs mit der Kunstofftraufel dünn aufgespachtel und kräftig abgezogen. Zur Erhöhung des Glanzgrades kann nach ca. 60 min ein Aufpolieren mit einer Poliermaschine erfolgen. Die Spachteloberfläche ist immer eine individuell gestaltete Oberfläche und muss vor Ausführung mit dem Auftraggeber besprochen werden. Farbton:___________________ (maxit Kalkspachtel Farbkollektion) Produkte: maxit purcalc 310 Kalkspachtel maxit purcalc Spachtelwachs |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

3.2.20	Kalkspachtel zweifarbig

|  | Spachteltechnik individuell und kreativ gestalten mit maxit purcalc 310 Kalkspachtel. Der vorbereitete Kalkgrundputz wird mit der „Venizianer-Traufel“ vorgeglättet. Ein weiterer Spachtelgang mit beiden Farbtönen wird mit hohem Druck bis zum gewünschten Ergebnis ausgeführt. Die Farbtonübergänge werden sofort im nassen Zustand verglättet. Nach vollständiger Trocknung wird die Fläche mit einer Körnung 120 bis 400 geschliffen bis Die gewünschte Optik erreicht ist. Anschließend wird maxit purcalc Spachtelwachs mit der Kunstofftraufel dünn aufgespachtel und kräftig abgezogen. Zur Erhöhung des Glanzgrades kann nach ca. 60 min ein Aufpolieren mit einer Poliermaschine erfolgen. Die Spachteloberfläche ist immer eine individuell gestaltete Oberfläche und muss vor Ausführung mit dem Auftraggeber besprochen werden. Farbton1 :___________________ (maxit Kalkspachtel Farbkollektion) Farbton2 :___________________ (maxit Kalkspachtel Farbkollektion) Produkte: maxit purcalc 310 Kalkspachtel maxit purcalc Spachtelwachs |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 3.2 SPACHTELTECHNIK | .............................. |
| --- | --- |

_______________

Zusammenstellung Gewerk 1 OBERPUTZ UND FARBE AUSSEN

| Titel 1.1 | UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.2 | MINERALISCHER OBER- / EDELPUTZ | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.3 | PASTÖSER OBER- / EDELPUTZ | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.4 | FASSADENFARBE | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+ % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

Zusammenstellung Gewerk 2 OBERPUTZ UND FARBE INNEN

| Titel 2.1 | UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 2.2 | EDELPUTZ | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 2.3 | WANDFARBE | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+ % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

Zusammenstellung Gewerk 3 DEKORATIVE OBERFLÄCHENGESTALTUNG IN

NEN

| Titel 3.1 | LASURTECHNIK | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 3.2 | SPACHTELTECHNIK | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+ % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

Gesamtzusammenstellung

| Gewerk 1 | OBERPUTZ UND FARBE AUSSEN | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Gewerk 2 | OBERPUTZ UND FARBE INNEN | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Gewerk 3 | DEKORATIVE OBERFLÄCHENGESTALTUNG INNEN | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+  % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

# Text boxes

Stamm-LV Edelputz

August 2008