|  | Leistungsbeschreibung |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |  |  |
|  |  | LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |  |  |
|  |  | Auftraggeber: |  |  |  |  |
|  |  | Auftragnehmer: |  |  |  |  |

|  |  | Vergabe |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vergabeart: |  |  |  |
|  | Angebotsdatum: |  |  |  |
|  | Eröffnungstermin: |  |  |  |
|  | Ende der Zuschlagsfrist: |  |  |  |
|  | Ort der Abgabe: |  |  |  |
|  | Ausführungszeit: |  | von: bis: |  |
|  | Auftrag: |  | Nr.:, Datum: |  |
|  | Abnahme: |  | Art:, Datum: |  |
|  | Gewährleistung: |  | Dauer: 0 , Ende: |  |
|  | Bürgschaft: |  |  |  |
|  |  | Auftraggeber |  |
|  | , |  |
|  | Vergabenummer: |  |  |  |
|  | Bankverbindung: |  |  |  |
|  | Details: |  |  |  |
|  |  | Auftragnehmer |  |
|  | , |  |
|  | Vergabenummer: |  |  |  |
|  | Bieternummer: |  |  |  |
|  | Bankverbindung: |  |  |  |
|  | Details: |  |  |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 2 |  |

|  | Inhaltsverzeichnis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | SOLAR FASSADENANSTRICH | 5 |  |  |
| 02. | ALTPUTZÜBERARBEITUNG SOLAR | 10 |  |  |
| 03. | SOLARPUTZ | 17 |  |  |
| 03.01. | PUTZGRUNDVORBEREITUNG | 17 |  |  |
| 03.02. | PUTZPROFILE | 18 |  |  |
| 03.03. | PUTZBEWEHRUNG | 20 |  |  |
| 03.04. | AUSSENPUTZ/SOLARGRUNDPUTZ | 21 |  |  |
| 03.05. | SOCKELPUTZ | 22 |  |  |
| 03.06. | PUTZABDICHTUNG | 23 |  |  |
| 03.07. | OBERPUTZ UND FARBE | 23 |  |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 3 |  |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | (Hinweis) |  |
|  | Grundlage für die Ausschreibung sind Produkte der Firma Franken Maxit GmbH & Co. Die Verarbeitung hat nach den Herstellerrichtlinien bzw. den nachfolgenden Normen und Vorgaben zu erfolgen. Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Architektenberater bzw. Außendienstmitarbeiter zur Verfügung. Für die Ausführung sind zu beachten: - die Vorschriften der VOB - DIN 1855-I Putz und Putzsysteme - Ausführung - DIN 18350 Putz und Stuckarbeiten -DIN 18201 und 18202 Maßtoleranzen im Hochbau -die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers / Herstellerrichtlinien - die allgemein anerkannten Regeln der Technik - die besonderen technischen Vorbemerkungen - DIN 18363 Maler-und Lackiererarbeiten DIN 18550-1 vom Dezember 2014 regelt unter anderem: - die Planung - die Zubereitung - die Ausführung von Außenputzen DIN 18350 als ATV der VOB Teil C regelt unter anderem: - Nebenleistungen und - besondere Leistungen - Aufmaß und Abrechnung Erhärtungszeiten: Sofern nichts anderes beschrieben, betragen die Mindeststandzeiten (Erhärtungszeiten) für Putzlagen 1 Tag je mm Putzdicke. Putzbewehrung: Die anerkannt wirkungsvollste und sicherste Putzbewehrung stellt eine vollflächige Armierungslage mit Gewebeeinlage auf den erhärteten Unterputz dar. Wenn nichts anderes in den Leistungspositionen beschrieben, besteht die Leistung aus Lieferung und fachgerechter Ausführung der in den Positionen beschriebenen und benötigten Materialien. Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Verarbeiter davon zu überzeugen, dass der bauliche Untergrund oder Vorleistungen den Voraussetzungen für sein Gewerk entsprechen. Evtl. Bedenken sind dem Auftraggeber vor Ausführung schriftlich mitzuteilen. |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 4 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
| 01. |  |  |
|  | SOLAR FASSADENANSTRICH |  |
| 01.__.0001. | Untergrund prüfen |  |
|  | Untergrund auf Haftung, Verschmutzung und lose Stellen überprüfen. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.__.0002. | Abdeckarbeiten |  |
|  | Bauteile abkleben/ abdecken, mit Folie mind. 60 my Bauteile wie Türen, Fenster, Dachüberbauten usw. mit Folie 60 my. abdecken/ abkleben. Stöße wenn notwendig verkleben. Abdeckung nach Gebrauch wieder entfernen. Abrechnung nach m² |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.__.0003. | Biozidgrund |  |
|  | Biozidgrund zur Beseitigung von Algen-, Moos- und Pilzbefall. Liefern und volldeckend auf die gereinigte Fassadenfläche nach Herstellervorschrift zweimalig "nass in nass" unverdünnt auftragen. Produkt: maxit prim 1120 Biozidgrund |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.__.0004. | Laibungen Biozidgrund |  |
|  | Liefern und Auftragen des Biozidgrundes wie zuvor beschrieben im Bereich von Laibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Laibungstiefe: ca. ......... mm Produkt: maxit prim 1120 Biozidgrund |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 01.__.0005. | Solarfarbgrund |  |
|  | Solarfarbgrund auf stark saugenden Untergrund unverdünnt und satt auftragen, zur Untergrundvorbereitung für nachfolgendes Solarfarbanstrichsystem. Produkt: maxit Solarfarbgrund |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.__.0006. | Laibungen Solarfarbgrund |  |
|  | Liefern und Auftragen des Solarfarbgrundes wie zuvor beschrieben im Bereich von Laibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 5 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Laibungstiefe: ca. ......... mm Produkt: maxit Solarfarbgrund |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 01.__.0007. | Farbanstrichsystem mit Solarfarbe |  |
|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich mit Solarfarbe. Das Bindemittel besteht aus hochwertigem Siliconharz. Die Microhohlglaskugeln, sowie der dauerhafte ph-Wert > 8,5 und die besondere Rezeptur bieten einen weitgehenden und dauerhaften Schutz gegen das Auftreten von Algen und Pilze, sowie eine geringere Verschmutzungsneigung (Selbstreinigung). Farbe algizid und fungizid eingestellt mit sehr hohem Bindemittelanteil aus hochwertigem Siliconharz. Die Gleichwertigkeit ist hierbei unbedingt nachzuweisen! Bereich: Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Solarfarbe |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.__.0008. | Farbanstrichsystem mit Solarenfarbe (Rissfüllend) |  |
|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich mit Solarenfarbe. Das Bindemittel besteht aus hochwertigem Siliconharz. Die Microhohlglaskugeln, sowie der dauerhafte ph-Wert > 8,5 und die besondere Rezeptur bieten einen weitgehenden und dauerhaften Schutz gegen das Auftreten von Algen und Pilze, sowie eine geringere Verschmutzungsneigung (Selbstreinigung). Weiterhin weist das Anstrichsystem rissfüllende Eigenschaften bis 0,5 mm auf. Farbe algizid und fungizid eingestellt mit sehr hohem Bindemittelanteil aus hochwertigem Siliconharz. Die Gleichwertigkeit ist hierbei unbedingt nachzuweisen! Bereich: Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Solarenfarbe |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.__.0009. | Laibungen Anstrich |  |
|  | Liefern und Auftragen eines zweimaligen Farbanstrichs wie zuvor beschrieben im Bereich von Laibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Laibungstiefe: ca. ......... mm Farbanstrich: Solarfarbe/Solaren |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 6 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
| 01.__.0010. | Zulage Farbe hell eingefärbt |  |
|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.__.0011. | Zulage Farbe mittel eingefärbt |  |
|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.__.0012. | Zulage Farbe kräftig eingefärbt |  |
|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.__.0013. | Zulage Farbe kräftig eingefärbt |  |
|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: IV Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.__.0014. | Zulage Farbe sehr kräftig eingefärbt |  |
|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: V Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.__.0015. | Zulage Farbe sehr kräftig eingefärbt |  |
|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 7 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Farbgruppe: VI Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.__.0016. | Zulage Flächengliederung |  |
|  | Zulageposition für das farbige Absetzen von Fassadenflächen. Felder anzeichnen, abkleben und zweimalig andersfarbig mit Solarfarbe streichen (laut Skizze). Produkt: maxit Solarfarbe |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 01.__.0017. | Gerüstverankerungen schließen |  |
|  | Vorhandene Löcher der Gerüstverankerungen fachgerecht schließen incl. aller hierfür erforderlichen Materialien. |  |
|  |  | 0,000 St. | ............ | ............ EUR |  |
| 01.__.0018. | Anstrich Solance (Solarinnenwandfarbe) weiß |  |
|  | Solarinnenwandfarbe mit Lammfellrolle, Pinsel oder geeigneten Spritzwerkzeugen gleichmäßig auf gespachtelte Betonflächen sowie verputzte Wandflächen zweimalig als Zwischen- und Schlussanstrich aufbringen. Vollwertige lösemittelfreie Siliconharzfarbe mit hohem Siliconharzbindemittelanteil. Innenwandfarbe nach DIN EN 13300 Nassabriebklasse III, Deckkraftklasse II. Microfeine Glashohlkugeln sorgen für einen idealen Temperatur und Feuchtehaushalt. Diese wirken sich positiv auf das Raumklima und die Behaglichkeit aus. Wasserdampfdurchlässigkeit: sd = 0,04 nach EN ISO 7783- 2 m ph-Wert = 9,0+/-1 Weißgrad: Y = 85 Glanzgrad. matt (DIN 53778) Die Gleichwertigkeit ist hier unbedingt nachzuweisen! Deckenhöhe bis ...... m Produkt: maxit Solance für innen, weiß |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 01.__.0019. | Laibungen Anstrich |  |
|  | Liefern und Auftragen des Farbanstrichsystems wie zuvor beschrieben im Bereich von Laibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Laibungstiefe: ........... mm Farbanstrich: _ zweifach |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 8 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Summe 01. | ............ EUR |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 9 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
| 02. |  |  |
|  | ALTPUTZÜBERARBEITUNG SOLAR |  |
| 02.__.0001. | Untergrund prüfen |  |
|  | Untergrund auf Haftung, Verschmutzung und lose Stellen überprüfen. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0002. | Nassreinigung mit Hochdruck |  |
|  | Vorhandene Fassadenfläche mit Wasserhochdruckreiniger kalt reinigen. Nicht festhaftenden Putz und Farbanstrich vollständig entfernen. Schmutzwasser und evtl. abgelösten Farbanstrich bzw. Edelputz entsprechend den örtlichen Bestimmungen auffangen und fachgerecht entsorgen. Vorhandenen Waschschleier nach dem Trocknen gründlich abkehren. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0003. | Abdeckarbeiten |  |
|  | Bauteile abkleben/abdecken, mit Folie mind. 60 my Bauteile wie Türen, Fenster, Dachüberbauten usw. mit Folie 60 my. abdecken/ abkleben. Stöße wenn notwendig verkleben. Abdeckung nach Gebrauch wieder entfernen. Abrechnung nach m² |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0004. | Verfestigen mit Putzfestiger |  |
|  | Stark saugende und sandelnde Altputz- und Anstrichflächen mit lösemittelfreier Spezialgrundierung auf Basis einer copolymeren Feindispersion, zur Verfestigung von mürben, nicht mehr tragfähigen mineralischen Putzen sowie kreidenden mineralischen Altanstrichen neutralisieren und verfestigen. Auftragsart: vollflächig und satt bis zur vollständigen Tränkung Produkt: maxit prim 1100 Putzfestiger |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0005. | Laibungen Putzfestiger |  |
|  | Liefern und Auftragen des Putzfestigers wie zuvor beschrieben im Bereich von Laibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Laibungstiefe: ca. ......... mm Produkt: maxit prim 1100 Putzfestiger |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 10 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
| 02.__.0006. | Gewebeanputzleiste Gel Profil |  |
|  | mit integriertem Gelband liefern und einbauen. Selbstklebende Leisten für Systemanschlüsse an angrenzende Bauteile, wie z.B. Türen, Fenster, etc., lot- und fluchtrecht anbringen. Anputzleiste speziell für große Fensterflächen die bei starken thermischen Belastungen großen Längenänderungen ausgesetzt sind. Die Anputzleiste muss drei dimensionale Bewegungen > 4 mm/m aufnehmen können. Die Schichtstärke der Armierungslage ist so zu wählen, dass die Endbeschichtung mit dem Profil abschließt. Die Gleichwertigkeit ist hier unbedingt nachzuweisen! Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen dass die verwendeten Anputzleisten auch für Öffnungen >2,5 m² zugelassen sein müssen. Die evtl. Vorbehandlung der Fenster-und Türrahmen durch Reinigung bzw. aufbringen von Haftprimer ist mit einzukalkulieren. Produkt: maxit Gel Profil Gewebeanputzleiste maxit Primer |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0007. | Gewebeeckwinkel |  |
|  | Gewebeeckwinkel liefern und einbauen. Mineralischen Armierungsmörtel entsprechend der Gewebebreite vollflächig aufziehen. Gewebeeckwinkel mit Kunststoffeckprofil lot- und fluchtgerecht in den Armierungsmörtel einarbeiten. Produkte: maxit Gewebeeckwinkel maxit Solarfassadenspachtel |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0008. | Putzabschlussprofil |  |
|  | Kunststoffprofil mit integriertem Armierungsgewebe als Putzabschluss liefern und lot- und fluchtgerecht einbauen. Bereich: Produkt: maxit Putzabschlussprofil 6 mm maxit Solarfassadenspachtel |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0009. | Armierungspfeile als Diagonalarmierung |  |
|  | Anbringen von hochreißfesten, alkalibeständigen Armierungspfeilen an Flächeneinschnitten (z.B. Fensterecken, Aussparungen usw.) diagonal außerhalb der Putzmitte. Bereits werkseitig rechtwinklig ausgestanzt. Produkt: maxit Gewebeeckpfeil |  |
|  |  | 0,000 St | ............ | ............ EUR |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 11 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Armierungslage mit Solarfassadenspachtel |  |
| 02.__.0010. |  |  |
|  | Vollflächige Einbettung von Armierungsgewebe, an den Stößen 10 cm überlappend, in speziellen Solarfassadenspachtel auf vorbereiteten tragfähigen Altputz. Solarfassadenspachtel nach DIN 18550 Mörtelgruppe PII, CS III nach EN 998-1 Mindeststandzeit der Armierungslage: 14 Tage vor Weiterbeschichtung mit maxit Solar-Edelputzen (= separate Position). Produkte: maxit Armierungsgewebe MW 8 x 8 mm maxit Solarfassadenspachtel |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0011. | Zulage Laibung Armierungslage |  |
|  | Ausbildung der Armierungslage im Bereich von Laibungen, einschließlich Material (Armierungsmörtel + Gewebe) bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Laibungstiefe: ca........mm |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0012. | Edelputz-Haftgrundierung |  |
|  | Solarputzgrund liefern und auf trockenen Unterputz aufbringen. Die lösungsmittelfreie Haftgrundierung vollflächig gemäß Herstellerrichtlinie auftragen. Produkt: maxit Solarputzgrund |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0013. | Laibungen Solarputzgrund |  |
|  | Liefern und Auftragen der Haftgrundierung wie zuvor beschrieben im Bereich von Laibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Laibungstiefe: ..............mm Produkt: maxit Solarputzgrund |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0014. | Solaredelputz |  |
|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen siliconharzgebundenen Solaroberputzes Das Bindemittel besteht aus hochwertigem Siliconharz. Die Microhohlglaskugeln, die besondere Rezeptur sowie der dauerhafte ph-Wert>8,5 bieten einen weitgehenden und dauerhaften Schutz gegen das Auftreten von Algen und Pilze, sowie eine geringere Verschmutzungsneigung (Selbstreinigung). Ausführung in Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 12 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | 2-3 mm) . Werkseitig algizid und fungizid eingestellt. Die Gleichwertigkeit ist unbedingt nachzuweisen! Strukturart: Kratzputzstruktur (K) Korngröße: 2-3mm Produkt: maxit Solarputz, weiß Farbton: weiß Farbtonzuschlag: separate Position |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0015. | Laibungen Solarputz |  |
|  | Liefern und Auftragen von Oberputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Laibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Laibungstiefe: ___ mm Produkt: maxit Solarputz |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0016. | Zulage Putz hell eingefärbt |  |
|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0017. | Zulage Putz mittel eingefärbt |  |
|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0018. | Zulage Putz kräftig eingefärbt |  |
|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 13 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Zulage Putz kräftig eingefärbt |  |
| 02.__.0019. |  |  |
|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: IV Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0020. | Zulage Putz sehr kräftig eingefärbt |  |
|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem sehr kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: V Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0021. | Zulage Putz sehr kräftig eingefärbt |  |
|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem sehr kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: VI Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0022. | Ausgleichsanstrich mit Solarfarbe |  |
|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches in der Farbe des zuvor aufgebrachten Edelputzes. Das Bindemittel besteht aus hochwertigem Siliconharz. Die Microhohlglaskugeln, sowie der dauerhafte ph-Wert > 8,5 und die besondere Rezeptur bieten einen weitgehenden und dauerhaften Schutz gegen das Auftreten von Algen und Pilze, sowie eine geringere Verschmutzungsneigung (Selbstreinigung). Farbe algizid und fungizid eingestellt mit hohem Bindemittelanteil aus hochwertigem Siliconharz. Die Gleichwertigkeit ist hierbei unbedingt nachzuweisen! Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Solarfarbe Farbton: weiß Farbtonzuschlag. separate Position |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 14 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
| 02.__.0023. | Laibungen Anstrich |  |
|  | Liefern und Auftragen eines zweimaligen Solar-Farbanstrichs wie zuvor beschrieben im Bereich von Laibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Laibungstiefe: ca. ......... mm Farbanstrich: maxit Solarfarbe |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0024. | Zulage Faschen |  |
|  | Putzfaschen vierseitig umlaufend mit mineralischen Solarfassadenspachtel in Kornstärke überziehen und anstrichbereit abfilzen, nach Durchtrocknung zweimalig mit Solarfarbe im gewünschten Farbton streichen, danach in gewünschter Faschenbreite anzeichnen abkleben und den Edelputz bis zur Abdeckung heranführen. Faschenbreite nach Vorgabe. Produkt: maxit Solarfassadespachtel maxit Solarfarbe |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0025. | Zulage Flächengliederung |  |
|  | Zulageposition für das farbige Absetzen von Fassadenflächen. Felder anzeichnen, abkleben und zweimalig andersfarbig mit Solarfarbe streichen (laut Skizze). Produkt: maxit Solarfarbe |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0026. | Zulage Farbe hell eingefärbt |  |
|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0027. | Zulage Farbe mittel eingefärbt |  |
|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 15 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0028. | Zulage Farbe kräftig eingefärbt |  |
|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m2 | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0029. | Zulage Farbe kräftig eingefärbt |  |
|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: IV Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0030. | Zulage Farbe sehr kräftig eingefärbt |  |
|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: V Farbton: ______________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 02.__.0031. | Zulage Farbe sehr kräftig eingefärbt |  |
|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: VI Farbton:_________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
|  | Summe 02. | ............ EUR |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 16 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
| 03. |  |  |
|  | SOLARPUTZ |  |
| 03.01. | PUTZGRUNDVORBEREITUNG |  |
| 03.01.0001. | Untergrundprüfung |  |
|  | Untergrundprüfung auf Maßtoleranzen und Tragfähigkeit. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.01.0002. | Abdeckarbeiten |  |
|  | Bauteile abkleben/abdecken, mit Folie mind. 60 my Bauteile wie Türen, Fenster, Dachüberbauten, Pflasterbeläge usw. mit Folie 60 my. bzw. Abdeckvlies abdecken/ abkleben. Stöße wenn notwendig verkleben. Abdeckung nach Gebrauch wieder entfernen. Abrechnung nach m² |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.01.0003. | Trockenreinigung durch Abkehren |  |
|  | Trockenreinigung der Wandflächen mit Stahlbesen. Verschmutzung durch Staub, evtl. vorhandene Calciumcarbonat Ausblühungen und lose Teile sind zu entfernen. Staub durch Absaugen entfernen. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.01.0004. | Entfernen von Schalöl |  |
|  | Evtl. vorhandene Schalölrückstände mit speziellen Schalölentferner entfernen. Schalölentferner durch Sprühen oder mit der Bürste auftragen. Hartnäckige Rückstände mit einer harten Nylonbürste bearbeiten. Nach ca. 5-10 Minuten Einwirkzeit mit Heißwasserhochdruckverfahren gründlich abwaschen. Schmutzwasser und abgelöste Schalöle entsprechend den örtlichen Bestimmungen auffangen und fachgerecht entsorgen. Evtl. vorhandenen Waschschleier nach dem Trocknen gründlich abkehren. Benetzungsprobe auf der trockenen und gereinigten Fläche durch aufgesprühtes Wasser durchführen: Es darf keine Wasserabweisung durch Trennmittelrückstände mehr zu erkennen sein. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.01.0005. | Abtrennen von Rollladenschienen |  |
|  | Abtrennen der seitlich in die Wandscheibe einspringenden horizontalen Profile von Rollladenkastenschienen bis Wandebene. |  |
|  |  | 0,000 St | ............ | ............ EUR |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 17 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Putzträger teilflächig |  |
| 03.01.0006. |  |  |
|  | Putzträger aus Edelstahl über ...................................................... in Streifen von ca. ................ cm Breite nach Herstellervorschrift anbringen. Fabrikat: Armanet / Stucanet o.gl. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.01.0007. | Putzhaftbrücke |  |
|  | Putzhaftbrücke für Kalk-, Kalkzement- und Zementputze auf Beton inkl. Teilbereichen aus eingelegten extrudierten Polystyrolplatten sowie auf mineralischer Dichtungsschlämme als Bauwerksabdichtung im Sockelbereich. Oberfläche gut waagerecht aufgeraut. Putzhaftbrücke mit Zahntraufel horizontal verzogen. Offene Stoßfugen an den Styrodurplatten sind mit Dämmstoff gleichen Materials bzw. bei Fugen < 5 mm mit maxit Füllschaum zu verschließen. Produkt: maxit multi 280 maxit multi 288 Füllschaum |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
|  | Summe 03.01. | ............ EUR |  |
| 03.02. | PUTZPROFILE |  |
| 03.02.0001. | Eckprofile |  |
|  | Eckprofile aus geeignetem Blech auf Putzdicke lot- und/oder fluchtrecht versetzt. Produkt: z.B. Protektor Nr.1043 |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 03.02.0002. | Eckprofile aus Edelstahl |  |
|  | Eckprofile aus Edelstahl auf Putzdicke lot- und/oder fluchtrecht versetzt im Sockelbereich. Produkt: z.B. Protektor Nr. 2213 |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 03.02.0003. | Putzabschlussprofile |  |
|  | Putzabschlussprofile auf Unterputzdicke lot- und/oder |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 18 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | fluchtrecht versetzt. Bereich: Übergangsbereich Sockel/Fassade Putzdicke: 20 mm Produkt: z.B.Protektor Nr. 1222 |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 03.02.0004. | Dehnfugenprofile |  |
|  | Dehnfugenprofile aus verzinktem Stahlblech mit elastischem Mittelteil, über Rohbaudehnungsfugen lot- und/oder fluchtrecht nach Angabe versetzt. Produkt: z.B. Protektor Nr. 3208 |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 03.02.0005. | Anputzleisten Teleskop Universal |  |
|  | Anputzleisten mit Schutzlippe liefern und einbauen. Selbstklebende Leisten für Systemanschlüsse an angrenzende Bauteile, wie z.B. Türen, Fenster, etc., lot- und fluchtrecht anbringen. Durch zwei ineinander gesteckte Profile mit Dichtlippen ist die Anputzleiste horizontal und vertikal beweglich, um Ausdehnungen im Anschlussbereich zwischen Putz und Rahmen ausgleichen zu können. Die Schichtstärke der Putzlage ist so zu wählen, dass die Endbeschichtung mit dem Profil abschließt. Die evtl. Vorbehandlung der Fenster-und Türrahmen durch Reinigung bzw. aufbringen von Haftprimer ist mit einzukalkulieren. Produkt: maxit Teleskop-Anputzleiste Universal maxit Primer |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 03.02.0006. | Gewebeanputzleiste Gel Profil |  |
|  | Gewebeanputzleiste mit integriertem Gelband liefern und einbauen. Selbstklebende Leisten für Systemanschlüsse an angrenzende Bauteile, wie z.B. Türen, Fenster, etc., lot- und fluchtrecht anbringen. Anputzleiste speziell für große Fensterflächen die bei starken thermischen Belastungen großen Längenänderungen ausgesetzt sind. Die Anputzleiste muss drei dimensionale Bewegungen > 4 mm/m aufnehmen können. Die Schichtstärke der Putzlage ist so zu wählen, dass die Endbeschichtung mit dem Profil abschließt. Die Gleichwertigkeit ist hier unbedingt nachzuweisen! Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen dass die verwendeten Anputzleisten auch für Öffnungen >2,5 m² zugelassen sein müssen. Die evtl. Vorbehandlung der Fenster-und Türrahmen durch Reinigung bzw. aufbringen von Haftprimer ist mit einzukalkulieren. Produkt: maxit Gel Profil Gewebeanputzleiste |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 19 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | maxit Primer |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
|  | Summe 03.02. | ............ EUR |  |
| 03.03. | PUTZBEWEHRUNG |  |
| 03.03.0001. | Gewebeeckwinkel |  |
|  | Gewebeeckwinkel liefern und einbauen. Armierungsmörtel entsprechend der Gewebebreite vollflächig aufziehen. Gewebeeckwinkel mit Kunststoffeckprofil lot- und fluchtgerecht in den Armierungsmörtel einarbeiten. Produkte: maxit Solarfassadespachtel maxit Gewebeeckwinkel |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 03.03.0002. | Armierungsgewebe |  |
|  | Armierungsgewebe aus hochreißfestem, alkalibeständigem Armierungsgewebe über Rohbaumaterialwechseln, labilen Putzgründen u.ä. im oberen Drittel der Putzlage faltenfrei einbetten. Produkte: maxit Armierungsgewebe MW 8 x 8 mm |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.03.0003. | Armierungspfeile als Diagonalarmierung |  |
|  | Diagonalarmierung aus hochreißfesten, alkalibeständigen Armierungspfeilen an Flächeneinschnitten (z.B. Fensterecken, Aussparungen usw.) diagonal außerhalb der Putzmitte. Bereits werkseitig rechtwinklig ausgestanzt. Produkt: maxit Gewebeeckpfeil |  |
|  |  | 0,000 St | ............ | ............ EUR |  |
| 03.03.0004. | Vollflächige Armierungslage mineralisch |  |
|  | Armierungsputz auf Unterputz über kritischen Rohbaustoffen zur Rissminimierung. Armierungslage mit mineralischen Solarfassadenspachtel mit einer Gesamtdicke von ca. 5-6 mm auf den ausgetrockneten Unterputz auftragen. In den speziellen Armierungsmörtel ist das systemzugehörige Armierungsgewebe faltenfrei einzulegen und im Stoßbereich mindestens 10 cm zu überlappen. Das |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 20 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Armierungsgewebe ist vollflächig zu überdecken. Mindeststandzeit der Armierungslage: 14 Tage Weiterbeschichtung mit Solaredelputzen (= separate Position). Trocknungszeit der Armierungslage unter Normalbedingungen ca. 7 Tage. Die Gleichwertigkeit ist hier unbedingt nachzuweisen! Produkte: maxit Armierungsgewebe MW 8 x 8 mm maxit Solarfassadenspachtel |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.03.0005. | Zulage Laibung Armierungslage |  |
|  | Ausbildung der Armierungslage im Bereich von Laibungen, einschließlich Material (Armierungsmörtel + Gewebe) bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Laibungstiefe: ca........mm |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
|  | Summe 03.03. | ............ EUR |  |
| 03.04. | AUSSENPUTZ/SOLARGRUNDPUTZ |  |
| 03.04.0001. | Wandputz mit Solargrundputz |  |
|  | Solargrundputz aus Kalk-Zement CS II, (MG P II) zweischichtig spritzen "nass in nass" in einer Putzlage auf vorbereitete Wände aus hochwärmedämmendem Mauerwerk (Wärmeleitfähigkeit = ....... W/mK). Auftragsstärke nach DIN 18550-I, fluchtrecht hergestellt als Unterputz, beschichtungsbereit Druckfestigkeit P II, CS II, EN 998-1, Wasserdampfdurchlässigkeit: µ < 20, Wärmeleitfähigkeit = 0,139 W/mK Produkte: maxit Solargrundputz |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.04.0002. | Zulage Mehrstärke |  |
|  | Zulage zur Position Wandputz für Mehrputz pro 5 mm Dicke. Mehrstärken sind der Bauleitung vorher schriftlich anzuzeigen. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 21 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Laibungen Grundputz |  |
| 03.04.0003. |  |  |
|  | Liefern und Auftragen von Grundputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Laibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Laibungstiefe: von __ mm bis __ mm |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
|  | Summe 03.04. | ............ EUR |  |
| 03.05. | SOCKELPUTZ |  |
| 03.05.0001. | Leichtputz als Sockelputz |  |
|  | Sockelputz/Kellerwand-Außenputz, CS III (MG P II), auf Wände aus hochwärmedämmenden Ziegelmauerwerk der Festigkeitsklasse <= 6, angerautes und vorbehandeltes Styrodur und Beton. Putzdicke nach DIN 18550, lot- und fluchtrecht hergestellt als Unterputz, sauber nachgeschabt, im Mittel 18-20 mm. Produkt: maxit ip 14L Sockel-Leichtputz |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.05.0002. | Zulage Mehrstärke |  |
|  | Zulage zur Position Sockelputz für Mehrputz pro 5 mm Dicke. Mehrstärken sind der Bauleitung vorher schriftlich anzuzeigen. |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.05.0003. | Laibungen Sockelputz |  |
|  | Liefern und Auftragen von Grundputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Laibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Laibungstiefe: von __ mm bis __ mm |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 03.05.0004. | Filzputz als Sockelputz |  |
|  | Filzputz auf vorbereiteter Armierungslage. Nach Austrocknung der Armierungslage die gesamte Sockelfläche mit Sockelfilzputz überziehen und anstrichbereit abfilzen. Produkt: maxit Solarfassadenspachtel |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 22 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | ............ | ............ EUR |  |
|  | 0,000 m² |  |  |  |
|  | Summe 03.05. | ............ EUR |  |
| 03.06. | PUTZABDICHTUNG |  |
| 03.06.0001. | Zementgebundene flexible Dichtungsschlämme |  |
|  | Zementgebundene flexible Dichtungsschlämme in erdberührten Flächen liefern und anbringen. Für mineralische Untergründe. Untergrund benetzen. Zweimaliger Auftrag im Schlämmverfahren nach Herstellerrichtlinien, Gesamtschichtdicke mindestens 2 mm. Die Dichtungsschlämme ist bis min. 5 cm über Geländeniveau aufzutragen. Produkt: maxit AD-1K-Außendicht maxit SDS 16 |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.06.0002. | Noppenbahn und druckverteilende Folie als Schutz-/Dränschicht |  |
|  | Vlieskaschierte Drän-/Schutzmatte aus Polystyrol-Regenerat fachgerecht aufbringen und ggfs. mit filterstabiler Ringdrainage verbinden. maxit san Schutz und- Drainagematte eignet sich auch als Drainage auf Kunststoff- Bitumen- Spachtelmassen für den Lastfall nichtstauendes Sickerwasser sowie gleichzeitig als Schutzschicht für die Lastfälle Bodenfeuchte und drückendes Wasser. Geprüft nach DIN 40195. Produkt: maxit san Schutz-und Drainagematte |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
|  | Summe 03.06. | ............ EUR |  |
| 03.07. | OBERPUTZ UND FARBE |  |
| 03.07.0001. | Solarputz-Haftgrundierung |  |
|  | Solarputzgrund liefern und auf trockenen Unterputz aufbringen. Die lösungsmittelfreie Haftgrundierung vollflächig gemäß Herstellerrichtlinie auftragen. |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 23 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Produkt: maxit Solarputzgrund |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.07.0002. | Laibungen Solarputzgrund |  |
|  | Liefern und Auftragen der Haftgrundierung wie zuvor beschrieben im Bereich von Laibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Laibungstiefe: ..............mm Produkt: maxit Solarputzgrund |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 03.07.0003. | Solaredelputz |  |
|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen siliconharzgebundenen Solaroberputzes Das Bindemittel besteht aus hochwertigem Siliconharz. Die Microhohlglaskugeln, die besondere Rezeptur sowie der dauerhafte ph-Wert>8,5 bieten einen weitgehenden und dauerhaften Schutz gegen das Auftreten von Algen und Pilze, sowie eine geringere Verschmutzungsneigung (Selbstreinigung). Ausführung in Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 2/3 mm) . Werkseitig algizid und fungizid eingestellt. Die Gleichwertigkeit ist unbedingt nachzuweisen! Strukturart: Kratzputzstruktur (K) Korngröße: 2/3 mm Produkt: maxit Solarputz, weiß Farbton: weiß Farbtonzuschlag: separate Position |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.07.0004. | Laibungen Solarputz |  |
|  | Liefern und Auftragen von Oberputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Laibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Laibungstiefe: ___ mm Produkt: maxit Solarputz |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 03.07.0005. | Ausgleichsanstrich mit Solarfarbe |  |
|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches in der Farbe des zuvor aufgebrachten Edelputzes. Das Bindemittel besteht aus hochwertigem Siliconharz. Die Microhohlglaskugeln, sowie der |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 24 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | dauerhafte ph-Wert > 8,5 und die besondere Rezeptur bieten einen weitgehenden und dauerhaften Schutz gegen das Auftreten von Algen und Pilze, sowie eine geringere Verschmutzungsneigung (Selbstreinigung). Farbe algizid und fungizid eingestellt mit hohem Bindemittelanteil aus hochwertigem Siliconharz. Die Gleichwertigkeit ist hierbei unbedingt nachzuweisen! Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Solarfarbe Farbton: weiß Farbtonzuschlag. separate Position |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.07.0006. | Laibungen Anstrich |  |
|  | Liefern und Auftragen eines zweimaligen Solar-Farbanstrichs wie zuvor beschrieben im Bereich von Laibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Laibungstiefe: ca. ......... mm Farbanstrich: maxit Solarfarbe |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 03.07.0007. | Zulage Faschen |  |
|  | Putzfaschen vierseitig umlaufend mit mineralischen Solarfassadenspachtel in Kornstärke überziehen und anstrichbereit abfilzen, nach Durchtrocknung zweimalig mit Solarfarbe im gewünschten Farbton streichen, danach in gewünschter Faschenbreite anzeichnen abkleben und den Edelputz bis zur Abdeckung heranführen. Faschenbreite nach Vorgabe. Produkt: maxit Solarfassadespachtel maxit Solarfarbe |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 03.07.0008. | Zulage Flächengliederung |  |
|  | Zulageposition für das farbige Absetzen von Fassadenflächen. Felder anzeichnen, abkleben und zweimalig andersfarbig mit Fassadenfarbe mit Solarfarbe streichen (laut Skizze). Produkt: maxit Solarfarbe |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 25 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  |  | 0,000 lfm | ............ | ............ EUR |  |
| 03.07.0009. | Farbanstrichsystem auf Filzputz im Sockelbereich |  |
|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich auf vorbereitete Flächen im Farbton nach Wahl des Auftraggebers. Das Bindemittel besteht aus hochwertigem Siliconharz. Die Microhohlglaskugeln, sowie der dauerhafte ph-Wert > 8,5 und die besondere Rezeptur bieten einen weitgehenden und dauerhaften Schutz gegen das Auftreten von Algen und Pilze, sowie eine geringere Verschmutzungsneigung (Selbstreinigung ). Farbe algizid und fungizid eingestellt mit hohem Bindemittelanteil aus hochwertigem Siliconharz. Die Gleichwertigkeit ist hierbei unbedingt nachzuweisen! Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung, mindestens aber 7 Tage. Bereich: Sockel Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt:maxit Solarfarbe Farbton: nach Vorgabe |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.07.0010. | Zulage Sockelanstrich |  |
|  | Zulage für das zweimalige Aufbringen des Anstrichsystems im Bereich der Kellerlichtschächte. Das erschwerte Arbeiten in diesem Bereich ist in dieser Position mit einzukalkulieren. Größe der Lichtschächte: ......x.......x....... cm. |  |
|  |  | 0,000 St | ............ | ............ EUR |  |
| 03.07.0011. | Zulage Putz hell eingefärbt |  |
|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.07.0012. | Zulage Putz mittel eingefärbt |  |
|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _________________ |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 26 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  |  |  | ............ | ............ EUR |  |
| 03.07.0013. | Zulage Putz kräftig eingefärbt |  |
|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.07.0014. | Zulage Putz kräftig eingefärbt |  |
|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: IV Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.07.0015. | Zulage Putz sehr kräftig eingefärbt |  |
|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem sehr kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: V Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.07.0016. | Zulage Putz sehr kräftig eingefärbt |  |
|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem sehr kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: VI Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.07.0017. | Zulage Farbe hell eingefärbt |  |
|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.07.0018. | Zulage Farbe mittel eingefärbt |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 27 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.07.0019. | Zulage Farbe kräftig eingefärbt |  |
|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.07.0020. | Zulage Farbe kräftig eingefärbt |  |
|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: IV Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.07.0021. | Zulage Farbe sehr kräftig eingefärbt |  |
|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: V Farbton: _______________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.07.0022. | Zulage Farbe sehr kräftig eingefärbt |  |
|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: V Farbton_________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 03.07.0023. | Zulage Farbe sehr kräftig eingefärbt |  |
|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: VI Farbton: _________________ |  |
|  |  | 0,000 m² | ............ | ............ EUR |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 28 |  |

| Projekt: |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS SOLARPRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | SOLARPUTZ-UND ANSTRICHSYSTEME |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
| 03.07.0024. | Gerüstverankerungen schließen |  |
|  | Zulageposition für das fachgerechte Schließen der Löcher bei den Gerüstverankerungen incl. aller hierfür erforderlichen Materialien. |  |
|  |  | 0,000 St | ............ | ............ EUR |  |
|  | Summe 03.07. | ............ EUR |  |
|  | Summe 03. | ............ EUR |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 29 |  |

|  | Summenblatt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | SOLAR FASSADENANSTRICH |  | ............ EUR |  |
| 02. | ALTPUTZÜBERARBEITUNG SOLAR |  | ............ EUR |  |
| 03. | SOLARPUTZ |  | ............ EUR |  |
| 03.01. | PUTZGRUNDVORBEREITUNG |  | ............ EUR |  |  |
| 03.02. | PUTZPROFILE |  | ............ EUR |  |  |
| 03.03. | PUTZBEWEHRUNG |  | ............ EUR |  |  |
| 03.04. | AUSSENPUTZ/SOLARGRUNDPUTZ |  | ............ EUR |  |  |
| 03.05. | SOCKELPUTZ |  | ............ EUR |  |  |
| 03.06. | PUTZABDICHTUNG |  | ............ EUR |  |  |
| 03.07. | OBERPUTZ UND FARBE |  | ............ EUR |  |  |
|  | Summe aller Leistungsverzeichnisse: |  |  | ............ EUR |  |
|  | Umsatzsteuer: | (............ %) |  |  |  | ............ EUR |  |
|  | Gesamtsumme: |  | ............ EUR |  |
| 26.01.2016 |  | Seite 30 |  |